УДК 358.31, 358.238, 629.122, 629.1.03, 629.1.07

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ОБОЛОНКОВИХ ВОГНЕГАСНИХ РЕЧОВИН

О.О. Ковальов, к.т.н., доцент НУГЗУ

Переважна більшість пожежної техніки котра використовується на теперішній час в територіальних підрозділах ДСНС України не дозволяє доставляти вогнегасні речовини (ВР) на відстань більше 100 м. Наявні в Україні різні типи пожежних автоцистерн з різним набором технічних засобів пожежогасіння, здатні з використанням лафетних стволів доставити воду на відстань до 70м., максимальна відстань подачі розчинів вогнегасних пін низької та середньої кратності, з використанням установок комбінованого гасіння пожеж типу «Пурга», складає 100 м. При використанні пожежних автомобілів порошкового пожежогасіння, максимальна дальність подачі вогнегасних порошків складає 70 м. [1]. З числа наявних у розпорядженні ДСНС України зразків пожежної техніки, найбільшу дальність подачі вогнегасних речовин забезпечує імпульсна багато стволова установка «Імпульс-3М». Даний тип стволових установок був створений на Київському танкоремонтному заводі за замовленням головного ракетно-артилерійського управління МО СРСР на базі шасі танків Т-62. Дана установка забезпечує дальність імпульсної подачі 200 кг. вогнегасних порошків на відстань 120 м., або 150 л. води на відстань 75м. [2,3].

Тому в даний час гостро стоїть проблема створення принципово нових технічних засобів пожежогасіння та розробка нових методів доставки ВР на віддалену відстань при гасінні складних пожеж. Найбільш раціональним розв'язанням цієї проблеми є використання пневматичної стволової установки пожежогасіння (СУП) – пневматичної гармати, що забезпечує високоточну контейнерну доставку різного виду вогнегасних речовин безпосередньо в зону горіння. Використання СУП дозволить ефективно вирішувати завдання віддаленої доставки різних ВР і сумішей методом метання в контейнерах при гасінні складних пожеж на особливо небезпечних об'єктах (зони хімічного зараження, території мінних загороджень, пожежі на арсеналах і т. д.), забезпечуючи при цьому безпеку особового складу пожежних підрозділів.

Доцільність використання та ефективність застосування СУП залежить від ефективності застосування контейнерів начинених ВР. Контейнер, являє собою порожнисту капсулу, в якій розміщується вогнегасний однокомпонентний або багатокомпонентний склад. При попаданні контейнера в зону горіння, капсула руйнується, вивільняючи вогнегасний склад. Основними способами механічного викиду вогнегасної речовини з капсули і обробки зон горіння є:

• розсипання або розлив вогнегасної речовини по поверхні в зоні горіння;

• викид маси вогнегасної речовини в результаті поділу контейнера на окремі компоненти, подальший розліт розділених компонентів контейнера з одночасною обробкою зони горіння ВР;

• розпилення в результаті розриву капсули від внутрішнього надлишкового тиску викликаного продуктами хімічної реакції;

• вибуховий викид вогнегасної речовини, в тому числі і зі струменем вогню, що дозволяє збити полум'я в зоні горіння;

При цьому можливі різні способи приведення в дію механізму пожежогасіння контейнера, такі як: механічне руйнування від удару о поверхню; активація термочутливим механізмом або по сприйняттю променевої енергії; активація електричним або електромагнітним імпульсом; розрив від надлишкового внутрішнього тиску; інерційний викид ВР через соплову або дифузорну частину контейнера та інші.

Для організації метання капсул з ВР по балістичній траєкторії, необхідно провести технічне обгрунтування способу метання з урахуванням необхідної початкової швидкості польоту капсули, з огляду на специфіку проведення пожежогасіння на відстані більше 100 м. Незалежно від способу організації метання капсул, матеріальна частина СУП передбачає наявність наступних елементів:

1. Ствол з можливістю зарядки капсул з казенної частини;

2. Апарат автоматичного заряджання капсул;

3. Відсік зберігання капсул з ОТВ;

4. Система прицілювання.

Враховуючи існуючий рівень підготовки і матеріально-технічного оснащення пожежно-рятувальних підрозділів України, метання капсул, можливо здійснювати наступними способами:

1. Використання енергії стисненого повітря. При даному способі метання необхідна наявність високопродуктивної компресорної системи і об'ємного ресивера, що вимагають розміщення СУП на спеціальному шасі.

2. Застосування енергії порохових газів. Організація даного способу метання вимагає проведення спеціальної піротехнічної підготовки пожежних, а також вимагатиме створення спеціального шасі з відсіком зберігання зарядів.

3. Метання з використанням енергії газів спалювання вуглеводневих палив. Перевагою даного способу метання капсул з ВР є його відносна малогабаритність, що дозволить створити різні компонування СУП.

4. Використання енергії тиску води, що створюється штатним насосом пожежного автомобіля. Перевагою даного способу метання капсул є можливість використання штатних механізмів і обладнання більшості пожежних автоцистерн, що значно спростить компонувальну схему СУП і дозволить зробити її універсальною.

ЛИТЕРАТУРА

1. Статут дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. – К.: МВС, затверджений наказом № 340 від 26.04.2018.

2. Довідник керівника гасіння пожежі.  – К.: ДСНС.  – 2015.  – 358 с.

3. Kent R. Crawford An Estimation of the Pneumatic Gun's Effectiveness / Kent R. Crawford, Nicholas W. Mitiukov, Patrick McSherry// Voennyi Sbornik – 2014, Vol. 4, No. 2, pp. 89-94