http://nuczu.edu.ua/images/topmenu/science/konferentsii/2019/1/_-----_2019-.pdf

ЕКРАНУЮЧА ЗДАТНІСТЬ ВОДЯНИХ СТРУМЕНІВПРИ ГОРІННІ РЕЗЕРВУАРА З НАФТОПРОДУКТОМ

Гапонова А.С., Жадан О.Є., НУЦЗУ

НК –Говаленков С.В., к.т.н., доц.,НУЦЗУ

Під час пожеж у резервуарних парках з нафтою та нафтопродуктами, які є одними з найбільш небезпечних з точки зору пожежної безпеки [1] виникає потреба у створенні водяних теплоізолюючих і тепловідбивних екранів. Такі водяні плівкові екрани можна створити у вигляді віялового водяного струменя, що надходить в атмосферу зі щілинного насадка спеціальної форми, який буде забезпечувати рівномірний розподіл витрат води у вигляді віяла з кутом розкриття (47°. Як показали досліди, віяловий струмінь, так само як і вигляді кола, що витікає з циліндричного насадка на стволі в ат-мосферу, має три характерні частини: компактну, роздроблену і краплинну.

Слід зазначити: тепловий екран з будь-якою фізико-хімічною структурою, вста-новлений у зоні теплової дії, може бути достатньо ефективним тількив тому випадку, коли температура прогріву фронтальної та зворотної поверхонь екрану фактично бу-дуть мати достатньо різні за значенням показники. Тобто ефективність екрану оціню-ється його спроможності поглинати теплову енергію від джерела її випромінювання. Тому, встановивши в зоні теплової дії поверхню, що екранує або поглинає теплову енергію, гіпотетично можна очікувати позитивного результату її ефективності. Але ступінь цієї ефективності оцінюється, наприклад, показником часу поглинання теплової енергії до моменту руйнування екрануючої поверхні або втрати її спроможності знижувати температуру зони теплової дії до певного значення.