http://nuczu.edu.ua/images/topmenu/science/konferentsii/2019/materialu_NPK_21_11_19.pdf

Остапов К.М., Кириченко И.К. Раціональне трасування струменів гелеутворюючих складових при їх дистанційному подаванні. “Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Харків, НУЦЗУ, 2019, с. 32-34.

Тези: Раціональне трасування струменів гелеутворюючих складів при їх дистанційному подаванні.

Анотація: Проведено дослідження особливостей роботи пристроїв і установок пожежогасіння здійснюється дослідним шляхом і поєднання його з математичними методами теорій, що базуються на експериментальному матеріалі. Можливість представлення руху одиночних і бінарних розпилених струменів ГУС до умовних об’єктів пожежогасіння у вигляді ліній, які відтворюють їх осьові траєкторії.

Ключові слова: установки пожежогасіння, об’єкти пожежогасіння, бінарні розпилені струмені.