робОТИ з ПОПЕРЕДЖЕННЯ надзвичайних ситуацій на полігонІ твердих побутових відходів з ліквідаційним енергоємним технологічним устаткуванням

THE WORKS ON PREVENTION OF EMERGENCY SITUATIONS ON LANDFILL WITH LIQUIDATION ENERGY-INTENSIVE TECHNOLOGICAL EQUIPMENT

Аспірантка (ІІІ рівень навчання) Н.В. Рашкевич

Національний університет цивільного захисту України, Харків

Анотація. Автором виділені чотири групи робіт, які направлені на попередження надзвичайних ситуацій каскадного типу поширення пов’язаних зі зсувом звалищних ґрунтів на полігоні твердих побутових відходів з ліквідаційним енергоємним технологічним устаткуванням та дозволяють захистити від ураження цивільних осіб й фахівців підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Не допустити переростання кількості загиблих та постраждалих осіб, як наслідків надзвичайної ситуації першого рівня пріоритетності, з об’єктового на більш високі рівні поширення небезпеки можливо за рахунок зміни показників фізичного стану звалищних ґрунтів.

Ключові слова: полігон твердих побутових відходів, ліквідаційне енергоємне технологічне устаткування, зсув, звалищні ґрунти, попередження надзвичайних ситуацій.

Annotation. The author singles out four groups of works aimed at preventing cascading emergencies related to landfill landslides at the landfill with liquid energy-intensive technological equipment and protecting civilians and specialists of the State Emergency Service of Ukraine. It is possible to prevent the increase in the number of dead and injured as a result of the emergency of the first level of priority from the object to higher levels of danger due to changes in the physical condition of landfills.

Keywords: landfill, liquidation energy-intensive technological equipment, landslide, landfill grounds, prevention of emergencies.

Вступ. В рамках вирішення ряду природоохоронних проблем, в країнах світу спостерігаються тенденції до реконструкції робочих або будівництва нових полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) з урахуванням впровадження технологій збору та утилізації біогазу – розміщення ліквідаційного енергоємного технологічного устаткування (ЛЕТУ). ЛЕТУ на території полігону ТПВ додатково становить техногенну небезпеку виникнення та/або поширення надзвичайних ситуацій (НС) [1].

Актуальність. Шляхи з попередження НС на полігонах ТПВ визначені лише загальними підходами стосовно виключно пожежною безпекою як для будь-якого небезпечного об’єкту та не відображають складної специфіки виконання завдань, особливо з урахуванням наявності ЛЕТУ.

Результати дослідження. Процес попередження НС на полігоні ТПВ з ТЛЕУ передбачає виконання групи робіт:

– роботи пов’язані з виконанням інженерно-проектувальних, експлуатаційних рішень фахівцями потенційно-небезпечного об’єкту, науково-проектних установ, інститутів будівництва. Серед основних робіт: вибір ділянки для розміщення, контроль морфологічного складу відходів, контроль операцій по заповненню полігону, контроль висоти схилів, регулювання поверхневого стоку, утримання споруд та об’єктів інженерного захисту в належному технічному стані, контроль загорянь;

– роботи пов’язані безпосередньо з локалізацією та ліквідацією негативних наслідків зсуву звалищних ґрунтів, що здійснюється підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (ОРС ЦЗ) та визначені Статутом дій у НС органів управління та підрозділів ОРС ЦЗ [2];

– роботи пов’язані з усуненням небезпеки подальшого зсуву звалищних ґрунтів за рахунок здійснення ряду взаємопов’язаних заходів: перерозподіл об’єму геотехнічного масиву (зменшення крутизни схилу за допомогою зрізання активної ділянки тіла зсуву та укладкою його в зоні виступу або у підніжжя, терасування схилів, укосів, розсічення зсувного масиву на блоки), укріплення схилів (влаштування протизсувних, утримуючих конструкцій, висадження чагарникової рослинності), штучна зміна фізико-механічних властивостей звалищних ґрунтів за допомогою використання глибинних методів на основі нагнітання під тиском ін’єкційних розчинів та поверхневих методів (геосіток або георешіток);

– роботи пов’язані зі стабілізацією і припиненням поширення негативних наслідків впливу в об’ємі комплексних відновлюючих природоохоронних заходів: будівництво або відновлення під’їзних доріг, систем збору та управління біогазом, фільтратом, а також, перерозподіл об’єму геотехнічного масиву, укріплення схилів, штучну зміну фізико-механічних властивостей звалищних ґрунтів.

Висновок. Попередити надзвичайні ситуацій каскадного типу поширення пов’язаних зі зсувом звалищних ґрунтів на полігоні твердих побутових відходів з ліквідаційним енергоємним технологічним устаткуванням можливо за рахунок виконання чотирьох груп робіт, значна частина яких пов’язана зі зміною показників фізичного стану звалищних ґрунтів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Рашкевич Н.В. Аналіз техногенної небезпеки технологій поводження з твердими побутовими відходами. Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: Технічні науки та архітектура. Х.: ХНАМГ, 2019. № 152. С. 58–66.

2. Наказ МВС України від 26.04.2018 № 340. Статут дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0801-18