#### УДК 614.835.2

Н.И. Коровникова, к. х. н., доцент, доцент кафедри,

Національний університет цивільного захисту України

В.В. Олійник, к. т. н., доцент, зам. начальник кафедри,

Національний університет цивільного захисту України

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІРОФОРНИХ ВІДКЛАДЕНЬ З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ ЇХНЬОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Пожежі на підприємствах добутку, зберігання, переробки, транспортування нафти являють собою проблему світового масштабу [1, 2]. Найбільша частка від усіх пожеж приходиться на об’єкти системи нафтопродуктозабезпечення -54% та нафтопереробні підприємства -25%. Основними факторами й основними причинами, що сприяють виникненню та розвитку імовірних аварій на НПЗ є: відмова обладнання (корозія, зношення деталей, прокладок, деформація, вичерпання терміну служби); експлуатація негерметичного обладнання; порушення строків і низька якість технічного обслуговування; порушення режимів ведення процесу перекачування рідин (тиск, температура, швидкість перекачування); помилки дії персоналу внаслідок низької якості підготовки, відсутність досвіду; пожежі на сусідніх об’єктах, транспортні аварії.

В обладнанні установки з гідроочищення дистилятів дизельного палива утворюються дрібнодисперсні пожежонебезпечні сульфіди з органічними домішками та накопичуються на днищах і стінках ємностей і резервуарів. Це впливає негативно на матеріальний баланс проведення процесу гідроочищення та підвищує пожежовибухонебезпеку всього процесу гідроочищення. В роботі вперше експериментально досліджено елементний склад пірофорних відкладень що утворюються при зберіганні нафтопродуктів в установці ЛЧ-24-2000. Ці сульфіди є пожежовибухонебезпечною складової обладнання, де обертаються дистиляти дизельного палива. Здатність до самозаймання пірофорних відкладень залежить від їхнього складу і місця відкладення, а також температури навколишнього середовища. При цьому пориста структура пірофорних відкладень і домішки органічних речовин сприяють їхньому бурхливому окисленню. Слід зазначити, що самозаймання пірофорів можливо й при низьких температурах. Так, відомі випадки їхнього самозаймання при температурі повітря мінус 20°С. Це пояснюється тим, що пірофори мають низьку теплопровідність [18], і кількість теплоти, що виділяється при первинному повільному окисленні, акумулюється потім у всьому об'ємі відкладень, що призводить до їхнього саморозігріву до пожежонебезпечної температури.

Отримано тестові дані щодо здатності різних хімічних композицій попереджати самозаймання пірофорів. У боротьбі з самозайманням пірофорних відкладень розчин пероксиду водню найбільш ефективний.

Результати досліджень тестування попередження самозаймання пірофорів, свідчать про найбільшу ефективність для цього розчинів пероксиду водню. Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні експериментальних досліджень щодо самозаймання пірофорних зразків при розробці даних термінів очистки обладнання процесу гідроочищення від пірофорних відкладень. Експериментальні результати тестування здатності хімічних речовин щодо попередження самозаймання пірофорів можуть бути використано для зниження небезпеки самозаймання пірофорних сполук.