УДК 614.83

С.Д. Светличная, канд. техн. наук, доцент,

Национальный университет гражданской защиты Украины

МОДЕЛИ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ сферической оболочки

ПРИ ВНУТРЕННЕМ нагружении

При аварийных ситуациях в промышленности возникает проблема ударно-волнового и осколочного поражения людей и промышленных объектов в результате взрывов газов, пыли, жидких и твердых взрывчатых веществ в оборудовании или на открытом пространстве. Чтобы избежать этого поражения, необходимо определить возможность разрушения оборудования и оценить скорость осколков, от которой зависит их поражающий эффект.

Рассматривается тонкостенная сферическая оболочка под действием внутреннего импульсного давления. Необходимо определить модель процесса разрушения оболочки и начальную скорость осколков.

Учитываются упругая и пластическая стадии деформирования оболочки. Сначала решается уравнение движения оболочки в упругой стадии и находятся выражения для перемещения и скорости деформирования материала сферической оболочки. Оболочка находится в упругой стадии при условии , где  – интенсивность напряжений; –  динамический предел текучести материала оболочки.

При выполнении условия  материал оболочки переходит в пластическое состояние. Для оценки динамического предела текучести можно использовать соотношение

,

где – статический предел текучести;  – интенсивность скоростей деформаций; ,  – характеристики скоростного упрочнения материала.

Если возможны пластические деформации, то время окончания упругой стадии работы оболочки определяется из уравнения . Полученное время учитывается в начальных условиях уравнения движения оболочки в пластической стадии. Решая это уравнение, находим выражения для перемещения и скорости оболочки.

В качестве критерия разрушения оболочки принимается достижение оболочкой предельно допустимых деформаций. Отсюда находится момент времени начала разрушения оболочки, и из выражения для скорости оболочки в пластической стадии определяется начальная скорость осколков.

# ЛИТЕРАТУРА

- Воробьев Ю.С. Скоростное деформирование элементов конструкций / Ю.С. Воробьев, А.В. Колодяжный, В.И. Севрюков, Е.Г. Янютин. – К.: Наук. думка, 1989. - 192 с.