УДК 618

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ИНДИКАТОРНЫХ ГАЗОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОЧАГА ТЕРМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Зубчик А.В.

Олейник В.В., кандидат технических наук, доцент

Национальный университет гражданской защиты Украины.

Аннотация: При самонагревании растительного сырья из него генерируются в зависимости от температуры различные газы (индикаторные). Установлено, что по величине градиента нарастания концентрации смежных (по температуре появления) индикаторных газов можно более точно указать диапазон максимальной температуры очага термической активности.

Ключевые слова: самонагревание, самовозгорание растительного сырья, индикаторные газы, температура очага, интенсивности газовыделения, градиента нарастания концентрации, модель температурного поля.

POSSIBILITIES OF THE METHOD OF INDICATOR GASES IN DETERMINING THE PARAMETERS OF THE FOCUS OF THERMAL ACTIVITY OF VEGETABLE RAW MATERIALS

Zubchik A.V.

Oleinik V.V., PhD inTechnical Sciences, Associate Professor

National University of Civil Protection of Ukraine.

Abstract: When self-heating plant raw materials, various gases (indicator gases) are generated from it depending on the temperature. It has been established that the magnitude of the gradient of the increase in the concentration of adjacent (in terms of the temperature of appearance) indicator gases can more accurately indicate the range of the maximum temperature of the focus of thermal activity.

Key words: self-heating, spontaneous combustion of plant raw materials, tracer gases, hotbed temperature, gas emission intensity, concentration gradient, temperature field model.

При самонагревании и самовозгорании растительного сырья (РС) из него генерируются в зависимости от температуры различные газы (СО2, СО, СН4, Н2), которые получили название индикаторных. На измерении изменения интенсивности их концентрации основан метод раннего обнаружения процессов термической активности, протекающих в растительном массиве [1]. Однако с помощью метода индикаторных газов можно получить информацию о диапазоне максимальной температуры очага самонагревания (самовозгорания) и о приблизительных его размерах.

Каждый индикаторный газ начинает выделяться при определенной температуре (рис.1). Следовательно, наличие в газовой пробе определенной совокупности индикаторных газов несет информацию о диапазоне, в котором находится максимальная температура очага (табл.1).

Диапазон температур может быть разбит на участки, на которых изменение удельной интенсивности газовыделения газов описывается линейной или полиномиальной зависимостями, т.е. участки с плавным и стремительным изменением газовыделения. Из этого следует, что по величине градиента нарастания концентрации смежных (по температуре появления) индикаторных газов можно более точно указать диапазон максимальной температуры очага термической активности.

Рисунок 1 – Изменение удельной интенсивности газовыделения индикаторных газов от температуры.

Таблица 1 –Диапазон максимальной температуры очага в зависимости от состава атмосферы надсилосного пространства

| Индикаторные газы | Температурный диапазон, 0С |
| --- | --- |
|  | шрот | пшеница | ячмень |
| СО2 | до 90 | до 160 | до 210 |
| СО2+СО | 90 - 220 | 160 - 300 | 210 – 270 |
| СО2+СО+СН4 | 220 - 305 | 300 - 425 | свыше 270 |
| СО2+СО+СН4+Н2 | свыше 305 | выше 425 | - |

Эксперементальные данные для шрота подсолнечного, пшеницы и ячменя приведены в таблице 2.

Таблица 2 –Диапазон максимальной температуры очага в зависимости от градиента нарастания концентрации индикаторных газов

| Изменение кон-центрации инди-каторных газов | Температурный диапазон, 0С |
| --- | --- |
|  | шрот | пшеница | ячмень |
| СО2 п | до 90 | до 160 | до 210 |
| СО2 п+СО п | 90 - 105 | 160 - 185 | 210 – 230 |
| СО2 с+СО п | 105 - 210 | 185 - 220 | 230 - 245 |
| СО2 с+СО с | 210 - 220 | 220 - 300 | 245 - 270 |
| СО2 с+СО с+СН4 п | 220 - 305 | 300 - 425 | свыше 270 |
| СО2+СО+СН4+Н2 | свыше 305 | выше 425 | - |

Индексы п и с соответственно обозначают плавное (линейное) и стремительное изменение концентрации индикаторных газов.

Зная форму очага и его месторасположение, можно приблизительно определить его геометрические параметры. Форму очага и его месторасположение легко установить, например, использую систему термометрирования [2].

Рисунок 2 – Модель температурного поля.

Исходя из модели температурного поля (рис. 2), определив возможный диапазон температур очага, можно рассчитать изменение концентрации одного из индикаторных газов генерируемых пассивной областью и активной, знание которых позволяет обозначить границы активной области очага r0 mах и r0 min [3]. Под r0 понимаем радиус сферического или линейного очага или половину толщины плоского очага термической активности.

ЛИТЕРАТУРА

- Єлізаров В., Альбощий В., Муравйов С. Метод раннього виявлення займання рослиної сировини в силосах елеваторів // Бюллетень пожежної безпеки (науково-технічні проблеми та рішення), № 2. – К.: Академія наук пожежної безпеки України, 1999.- С. 39-40.

- Провести дослідження і розробити рекомендаціїї щодо ліквідування процесів горіння в силосі елеватора: Отчет о НИР / УкрНИИПБ МВД Украины. - № ГР 0199U003333 - К.-2000.

- Заявка № 98126550 Україна МКВ6 G 08 В 17/06. Спосіб виявлення осередку займання / Альбощий В.М., Єлізаров В.В., Муравйов С.Д., Данільченко В.А. (Україна). - рішення про видачу патенту від 23.11.1999 р.

# Text boxes

Ī·106,

Т, 0С

х

#### Т

I

##### II

I - активная область

II – пассивная область