# УДК 621.3

АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОВОГО ПОЖЕЖНОГО СПОВІЩУВАЧА

Кобилинська Н.В., НУЦЗ України

НК –  Дурєєв В.О., канд. техн. наук, доцент НУЦЗ України

Представлено аналітичні залежності для визначення постійної часу теплового пожежного сповіщувача (СП), часу його спрацювання та динамічної температури спрацювання при заданих значеннях швидкості зростання температури навколишнього середовища [1].

Значення постійної часу СП [2]:

,	[с]			(1)

де tДИН – динамічна температура спрацювання СП, К;

tСТАТ – статична температура спрацювання СП, К;

– задана швидкість зміни температури, [К/сек];

КТ – коефіцієнт посилення термістора.

Час спрацювання та динамічна температура спрацювання СП, для заданого значення швидкості зміни температури [1]:

; [с]		(2)

, [0С]		(3)

де t0 – базисне значення температури повітря, К.

Отримано задовільний збіг результатів розрахунків постійної часу теплового пожежного сповіщувача, часу його спрацювання та динамічної температури спрацювання при заданих значеннях швидкості зростання температури навколишнього середовища з технічними характеристиками теплового пожежного сповіщувача СПТ-2Б.

ЛІТЕРАТУРА

1. ДСТУ EN 54-5:2003 Системи пожежної сигналізації. Ч.5 Сповіщувачі пожежні теплові точкові. Київ, Держстандарт України, 2004р. 36с.

2. Дурєєв В.О. Визначення динамічних параметрів сповіщувачів за даними експерименту // Проблемы пожарной безопасности. Х.: НУГЗУ, 2019. Вип. 46. С.61-63.

Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту»

15-16 квітня 2021 року Національний університет цивільного захисту України

| 1 | Назва організації | Національний університет цивільного захисту України |
| --- | --- | --- |
| 2 | Поштова адреса організації | 61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94 |
| 3 | Телефон, e-mail | (057) 707-34-35 asbit@nuczu.edu.ua |
| 4 | Дані про учасника: |  |
| 5 | Прізвище, ім‘я, по-батькові | Кобилинська Ніна Володимирівна |
| 6 | Місце роботи (навчання), посада | курсантка 3-го курсу факультету пожежної безпеки НУЦЗУ |
| 7 | Форма участі | очна |
| 8 | Дані про наукового керівника: | Дурєєв Вячеслав Олександрович |
| 9 | Місце роботи, посада | доцент кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій факультету пожежної безпеки |
| 10 | Науковий ступінь, вчене звання | к.т.н, доцент |
| 11 | Номер секції | 5, участь очна |
| 12 | Назва доповіді | Аналітичне визначення технічних характеристик теплового пожежного сповіщувача |