# УДК 621.3

РОЗРАХУНКОВА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛЬЧОЇ МЕРЕЖІ СПРИНКЛЕРНОЇ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Тарасенко К.А., НУЦЗ України

НК –  Дурєєв В.О., канд. техн. наук, доцент НУЦЗ України

Для розрахунку витратної характеристики розподільчої мережі (РМ) потрібна її достовірна математична модель. Проте, така модель може бути надзвичайно громіздка і вимагатиме від проектувальника спеціальних знань. Використовуючи підхід [1], виконано параметричні дослідження спринклерної системи водяного пожежогасіння, розрахункова схема якої представлена на рис 1. Позначимо: Рі – точки (з урахуванням місцевих гідравлічних опорів на ділянці); Нi – висота розрахункової точки Рi щодо осі насосу.

Рис. 1 Розрахункова схема розподільчої мережі

Залежність тиску на виході НС від величини витрати має вигляд:

;		(1)

де: HСТ – висота розташування розрахункової точки відносно НС, м; kp – коефіцієнт витрати ділянки мережі на розрахунковій площі, л·хв-1·бар-05; Li – приведена довжина i-го ділянки трубопроводу, м; Di – діаметр трубопроводу на i-тій ділянці, мм; n – кількість ділянок трубопроводу; Q – витрата води, л·хв-1; C – константа, залежить від типу і стану труби.

Згідно результатів, при гасінні пожежі в приміщеннях класу ОН1, для однакової витрати вогнегасної речовини різниця потрібного тиску на виході з насосу у випадках, коли вітки РМ мають різне віддалення до насосу, досягає 27 бар.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дуреев В.А. Дослідження витратних характеристик розподільчих мереж спринклерних систем водяного пожежогасіння // Проблемы пожарной безопасности. Х.: НУГЗУ, 2019. Вип. 45. С. 48 – 51. Режим доступу: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol45/Dureev.pdf

Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту»

15-16 квітня 2021 року Національний університет цивільного захисту України

| 1 | Назва організації | Національний університет цивільного захисту України |
| --- | --- | --- |
| 2 | Поштова адреса організації | 61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94 |
| 3 | Телефон, e-mail | (057) 707-34-35 asbit@nuczu.edu.ua |
| 4 | Дані про учасника: |  |
| 5 | Прізвище, ім‘я, по-батькові | Тарасенко Кирилл Андрійович |
| 6 | Місце роботи (навчання), посада | курсантк 3-го курсу факультету пожежної безпеки НУЦЗУ |
| 7 | Форма участі | очна |
| 8 | Дані про наукового керівника: | Дурєєв Вячеслав Олександрович |
| 9 | Місце роботи, посада | доцент кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій факультету пожежної безпеки |
| 10 | Науковий ступінь, вчене звання | к.т.н, доцент |
| 11 | Номер секції | 5, участь очна |
| 12 | Назва доповіді | Розрахункова модель розподільчої мережі спринклерної систем водяного пожежогасіння |

# Text boxes

Р2

Вузел

управління

Н1

Ні

Н2

Насос

Рi

Р1