УДК: 556.18:628.1(043.5)

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ВНАСЛІДОК ВПЛИВУ КОМУНАЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ НА ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ

В.Л. Безсонний, Р.В. Пономаренко, О.В. Третьяков, О.А. Бурменко

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ВСЛЕДСТВИЕ ВЛИЯНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

В.Л. Бессонный, Р.В. Пономаренко, О.В. Третьяков, А.А. Бурменко

ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT DUE TO THE IMPACT OF COMMUNAL FACILITIES ON SURFACE WATERS

V.L. Bezsonnyi, R.V. Ponomarenko, O.V. Tretyakov, O.A. Burmenko

На сьогодні концепція оцінки ризиків розглядається в якості головного механізму прийняття управлінських рішень практично у всіх країнах світу як на державному або регіональному рівнях, так і на рівні окремого виробництва або іншого потенціального джерела забруднення довкілля. У роботі проведено оцінювання ризиків від впливу на водотік очисних вод комунального водопровідно-каналізаційного підприємства. З цією метою було проведено комплексну оцінку екологічного стану поверхневого водного об’єкту в районі дослідження за методикою розрахунку комбінаторного індексу забрудненості води, яка дозволяє отримати інтегральну оцінку екологічного стану поверхневих вод ґрунтовану на кратності перевищень ГДК окремих компонентів. Для оцінювання ризиків було застосовано два підходи. Перший полягає у визначенні екологічних нормативів якості поверхневих вод з урахуванням ландшафтно-географічних особливостей басейнів річок. На першому етапі необхідно визначити екологічні нормативи на основі аналізу та статистичної обробки даних довгострокового моніторингу якісного стану та гідрологічного режиму з урахуванням моделей прогнозування. На другому етапі ймовірність порушення екологічних норм оцінюється відношенням кількості спостережень за екологічним станом водного об'єкта з порушенням нормативів до загальної кількості спостережень. Перевищення екологічних норм дає змогу оцінити ризик порушення самопочуття у водних екосистемах. Запропонована процедура оцінки екологічного ризику погіршення стану водних екосистем базується на нормативній основі, підходах та методах екологічної оцінки поверхневих вод, прийнятих в Україні та ЄС. Другий підхід передбачає визначення показників техногенного ризику (ризику впливу об'єкта чи планованої діяльності на компоненти навколишнього природного середовища).

Ключові слова: екологічний стан водного об’єкту, екологічний ризик, індекс забрудненості води

На сегодняшний день концепция оценки рисков рассматривается в качестве главного механизма принятия управленческих решений практически во всех странах мира как на государственном или региональном уровнях, так и на уровне отдельного производства или другого потенциального источника загрязнения окружающей среды. В работе проведена оценка рисков от воздействия на водоток очистных вод коммунального водопроводно-канализационного предприятия. С этой целью была проведена комплексная оценка экологического состояния поверхностного водного источника в районе исследования по методике расчета комбинаторного индекса загрязненности воды, которая позволяет получить интегральную оценку экологического состояния поверхностных вод, основанную на кратности превышений ПДК отдельных компонентов. Для оценки рисков было применено два подхода. Первый состоит в определении экологических нормативов качества поверхностных вод на основе ландшафтно-географических особенностей бассейнов рек. На первом этапе необходимо определить экологические нормативы на основе анализа и статистической обработки долгосрочного мониторинга качественного состояния и гидрологического режима с учетом моделей прогнозирования. На втором этапе возможность нарушения экологических норм оценивается отношением количества наблюдений за экологическим состоянием водного объекта с нарушением нормативов к общему количеству наблюдений. Превышение экологических норм позволяет оценить риск нарушения самочувствия в водных экосистемах. Предложенная процедура оценки экологического риска ухудшения состояния водных экосистем базируется на нормативной основе, подходах и методах экологической оценки поверхностных вод, принятых в Украине и ЕС. Второй подход предполагает определение показателей техногенного риска (риск влияния объекта или планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды).

Ключевые слова: экологическое состояние водного объекта, экологический риск, индекс загрязненности воды

1. Вступ

Проблема забруднення водних ресурсів у нашій державі стоїть надзвичайно гостро. Зростання техногенного навантаження на водозбірні території при скороченні обсягу водоохоронних заходів веде до збільшення забруднення поверхневих вод. Забруднені водні об'єкти стають непридатними для питного, а часто й технічного водопостачання, втрачають рибогосподарське значення та стають малопридатними для потреб сільського господарства.

На сьогодні концепція оцінки ризиків розглядається в якості головного механізму прийняття управлінських рішень практично у всіх країнах світу як на державному або регіональному рівнях, так і на рівні окремого виробництва або іншого потенціального джерела забруднення довкілля.

Оцінка ризику дає основу для порівняння, ранжування та визначення пріоритетів ризиків та оцінки впливу на довкілля як функції впливу стресу у басейні річки. Остання фаза оцінки екологічного ризику об’єднує профілі впливу та реакції на стрес для оцінки ймовірності несприятливих впливів на навколишнє природне середовище, пов’язаних із впливом стресору. Найважливішою частиною оцінки є тлумачення прийнятності ризику [1].

Екологічний ризик води – це ймовірність настання подій, викликаних діяльністю людини або взаємодією діяльності людини та природних процесів, які завдадуть шкоди водному середовищу [2].

Водне середовище – це водні об’єкти, які прямо чи опосередковано впливають на життя людини та розвиток, що оточує населення, і ці середовища є основою для людської діяльності. З прискоренням процесу урбанізації та прогресивним розвитком промисловості та сільського господарства водне середовище по-різному зазнало впливу людської діяльності. Забруднювачами водного об’єкта, які викидаються в результаті діяльності людини, в основному є загальний фосфор, загальний азот і хімічна потреба в кисні, і ці забруднювачі збільшують ризики для водного середовища, що стало серйозною проблемою. для соціальних та екологічних систем. Ці підвищені ризики спричинили несприятливий вплив на здоров’я мешканців, наприклад збільшення захворюваності та смертності [3, 4].

Реалізуючи положення Водної Рамкової Директиви ЄС (ВРД), яку ратифікувала Україна, при ідентифікації пріоритетних небезпечних речовин слід брати до уваги принцип передбачливості, покладаючись, зокрема, на встановлення потенційно негативних наслідків впливу даного продукту та на наукову оцінку ризику [5, 6].

У статті 16 ВРД наголошується, що Європейський Парламент та Рада повинні вжити конкретних заходів проти забруднення води окремими речовинами-забрудниками або групами речовин-забрудників, які створюють значний ризик для водного середовища або через нього, включаючи такі ризики для вод, які використовуються для забору питної води [7].

У зв'язку з цим оцінка екологічного ризику наслідків забруднення поверхневих вод з є важливою та актуальною темою дослідження. Розгляд цієї проблеми відкриває можливості практичного вирішення багатьох завдань із захисту населення та навколишнього природного середовища від впливу небезпечних забруднювачів поверхневих вод.

2. Аналіз літературних даних і постановка проблеми

Актуальність теми підтверджується аналізом бази даних Scopus за напрямком досліджень – оцінка екологічного ризику поверхневих вод, який вказує на те, що кількість наукових публікацій збільшилась майже у три рази за останні 10 років (рис. 1).

Рис. 1 – Кількість наукових публікацій за напрямком оцінка екологічного ризику поверхневих вод бази даних Scopus

Ризик, як кількісна міра небезпеки, вже широко застосовується у світовій практиці для обґрунтованого порівняння безпеки різних галузей економіки, типів робіт, аргументації соціальних переваг, оцінки ймовірності реалізації тих чи інших небажаних наслідків і інших цілей [7, 8].

В проаналізованих публікаціях прослідковуються такі напрямки досліджень.

Ряд публікацій присвячено дослідженню ризику від так званих «нових забруднювачів», які на сьогодні недостатньо вивчені та які ще не регулюються екологічним законодавством – фармацевтика, незаконні наркотики та засоби особистої гігієни. Вони повсюдно поширені у водному середовищі, в основному отримуються внаслідок скидання міських стічних вод. Їх наявність викликає занепокоєння через можливий екологічний вплив (наприклад, ендокринні порушення) на біоту в навколишньому природному середовищі. Це хімічні речовини, які зазвичай не контролюються, але можуть потрапити в навколишнє природне середовище та спричинити несприятливий вплив на екологію та здоров’я людини. За даними мережі NORMAN, у європейському водному середовищі було ідентифіковано щонайменше 700 речовин, класифікованих у 20 класах. У світлі їх потенційного впливу терміново потрібні дії. Основною метою оцінки ризиків є загальний захист екологічних спільнот у водному середовищі та здоров'я людей. Потрібні нові методи оцінки сукупних ризиків від комбінованого впливу різних стресових факторів, включаючи суміші нових забруднень у багатомасштабному підході. Поєднання нормативно-правових актів та заходів управління щодо використання/викидів нових забруднень у навколишнє природне середовище, а також щодо їх появи у навколишньому природному середовищі має бути фундаментальними для досягнення ефективного управління водними ресурсами [9 – 14].

Значна кількість робіт присвячена оцінці забруднень та ризиків для здоров’я, спричинених важкими металами. Забруднення важкими металами – це серйозна світова проблема через їх токсичність, велику кількість джерел та накопичувальну здатність. Якість води, ризик для здоров'я людини та ймовірнісний ризик для здоров'я оцінювались за допомогою статистичного аналізу, а також індексу якості води, коефіцієнта небезпеки, індексу небезпеки, канцерогенного ризику та моделювання Монте-Карло [9 – 14].

Характерними забруднювачами поверхневих вод для розвинених країн є пестициди [21 – 28]. Підхід до визначення пріоритетних пестицидів був розроблений і впроваджений у басейні річки Пініос у Центральній Греції. Він бере до уваги рівень екологічного ризику, що містить інформацію про частоту появи пестицидів вище екологічних порогів, інтенсивність цього явища та просторовий розподіл, а також інформацію про поведінку пестицидів у навколишньому природному середовищі та їх потенціал, негативний вплив на здоров'я людини [21]. Країни Європейського Союзу з метою забезпечити належний хімічний та екологічний стан зобов’язалися здійснювати моніторинг пріоритетних речовин і хімічних речовин, визначених як речовини, що викликають занепокоєння на рівні ЄС та місцевому/басейному/національному рівні відповідно, у поверхневих водних об’єктах, а також повідомляти про перевищення екологічні стандарти якості. Тому на національному рівні мають бути встановлені стандарти для специфічних забруднювачів річкового басейну.

У роботах [29 – 31] аналізуються оцінки екологічного ризику для здоров’я від поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ). Підходи до оцінки екологічного ризику, включаючи коефіцієнт небезпеки та зони перекриття кривих щільності ймовірності, були використані для оцінки комбінованих екологічних ризиків ПАВ для водних організмів. Результат коефіцієнта небезпеки вказує на те, що коефіцієнт ризику молюсків та зоопланктону перевищує 0,1, що свідчить про потенційні ризики. Потенційно уражені фракції ПАВ, отримані з перекритих областей кривої щільності ймовірності, коливалися від 11,2% (сухий сезон) до 5,1% (сезон дощів), що означало, що ПАВ чинили тиск на екосистему. Для оцінки ризику раку людини та неканцерогенної небезпеки у досліджуваній зоні було проведено оцінку ризику для здоров'я на основі додаткового ризику для ПАВ протягом усього життя.

У окремий напрямок слід виділити дослідження, присвячені кількісній оцінці ризиків водного мікро- та нанопластику [32 – 34]. Проведено широкий огляд сучасних знань щодо виникнення, вимірювання, підходів до моделювання, поведінки, впливу, ефектів та порогових значень впливу мікропластику у водному середовищі. Проведено оцінку екологічного ризику для мікропластику (<5 мм) у морському середовищі, оцінено порядок величини минулих, нинішніх та майбутніх концентрацій на основі даних світового виробництва пластику. У 2100 році в океані буде плавати від 9,6 до 48,8 частинок м−3, що в 50 разів більше в порівнянні з нинішніми концентраціями..

Серед вітчизняних досліджень слід відмітити [35 – 37], де представлено процедуру оцінки ризику порушення статусу водного об’єкта. Процедура базується на визначенні екологічних нормативів якості поверхневих вод з урахуванням ландшафтно-географічних особливостей басейнів річок. Для оцінки ризику погіршення стану водної екосистеми використано базу даних систем моніторингу поверхневих вод. Це дозволяє автоматизувати розрахунок екологічного ризику. Встановлення ризику порушення самопочуття у водній екосистемі сприятиме впровадженню гнучкої системи регулювання якості води з урахуванням постійно мінливих соціально-економічних та екологічних умов. Запропонована процедура оцінки екологічного ризику погіршення стану водних екосистем базується на нормативних засадах, підходах та методах екологічної оцінки поверхневих вод, прийнятих в Україні та ЄС.

З самого визначення ризику та розглянутих досліджень зрозуміло, що в узагальненому вигляді екологічний ризик зводиться до двох типів:

– ризик порушення стійкості екосистем в результаті реального і потенційного забруднення навколишнього природного середовища;

– ризик для здоров’я населення, який є ймовірністю виникнення несприятливих для здоров’я ефектів.

Також це – імовірність здійснення небажаної для екосистеми події, яка завдасть їй збитку. Значення ймовірності оцінюється для певного тимчасового інтервалу, або декількох інтервалів (наприклад, 1 рік, 3 року, 10 років і т.п.). Ці оцінки можна також розраховувати для певних сценаріїв господарського використання водних об'єктів у зоні впливу так званої «гарячої точки». Значення ймовірності лежить в інтервалі від 0 (ризику немає) до 1 (ризик здійснився).

Як видно з наведеного аналізу, питанням визначення та оцінки ризику забруднення водних об’єктів приділяється значна увага, але, слід зауважити, що у країнах з розвиненими економіками проблематика оцінки ризиків зміщена у бік нових видів забруднень, що включають в себе фармацевтичні, в т.ч. наркотичні препарати, мікропластик і т.і., в тай час як для наших умов дослідження залишається все ще актуальною проблема оцінки ризиків від впливу результатів діяльності комунальних об’єктів, таких як міські очисні споруди, що обумовлено їх як моральним старінням так і фізичним зношенням усіх технологічних конструкцій та елементів.

3. Мета і завдання дослідження.

Метою роботи є підвищення ефективності оцінювання ризиків в умовах впливу на водотік скидів міських очисних споруд.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

1) провести комплексну оцінку екологічного стану води району дослідження;

2) визначити величини ризиків від впливу міських очисних споруд.

4. Матеріали і методи досліджень.

Матеріали дослідження. Вихідною інформацією для даного дослідження є усереднені дані багаторічних спостережень за ділянкою р. Сіверський Донець, що розташована поблизу м. Ізюм в районі скиду стічних вод з комунально-виробничого водопровідно-каналізаційного підприємства. Точки спостережень – за 500 м вище і нижче місця скиду стічних вод та у місці скиду стічних вод вказаного підприємства (таблиці 1 – 3).

Табл. 1. Середньомісячні значення параметрів забруднення для р. Сіверський Донець, вище місця скиду стічних вод

| Місяць | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амоній сольовий | 0,07 | <0,1 | 0,33 | 0,11 | 0,367 | 0,19 | <0,1 | 0,153 | <0,1 | 0,29 | 0,043 | 0,12 |
| БПК5 | 4,43 | 5,24 | 3,7 | 3,94 | 3,98 | 3,65 | 3,61 | 3,63 | 3,52 | 3,75 | 3,64 | 3,47 |
| Залізо загальне | <0,05 | 0,205 | 0,206 | 0,11 | 0,057 | 0,067 | 0,058 | 0,053 | 0,052 | 0,056 | 0,055 | 0,055 |
| Нітрати | 11,36 | 12,48 | 9,66 | 5,55 | 3,22 | 4,7 | 9,3 | 6,43 | 6,1 | 6,57 | 9,01 | 7,54 |
| Нітрити | 0,032 | 0,051 | 0,062 | 0,04 | 0,149 | 0,151 | 0,045 | 0,045 | 0,034 | 0,075 | 0,043 | 0,092 |
| Сульфати | 141,09 | 135,59 | 128,08 | 136,07 | 127,41 | 126,75 | 123,08 | 123,75 | 125,35 | 134,74 | 125,75 | 133,59 |
| Сухий залишок | 540 | 669 | 618,67 | 853,33 | 598,5 | 557 | 549 | 539 | 491,17 | 503,8 | 558 | 521,8 |
| Фосфати | 1,68 | 2,15 | 0,7 | 0,61 | 1,348 | 1,19 | 2,77 | 2,58 | 2,5 | 1,6 | 1,35 | 1,03 |
| Хлориди | 84,06 | 87,45 | 82,56 | 63,26 | 75,6 | 81,8 | 79,9 | 78,7 | 77,84 | 86,28 | 83,13 | 80,73 |
| ХПК | 7,38 | 11,06 | 13,92 | 13,49 | 11,46 | 11,69 | 11,13 | 11,88 | 11,39 | 12,37 | 11 | 11,37 |
| Розчинений кисень | 10,87 | 13,84 | 12,75 | 12,35 | 11,75 | 11,14 | 11,51 | 11,66 | 11,59 | 11,1 | 11,64 | 12,37 |
| Завислі речовини | 22 | 20,5 | 19,5 | 20,83 | 18,5 | 19,67 | 20,67 | 20 | 18,33 | 17,2 | 18,17 | 17,75 |

Табл. 2. Середньомісячні значення параметрів забруднення для р. Сіверський Донець, нижче місця скиду стічних вод

| Місяць | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амоній сольовий | 0,62 | <0,1 | 0,34 | 0,14 | 0,359 | 0,184 | <0,1 | 0,124 | <0,1 | 0,27 | 0,046 | 0,17 |
| БПК5 | 4,87 | 5,27 | 3,84 | 4,07 | 4,15 | 3,88 | 3,71 | 3,85 | 3,68 | 3,94 | 3,81 | 3,79 |
| Залізо загальне | <0,05 | 0,208 | 0,217 | 0,13 | 0,074 | 0,072 | 0,061 | 0,057 | 0,057 | 0,061 | 0,059 | 0,059 |
| Нітрати | 13,31 | 13,09 | 9,95 | 6,19 | 3,53 | 5,18 | 10,02 | 7,35 | 6,72 | 6,8 | 9,46 | 7,93 |
| Нітрити | 0,046 | 0,052 | 0,069 | 0,049 | 0,149 | 0,136 | 0,044 | 0,049 | 0,036 | 0,073 | 0,046 | 0,082 |
| Сульфати | 137,09 | 131,58 | 126,41 | 132,75 | 124,74 | 124,75 | 120,75 | 121,41 | 123,08 | 129,41 | 123,08 | 130,08 |
| Сухий залишок | 535 | 656,5 | 608,33 | 841,67 | 386,33 | 532,83 | 545,67 | 536,33 | 484,67 | 491,2 | 539,33 | 513,8 |
| Фосфати | 1,77 | 2,23 | 0,85 | 0,66 | 1,43 | 1,31 | 3,08 | 2,81 | 2,78 | 1,75 | 1,56 | 1,08 |
| Хлориди | 91,07 | 90,45 | 83,7 | 65,61 | 78,51 | 84,44 | 81,69 | 81,64 | 80,77 | 88,03 | 85,17 | 83,36 |
| ХПК | 7,87 | 12,29 | 14,79 | 15,13 | 12,44 | 12,35 | 11,95 | 13,37 | 12,05 | 13,53 | 11,5 | 11,84 |
| Розчинений кисень | 10,87 | 13,13 | 12,47 | 12,12 | 11,43 | 10,92 | 11,29 | 11,47 | 11,36 | 10,91 | 11,56 | 12,16 |
| Завислі речовини | 19 | 17,5 | 15,83 | 19,33 | 16,33 | 15 | 19,83 | 18,83 | 17,33 | 14,7 | 14,17 | 16 |

Табл. 3. Середньомісячні значення параметрів забруднення для р. Сіверський Донець, у місці скиду стічних вод

| Місяць | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амоній сольовий | 0,7 | 0,31 | 0,33 | 0,7 | 0,731 | 0,1 | 0,37 | 0,1 | 0,75 | 0,1 | 0,069 | 0,17 |
| БПК5 | 12,54 | 10,56 | 8 | 9,46 | 9,85 | 9,98 | 10,03 | 10,24 | 9,8 | 9,73 | 9,48 | 8,96 |
| Залізо загальне | 0,282 | 0,267 | 0,267 | 0,269 | 0,303 | 0,299 | 0,314 | 0,305 | 0,311 | 0,304 | 0,328 | 0,348 |
| Нітрати | 34,57 | 26,18 | 18,41 | 30,48 | 38,5 | 38,73 | 38,4 | 40,2 | 38,08 | 39,16 | 37/92 | 41,21 |
| Нітрити | 0,099 | 0,086 | 0,298 | 0,316 | 0,068 | 0,077 | 0,119 | 0,074 | 0,2 | 0,032 | 0,069 | 0,034 |
| Сульфати | 111,74 | 98,4 | 81,3 | 91,06 | 108,4 | 114,07 | 114,74 | 114,07 | 115,07 | 114,4 | 108,07 | 115,07 |
| Сухий залишок | 517 | 598,38 | 467,25 | 460,83 | 436 | 476,17 | 444,67 | 475,67 | 457 | 461 | 473,83 | 489,8 |
| Фосфати | 6,21 | 4,78 | 4,35 | 4,18 | 7,4 | 7,68 | 7,92 | 7,84 | 7,87 | 8,29 | 7,73 | 8,54 |
| Хлориди | 103,62 | 98,31 | 75,45 | 87,62 | 117,04 | 115,33 | 111,92 | 118,92 | 117,08 | 113,15 | 111,33 | 117,28 |
| ХПК | 24,98 | 25,45 | 20,24 | 28,93 | 25,37 | 24,74 | 26,84 | 24,08 | 26,74 | 26,89 | 26,77 | 23,92 |
| Завислі речовини | 11,5 | 9,88 | 8,63 | 10,33 | 11,67 | 9,67 | 10,67 | 9,67 | 9,67 | 9,5 | 9,5 | 9,2 |

Дослідження комплексної оцінки впливу техногенного забруднення р. Сіверський Донець обробленими побутово-промислових стоками м. Ізюм виконувалося за методикою розрахунку комбінаторного індексу забрудненості води (КІЗВ) [38], яка дозволяє отримати інтегральну оцінку екологічного стану поверхневих вод, ґрунтуючись на кратності перевищень ГДК окремих інгредієнтів.

За допомогою комбінаторного індексу забрудненості води оцінюється ступінь її забрудненості за комплексом забруднюючих речовин. Індекс може бути розрахований для будь-якого створу або пункту спостереження за станом поверхневих вод, для ділянки або для водного об’єкту в цілому. Інформативність та репрезентативність індексу при наявності достатнього обсягу інформації висока.

Розрахунок значення комбінаторного індексу забрудненості та відносна оцінка екологічного стану поверхневих вод проводиться у два етапи: спочатку за кожним окремим досліджуваним інгредієнтом і показником екологічного стану поверхневих вод, потім розглядається одночасно весь комплекс забруднюючих речовин та виводиться результуюча оцінка.

За кожним інгредієнтом за розрахунковий період часу для обраного об’єкту дослідження визначаються наступні характеристики:

1) повторюваність випадків забрудненості αij, тобто частота виявлення концентрацій, що перевищують ГДК:

(1)

де n`ij – кількість результатів хімічного аналізу за i-м інгредієнтом в j-м створі за період часу, що розглядається, в яких їх вміст чи значення перевищують відповідні ГДК; nij – загальна кількість результатів хімічного аналізу за період часу, що розглядається, за i-м інгредієнтом в j-м створі.

2) Середнє значення кратності перевищення ГДК , розраховане тільки за результатами аналізу проб, де таке перевищення спостерігається. Результати аналізу проб, у яких концентрація забруднюючої речовини була нижчою за ГДК, до розрахунку не включаються. Розрахунок ведеться за формулою

(2)

де βifj = Cifj/ГДКі – кратність перевищення ГДК за i-м інгредієнтом в f-му результаті хімічного аналізі для j-го створу; Cifj – концентрація i-гo інгредієнта в f-му результаті хімічного аналізу для j-го створу, мг/дм3.

Визначення кратності порушення нормативу для розчиненого у води кисню здійснюється за формулою

(3)

За значеннями середньої кратності перевищення ГДК  розраховується частинний оціночний бал за кратністю перевищення Sβ'ij. Визначення балів проводиться з використанням лінійної інтерполяції.

3) Узагальнений оціночний бал Sij за кожним інгредієнтом розраховується як добуток частинних оціночних балів за повторюваністю випадків забруднення та середньої кратності перевищення ГДК:

Sij = Sαij∙Sβij,                                                     (4)

де Sαij – частинний оціночний бал за повторюваністю випадків забруднення i-м інгредієнтом в j-м створі за період часу, що розглядається; Sβij – частинний оціночний бал за кратністю перевищення ГДК i-м інгредієнтом в j-му створі за період часу, що розглядається.

Узагальнений оціночний бал дає можливість врахувати одночасно значення досліджуваних концентрацій та частоту виявлення випадків перевищення ГДК за кожним з інгредієнтів.

Значення узагальненого оціночного балу за кожним інгредієнтом окремо може коливатися для різних вод від 1 до 16. Більшому його значенню відповідає більш високий ступінь забруднення води.

Далі визначається комбінаторний індекс забрудненості води за наступною формулою:

(5)

де Sj – комбінаторний індекс забрудненості води в j-м створі; Nj – кількість інгредієнтів, що враховуються в оцінці.

Методики оцінки ризику.

Офіційно затвердженим документом в Україні з визначення ризику є Методичні рекомендації МР 2.2.12-142-2007 «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря», затверджені Наказом МОЗ України від 13.04.07 № 184. У 2009 році в Україні розроблено зміни та доповнення до пункту 2.45 ДБН А.2.2–1–2003 щодо оцінки ризику впливу планованої діяльності на навколишнє природне середовище, де представлено методику обчислювання величини ризику для здоров’я населення при забрудненні атмосферного повітря, а для інших компонентів довкілля рекомендовано використовувати методику «Зміни та доповнення до п. 2.45 ДБН А.2.2-1-2003* «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд», в якій регламентується оцінка ризику для здоров’я населення при впливі хімічних речовин, що забруднюють довкілля, з метою здійснення соціально-гігієнічного моніторингу, оцінки шкоди здоров’ю людини, визначення меж санітарно захисних зон та ін.

Забезпечення екологічної безпеки припускає попередню оцінку величини екологічного ризику, пов’язаного з техногенним об’єктом стосовно людини та навколишнього природного середовища. При визначенні екологічного ризику за «еталонну» якість води прийнято екологічні нормативи якості поверхневих вод, що являють собою науково обґрунтовані кількісні значення показників  (гідрофізичних, гідрохімічних, гідробіологічних, бактеріологічних,  специфічних речовин), які відображають природний стан екосистеми водного об’єкта та цілі водоохоронної діяльності з покращання або збереження його екологічного благополуччя.

Відповідно до ст. 35 Водного кодексу України у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів встановлюються такі нормативи:

1) нормативи екологічної безпеки водокористування;

2) екологічний норматив екологічного стану поверхневих вод масивів поверхневих та підземних вод;

3) нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;

4) галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об'єкти;

5) технологічні нормативи використання води.

Законодавством України можуть бути встановлені й інші нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

При застосуванні методики оцінювання екологічного ризику погіршення стану водних об’єктів у роботі [35] пропонується в якості екологічного нормативу приймати верхню межу 3 категорії класифікації якості поверхневих вод відповідно до ДСТУ 4808:2007. При оцінці екологічного ризику погіршення стану водних об’єктів окремо обчислюється екологічний ризик, пов’язаний з органолептичними властивостями води та екологічний ризик, пов’язаний із санітарно-токсикологічними властивостями води. Ризик, пов’язаний з органолептичними властивостями води передбачає оцінку ризику за показником забарвленості, за водневим показником, за запахом і присмаком й іншим показникам, що нормуються відповідно до їхнього впливу на органолептичні властивості води.

Згідно [35] (назвемо це «Методика 1») ризик за показником забарвленості визначається відповідно до рівняння:

Prob = –3,33 + 0,067(Ц–Фон+20) ,                          (6)

де Фон – природна забарвленість води, отримана за даними багаторічних спостережень і характерна для даного сезону;

Ц – забарвленість води (у градусах забарвленості);

Prob пов’язаний з ймовірністю (ризиком) відповідно до закону нормального ймовірнісного розподілу.

Для визначення ризику за водневим показником використовуються наступні рівняння

Prob = 4 − pH при рН ≤ 7,

(7)

Prob = –11 + pH при рН> 7,

При оцінці ризику за показником природного запаху і присмаку використовується формула:

Prob = –1 + 3,32∙lg(Бали/2,5).                                   (8)

Ризик, пов’язаний із санітарно-токсикологічними властивостями води, визначається на основі рівняння:

Prob = –2 + 3,32∙lg(Сі/Сен )                                       (9)

де Сі – концентрація і-ї речовини у водному об’єкті;

Сен – екологічний норматив для водних об’єктів.

Сумарний екологічний ризик погіршення стану водних об’єктів визначається за правилом множення ймовірностей, де як множник виступають не величини ризику, а значення, що характеризують ймовірність його відсутності [46]:

ЕR = 1 – (1 – ЕR1) × (1 – ЕR2) × .. .× (1 – ЕRn),                            (10)

де ЕR – сумарний екологічний ризик погіршення стану водних об’єктів; ЕR1, ..., ЕRn – екологічний ризик кожної забруднюючої речовини.

При трактуванні отриманих величин екологічного ризику пропонується користуватися ранговою шкалою (табл.4).

Табл. 4. Залежність якості поверхневих вод від величини екологічного ризику

| Клас екологічного стану поверхневих вод | Характеристика водних ресурсів | Значення екологічного ризику |
| --- | --- | --- |
| I Відмінний | Водні об’єкти в природному стані звичайно оліготрофні, вода прозора чи з невеликою кількістю гумусу. Водні об’єкти придатні для усіх видів використання. | <0,1 |
| II Гарний | Водні об’єкти близькі до природного стану чи слабко евтрофовані. Вода придатна для усіх видів використання. | 0,1 – 0,19 |
| III Задовільний | Водні об’єкти знаходяться під слабким впливом стічних вод, площинних джерел забруднення чи інших видів впливу. Якість звичайно задовольняє вимогам більшості видів водокористування. | 0,2 – 0,59 |
| IV Незадовільний | Вода водних об’єктів значно забруднена в результаті надходження стічних вод, поверхневого стоку, а також під впливом інших факторів. Водні об’єкти придатні тільки для тих видів використання, у яких менш жорсткі вимоги до екологічного стану поверхневих вод. | 0,6 – 0,89 |
| V Поганий | Водні об’єкти сильно забруднені стічними водами, поверхневим стоком чи у результаті впливу інших факторів. | 0,9 – 1,0 |

У роботі [39] пропонується ризик для водного об’єкту визначати за формулою (11):

R = –ln(P),                                                            (11)

де P = ∑ni/N,

де ∑ni = ∑(Сi/ГДК),

де Ci – концентрація і-ої забруднювальної речовини, яка перевищує ГДК і (забруднюючі речовини, які не перевищують ГДК, у формулу (11) не підставляють); N – загальна кількість забруднюючих речовин, що аналізуються.

Аналогічний підхід до розрахунку ризику з використанням відношення числа спостережень з перевищенням нормативу до загального числа спостережень описується у роботі [36], де запропоновано визначити екологічний ризик порушення стану водних екосистем для кожного i-го забруднювача в j-му діапазоні спостереження за формулою:

Rij = 1 – ((1 – Pij) × (1 – Sij)),                                (12)

де Pij – ймовірність порушення екологічного стандарту для i-го показника у j-му діапазоні, безрозмірна величина; Sіj – показник наслідків порушення екологічного благополуччя для водної екосистеми для i-го показника в j-му діапазоні, безрозмірне значення.

Імовірність порушення екологічного стандарту визначається за формулою:

(13)

де nЕНj – кількість спостережень за екологічним станом водоймища для кожного i-го забруднювача в j-му діапазоні з порушенням екологічного стандарту; NЕНj– це загальна кількість спостережень за екологічним станом водоймища для кожного i-го забруднювача в j-му діапазоні з визначенням екологічного стандарту. Авторами пропонується для розрахунків використовувати інформацію за весь період спостережень (понад 30 років) різними суб’єктами моніторингу.

Розглянемо наступну методику. У проєкті змін та доповнень до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд», призначених до п. 2.45 цього ДБН «Оцінка ризику планованої діяльності щодо природного, соціального і техногенного середовища запропоновано методику оцінки ризику впливу планованої діяльності на навколишнє природне середовище. Визначення показників техногенного ризику (ризику впливу об'єкта чи планованої діяльності на компоненти навколишнього природного середовища) проводиться за формулою (14), назвемо її «Методика 2».

Визначення ризиків проводиться для об'єктів, на яких такі ризики можуть бути реально присутніми

(14)

де R – ризик для компонента навколишнього природного середовища, безрозмірний; А, В – константи (А = 4,99·10-6, B = –7,557); D – величина, яка розраховується за формулою (15)

(15)

де I – індекс забруднення компоненту навколишнього природного середовища, безрозмірний, визначається як 0,2∙ІЗВ.

Замість індексу ІЗВ (у зв’язку з втратою чинності нормативного документу для його розрахунку) пропонується використовувати розрахований нами у цьому дослідженні індекс КІЗВ.

Проведення оцінки рівня ризику здійснюється відповідно до таблиці 5.

Табл. 5. Класифікація рівнів ризику планованої діяльності на навколишнє природне середовище

| Рівень ризику | Значення ризику |
| --- | --- |
| Неприйнятний | >10–6 |
| Прийнятний | 10–6 – 10–8 |
| Безумовно прийнятний | < 10–8 |

5. Результати досліджень.

Результати дослідження комплексної оцінки.

За даними багаторічних спостережень досліджено сезонні зміни КІЗВ для місць контролю у місці скиду стічних вод комунального водопровідно-каналізаційного підприємства, за 500 м вище та за 500 м нижче місця скиду (рис. 2 – 3).

Рис. 2. Сезонна середньорічна динаміка КІЗВ у місці скиду стічних вод (КІЗВ – безрозмірна величина).

Рис. 3 – Сезонна середньорічна динаміка КІЗВ вище та нижче місця скиду стічних вод (КІЗВ – безрозмірна величина).

Результати дослідження величин ризику, розраховані за «Методикою 1» представлені в табл. 6, та розраховані за «Методикою 2» - в табл. 7. та на рис. 4.

Табл. 6. Результати розрахунків показників ризику, розраховані за «Методикою 1»

| Мі-сяць | Варіант 1 | Варіант 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативне значення відповідно ДСТУ 4808:2007 |
|  | місце скиду | вище місця скиду | нижче місця скиду | місце скиду | вище місця скиду | нижче місця скиду |
| І | -14,09 | 0,99 | 1,03 | 1 | 1 | 1 |
| ІІ | -105,63 | 1,02 | 1,21 | 1 | 1 | 1 |
| ІІІ | -65,20 | 0,53 | 0,77 | 1 | 1 | 1 |
| IV | -72,59 | 1,14 | 1,15 | 1 | 1 | 1 |
| V | -10,16 | 1,06 | 1,01 | 1 | 1 | 1 |
| VI | 23,34 | 1,05 | 0,99 | 1 | 1 | 1 |
| VII | 38,69 | 0,99 | 0,99 | 1 | 1 | 1 |
| VIII | -8,23 | 0,93 | 0,91 | 1 | 1 | 1 |
| IX | 9,97 | 0,97 | 0,98 | 1 | 1 | 1 |
| X | 55,79 | 0,99 | 0,99 | 1 | 1 | 1 |
| XI | 28,15 | 1,00 | 0,99 | 1 | 1 | 1 |
| XII | 22,61 | 1,04 | 0,99 | 1 | 1 | 1 |

Табл. 7. Результати розрахунків показників ризику, розраховані за «Методикою 1»

| Міс. | Місце скиду | Визначення | Вище місця скиду | Визначення | Нижче місця скиду | Визначення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4,99 · 10-6 | Неприйнят. | 1,49· 10-6 | Неприйнят. | 1,55· 10-6 | Неприйнят. |
| II | 4,99 · 10-6 | Неприйнят. | 1,53· 10-6 | Неприйнят. | 1,57· 10-6 | Неприйнят. |
| III | 4,99 · 10-6 | Неприйнят. | 1,48· 10-6 | Неприйнят. | 1,52· 10-6 | Неприйнят. |
| IV | 4,99 · 10-6 | Неприйнят. | 1,38· 10-6 | Неприйнят. | 1,49· 10-6 | Неприйнят. |
| V | 4,99 · 10-6 | Неприйнят. | 1,23· 10-6 | Неприйнят. | 1,42· 10-6 | Неприйнят. |
| VI | 4,99 · 10-6 | Неприйнят. | 1,13· 10-6 | Неприйнят. | 1,38· 10-6 | Неприйнят. |
| VII | 4,99 · 10-6 | Неприйнят. | 8,87· 10-7 | прийнятний | 1,08· 10-6 | Неприйнят. |
| VIII | 4,99 · 10-6 | Неприйнят. | 7,47· 10-7 | прийнятний | 1,04· 10-6 | Неприйнят. |
| IX | 4,99 · 10-6 | Неприйнят. | 9,72· 10-7 | прийнятний | 1,18· 10-6 | Неприйнят. |
| X | 4,99 · 10-6 | Неприйнят. | 7,07· 10-7 | прийнятний | 9,98· 10-7 | прийнятний |
| XI | 4,99 · 10-6 | Неприйнят. | 7,70· 10-7 | прийнятний | 9,32· 10-7 | прийнятний |
| XII | 4,99 · 10-6 | Неприйнят. | 6,32· 10-7 | прийнятний | 8,81· 10-7 | прийнятний |

Рис. 4. Сезонна середньорічна динаміка екологічного ризику у місці скиду стічних вод, вище та нижче місця скиду.

6. Обговорення результатів

Як видно з наведених графіків (рис. 3), стічні води комунального водопровідно-каналізаційного підприємства погіршують стан води р. Сіверський Донець, оскільки значення КІЗВ за 500 м до місця скиду більші за значення КІЗВ за 500 м нижче місця скиду.

Для першої методики оцінювання ризиків [46], як видно із формули (10) значення ЕRі повинні бути в інтервалі (0…1), інакше вираз не буде мати значення, про що свідчать розрахунки (Варіант 1 у табл. 6), виконані безпосередньо за формулою (10), проведені на підставі даних спостережень. Тобто, методика не розрахована на значення показників, що в декілька разів, а в деяких випадках навіть на порядок перевищують норматив.

Якщо до розрахунку за формулою (10) ввести додаткові умови, що унеможливлюють отримання значення ризику меншим за нуль, або більшим за одиницю, то ситуація не стає кращою (Варіант 2 у табл. 6), так як значення ризику стають рівними 1 в усіх випадках.

Очевидно, що дані розрахунки суперечать результатам спостережень за динамікою показників екологічного стану поверхневих вод [40, 41] та динамікою КІЗВ як у місці скиду, так і за 500 м вище та нижче місця.

Результати розрахунку ризику від впливу комунального водопровідно-каналізаційного підприємства, отримані за «Методикою 2», показують, (табл. 7, рис. 4) що, вплив стічних вод підвищує значення величин екологічного ризику для р. Сіверський Донець, зокрема для липня – вересня – з прийнятного до неприйнятного. Але ця методика не дає коректного числового значення для величин ризику, що перевищують значення 4,99∙10–6.

З наведеного розрахунку є очевидним, що значення екологічного ризику цілком залежить від інтегрального показника забруднення води (графіки тотожні з графіками (рис. 3)), який, в свою чергу, залежить від перевищення ГДК окремих забруднювачів.

Висновки.

Наведені результати свідчать по неможливість використання методик оцінок ризику за гідрохімічними показниками, запропонованими у [35]. Показник ризику не дає об’єктивної характеристики небезпеки від впливу небезпечних об’єктів господарювання на водні ресурси. Відповідно, показник ризику ми не можемо вважати за коректний показник, що характеризує екологічний стан водойми та вплив на нього промислового підприємства, зокрема ми не можемо оцінити достовірно ступінь екологічного ризику від впливу стічних вод комунального водопровідно-каналізаційного підприємства на стан р. Сіверський Донець.

Оцінка ризику за «Методикою 2» цілком залежить від значень індексу забруднення вод, і отримується шляхом арифметичних операцій з індексом та певними константами.

Неоднозначність підходів та критеріїв до розрахунків показників екологічного ризику для водних об’єктів на підставі гідрохімічних показників показує необхідність вибору інтегрального показника екологічного стану поверхневих вод, який би характеризував стан води в цілому, не залежав від великої кількості показників та не вимагав складних багатоступінчатих розрахунків задля  забезпечення оперативного управління водними ресурсами.

Література

1. Zeleňáková, M. The risk assessment of surface water quality deterioration. // 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference and EXPO - Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, 2012. SGEM 2012, 3, pp. 887-894.

2. Di, H., Liu, X., Zhang, J., Tong, Z., Ji, M. The spatial distributions and variations of water environmental risk in Yinma river basin, China. // International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018. 15 (3), art. no. 521. DOI: 10.3390/ijerph15030521

3. Zheng, H., Cao, S. The challenge to sustainable development in China revealed by "death Villages". // Environmental Science and Technology, 2011. 45 (23), pp. 9833-9834. DOI: 10.1021/es2037977

4. Saha, N., Rahman, M.S., Ahmed, M.B., Zhou, J.L., Ngo, H.H., Guo, W. Industrial metal pollution in water and probabilistic assessment of human health risk. // Journal of Environmental Management, 2017. 185, pp. 70-78. DOI: 10.1016/j.jenvman.2016.10.023

5. Carvalho, L., Mackay, E.B., Cardoso, A.C., Baattrup-Pedersen, A., Birk, S., Blackstock, K.L., Borics, G., Borja, A., Feld, C.K., Ferreira, M.T., Globevnik, L., Grizzetti, B., Hendry, S., Hering, D., Kelly, M., Langaas, S., Meissner, K., Panagopoulos, Y., Penning, E., Rouillard, J., Sabater, S., Schmedtje, U., Spears, B.M., Venohr, M., van de Bund, W., Solheim, A.L. // Protecting and restoring Europe's waters: An analysis of the future development needs of the Water Framework Directive. Science of the Total Environment, 2019. 658, pp. 1228-1238. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.255

6. Quevauviller, P., Barceló, D., Beniston, M., Djordjevic, S., Harding, R.J., Iglesias, A., Ludwig, R., Navarra, A., Navarro Ortega, A., Mark, O., Roson, R., Sempere, D., Stoffel, M., van Lanen, H.A.J., Werner, M. Integration of research advances in modelling and monitoring in support of WFD river basin management planning in the context of climate change. // Science of the Total Environment, 2012. 440, pp. 167-177. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2012.07.055

7. Fridman, K.B., Novikova, Yu.A., Belkin, A.S. On the issue of the use of health risk assessment techniques for hygienic characteristics of water supply. // Gigiena i Sanitariya, 2017. 96 (7), pp. 686-689. DOI: 10.18821/0016-9900-2017-96-7-686-689

7. Green, O.O., Garmestani, A.S., van Rijswick, H.F.M.W., Keessen, A.M. EU water governance: Striking the right balance between regulatory flexibility and enforcement? // Ecology and Society, 2013. 18 (2), art. no. 10. DOI: 10.5751/ES-05357-180210

8. Kuzmin, S.V., Gurvich, V.B., Dikonskaya, O.V., Nikonov, B.I., Malykh, O.L., Yarushin, S.V., Kuzmina, E.A., Kochneva, N.I., Kornilkov, A.S. Socio-hygienic monitoring and information analysis systems supporting the health risk assessment and management and a risk-focused model of supervisory activities in the sphere of securing sanitary and epidemiologic public welfare. // Gigiena i Sanitariya, 2017. 96 (12), pp. 1130-1136. DOI: 10.18821/0016-9900-2017-96-12-1130-1136

9. Petrie, B., Barden, R., Kasprzyk-Hordern, B. A review on emerging contaminants in wastewaters and the environment: Current knowledge, understudied areas and recommendations for future monitoring. // Water Research, 2015. 72, pp. 3-27. DOI: 10.1016/j.watres.2014.08.053

10. Geissen, V., Mol, H., Klumpp, E., Umlauf, G., Nadal, M., van der Ploeg, M., van de Zee, S.E.A.T.M., Ritsema, C.J. Emerging pollutants in the environment: A challenge for water resource management. // International Soil and Water Conservation Research, 2015. 3 (1), pp. 57-65. DOI: 10.1016/j.iswcr.2015.03.002

11. Beyer, J., Petersen, K., Song, Y., Ruus, A., Grung, M., Bakke, T., Tollefsen, K.E. Environmental risk assessment of combined effects in aquatic ecotoxicology: A discussion paper. // Marine Environmental Research, 2014. 96, pp. 81-91. DOI: 10.1016/j.marenvres.2013.10.008

12. Mastroianni, N., Bleda, M.J., López de Alda, M., Barceló, D. Occurrence of drugs of abuse in surface water from four Spanish river basins: Spatial and temporal variations and environmental risk assessment. // Journal of Hazardous Materials, 2016. 316, pp. 134-142. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2016.05.025

13. Zhou, S., Di Paolo, C., Wu, X., Shao, Y., Seiler, T.-B., Hollert, H. Optimization of screening-level risk assessment and priority selection of emerging pollutants – The case of pharmaceuticals in European surface waters. // Environment International, 2019. 128, pp. 1-10. DOI: 10.1016/j.envint.2019.04.034

14. Osorio, V., Larrañaga, A., Aceña, J., Pérez, S., Barceló, D. Concentration and risk of pharmaceuticals in freshwater systems are related to the population density and the livestock units in Iberian Rivers. // Science of the Total Environment, 2016, 540, pp. 267-277. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.06.143

15. Hu, B., Jia, X., Hu, J., Xu, D., Xia, F., Li, Y. Assessment of heavy metal pollution and health risks in the soil-plant-human system in the Yangtze river delta, China. // International Journal of Environmental Research and Public Health, 2017. 14 (9), art. no. 1042, . DOI: 10.3390/ijerph14091042

16. Duodu, G.O., Goonetilleke, A., Ayoko, G.A. Comparison of pollution indices for the assessment of heavy metal in Brisbane River sediment. // Environmental Pollution, 2016. 219, pp. 1077-1091. DOI: 10.1016/j.envpol.2016.09.008

17. Valeullina, N.N., Ural'shin, A.G., Brylina, N.A., Nikiforova, E.V., Beketov, A.L., Grechko, G.S. Experience of the multiple environmental assessment of risks for population's health with the aim to provide the safety of the population of the city of Cheliabinsk. // Gigiena i sanitariia, 2015. 94 (2), pp. 19-23. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84940102092&partnerID=40&md5=01d13ea99970c1c1953e74bcdfe538e4

18. Deng, Q., Wei, Y., Yin, J., Chen, L., Peng, C., Wang, X., Zhu, K. Ecological risk of human health in sediments in a karstic river basin with high longevity population. // Environmental Pollution, 2020. 265, art. no. 114418, . DOI: 10.1016/j.envpol.2020.114418

19. Gao, B., Gao, L., Gao, J., Xu, D., Wang, Q., Sun, K. Simultaneous evaluations of occurrence and probabilistic human health risk associated with trace elements in typical drinking water sources from major river basins in China. // Science of the Total Environment, 2019. 666, pp. 139-146. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.148

20. Salem, T.M., Ahmed, S.S., Hamed, M.A., Abd ElAziz, G.H. Risk assessment of hazardous impacts on urbanization and industrialization activities based upon toxic substances. Global Journal of Environmental Science and Management, 2016. 2 (2), pp. 163-176. DOI: 10.7508/gjesm.2016.02.007

21. Silva, E., Daam, M.A., Cerejeira, M.J. Aquatic risk assessment of priority and other river basin specific pesticides in surface waters of Mediterranean river basins. // Chemosphere, 2015. 135, pp. 394-402. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.05.013

22. Tsaboula, A., Papadakis, E.-N., Vryzas, Z., Kotopoulou, A., Kintzikoglou, K., Papadopoulou-Mourkidou, E. Environmental and human risk hierarchy of pesticides: A prioritization method, based on monitoring, hazard assessment and environmental fate. // Environment International, 2016. 91, pp. 78-93. DOI: 10.1016/j.envint.2016.02.008

23. Haregeweyn, N., Tsunekawa, A., Poesen, J., Tsubo, M., Meshesha, D.T., Fenta, A.A., Nyssen, J., Adgo, E. Comprehensive assessment of soil erosion risk for better land use planning in river basins: Case study of the Upper Blue Nile River. // Science of the Total Environment, 2017. 574, pp. 95-108. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.09.019

24. Ccanccapa, A., Masiá, A., Navarro-Ortega, A., Picó, Y., Barceló, D. Pesticides in the Ebro River basin: Occurrence and risk assessment. // Environmental Pollution, 2016.  211, pp. 414-424. DOI: 10.1016/j.envpol.2015.12.059

25. Brooks, B.W., Lazorchak, J.M., Howard, M.D.A., Johnson, M.-V.V., Morton, S.L., Perkins, D.A.K., Reavie, E.D., Scott, G.I., Smith, S.A., Steevens, J.A. Are harmful algal blooms becoming the greatest inland water quality threat to public health and aquatic ecosystems? // Environmental Toxicology and Chemistry, 2016. 35 (1), pp. 6-13. DOI: 10.1002/etc.3220

26. Rasmussen, J.J., Wiberg-Larsen, P., Baattrup-Pedersen, A., Cedergreen, N., McKnight, U.S., Kreuger, J., Jacobsen, D., Kristensen, E.A., Friberg, N. The legacy of pesticide pollution: An overlooked factor in current risk assessments of freshwater systems. // Water Research, 2015. 4, pp. 25-32. DOI: 10.1016/j.watres.2015.07.021

27. Wood, T.J., Goulson, D. The environmental risks of neonicotinoid pesticides: a review of the evidence post 2013. // Environmental Science and Pollution Research, 2017. 24 (21), pp. 17285-17325. DOI: 10.1007/s11356-017-9240-x

28. Munz, N.A., Burdon, F.J., de Zwart, D., Junghans, M., Melo, L., Reyes, M., Schönenberger, U., Singer, H.P., Spycher, B., Hollender, J., Stamm, C. Pesticides drive risk of micropollutants in wastewater-impacted streams during low flow conditions. // Water Research, 2017. 110, pp. 366-377. DOI: 10.1016/j.watres.2016.11.001

29. Liu, M., Feng, J., Kang, B., Chen, Y., Liu, Q., Sun, J. Ecological Risk Assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Surface Sediments from the Upper Reach of Huaihe River. // Polycyclic Aromatic Compounds, 2016. 36 (5), pp. 817-833. DOI: 10.1080/10406638.2015.1061026

30. Feng, J., Hu, P., Li, X., Liu, S., Sun, J. Ecological and Health Risk Assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Surface Water from Middle and Lower Reaches of the Yellow River. // Polycyclic Aromatic Compounds, 2016. 36 (5), pp. 656-670. DOI: 10.1080/10406638.2015.1042552

31. Feng, J., Hu, P., Zhang, F., Wu, Y., Liu, S., Sun, J. Ecological risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface sediments from the middle and lower reaches of the Yellow River, China. // Human and Ecological Risk Assessment, 2016. 22 (2), pp. 532-542. DOI: 10.1080/10807039.2015.1092376

32. Besseling, E., Redondo-Hasselerharm, P., Foekema, E.M., Koelmans, A.A. Quantifying ecological risks of aquatic micro- and nanoplastic. // Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 2019. 49 (1), pp. 32-80. DOI: 10.1080/10643389.2018.1531688

33. Everaert, G., Van Cauwenberghe, L., De Rijcke, M., Koelmans, A.A., Mees, J., Vandegehuchte, M., Janssen, C.R. Risk assessment of microplastics in the ocean: Modelling approach and first conclusions. // Environmental Pollution, 2018. 242, pp. 1930-1938. DOI: 10.1016/j.envpol.2018.07.069

34. Koelmans, A.A., Besseling, E., Foekema, E., Kooi, M., Mintenig, S., Ossendorp, B.C., Redondo-Hasselerharm, P.E., Verschoor, A., Van Wezel, A.P., Scheffer, M. Risks of Plastic Debris: Unravelling Fact, Opinion, Perception, and Belief. // Environmental Science and Technology, 2017. 51 (20), pp. 11513-11519. DOI: 10.1021/acs.est.7b02219

35. Rybalova, O., Artemiev, S. Development of a procedure for assessing the environmental risk of the surface water status deterioration. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017. 5 (10-89), pp. 67-76. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.112211

36. Rybalova, O., Artemiev, S., Sarapina, M., Tsymbal, B., Bakhareva, A., Shestopalov, O., Filenko, O. Development of methods for estimating the environmental risk of degradation of the surface water state. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018. 2 (10-92), pp. 4-17. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.127829

37. Vasenko, A., Rybalova, O., Kozlovskaya, O. A study of significant factors affecting the quality of water in the Oskil River (Ukraine). // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2016. 3 (10-81), pp. 48-55. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.72415

38. Calmuc, M.; Calmuc, V.; Arseni, M.; Topa, C.; Timofti, M.; Georgescu, L.P.; Iticescu, C. A Comparative Approach to a Series of Physico-Chemical Quality Indices Used in Assessing Water Quality in the Lower Danube. // Water 2020, 12, 3239. https://doi.org/10.3390/w12113239

39. Cui, X.; Wu, J.; Li, Z.; Peng, L.; Shen, Z.; Bi, J. An Integrated Assessment and Factor Analysis of Water Related Environmental Risk to Cities in the Yangtze River Economic Belt. // Water 2021, 13, 2140. https://doi.org/10.3390/w13162140

40. Ponomarenko, R., Plyatsuk, L., Hurets, L., Polkovnychenko, D., Grigorenko, N., Sherstiuk, M., Miakaiev, O. Determining the effect of anthropogenic loading on the environmental state of a surface source of water supply. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, // 2020. 3 (10-105), pp. 54-62. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.206125

41. Bezsonnyi, V., Tretyakov, O., Khalmuradov, B., Ponomarenko, R. Examining the dynamics and modeling of oxygen regime of chervonooskil water reservoir. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017 5 (10-89), pp. 32-38. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.109477

Today, the concept of risk assessment is considered as the main mechanism for management decisions in almost all countries, both at the state or regional level, and at the level of individual production or other potential source of environmental pollution. The paper assesses the risks from the impact on the watercourse of treatment waters of the municipal water supply and sewerage company. To this end, a comprehensive assessment of the ecological status of the river in the study area was performed using the method of calculating the combinatorial index of water pollution, which allows to obtain an integrated assessment of the ecological status of surface waters based on the multiplicity of MPCs of individual components. Two approaches were used to assess the risks. The first is to determine the environmental standards of surface water quality, taking into account the landscape and geographical features of river basins. At the first stage, it is necessary to determine environmental standards based on the analysis and statistical processing of long-term quality monitoring data and hydrological regime, taking into account forecasting models. At the second stage, the probability of violation of environmental standards is estimated by the ratio of the number of observations on the ecological status of the water body in violation of standards to the total number of observations. Exceeding environmental standards makes it possible to assess the risk of disturbance in aquatic ecosystems. The proposed procedure for assessing the ecological risk of deterioration of aquatic ecosystems is based on the regulatory framework, approaches and methods of ecological assessment of surface waters adopted in Ukraine and the EU. The second approach involves determining the indicators of man-made risk (risk of impact of the object or planned activity on the components of the environment).

Keywords: ecological status of the water body, ecological risk, water pollution index

References

1. Zeleňáková, M. (2012). The risk assessment of surface water quality deterioration. 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference and EXPO - Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2012, 3, pp. 887-894.

2. Di, H., Liu, X., Zhang, J., Tong, Z., Ji, M. (2018). The spatial distributions and variations of water environmental risk in Yinma river basin, China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15 (3), art. no. 521. DOI: 10.3390/ijerph15030521

3. Zheng, H., Cao, S. (2011). The challenge to sustainable development in China revealed by "death Villages". Environmental Science and Technology, 45 (23), pp. 9833-9834. DOI: 10.1021/es2037977

4. Saha, N., Rahman, M.S., Ahmed, M.B., Zhou, J.L., Ngo, H.H., Guo, W. (2017). Industrial metal pollution in water and probabilistic assessment of human health risk. Journal of Environmental Management, 185, pp. 70-78. DOI: 10.1016/j.jenvman.2016.10.023

5. Carvalho, L., Mackay, E.B., Cardoso, A.C., Baattrup-Pedersen, A., Birk, S., Blackstock, K.L., Borics, G., Borja, A., Feld, C.K., Ferreira, M.T., Globevnik, L., Grizzetti, B., Hendry, S., Hering, D., Kelly, M., Langaas, S., Meissner, K., Panagopoulos, Y., Penning, E., Rouillard, J., Sabater, S., Schmedtje, U., Spears, B.M., Venohr, M., van de Bund, W., Solheim, A.L. (2019) Protecting and restoring Europe's waters: An analysis of the future development needs of the Water Framework Directive. Science of the Total Environment, 658, pp. 1228-1238. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.255

6. Quevauviller, P., Barceló, D., Beniston, M., Djordjevic, S., Harding, R.J., Iglesias, A., Ludwig, R., Navarra, A., Navarro Ortega, A., Mark, O., Roson, R., Sempere, D., Stoffel, M., van Lanen, H.A.J., Werner, M. (2012). Integration of research advances in modelling and monitoring in support of WFD river basin management planning in the context of climate change. Science of the Total Environment, 440, pp. 167-177. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2012.07.055

7. Fridman, K.B., Novikova, Yu.A., Belkin, A.S. (2017). On the issue of the use of health risk assessment techniques for hygienic characteristics of water supply. Gigiena i Sanitariya, 96 (7), pp. 686-689. DOI: 10.18821/0016-9900-2017-96-7-686-689

7. Green, O.O., Garmestani, A.S., van Rijswick, H.F.M.W., Keessen, A.M. (2013). EU water governance: Striking the right balance between regulatory flexibility and enforcement? Ecology and Society, 18 (2), art. no. 10. DOI: 10.5751/ES-05357-180210

8. Kuzmin, S.V., Gurvich, V.B., Dikonskaya, O.V., Nikonov, B.I., Malykh, O.L., Yarushin, S.V., Kuzmina, E.A., Kochneva, N.I., Kornilkov, A.S. (2017). Socio-hygienic monitoring and information analysis systems supporting the health risk assessment and management and a risk-focused model of supervisory activities in the sphere of securing sanitary and epidemiologic public welfare. Gigiena i Sanitariya, 96 (12), pp. 1130-1136. DOI: 10.18821/0016-9900-2017-96-12-1130-1136

9. Petrie, B., Barden, R., Kasprzyk-Hordern, B. (2015). A review on emerging contaminants in wastewaters and the environment: Current knowledge, understudied areas and recommendations for future monitoring. Water Research, 72, pp. 3-27. DOI: 10.1016/j.watres.2014.08.053

10. Geissen, V., Mol, H., Klumpp, E., Umlauf, G., Nadal, M., van der Ploeg, M., van de Zee, S.E.A.T.M., Ritsema, C.J. (2015). Emerging pollutants in the environment: A challenge for water resource management. International Soil and Water Conservation Research, 3 (1), pp. 57-65. DOI: 10.1016/j.iswcr.2015.03.002

11. Beyer, J., Petersen, K., Song, Y., Ruus, A., Grung, M., Bakke, T., Tollefsen, K.E. (2014). Environmental risk assessment of combined effects in aquatic ecotoxicology: A discussion paper. Marine Environmental Research, 96, pp. 81-91. DOI: 10.1016/j.marenvres.2013.10.008

12. Mastroianni, N., Bleda, M.J., López de Alda, M., Barceló, D. (2016). Occurrence of drugs of abuse in surface water from four Spanish river basins: Spatial and temporal variations and environmental risk assessment. Journal of Hazardous Materials, 316, pp. 134-142. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2016.05.025

13. Zhou, S., Di Paolo, C., Wu, X., Shao, Y., Seiler, T.-B., Hollert, H. (2019). Optimization of screening-level risk assessment and priority selection of emerging pollutants – The case of pharmaceuticals in European surface waters. Environment International, 128, pp. 1-10. DOI: 10.1016/j.envint.2019.04.034

14. Osorio, V., Larrañaga, A., Aceña, J., Pérez, S., Barceló, D. (2016) Concentration and risk of pharmaceuticals in freshwater systems are related to the population density and the livestock units in Iberian Rivers. Science of the Total Environment, 540, pp. 267-277. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.06.143

15. Hu, B., Jia, X., Hu, J., Xu, D., Xia, F., Li, Y. (2017). Assessment of heavy metal pollution and health risks in the soil-plant-human system in the Yangtze river delta, China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14 (9), art. no. 1042, . DOI: 10.3390/ijerph14091042

16. Duodu, G.O., Goonetilleke, A., Ayoko, G.A. (2016). Comparison of pollution indices for the assessment of heavy metal in Brisbane River sediment. Environmental Pollution, 219, pp. 1077-1091. DOI: 10.1016/j.envpol.2016.09.008

17. Valeullina, N.N., Ural'shin, A.G., Brylina, N.A., Nikiforova, E.V., Beketov, A.L., Grechko, G.S. (2015). Experience of the multiple environmental assessment of risks for population's health with the aim to provide the safety of the population of the city of Cheliabinsk. Gigiena i sanitariia, 94 (2), pp. 19-23. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84940102092&partnerID=40&md5=01d13ea99970c1c1953e74bcdfe538e4

18. Deng, Q., Wei, Y., Yin, J., Chen, L., Peng, C., Wang, X., Zhu, K. (2020). Ecological risk of human health in sediments in a karstic river basin with high longevity population. Environmental Pollution, 265, art. no. 114418, . DOI: 10.1016/j.envpol.2020.114418

19. Gao, B., Gao, L., Gao, J., Xu, D., Wang, Q., Sun, K. (2019). Simultaneous evaluations of occurrence and probabilistic human health risk associated with trace elements in typical drinking water sources from major river basins in China. Science of the Total Environment, 666, pp. 139-146. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.148

20. Salem, T.M., Ahmed, S.S., Hamed, M.A., Abd ElAziz, G.H. (2016). Risk assessment of hazardous impacts on urbanization and industrialization activities based upon toxic substances. Global Journal of Environmental Science and Management, 2 (2), pp. 163-176. DOI: 10.7508/gjesm.2016.02.007

21. Silva, E., Daam, M.A., Cerejeira, M.J. (2015). Aquatic risk assessment of priority and other river basin specific pesticides in surface waters of Mediterranean river basins. Chemosphere, 135, pp. 394-402. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.05.013

22. Tsaboula, A., Papadakis, E.-N., Vryzas, Z., Kotopoulou, A., Kintzikoglou, K., Papadopoulou-Mourkidou, E. (2016). Environmental and human risk hierarchy of pesticides: A prioritization method, based on monitoring, hazard assessment and environmental fate. Environment International, 91, pp. 78-93. DOI: 10.1016/j.envint.2016.02.008

23. Haregeweyn, N., Tsunekawa, A., Poesen, J., Tsubo, M., Meshesha, D.T., Fenta, A.A., Nyssen, J., Adgo, E. (2017). Comprehensive assessment of soil erosion risk for better land use planning in river basins: Case study of the Upper Blue Nile River. Science of the Total Environment, 574, pp. 95-108. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.09.019

24. Ccanccapa, A., Masiá, A., Navarro-Ortega, A., Picó, Y., Barceló, D. (2016).  Pesticides in the Ebro River basin: Occurrence and risk assessment. Environmental Pollution, 211, pp. 414-424. DOI: 10.1016/j.envpol.2015.12.059

25. Brooks, B.W., Lazorchak, J.M., Howard, M.D.A., Johnson, M.-V.V., Morton, S.L., Perkins, D.A.K., Reavie, E.D., Scott, G.I., Smith, S.A., Steevens, J.A. (2016). Are harmful algal blooms becoming the greatest inland water quality threat to public health and aquatic ecosystems? Environmental Toxicology and Chemistry, 35 (1), pp. 6-13. DOI: 10.1002/etc.3220

26. Rasmussen, J.J., Wiberg-Larsen, P., Baattrup-Pedersen, A., Cedergreen, N., McKnight, U.S., Kreuger, J., Jacobsen, D., Kristensen, E.A., Friberg, N. (2015).  The legacy of pesticide pollution: An overlooked factor in current risk assessments of freshwater systems. Water Research, 84, pp. 25-32. DOI: 10.1016/j.watres.2015.07.021

27. Wood, T.J., Goulson, D. (2017) The environmental risks of neonicotinoid pesticides: a review of the evidence post 2013. Environmental Science and Pollution Research, 24 (21), pp. 17285-17325. DOI: 10.1007/s11356-017-9240-x

28. Munz, N.A., Burdon, F.J., de Zwart, D., Junghans, M., Melo, L., Reyes, M., Schönenberger, U., Singer, H.P., Spycher, B., Hollender, J., Stamm, C. (2017). Pesticides drive risk of micropollutants in wastewater-impacted streams during low flow conditions. Water Research, 110, pp. 366-377. DOI: 10.1016/j.watres.2016.11.001

29. Liu, M., Feng, J., Kang, B., Chen, Y., Liu, Q., Sun, J. (2016). Ecological Risk Assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Surface Sediments from the Upper Reach of Huaihe River. Polycyclic Aromatic Compounds, 36 (5), pp. 817-833. DOI: 10.1080/10406638.2015.1061026

30. Feng, J., Hu, P., Li, X., Liu, S., Sun, J. (2016). Ecological and Health Risk Assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Surface Water from Middle and Lower Reaches of the Yellow River. Polycyclic Aromatic Compounds, 36 (5), pp. 656-670. DOI: 10.1080/10406638.2015.1042552

31. Feng, J., Hu, P., Zhang, F., Wu, Y., Liu, S., Sun, J. (2016). Ecological risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface sediments from the middle and lower reaches of the Yellow River, China. Human and Ecological Risk Assessment, 22 (2), pp. 532-542. DOI: 10.1080/10807039.2015.1092376

32. Besseling, E., Redondo-Hasselerharm, P., Foekema, E.M., Koelmans, A.A. (2019). Quantifying ecological risks of aquatic micro- and nanoplastic. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 49 (1), pp. 32-80. DOI: 10.1080/10643389.2018.1531688

33. Everaert, G., Van Cauwenberghe, L., De Rijcke, M., Koelmans, A.A., Mees, J., Vandegehuchte, M., Janssen, C.R. (2018). Risk assessment of microplastics in the ocean: Modelling approach and first conclusions. Environmental Pollution, 242, pp. 1930-1938. DOI: 10.1016/j.envpol.2018.07.069

34. Koelmans, A.A., Besseling, E., Foekema, E., Kooi, M., Mintenig, S., Ossendorp, B.C., Redondo-Hasselerharm, P.E., Verschoor, A., Van Wezel, A.P., Scheffer, M. (2017). Risks of Plastic Debris: Unravelling Fact, Opinion, Perception, and Belief. Environmental Science and Technology, 51 (20), pp. 11513-11519. DOI: 10.1021/acs.est.7b02219

35. Rybalova, O., Artemiev, S. (2017). Development of a procedure for assessing the environmental risk of the surface water status deterioration. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (10-89), pp. 67-76. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.112211

36. Rybalova, O., Artemiev, S., Sarapina, M., Tsymbal, B., Bakhareva, A., Shestopalov, O., Filenko, O. (2018). Development of methods for estimating the environmental risk of degradation of the surface water state. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (10-92), pp. 4-17. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.127829

37. Vasenko, A., Rybalova, O., Kozlovskaya, O. (2016). A study of significant factors affecting the quality of water in the Oskil River (Ukraine). Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (10-81), pp. 48-55. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.72415

38. Calmuc, M.; Calmuc, V.; Arseni, M.; Topa, C.; Timofti, M.; Georgescu, L.P.; Iticescu, C. A Comparative Approach to a Series of Physico-Chemical Quality Indices Used in Assessing Water Quality in the Lower Danube. Water 2020, 12, 3239. https://doi.org/10.3390/w12113239

39. Cui, X.; Wu, J.; Li, Z.; Peng, L.; Shen, Z.; Bi, J. An Integrated Assessment and Factor Analysis of Water Related Environmental Risk to Cities in the Yangtze River Economic Belt. Water 2021, 13, 2140. https://doi.org/10.3390/w13162140

40. Ponomarenko, R., Plyatsuk, L., Hurets, L., Polkovnychenko, D., Grigorenko, N., Sherstiuk, M., Miakaiev, O.(2020). Determining the effect of anthropogenic loading on the environmental state of a surface source of water supply. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (10-105), pp. 54-62. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.206125

41. Bezsonnyi, V., Tretyakov, O., Khalmuradov, B., Ponomarenko, R. (2017) Examining the dynamics and modeling of oxygen regime of chervonooskil water reservoir. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (10-89), pp. 32-38. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.109477

Відомості про авторів українською мовою

Безсонний Віталій Леонідович

Доцент, кандидат технічних наук, доцент

Кафедра природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності

Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця

пр. Науки, 9-А, м. Харків, Україна, 61166

E-mail: bezsonny@gmail.com

конт. тел.: 095-78-093-78

Номер ORCID: http:// orcid.org/ 0000-0001-8089-7724

Пономаренко Роман Володимирович

Заступник начальника кафедри, доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Кафедра «Пожежної та рятувальної підготовки»

Національний університет цивільного захисту України

вул. Чернишевська, 94, м. Харків, Україна, 61023

E-mail: prv@nuczu.edu.ua

конт. тел. +38063-476-21-20

Номер ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6300-3108

Третьяков Олег Вальтерович

Науковий консультант, доктор технічних наук, професор

ТОВ ІПРІС-ПРОФІЛЬ

E-mail: mega_ovtr@ukr.net

конт. тел. 097-342-31-80

Номер ORCID: http:// orcid.org/ 0000-0002-0457-9553

Бурменко Олександр Анатолійович

Викладач кафедри, кандидат технічних наук

Кафедра «Пожежної та рятувальної підготовки»

Національний університет цивільного захисту України

вул. Чернишевська, 94, м. Харків, Україна, 61023

E-mail: burmenko@nuczu.edu.ua

Контактний телефон: +380930901228

Номер ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5014-2678

Bezsonnyi Vitalii

PhD, assistant professor

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Nauky avenue, 9-A, Kharkiv, 61166

E-mail: bezsonny@gmail.com

contacts. tel.: 095-78-093-78

Number ORCID: http:// orcid.org/ 0000-0001-8089-7724

Ponomarenko Roman

Doctor of technical science, assistant professor

Department of fire and rescue training

National University of Civil Defence of Ukraine

Chernyshevska str., 94, Kharkоv, Ukraine, 61023

E-mail: prv@nuczu.edu.ua

contacts. tel. +38063-476-21-20

Number ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6300-3108

Tretyakov Oleg

Doctor of technical science, professor

E-mail: mega_ovtr@ukr.net

contacts. tel. 097-342-31-80

Number ORCID: http:// orcid.org/ 0000-0002-0457-9553

Burmenko Oleksandr

PhD

Department of Fire and Rescue Training

National University of Civil Defence of Ukraine

Chernyshevska str., 94, Kharkiv, Ukraine, 61023

E-mail: burmenko@nuczu.edu.ua

Contact tel.: +380930901228

Number ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5014-2678