# УДК 621.3

ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ АВТОКОЛИВАНЬ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

Барановський Ю. М., НУЦЗ України

НК –  Дурєєв В.О., канд. техн. наук, доцент НУЦЗ України

Статичні характеристики регуляторів систем протипожежного захисту містять нелінійні особливості, які можна охарактеризувати як зону нечутливості (гістерезис), розриви першого роду (ступінчата зміна регулюючого чинника) і злами (ступінчата зміна кута нахилу характеристики). Нелінійність характеристик регулятора може призводити до розвитку автоколивань і навіть до нестійкої роботи системи автоматичного регулювання (САР) [1].

Для дослідження межі автоколивань на вхід автоматичної системи подавався імпульсний сигнал (вагова характеристика) перенастроювання величиною 0,01 і тривалістю 1с. Автоколивання вважалися відсутніми, якщо коливання згасали протягом 60с.

В результаті досліджень вагових  визначається межа автоколивань для реального об'єкта з різними динамічними параметрами регулятора (рис.1).

Рис.1 Межа автоколивань автоматичної системи

Як видно з рис. 1, чим більший коефіцієнт підсилення регулятора, тим більша величина гістерезису, яка забезпечує відсутність розвитку автоколивань. Наявність розривів характеристики регулятора вимагає зменшення коефіцієнта підсилення і збільшення гістерезису для запобігання розвитку автоколивань.

Таким чином, за розробленим методом визначено межа автоколивань складної систем автоматичного регулювання з реальними характеристиками її елементів.

ЛІТЕРАТУРА

- Дерев’янко О. А., Литвяк О. А., Дурєєв В. О. Дослідження застосування широтно-імпульсного управління інерційними об'єктами в сучасних адаптивних системах безпеки // Проблеми надзвичайних ситуацій. 2020. № 31. С. 68 – 77. (ISSN 2524-0226). Режим доступу: http://pes.nuczu.edu.ua/images/arhiv/31/6.pdf.

Національний університет цивільного захисту України. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту» 20-21 квітня 2023 р

Дані про учасника:

Прізвище, ім’я, по батькові: Барановський Юрій Михайлович

Місце роботи (навчання), НУЦЗУ, курсант навчальна група ЦЗк-20-132

Форма участі (очна/заочна) очна

Дані про наукового керівника:

Прізвище, ім’я, по батькові Дурєєв Вячеслав Олександрович

Місце роботи, посада НУЦЗУ, доцент кафедри АСБІТ

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н., доцент

Номер секції 5 Автоматичні системи безпеки та інформаційні технології.

Назва доповіді ПРОВЕДЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РЕГУЛЯТОРА НА ДИНАМІКУ РОБОТИ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ

.

Форма участі (очна/заочна) очна.