Модель теплового пожежного сповіщувача з термістором

Олеся Славгородська

Вячеслав Дурєєв, доцент кафедри, канд. техн. наук, доцент

НУЦЗ України

Розглянуто наукове завдання з розробки математичної моделі термісторного теплового пожежного сповіщувача (СП) з урахуванням сукупного впливу типу, матеріалу, конструктивного виконання та геометричних параметрів чутливого елементу (ЧЕ) на його динамічні параметри. Метою роботи є дослідження сукупного впливу типу, матеріалу, конструктивного виконання, та геометричних параметрів термісторного чутливого елементу теплового пожежного сповіщувача на динамічні параметри його роботи. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: побудувати математичну модель теплового пожежного сповіщувача з термістором із урахуванням  сукупного впливу типу, матеріалу, конструктивного виконання, та геометричних параметрів чутливого елементу.

В [1] досліджуються СП які автоматично адаптуються до умов застосування, що зменшує як загальний час спрацьовування, так і кількість помилкових сигналів, що видають СП при виявленні горіння легкозаймистих речовин. Проте, для досягнення наведеного позитивного ефекту виконане теоретичне обґрунтування критеріїв виявлення пожежі та розроблені алгоритми і структура СП для дискретного та непереривного режимів контролю середовища. Дослідження комплексного впливу діапазону робочих температур, типу та матеріалу ЧЕ, його геометричних параметрів та конструктивного оформлення  не проводилося. В [2] в результаті моделювання роботи СП отримано динамічне рівняння сповіщувача у вигляді інерційної ланки. Визначено, що зменшення постійної часу сповіщувача призводить до зростання коливань вихідного сигналу, що в свою чергу веде до зростання кількості помилкових спрацьовувань СП. Запропоновано теоретичне обґрунтування методу підвищення швидкодії СП при реалізації нестаціонарної динамічної корекції вихідного сигналу ЧЕ. Проте в роботі не розглянуто типи ЧЕ, не ураховуються їх конструктивні особливості.

Математична модель термісторного теплового СП у вигляді динамічної ланки, отримаємо з рівняння для нестаціонарного теплообміну при критерії Біо < 0,1 (розподіл температури рівномірний), та рівняння зміни опору термістору. Кількість тепла, передана і поглинена термістором

,			(1)

де С – теплоємність матеріалу термістора, Дж∙кг-1∙К-1; m – маса термістора, кг; Т – температура термістора, К; τ – час, сек; α – коефіцієнт конвекційного теплообміну, Вт∙м-2∙К-1; F – площа поверхні термістора, м2; ТП – температура навколишнього повітря, К.

Залежність опору RT термістора від температури, з урахуванням матеріалу напівпровідника і конструктивних особливостей термістора

,				(2)

де А, b, В – константи, що визначають склад напівпровідникового матеріалу термістора і конструктивне оформлення чутливого елемента; Т – поточна температура термістора, К.

Для спрощення інженерних розрахунків при b << 1 приймаємо, що константа А відповідає опору термістора при нескінченно великій температурі. При цьому, для підвищення точності і зручності визначення RT, запропоновано враховувати номінальний опір

.				(3)

де RНТ – номінальний опір термістора, Ом, при номінальній температурі ТН, К.

Підставимо (3) в (1), отримаємо

.	(4)

Рівняння динаміки з має вигляд

.	(5)

Після лінеаризації (5) методом повного диференціала отримано рівняння динаміки СП, що ураховує сукупний вплив матеріалу напівпровідника термістора, конструктивні особливості ЧЕ та номінальний опір

;				(6)

;     ,		(7)

де ТТ – постійна часу термістора, сек; КТ – коефіцієнт посилення термістора;  ,  – відносні змінні.

Таким чином, отриманні рівняння для визначення динамічних параметрів терморезисторного теплового СП, з сукупним урахуванням типу, матеріалу, конструктивного виконання, та геометричних параметрів ЧЕ сповіщувача. Математична модель пожежного сповіщувача з термістором містить 4 параметра чутливого елемента: номінальний опір, склад речовини, оформлення та розміри чутливого елемента.

Література

1. Andronov V., Pospelov B., Rybka E., Skliarov S. Examining the learning fire detectors under real conditions of application. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 3. No. 9–87. Р. 53–59.

URL:https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85020827734&doi=10.15587%2f1729-4061.2017.101985&partnerID=40&DOI: 10.15587/1729-4061.2017.101985

2. Andronov V., Pospelov B., Rybka E. Development of a method to improve the performance speed of maximal fire detectors. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 2, No. 9–86. P. 32–37. URL: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85018742337&doi=10.15587%2f1729-4061.2017.96694&partnerID=40&md5=DOI: 10.15587/1729-4061.2017.96694

Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів, студентів, ад’юнктів (аспірантів)

«Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених»

12 травня 2023 року, м. Черкаси

Назва організації: НУЦЗУ

Поштова адреса: Харків, Чернищевска 94

Телефон: 050-406-37-50

e-mail: slavonis2122@ukr.net

Дані про учасника:

Прізвище, ім'я, по батькові: Славгородська Олеся Сергіївна

Інститут НУЦЗУ

(Факультет) пожежної безпеки

Курс 3

Група: ПБк-20-431

Дані про наукового керівника:

Прізвище, ім'я, по батькові: Дурєєв Вячеслав Олександрович

Місце роботи: НУЦЗУ

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н., доцент

Назва доповіді: Модель теплового пожежного сповіщувача з термістором

Тематика: 2) Пожежна та техногенна безпека