УДК 62-231

ВЫБОР СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ

д.т.н., проф., Л.И. Нефедов1, аспирант А.А. Осьмачко1,  д.т.н., проф. В.Е. Овчаренко2

1. Харьковский Национальный Автомобильно-Дорожный Университет.

2. Государственное предприятие Научно-исследовательский технологический институт приборостроения, г. Харьков.

# Аннотация. Приведена математическая модель многокритериальной оценки и выбора системы управления автоматической трансмиссии.

Annotation: The mathematical model of polycriterion valuation has been synthesized. And mathematical model of choice control system of automatic transmission has been synthesized.

## Постановка проблемы

С увеличением количества и интенсивности транс-портных потоков, особенного в городах и мегаполисах, работа водителя становится все более сложной, требующей большой концентрации внимания и нервного напряжения. Одним из способов облегчить работу водителя — переложить часть принимаемых им решений на систему управления трансмиссией. Таким образом, на систему управления трансмиссией возлагается целый комплекс задач – снижение аварийности на дорогах, уменьшение износа элементов трансмиссии, регу-лирование скорости автомобиля в целом и каждым колесом в отдельности, для обеспечения полного привода автомобиля.

Исходя из этого, проектировщику необходимо определить, какие критерии функционирования автома-тической трансмиссии более важные, и, основываясь на них, синтезировать требования для разрабатываемой системы управления, а также критерии оценки разра-ботанной системы управления для ее оценивания.

## Анализ публикаций

Анализируя публикации [3-6], были выявлены современные тенденции развития автоматических трансмиссий и их систем управления. Существуют следующие системы управления трансмиссией механические, гидравлические и электромеханические Основные способы реализации автоматических трансмиссий: гидравлические и электромеханические. Управление современных автоматических трансмиссий основывается на микроконтроллерных системах. Они обладают высокими показателями качества, высокой надежностью и широким диапазоном эксплуатации (температура, влажность, помехозащищенность). Все системы управления являются многоконтурными и многие из них обладают возможностями адаптации.

Таким образом, системы управления автоматическими трансмиссиями обладают большим количеством разнообразных параметров, которые влияют на выполнение основных задач трансмиссии. Поэтому в работе был применен метод многокритериальной оценки [1,2].

## Цель и постановка задачи

Целью данной статьи является повышение научной обоснованности выбора системы управления автома-тической трансмиссии. Задача оценки и выбора оптимального решения в многокритериальной ситуации заключается в расстановке возможных решений по множеству частных критериев, позволяющих ранжи-ровать допускаемые альтернативы только на множестве подчиненных решений, т.е. когда критерии не противоречивы.

Рассмотрим постановку задачи: известно множество систем управления — СУ = {СУl}, которые могут быть использованы в выбранном типе модели,  , где - число задач. Введем переменную хn = {0;1}, где хn = 1 – если выбрана n-ая система, хn =0 – в противном случае. Введем коэффициент Ynl = {0;1}, где Ynl =1, если  l-ая функциональная задача обеспечена n-ой системой управления, Ynl = 0 в противном случае.

Каждая система управления, обеспечивающая управление моделью, характеризуется рядом показателей:

- функциональные:

1) статическая ошибка — , разность между желаемым сигналом и фактическим при реакции системы на ступенчатое воздействие, выражаемая в единицах измерения фактической величины;

2) кинетическая ошибка — , разность между желаемым сигналом и фактическим при реакции системы на кинетический сигнал, выражаемая в единицах измерения фактической величины;

3) время регулирования системы — , выражаемое в секундах [c];

4) перерегулирование системы — , выражаемое в процентах [%];

5) степень флуктуации исполнительного органа — , который определяется по десятибалльной шкале [0-9] экспертной группой с учетом частоты и амплитуды флуктуаций;

6) вид переходного процесса — , который определяется по десятибалльной шкале [0-9] экспертной группой;

7) степень самонастройки (возможности адаптации) системы управления — , которая определяется по десятибалльной шкале [0-9] экспертной группой;

8) надежность — , выражается в часах работы до отказа [ч];

9) помехоустойчивость — , которая определяется по десятибалльной шкале [0-9] экспертной группой;

10) габариты — , выражаются путем оценки трех измерений, т.е. необходимым объемом, занимаемым системой управления [см3];

11) вес — , выражаемый в килограммах [кг];

12) температурный режим эксплуатации — , который определяется диапазоном температур корректной работы системы управления с учетом средней температуры окружающей среды, в котором функционирует система управления [ОС];

13) диапазон влажности эксплуатации— , которой определяется диапазоном влажности корректной работы системы управления с учетом средней влажности окружающей среды, в котором функционирует система управления [%];

14) удобство проведения технического обслуживания — , которое определяется по десятибалльной шкале [0-9] экспертной группой;

15) ремонтопригодность — , которая определяется по десятибалльной шкале [0-9] экспертной группой;

- затратные:

1) себестоимость проектирования системы управления — ;

2) время проектирования системы управления — ;

3) количество потребляемой энергии системой — ;

4) себестоимость обслуживания системы управления — .

Выбор системы управления должен производиться по следующим критериям:

- минимальная статистическая ошибка — ;

- минимальная кинетическая ошибка — ;

- минимальное время регулирования — ;

- минимальное перерегулирование — ;

- минимальная степень флуктуации исполнительного органа — ;

- минимальное отклонение от идеального переходного процесса — ;

- максимальная степень самонастройки (возможности адаптации) системы управления — ;

- максимальная надежность системы управления — ;

- максимальная помехоустойчивость системы управления — ;

- минимальные габариты системы управления — ;

- минимальный вес системы управления — ;

- максимальный температурный режим эксплуатации системы управления — ;

- максимальный диапазон влажности эксплуатации системы управления — ;

- максимальное удобство проведения технического обслуживания системы управления — ;

- максимальная ремонтопригодность — ;

- минимальная себестоимость проектирования системы управления — ;

- минимальное время проектирования системы управ-ления — ;

- минимальное количество потребляемой энергии — ;

- минимальная себестоимость обслуживания системы управления — .

Необходимо выбрать эффективное средство моде-лирования по перечисленным критериям с учетом их важности и наложенных ограничений.

## Математическая модель выбора системы управления автоматической трансмиссии

Математическая модель имеет вид.

Частные функциональные и затратные критерии:

- минимальная статистическая ошибка:

| ; | (1) |
| --- | --- |

- минимальная кинетическая ошибка:

| ; | (2) |
| --- | --- |

- минимальное время регулирования:

| ; | (3) |
| --- | --- |

- минимальное перерегулирование:

| ; | (4) |
| --- | --- |

- минимальная степень флуктуации исполнительного органа:

| ; | (5) |
| --- | --- |

- минимальное отклонение от идеального переходного процесса:

| ; | (6) |
| --- | --- |

- максимальная степень самонастройки (возможности адаптации) системы управления:

| ; | (7) |
| --- | --- |

  - максимальная надежность системы управления:

| ; | (8) |
| --- | --- |

- максимальная помехоустойчивость системы управ-ления:

| ; | (9) |
| --- | --- |

- минимальные габариты системы управления:

| ; | (10) |
| --- | --- |

- минимальный вес системы управления:

| ; | (11) |
| --- | --- |

- максимальный температурный режим эксплуатации системы управления:

| ; | (12) |
| --- | --- |

- максимальный диапазон влажности эксплуатации системы управления:

| ; | (13) |
| --- | --- |

- максимальное удобство проведения технического обслуживания системы управления:

| ; | (14) |
| --- | --- |

- максимальная ремонтопригодность:

| ; | (15) |
| --- | --- |

- минимальная себестоимость проектирования системы управления:

| ; | (16) |
| --- | --- |

- минимальное время проектирования системы управ-ления:

| ; | (17) |
| --- | --- |

- минимальное количество потребляемой энергии:

| ; | (18) |
| --- | --- |

- минимальная себестоимость обслуживания системы управления:

| . | (19) |
| --- | --- |

Область допустимых решений определяется ограничениями:

- все функциональные задачи, возложенные на систему управления должна обеспечивать выбранная система управления:

|  | (20) |
| --- | --- |

- затраты на себестоимость и энергозатраты не должны превышать заданных — ,:

| , | (21) |
| --- | --- |

| ; | (22) |
| --- | --- |

- требуемая статистическая ошибка не должна быть больше заданной — :

| ; | (23) |
| --- | --- |

- требуемая кинетическая ошибка не должна быть больше заданной — :

| ; | (24) |
| --- | --- |

- требуемое минимальное время не должно быть больше заданного — :

| ; | (25) |
| --- | --- |

- требуемое перерегулирование не должно быть больше заданного — :

| ; | (26) |
| --- | --- |

- требуемая степень флуктуации исполнительного органа не должна быть больше заданной — :

| ; | (27) |
| --- | --- |

- требуемое отклонение от идеального процесса не должно быть больше заданного — :

| ; | (28) |
| --- | --- |

- требуемая степень самонастройки (возможности адаптации) системы управления не должна быть меньше заданной — :

| ; | (29) |
| --- | --- |

- требуемая надежность системы управления не должна быть меньше заданной:

| ; | (30) |
| --- | --- |

- требуемая помехоустойчивость системы управления не должна быть меньше заданной — :

| ; | (31) |
| --- | --- |

- требуемые габариты системы управления не должны быть больше заданных — :

| ; | (32) |
| --- | --- |

- требуемый вес системы управления не должны быть больше заданного — :

| ; | (33) |
| --- | --- |

- требуемый температурный режим эксплуатации системы управления не должны быть меньше заданного — :

| ; | (34) |
| --- | --- |

- требуемый диапазон влажности эксплуатации системы управления не должен быть меньше заданного — :

| ; | (35) |
| --- | --- |

- требуемое удобство проведения технического обслуживания системы управления не должно быть меньше заданного — :

| ; | (36) |
| --- | --- |

- требуемая ремонтопригодность не должна быть меньше заданной — :

| ; | (37) |
| --- | --- |

- требуемая себестоимость проектирования системы управления не должна быть больше заданной — :

| ; | (38) |
| --- | --- |

- требуемое время проектирования системы управления не должно быть больше заданного — :

| ; | (39) |
| --- | --- |

- требуемое количество потребляемой энергии не должно быть больше заданного — :

| ; | (40) |
| --- | --- |

- требуемая себестоимость обслуживания системы управления не должна быть больше заданной — :

| . | (41) |
| --- | --- |

Приведенная математическая модель (1) – (41) относится к задачам линейного многокритериального дискретного программирования с булевыми переменными. Для ее решения предлагается метод ветвей и границ при малой размерности задачи или метод случайного поиска экстремума при большой размерности задачи [2].

Для проверки работоспособности модели (1)-(41) были проведены расчеты по выбору систем управления автоматической трансмиссией по критериям (1)-(19).

В модели рассматриваются только перспективные системы управления автоматической трансмиссией — электромеханические и гидравлические, так как они обладают высокими показателями качества управления, высокой надежностью работы в широком диапазоне температуры и влажности, минимальными габаритами, элементами адаптивности системы к условиям эксплуатации, ремонтопригодностью на любом сроке эксплуатации, а также удобством проведения ремонта и технического обслуживания. Механические системы управления не обладают высокими показателями по выбранным критериям, поэтому их применение не эффективно.

В таблице приведены результаты выбора систем управления по обобщенному критерию.

Таблица 1

| Виды систем управления | Варианты исполнения | Обобщенный критерий |
| --- | --- | --- |
| Гидравлические системы управления | 1 | 0,70 |
|  | 2 | 0,75 |
| Электромеханические системы управления | 1 | 0,85 |
|  | 2 | 0,82 |

По результатам расчетов по разработанной модели, наибольшее значение обобщенного критерия получил 1(й вариант исполнения электромеханической системы управления. Это подтверждает выбор передовых автомобильных компаний.

## Выводы

Разработана математическая модель выбора системы управления автоматической трансмиссией, которая отличается от известных многокритериальностью и позволяет повысить эффективность и оперативность принимаемых решений при ее проектировании.

Дальнейшие исследования в этой области должны быть направлены на синтез модели многокритериальной оценки и выбора аппаратных средств и их элементов для синтеза системы управления.

## Список литературы

1. Петров Е.Г., Новожилова М.В., Гребеннік І.В. методи і засоби прийняття рішень у соціально-економічних системах / За ред. Е.Г. Петрова. — К:Техніка, 2004 — 256 с.

2. Нефёдов Л.И., Стопченко Е.Г., Стопченко Г.И., Золотова Н.М. Принципы оптимальности методов многокритериальной оценки проектных решений при строительстве и реконструкции объектов городской системы. Коммунальное хозяйство городов Науч. техн. сб. – К.: Техніка. – 2002. –Вып. № 39.

3. http//www.atgservice.ru

4. http://www.auto.ru

5. http://www.chrysler.ru

6. http://www.popularmechanics.ru