Дурєєв В.О., доцент кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій Національного університету цивільного захисту України

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТРЕНАЖЕРІВ

ПРИ ВИВЧЕНІ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ КОНТРОЛЬНИХ ПОЖЕЖНИХ

Кожен об'єкт, на якому застосовані системи протипожежного захисту, захищений від пожежі та її наслідків тільки в тому випадку, коли ці системи правильно експлуатуються. Важливою складовою системи протипожежного захисту є система пожежної сигналізації, в яку входять приймальні прилади контрольні пожежні (ППКП). Від вибору ППКП, знання характеристик та правильної його експлуатації, залежить надійність і швидкодію роботи системи протипожежного захисту в цілому.

Для підвищення якості підготовки спеціалістів, при вивченні роботи ППКП, створено програмний продукт у вигляді електронного тренажеру (ЕТ), який моделює роботу ППКП у різних режимах.

Для досягнення цієї мети, були сформульовані і вирішені наступні задачі:

1. Проведено аналіз міжнародних патентів та електронних тренажерів, що використовуються у навчальному процесі ВНЗ МНС України.

2. Розроблено ЕТ, що моделює роботу ППКП і дозволяє звичайно та дистанційно проводити: вивчення технічних даних сучасних і перспективних ППКП; відпрацювання режимів роботи ППКП в 1, 2, 3 рівні доступу; перевірку отриманих знань вбудованим режимом тестування з ієрархією вибірки питань.

3. Розроблена методика використання електронних тренажерів, при вивченні приймальних контрольних приладів.

4. Виконана апробація методики використання ЕТ при вивченні ППКП «Артон-04П» з курсантами і студентами НУЦЗ України та фахівцями ліцензованих видів робіт протипожежного призначення.

Алгоритм роботи (рис. 1) ЕТ ППКП містить: можливість вибору ППКП для навчання; загальні дані досліджуваного ППКП; інтерактивне навчання роботи досліджуваного ППКП з індикацією режимів роботи і рівнів доступу; тестування з ієрархією вибору питань.

Робота з ЕТ ППКП починається зі стартового вікна (рис. 2), де присутня інформація про виробників систем протипожежного захисту, зразки технічної документації на протипожежне обладнання; зразки ППКП для навчання.

Рисунок 2 – Стартове вікно електронного тренажеру

Після вибору ППКП доступні наступні робочі вікна ЕТ: загальна інформація досліджуваного ППКП (рис. 3, а); робота досліджуваного ППКП (рис. 3, б); перевірка отриманих знань (рис. 3, в).

Рисунок 3 – Робочі вікна електронного тренажеру

Для перевірки отриманих знань, користувачеві надається 20 питань з урахуванням ієрархії їх вибірки. Час проходження тесту обмежено 20 хвилинами. Після закінчення тестування користувач отримує персональну оцінку.

Апробація методики використання ЕТ проводилася:

- випробування з обмеженням часу: фахівці ліцензованих видів робіт протипожежного призначення; курсанти і студенти НУЦЗУ, що вивчали раніше системи пожежної сигналізації;

- випробування без обмеження часу: курсанти НУЦЗУ, не вивчали раніше системи пожежної сигналізації.

Результати застосування ЕТ представлені в табл. 1 та рис. 4.

Таблиця 1						Загальні результати

| Час підготовки, хв. | Кількість оцінок |
| --- | --- |
|  | 5А | 4В | 4С | 3D | 3E | 2F |
| 25 | – | 1 | 1 | 6 | – | 5 |
| 30 | – | – | 6 | 6 | – | 2 |
| 35 | – | 3 | 5 | 3 | – | 3 |

Рисунок 4 – Результати тестування:

- n4 – кількість отриманих четвірок; - n3 - кількість отриманих трійок; - n2 - кількість отриманих двійок

Аналіз результатів показав, що використання ЕТ вивчення ППКП дозволяє підвищити якість підготовки фахівців. Зменшення часу підготовки менш ніж 25 хвилин виявилося не доцільним. Збільшення часу підготовки до тестування, призводить до збільшення числа позитивних оцінок. При цьому число негативних оцінок, зі збільшенням часу підготовки, практично незмінно.

Практичне значення використання ЕТ в звичайному і дистанційному навчанні:

- підготовка фахівців за сучасним і перспективним систем протипожежного захисту;

- розробка рекомендацій по технічним характеристикам, конструкційним виконанням і інтерфейсу ППКП виробникам систем пожежної сигналізації.

# Text boxes

Артон-04П

тест

Вибір ППКП

Режим навчання

Рівень дост. 1

Рівень дост. 2

Рівень дост. 3

Рівень дост. 4

Вкл/Відкл ШС

Зняття тривожн. Повідомл.

Вкл/Відкл

зовн. сигнали

Зміна типу ШС

Відкл. реж. роботи світло-звукового оповіщення

Установка часу активації світ.свук.

оповіщувача

Вікно загальної інформації

Тирас-4П

Перспективні ППКП

Загальні відомості

Режим тестування

Загальн інформ

Схеми

підкл. СП

Підкл. ППКП

Індикація ППКП

Робота з ППКП

Перел. питань

Підкл. мереж.

напруги

Підкл. АКБ

Індикація.

Пож. Тривоги

Індикація

несправн.

Індикація

неспр. Живл.

Індикація неспр. вих. на зовн. Прил.

Індикація

неспр. сист.

Режим

Відкл.

напрямку

Відкл. ШС

Відкл. світло-звукового оповіщення

Відкл. вих. Пожежа

Відкл. вих. Несправність

Оповіщ.

Пожежа

Аварія

Індикація неспр. ШС

Особ. данн. здобувача

Рисунок 1 – Алгоритм роботи

електронного тренажеру

Результат

а)

б)

в)

n

n4

n2

n3

t, хвил