## УДК 681.3

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТРЕНАЖЕРІВ ПРИ ВИВЧЕНІ ПРИЙМАЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ ПРИЛАДІВ

Пулін А.І., НУЦЗУ

НК – Дурєєв В.О., канд. техн. наук., доцент, НУЦЗУ

Створений програмний продукт у вигляді електронного тренажеру (ЕТ), який моделює роботу приймального приладу контрольного пожежного (ППКП).

Метою при розробці ЕТ ППКП було підвищення якості підготовки спеціалістів, при вивченні роботи приймальних контрольних приладів, з використання електронних тренажерів. Для досягнення цієї мети, сформульовані і вирішені наступні задачі: проведено аналіз міжнародних патентів та електронних тренажерів, що використовуються у навчальному процесі ВНЗ МНС України; розроблено електронний тренажер для вивчення приймальних контрольних приладів; розроблена методика використання електронних тренажерів, при вивченні приймальних контрольних приладів; виконана апробація методики використання ЕТ при вивченні ППКП Артон-04П з курсантами і студентами НУЦЗ України та фахівцями ліцензованих видів робіт протипожежного призначення.

Робота з ЕТ ППКП починається зі стартового вікна, де присутня інформація про (рис. 1, а): виробників систем протипожежного захисту, зразки технічної документації на протипожежне обладнання; зразки ППКП для навчання.

Після обрання ППКП доступні наступні робочи вікна  ЕТ:

- загальна інформація про обраний ППКП (рис. 1, б);

- робота з обраним ППКП  (рис. 1, в);

- перевірка отриманих знань (рис. 1, г). Користувачу надається 20 питань з урахуванням ієрархії їх вибірки. Час проходження тесту обмеженим 20 хвилинами. Після складання тесту користувач отримує персональну оцінку.

а)							б)

в)							г)

Рис. 1 Робочи вікна ЕТ ППКП

Випробування методики використання ЕТ ППКП при вивченні роботи ППКП, охопили наступні категорії тих, що навчається:

- випробування з обмеженням часу: фахівці ліцензованих видів робіт протипожежного призначення; курсанти та студенти НУЦЗУ, що вивчали раніше системи пожежної сигналізації;

- випробування без обмеження часу: курсанти НУЦЗУ, що не вивчали раніше системи пожежної сигналізації.

Результати випробувань методики використання ЕТ ППКП представлені в табл. 1 та рис. 2.

Таблиця 1					Загальні результати випробувань

| Час тестування, хв. | Кількість оцінок |
| --- | --- |
|  | 5А | 4В | 4С | зD | 3E | 2F |
| 25 | – | 1 | 1 | 6 | – | 5 |
| 30 | – | – | 6 | 6 | – | 2 |
| 35 | – | 3 | 5 | 3 | – | 3 |

Рис. 2 Апроксимація результатів випробувань:

- n4 – кількість отриманих четвірок; - n3 – кількість отриманих трійок;

- n2 – кількість отриманих двійок

Практичне значення використання ЕТ ППКП у звичайному та дистанційному навчанні:

- підготовка спеціалістів НУЦЗУ з систем протипожежного захисту, які експлуатуються, та перспективними, що планується встановлювати на нові об’єкти;

- виробникам систем пожежної сигналізації проводити навчання спеціалістів зі зразками ППКП, які експлуатуються, та перспективними ППКП, що планується встановлювати на нові об’єкти;

- надати рекомендації з технічних характеристик, конструкційного виконання та інтерфейсу ППКП виробникам систем пожежної сигналізації.

ЛІТЕРАТУРА

- Петцольд Ч. Программирование с использованием Microsoft Windows Forms. – М.: – Русская редакция. – 2006. – С. 433.

- ДБН В.2.5-56-2010 Системи протипожежного захисту. – К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України . – 2010. – 280 с.

# Text boxes

t, хвил

n3

n2

n4

n