# УДК 621.3

РАСЧЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

В.А.  Дуреев, к.т.н., доцент, НУГЗУ

Национальный университет гражданской защиты Украины

Рассматривается задача по определению расходной характеристики распределительной сети систем водяного пожаротушения. Одним из требований нормативного документа [1], определяющего порядок расчета и проектирования автоматических спринклерных систем водяного пожаротушения, является определение рабочей точки пожарной насосной станции по пересечению расходной характеристики установленных насосов с расходной характеристикой распределительной сети. Методика расчета расходной характеристики распределительной сети в [1] отсутствует. Рассматриваются расчетная схема и обобщенные зависимости расхода жидкого огнетушащего вещества через гидравлические сопротивления и потери давления в трубопроводах. Приняты допущения, что отличия в расчетах потерь по методике [1] и [2] несущественны.

Получена простая закономерность для расчета зависимости расхода воды от давления на входе в спринклерную систему водяного пожаротушения с тупиковой конфигурацией:

,	 (1)

где:	рвх – давление на входе в в систему (за насосной станцией); Q – расход воды в системе; C – константа, которая зависит от типа и состояния трубы [1]); Dі – средний внутренний диаметр і-го трубопровода, мм; Li – приведенная длинна і-го трубопровода, мм; kp – коэффициент расхода рядка.

ЛИТЕРАТУРА

- ДСТУ Б EN 12845:2011 Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування, ч.1, 2. Київ Мінрегіон України, 2012.

12 березня 2014-01-31 Харків

Факультет оперативно-рятувальних сил

Всеукраїнська науков-практична конференція

«наукове забезпечення діяльності оперативно-рятувальних підрозділів(теорія та практика)»