## УДК 681.3

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОГО ПОЖЕЖНОГО СПОВІШУВАЧА З ТЕРМОРЕЗИСТОРОМ

Говорено А.Ю., НУЦЗУ

НК – Дурєєв В.О., канд. техн. наук., доцент, НУЦЗУ

В системах противопожарной защиты широко используются пожарные извещатели (ИП), у которых в качестве чувствительного элемента (ЧЭ) используется терморезистор. Расчетная схема терморезистора представлена на рис.1. Математическое описание терморезистора как динамического звена получим из уравнений для нестационарного теплообмена по критерию Био. При малых значениях Био (Bi < 0,1) характерным будет равномерное распределение температуры внутри тела.

Рисунок 1 – Расчетная схема терморезистора

В качестве чувствительного элемента точечного теплового ИП «Бриз-11» используется терморезистор с положительным температурным коэффициентом сопротивления в диапазоне рабочих температур – позистор. Согласно [1] сопротивление позисторов в диапазоне рабочих температур меняется по экспоненциальному закону:

,				(1)

где: R –  текущее сопротивление, Ом; RП – постоянная, Ом; А –  температурный коэффициент сопротивления, %∙К-1; Т –  текущая температура позистора, К.

Получено уравнение динамики позистора в относительных переменных, которое имеет стандартный вид:

,				(2)

где: ТП – постоянная времени позистора, с; КП – коэффициент усиления позистора.

ЛІТЕРАТУРА

1. Минкин С.Б., Шашков А.Г. Позисторы. –  М.: Энергия. – 1973. – 88 с.

# Text boxes

I

Т

Тв