# УДК 621.3

А. Н.  Литвяк, канд. техн. наук, доцент, НУГЗУ

В. А.  Дуреев, канд. техн. наук, НУГЗУ

РАСЧЕТ РАСХОДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ АВТОМАТИЧЕСКИХ СПРИНКЛЕРНЫХ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Рассматривается задача по определению расходной характеристики распределительной сети систем водяного пожаротушения.

Одним из требований нормативного документа [1], определяющего порядок расчета и проектирования автоматических спринклерных систем водяного пожаротушения, является определение рабочей точки пожарной насосной станции по пересечению расходной характеристики установленных насосов с расходной характеристикой распределительной сети.

Напорно-расходные характеристики пожарных насосов приводятся в технической документации завода-изготовителя. А методика расчета расходной характеристики распределительной сети в [1] отсутствует.

Рассматриваются расчетная схема и обобщенные зависимости расхода жидкого огнетушащего вещества через гидравлические сопротивления и потери давления в трубопроводах. Приняты допущения, что отличия в расчетах потерь по методике [1] и [2] несущественны.

Получена простая закономерность для расчета зависимости расхода воды от давления на входе в спринклерную систему водяного пожаротушения с тупиковой конфигурацией:

1

Где: рвх – давление на входе в в систему (за насосной станцией);

Q – расход воды в системе.

Е – коэффициент характеризующий гидравлическое сопротивление сети.

Приводятся зависимости для определения параметра «Е» в формуле 1.

ЛИТЕРАТУРА

- ДСТУ Б EN 12845:2011 Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування, ч.1,2. Київ Мінрегіон України, 2012

- ДБН В.2.5–13–98* Пожарная автоматика зданий и сооружений / Госстрой Украины. – Киев: 2006. – 80 с.