МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВОДЯНЫХ ЗАВЕС

В.А. Дуреев, старший преподаватель, к.т.н.

Национальный университет гражданской защиты Украины, Харьков

Одним из эффективных способов предотвращения распространения опасных факторов пожара, является использование в качестве преграды огню противопожарной водяной завесы (ВЗ).

Расчеты параметров роботы ВЗ [1, 2], проводятся для размещения оросителей с целью обеспечения требуемого расхода огнетушащего вещества (ОВ). Полученные в результате расчетов расходы ОВ не препятствуют распространению продуктов горения в смежные помещения.

Расчеты расходов ОВ для оросителей разных видов, применяемых для ВЗ, выполнены в [3, 4]. Расчеты потребного расхода ОВ для предотвращения распространения продуктов сгорания не проводились.

Рассмотрена ВЗ, представляющая собой вертикальный слоистый поток воды без образования отдельных капель и разрыва сплошности.

Гидравлические расчеты проводятся для момента разрыва струи водяной завесы на отдельные капли. Глубина водяной завесы принята в диапазоне 0,5-7 (мм), что соответствует минимальному и максимальному размерам дождевой капли.

Получены удельные расходы воды, приходящиеся на 1 (м) ширины водяной завесы высотой 1(м), для оросителей общего назначения.

Список использованной литературы

1. ДБН  В.2.5–13–98*  Пожарная  автоматика  зданий  и  сооружений/ Госстрой Украины.– Киев: 2007.– 80 с.

2. Антошкин  А.А.  К  вопросу  о  размещении  дренчерных оросителей  в  установках  автоматического  пожаротушения  при  создании  водяных  завес// Проблемы  пожарной  безопасности.–Харьков: УГЗУ, 2008.– Вып. 24.– С. 3-5.

3. Куліковський  В.С.,  Крисаєв  В.І.,  Ігнатенко  В.П. Зрошувачі для водяних завіс// Бизнес и безопасность.– 2008.– 2(64).– С. 159-161.

4. Мурин М. Н. Влияние геометрических параметров трубопроводов на потребную мощность подводимого потока жидкого огнетушащего вещества / М. Н. Мурин, А. Н. Литвяк В. А. Дуреев // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: УГЗУ. – 2009. – № 26. – С. 65–68.

Воронежский институт Государственной

противопожарной службы МЧС России

II Международная научно-практическая конференция «Пожарная безопасность: проблемы и перспективы»

20 сентября 2011

| Фамилия, имя, отчество | Дуреев Вячеслав Александрович |
| --- | --- |
| Должность, ученая степень, учёное звание | Старший преподаватель, кандидат технических наук |
| Наименование организации | Национальный университет гражданской защиты Украины, Харьков |
| Контактне телефоны | Кафедра: 057—707-34-35 Моб: +38—050—406-37-50 |
| E-mail. | slavonis2122@ukr.net |
| Форма участия | заочная |
| Название доклада | Моделирование специальных водяных завес |
| Наименование секции | Секция 2: Технологии тушения пожаров и спасения людей |