УДК 67.02

О.М. Смирнов, НУЦЗУ

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА ІНЕРТНИХ БОЄПРИПАСІВ

Для тренування екіпажів бойових танків прийомам заряджання (розряджання), потребує наявність практичних і інертних снарядів.

Вартість закупівлі 125мм кумулятивного снаряду індексу П11 за кордоном (Росія) складає 1200 грн.

Розрахунок витрат на переобладнання 1000 шт. кумулятивних снарядів індексу БК18М, з закінченими гарантійними термінами зберігання, в практичні індексу П11 силами 61 арсеналу: вантаження на автомобіль б/п вручну з НРМ - 42,82 грн.; розділення на елементи - 7436,0 грн.; вартість перевезення - 273,0 грн.; заробітна платня водія та складальників боєприпасів - 1050,0 грн.; витрати електроенергії - 83,0 грн.; витрати води - 569,60 грн.; підготування виробництва - 30090,30 грн.; разом - 39544,72 грн.; ПДВ (20%) - 7908,94 грн.; податок (25%) - 9886,18 грн.

Загальна вартість 1000 шт. - 57339,84 грн. Вартість переобладнання одного кумулятивного снаряду індексу БК18М в практичний індексу П11 - 57,34 грн.

Порядок розбирання 125 мм кумулятивного снаряду індексу БК18М:

1. Подача ящиків з пострілами індексу ВБК16М на ділянку подачі на потік.

2. Відкриття ящиків, огляд пострілів на безпечність і допустимість до розбирання.

3. Виймання верхніх вкладишів і парафінованого паперу, виймання снарядів та подача на наступну операцію.

4. Вкладання вкладишів, закривання ящиків з зарядами Ж40 та видача у відділ зберігання.

5. Вигвинчування трасеру №12, подача снарядів по ланцюговому транспортері на наступну операцію. Вкладання трасера в підготовлені ящики.

6. Вигвинчування головної частини підривника В-15 з снаряду БК18М в бронекабіні.

7. Вигвинчування зі снарядів індексу БК18М пригвинтної головки та перехідної конусної втулки.

8. Вигвинчування стабілізатора зі снаряду БК18М.

9. Вигвинчування детонуючого вузла з снаряду БК18М. Подача снарядів у пароводяну ванну.

10. Укладання елементів снаряду у пристосовані ящики.

11. Установка снарядів у пароводяну ванну, нагрів снарядів та видалення розривного заряду А-ІХ-1.

12. Збір вибухової речовини, мідних воронок, лінз, укладання їх у збірки.

13. Упакування вибухової речовини та нанесення маркування.

14. Контроль снаряду на повноту видалення вибухової речовини. Очистка снарядів від залишків ВР.

15. Упакування мідних воронок, лінз в підготовлені ящикі, нанесення маркування.

16. Видача елементів, від розбирання снарядів БК18М, в ящиках у відділ зберігання.

Рис. 1 – Будова 125мм кумулятивного снаряду БК18М та практичного снаряду П11

Ремонт та виготовлення 125мм снарядів інд. П11 в інертному спорядженні:

1. Відкривання ящиків, видалення верхніх вкладишів і парафінованого паперу. Огляд корпусів снарядів на безпеку та допустимість до переробки.

2. Видалення корпусів снарядів з ящиків. Пригвинчення к корпусу стабілізатора.

3. Наповнення корпусу снаряду інертною сумішшю.

4. Зважування снарядів. Перевірка ваги снаряду згідно креслення.

5. Пригвинчення балістичного наконечника БЛ2.

6. Обезжирювання та фарбування корпусу снаряду.

7. Контрольна перевірка ваги снаряду та нанесення вагового знаку та маркування.

8. Вгвинчування трасеру в корпус стабілізатора снаряда.

9. Укладання снаряду індексу П11 в ящики з зарядом Ж40, пломбування, нанесення маркування.

10. Видалення пеналу з зарядом Ж40 з ящика. Розкривання пеналу та витяг заряду.

11. Очищення пеналу від корозії. Обезжирювання, фарбування пеналу.

12. Нанесення маркування на пенал.

13. Вигвинчування ГУВ-7. Вкладання дублюючого ярлика та вгвинчування ГУВ-7.

14. Нанесення маркування на заряд (на корпус гільзи, що згорає).

15. Вкладання заряду Ж40 (Ж52) в металевий пенал та упакування в ящик.

16. Прийом, очищення та ремонт порожніх ящиків. Фарбування, маркування ящиків.

17. Видача пострілів індексу ВП5 з практичними снарядами П11 у відділ зберігання.

Таким чином, економічний ефект від переобладнання одного кумулятивного снаряду БК18М в практичний індексу П11 силами 61 арсеналу (за цінами 2008 року) складає: 1200,00 грн. - 57,34 грн. = 1142,66 грн.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Руководство по ремонту боеприпасов. МО СССР. - М.: «Воениздат», 1986. – 224 с.