УДК 67.02

О.М. Смирнов, викладач, НУЦЗУ

ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ УТИЛІЗАЦІЇ МІНОМЕТНИХ ПОСТРІЛІВ З ОСВІТЛЮВАЛЬНИМИ МІНАМИ ІНДЕКСУ С ДО МІНОМЕТІВ

Пропоную конкретну технологію розбирання мінометних пострілів з освітлювальними мінами індексу С, що містять у своєму складі незначну кількість вишибного заряду та факел з освітлювальним складом. Такі міни особливо недоцільно утилізувати методом підриву (таблиця 1).

Таблиця 1 – Види мінометних пострілів з освітлювальними мінами

| Калібр міномету | Індекс мінометного пострілу, марка підривника (трубки) | Індекс міни, вага ДРП + освітлювальний склад (кг) |
| --- | --- | --- |
| 82 мм БМ зраз. 37 р. 2Б9 (ВАСИЛЁК), 2Б14-1 | ВС25М Т-1 | С-832СМ = 0,006+0,205 |
|  | ВС25 Т-1 | С-832С = 0,008+0,205 |
|  | ВС-832С Т-1 | С-832С = 0,006+0,46 |
|  | ВС-832К Т-1 | С-832К = 0,008+0,205 |
| 107 мм 107-ГВПМ | ВС-841 Т-1 | С-841 = 0,026+0,56 |
| 120 мм ПМ зраз. 38 р. | ВС24 Т-1 | С9 = 0,027+1,3 |
| 120 мм ПМ зраз. 38 р. | ВС-843 Т-1 | С-843 = 0,027+0,875 |

Примітка. 82 мм мінометних пострілів у ящику – 10 шт., 107 мм міномет-них пострілів у ящику – 4 шт., 120 мм мінометних пострілів у ящику – 2 шт.

Так при розбиранні мінометних пострілів з мінами індексу С до мінометів, отримують наступні матеріали (таблиця 2).

Таблиця 2 – Вагові характеристики та матеріали, що отримуються при розбиранні мінометних пострілів з освітлювальними мінами, кг

| Батальйонний та полковий міномети | 82 мм БМ (2Б9 «ВАСИЛЬОК») | 120 мм ПМ |
| --- | --- | --- |
| Індекс пострілу | ВС-832С | ВС-832С | ВС25 | ВС25М | ВС24 | ВС-843 |
| Індекс міни | С-832С | С-832К | С-832С | С-832СМ | С9 | С-843 |
| Брутто, з ящиком | 48 | 50 | 48 |
| Вага мінометного по-стрілу у закін. споряд-женні (кг) | 3,520 | 3,513 | 3,598 | 3,588 | 16,79 | 16,39 |
| Вага трубки Т-1(кг) | 0,160 |
| Вага міни у закін. спо-рядженні без ПЗ (кг) | 3,432 | 3,425 | 3,51 | 3,5 | 16,28 | 16,02 |
| Вага міни у незакін. споряджені без ПЗ(кг) | 3,272 | 3,265 | 3,35 | 3,34 | 16,12 | 15,86 |
| Вага корпусу (ГЧ) міни Ст.35, Ст.60 (кг) | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 9,7 | 7,382 |
| Діафрагма Ст.40 (кг) |  |  |  |  | 0,422 | 0,422 |
| Прокладки | картон |
| Вишибний заряд у картузі з ДРП-2 (кг) | 0,006 | 0,008 | 0,008 | 0,006 | 0,027 | 0,027 |
| Кружок стакана | картон |
| Вага корпусу факела Ст.3, 0,8 кп (кг) | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,43 | 0,03 | 0,029 |
| Прокладка під стакан | картон |
| Вага освітлювального складу (кг) | 0,215 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 1,3 | 0,875 |
| Вага напівциліндрів Ст.25, 20 (2 шт.) (кг) | 0,104 | 0,074 | 0,106 | 0,106 | 1,03 | 1,03 |
| Напівкільця (2 шт.) | 0,378 | 0,293 | 0,289 | 0,289 | 0,483 | 0,006 |
| Вертлюг з тросом |  |  |  |  |  | 0,428 |
| Купол парашута |  |  |  |  |  |  |
| Прокладки під купол | картон |
| Вага оболонки і дна факела Ст.25, Д16Т |  | 0,116 | 0,119 | 0,119 | 0,467 | 0,671 |
| Вага вкладиша дерев’я-ного – Сосна (кг) | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,06 | 0,06 |
| Вага хвостової частина міни Ст.35 (кг) | 0,456 | 0,456 | 0,51 | 0,51 | 0,941 | 3,16 |
| Трубка стабілізатора Ст.45, Ст.40 (кг) | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1,66 | 1,77 |
| Вага крил (5х2=10 шт.) Ст.25 (кг) | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |  |  |
| КВМ-3 (кг) | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Марка та вага основного порохового заряду (кг) | Ж-832ДУ НБЛ-11+ДРП-2 = 0,0076+0,0004 = 0,008 | Ж-843 НБЛ-34(35) + ДРП-2 = 0,0325+0,0005 = 0,033 |
| Марка та вага додаткового порохового заряду (кг) | ПЗЗ Ж-832ДУ 2-х пуч. (0,02*2) НБК32/65-14 =0,04 | 4Д2 далеко-бійний пучок ВУФл (ВТМД) = 0,080 | ПЗЗ Ж-843 6-х пуч. (0,085*6) ВТМ = 0,51 | ПЗЗ Ж-843 4-х пуч. (0,085*4) ВТМ = 0,34 |
| Час горіння (сек) | t = 30 | t = 30 | t = 30 | t = 45 | t = 45 |
| Сила освітлювального складу (св.) | 150000 | 180000 | 190000 | 15х106 | 900000 |

Порядок розбирання мінометних пострілів з мінами індексу С проводиться потоковим методом на арсеналах, базах та підприємствах, які мають ліцензію на право проведення робіт, що пов’язані з утилізацією боєприпасів.

Враховуючи особливість конструкції мінометних пострілів з мінами індексу С, представляю порядок операцій, під час розбирання освітлювальних мін.

Перелік операцій, під час розбирання мінометних пострілів з мінами індексу С:

1. Подача ящиків з мінометних пострілів з мінами індексу С у цех.

2. Розкривання ящиків, огляд та виймання мінометних пострілів. Контроль ящиків на повноту видалення мін, закривання ящиків.

3. Видача з цеху порожніх ящиків з під мінометних пострілів.

4. Вигвинчування (підривників) холостих пробок, подача мін на наступну операцію.

5. Прийом мін та закріплення їх у спеціальному верстаті (ПЗМК). Видалення основного заряду з трубки стабілізатора.

6. Прийом мін та закріплення їх у спеціальних затискувачах. Вигвинчування хвостової частини міни.

7. Розбирання міни на елементи та укладання їх у спеціальні збірки.

8. Пакування елементів після розбирання мін, пломбування та нанесення маркування на ящики з елементами.

9. Транспортування до місця складування ящиків з елементами мін у цеху. Видача елементів з цеху.

10. Допоміжні операції: Різання паперу і просочення її парафіном. Сортування парафінованого паперу (б/в). Нарізання пломбувального дроту на шматки необхідної довжини Виготовлення трафаретів і ярликів.

Примітка. Для організації потокового методу проведення робіт, під час розбирання освітлювальних мін індексу С, всього застосовується 16 складальників боєприпасів.

Висновки. Таким чином, обґрунтована доцільність проведення робіт з утилізації освітлювальних мін індексу С. Розроблений порядок виконання операцій при розбиранні мін, з урахуванням конструктивних особливостей різних калібрів. Визначена кількість елементів, та матеріали, які отримуються під час утилізації освітлювальних мін індексу С.

ЛІТЕРАТУРА

1. Постанова КМУ № 469 від 16.06.10 р. № 469 «Порядок утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин».

2. Правила техники безопасности при хранении, сборке и ремонте боеприпасов на артиллерийских арсеналах, базах и складах. МО СССР. – М.: «Воениздат», 1975 р. – 103 с.