УДК 614.841.332

№ держреєстрації ISBN 9786176190233

Інв. №

ББК 38.708

Б 90

# ДСНС України

Національний університет цивільного захисту України

(НУЦЗУ)

61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94,

тел. (057) 707-34-32

## ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор НУЦЗУ

кандидат психологічних наук, професор

генерал-лейтенант служби цивільного захисту

### В.П. Садковий

«____»__________ 2014 року

#### ЗВІТ

про науково-дослідну роботу

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ В

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ ДСНС УКРАЇНИ

КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФАХІВЦЯ З

УТИЛІЗАЦІЇ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

Проректор з наукової роботи

доктор технічних наук, професор полковник служби цивільного захисту

В.А. Андронов

«____»__________ 2014 року

Керівник НДР

доцент кафедри піротехнічної

та спеціальної підготовки,

кандидат технічних наук, доцент

І.І. Попов

«____»__________ 2014 року

Харків-2014

Рукопис закінчено 25 грудня 2014 року

СПИСОК АВТОРІВ

| Керівник НДР доцент кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки, кандидат технічних наук, доцент | ____________ «___» _______2014 | І.Толкунов (реферат, заключення, розд. 2, підрозд.1.6, 2.4, 3.4) |
| --- | --- | --- |
| Відповідальний виконавець викладач кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки | _______________ «___» _______2014 | О.Смирнов (розд. 1, 3, підрозд. 1.5, 2.2, 2.3, 3.1,) |
| Начальник факультету оперативно-рятувальних сил, кандидат технічних наук, доцент | _______________ «___» _______2014 | А. Ромін (підрозд. 1.3, 1.4) |
| Доцент кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки, кандидат технічних наук, доцент | _______________ «___» _______2010 | Г. Фесенко (підрозд. 2.1, 3.2, 3.3,) |
| Доцент кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки, доктор медичних наук | _______________ «___» _______2014 | К. Вандер (вступ, підрозд. 1.1) |

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 109 с, 10 рис., 83 джерел.

Дослідження виконано в інтересах теми НДР «Пропозиції щодо вне-сення доповнень в перелік професій працівників ДСНС України кваліфіка-ційних характеристик фахівця з утилізації вибухонебезпечних предметів».

Замовник     – ДСНС України.

Виконавець – Національний університет цивільного захисту України.

Термін початку роботи – січень 2013 року, термін закінчення роботи – грудень 2014 року.

Робота виконується згідно із Замовленням     ДСНС України.

Звіт про НДР розглянуто та схвалено на засіданні Вченої Ради НУЦЗУ, протокол № ___ від «____»__________ 201_ року.

Об’єкт дослідження – підрозділи ДСНС України.

Мета дослідження – надати пропозиції щодо внесення доповнень в перелік професій працівників ДСНС України кваліфікаційних характери-тик фахівця з утилізації вибухонебезпечних предметів.

В результаті виконання НДР:

Дана робота має велике практичне значення при вирішенні проблем під час проведення робіт пов’язаних з утилізацією ракет і боєприпасів у Збройних Силах України, а саме:

1. Для організації виконання правових, організаційно-технічних, сані-тарно-гігієнічних, соціально-економічних i лікувально-профілактичних за-ходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захво-рюванням i аваріям у процесі праці.

2. Безпека ведення процесів утилізації – на першому плані завжди повинно бути життя людей.

3. Процеси утилізації повинні бути екологічно чистими.

ЗМІСТ

| Умовні позначення та скорочення…………………………………......... | 6 |
| --- | --- |
| Предметний покажчик………………………………………………........ | 9 |
| Вступ…………………………………………………………………......... | 10 |
| Розділ 1 Нормативно-правова база в Україні, що визначає порядок проведення утилізації вибухонебезпечних предметів…………………. | 12 |
| 1.1 | Короткий історичний нарис розвитку утилізації ВНП у країнах ближнього і далекого зарубіжжя, а також в Україні .. | 12 |
| 1.1.1 | Російські і зарубіжні розробки у сфері утилізації боєприпа-сів………………………………………………………………… | 15 |
| 1.1.2 | Історія розвитку проведення утилізації ВНП в Україні……... | 20 |
| 1.1.3 | Утилізації ВНП представниками ДСНС на 61-му арсеналі після надзвичайної події 27.08.08 року | 22 |
| 1.2 | Проблема утилізації ВНП – її актуальність сьогодні, пер-спективи розвитку утилізації в Україні……………………….. | 24 |
| 1.2.1 | Міста проведення утилізації ВНП в Україні………………….. | 25 |
| 2.1 | Нормативно-правова база в Україні, що визначає порядок проведення утилізації ВНП на арсеналах, базах та складах..... | 26 |
| 2.1.1 | Перелік документів, які необхідно відпрацювати та погодити перед початком проведення утилізації | 27 |
| 2.1.2 | Перелік та основні розділи керівних документів щодо орга-нізації утилізації ВНП………………………………………….. | 29 |
| 2.2 | Керівні документи, що регламентують правила безпеки під час утилізації ВНП……………………………………………… | 36 |
| 2.3. | Правила пожежної безпеки в Україні, що мають виконуватись при здійснені утилізації………………………………………… | 41 |
| 2.4. | Основні висновки до розділу І ………………………………... | 51 |
| Розділ 2 Організація арсеналів, баз і складів. Порядок зберігання ВНП на арсеналах, базах і складах України.………………………........ | 52 |
| 2.1 | Типова організаційна структура арсеналу, бази. Призначен-ня та функції структурних підрозділів арсеналів, баз і скла-дів………………………………………………………………... | 52 |
| 2.1.1 | Головне завдання арсеналів, баз і складів ракет і боєприпасів. Вимоги до розташування арсеналів, баз і складів……………. | 52 |
| 2.2 | Перелік небезпечних і особливо небезпечних технологічних операцій при розбиранні та утилізації боєприпасів………….. | 60 |
| 2.3 | Пільги при залученні працівників до виконання небезпеч-них і особливо небезпечних технологічних операцій при роз-биранні та утилізації боєприпасів……………........................... | 61 |
| 2.4 | Класифікація приміщень та виробництв. Характеристика приміщень. Загальні вимоги до споруд……………………….. | 65 |
| 2.4.1 | Класифікація приміщень класів: В-1, В-1а і В-1б. Загальні вимоги до споруд……………………………………………….. | 65 |
| 2.4.2 | Класифікація виробництв за ступенем їх небезпеки. Перелік виробничих процесів, фаз і операцій за категоріями небез-пеки (А, Ал, Б, В), що визначають категорію приміщень…… | 68 |
| 2.4.3 | Характеристика приміщень і рекомендованих виконань електроустаткування, проводок, блискавкозахисту і катего-рії електропостачання………………………………………….. | 69 |
| 2.5 | Блискавкозахист та захист вiд статичної електрики. Проти-пожежна охорона……………………………………………….. | 72 |
| 2.6 | Загальні положення щодо порядку зберігання боєприпасів на всіх етапах експлуатації в Україні. Комплектне зберігання боєприпасів на арсеналах, базах і складах. Правила сумісно-го зберігання боєприпасів. Норми завантаження сховищ…… | 77 |
| 2.7 | Обладнання майданчиків відкритого зберігання (МВЗ) згід-но норм завантаження за ВР, або за порохом. Мінімальні допустимі відстані між МВЗ. Порядок розміщення штабелів із боєприпасами, максимальна кількість штабелів. Обладнан-ня автомобільними дорогами………………………………….. | 83 |
| 2.8 | Порядок обвалування МВЗ. …………………............................ | 86 |
| 2.9 | Організація виробництва. Основні види виробництва, спе-ціалізація виробничих підрозділів…………………….............. | 88 |
| 2.9.1 | Організація виробництва за методом потокового (крупносе-рійного) виробництва. Основні види виробництва, спеціа-лізація виробничих підрозділів. Організаційна структура уп-равління виробництвом. Спеціалізовані та допоміжні цехи… | 88 |
| 2.9.2 | Правила утримання цехів. Протипожежні заходи, що мають вживатися у виробничих цехах. Блискавкозахист у цехах, на прицехових платформах. Розміщення ВНП на прицехових платформах……………………………………………………… | 89 |
| 2.10 | Загальні правила перевезення на залізницях, автомашинах, водними шляхами, повітряним транспортом. Правила та норми завантаження боєприпасів……………………………… | 91 |
| 2.11 | Правила та норми завантаження боєприпасів. Вимоги до боєприпасів, що транспортуються. Пожежні заходи, що за-стосовуються при транспортуванні боєприпасів……............... | 93 |
| 2.12. | Основні висновки розділу ІІ…………….…………………….. | 94 |
| Розділ 3 Вимоги до технічної та технологічної документації….……... | 94 |
| 3.1 | Вимоги до технічної та технологічної документації. Основні частини типового технологічного процесу, що розробляється при проведенні утилізації ВНП………………………………... | 94 |
| 3.2 | Основні висновки розділу ІІІ………………………………….. | 98 |
| Заключення………………………………………………………………. | 98 |
| Перелік посилань…………..……….......................................................... | 99 |
| Основні результати та висновки .…………………………...................... | 107 |

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

| АГТ | адміністративно-господарська територія |
| --- | --- |
| АЗЦМ | Артемівський завод кольорових матеріалів |
| А-ІХ-2 | флегматизований гексоген та 20 % алюмінієвої пудри |
| А-ІХ-І | флегматизований гексоген |
| АТС | автоматична телефонна станція |
| АПС | автоматична пожежна сигналізація |
| АУПГ | автоматична установка пожежогасіння |
| АУПС | автоматична установка пожежної сигналізації |
| АІС | автоматична інформаційна система |
| БП | боєприпаси |
| БЧ | бойова частина |
| ВВВ | Велика вітчизняна війна |
| ВМ | вибухові матеріали |
| ВНАОП | відомчий нормативний акт з охорони праці |
| ВНДОП | відомчий нормативний документ з охорони праці |
| ВНП | вибухонебезпечні предмети |
| ВНТП | відомчо-нормативно-технологічне проектування |
| ВОХОР | воєнізована охорона |
| ВР | вибухові речовини |
| ВРП | вантажно-розвантажувальні платформи |
| ВРД | вантажно-розвантажувальна ділянка |
| ВРР | вантажно-розвантажувальні роботи |
| ВСН | Всесоюзні будівельні норми |
| ВТВ | виробничо-технічний відділ |
| ВТК | відділ технічного контролю |
| ГДР | німецька демократична республіка |
| ГОСТ | Державний загальний стандарт |
| ГР | горюча рідина |
| ГТЗ | гарантійний термін зберігання |
| ГФЭУ | Головне фінансово-економічне управління |
| ГУ МВС | Головне управління Міністерства внутрішніх справ |
| ГШ ЗСУ | генеральний штаб збройних сил України |
| ДБН | Державні будівельні нормативи |
| ДДИ | дистанційний датчик |
| ДКА | Державне космічне агентство |
| ДКЗХВ | Донецький казенний завод хімічних виробів |
| ДНАОП | Державний нормативний документ з охорони праці |
| ДНДІХП | Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів |
| ДПД | добровільна пожежна дружина |
| ДПК | добровільна пожежна команда |
| ДСТУ | Державний стандарт технічних умов |
| ДСНС | Державна служба надзвичайних ситуацій |
| ДЦУ | Державний центр утилізації |
| ЕМВ | енергомеханічний відділ |
| ЕОМ | електронно-обчислювальна машина |
| ЕСКД | єдина система конструкторської документації |
| ЖКГ | житлово-комунальне господарство |
| ЗІП | запасні інструменти та пристрої |
| ЗІ | засоби ініціювання |
| ЗП | запобіжник |
| ЗКР | зенітні керовані ракети |
| ЗРТБ | зенітно-ракетна технічна база |
| ЗСУ | Збройні сили України |
| КВ | капсуль-запальник |
| КДЕСІБ | керівний документ з електростатичної іскробезпеки виробництв розбирання і утилізації боєприпасів |
| КЕЧ | квартирно-експлуатаційна частина |
| КМУ | Кабінет міністрів України |
| КПЛ | контрольно-перевірювальна лабораторія |
| КПП | контрольно-пропускний пункт |
| КРУ | контрольно-ревізійне управління |
| КЦЖС | конвеєр ланцюговий жорсткий секційний |
| ЛЗР | легкозаймиста рідина |
| ЛЕП | лінії електропередач |
| ЛФП | лакофарбне покриття |
| МВЗ | майданчик відкритого зберігання |
| МВС | Міністерство внутрішніх справ |
| МОЗ | Міністерство охорони здоров’я |
| МОУ | Міністерство оборони України |
| МТЗ | матеріально-технічне забезпечення |
| НАР | некерована авіаційна ракета |
| НАПБ | нормативний акт приміщень і будівель |
| НГШ | начальник генерального штабу |
| НЗ | непорушні запаси |
| НПАОП | нормативно-правовий акт з охорони праці |
| ОВТ | озброєння та військова техніка |
| ОВСБ | організація військового співробітництва і безпеки |
| ОК | оперативне командування |
| ОНТП | загальносоюзні норми технологічного проектування |
| ООВ | обліково-операційний відділ |
| ОПВ | організаційно-плановий відділ |
| ПЕВ | планово-економічний відділ |
| ПНОРУ | перелік небезпечних і особливо небезпечних технологічних операцій при розбиранні та утилізації боєприпасів |
| ПНС | приціл нічного спостереження |
| ПП | пожежний підрозділ |
| ППР | планово-попереджувальний ремонт |
| ПРТБ | протиракетна технічна база |
| ПТБ | правила техніки безпеки |
| ПТЕ | правила технічної експлуатації |
| ПТКРС | протитанкові керовані реактивні снаряди |
| ПУЕ | правила улаштування електроустановок. Електроустаткування |
| ПХЗ | Павлоградський хімічний завод |
| РАО | ракетно-артилерійське озброєння |
| РБЦ | ремонтно-будівельний цех |
| РД | ракетний двигун |
| РДБОП | керівний документ з безпечної організації виробництв розспорядження і утилізації боєприпасів |
| РП | розподільний пристрій |
| РС | реактивні снаряди |
| САУ | самохідна артилерійська установка |
| СБУ | Служба безпеки України |
| СНіП | будівельні норми і правила |
| СРСР | Союз Радянських Соціалістичних Республік |
| ССБТ | система стандартів безпеки праці |
| ТЗО | технічні засоби охорони |
| ТрВ | транспортний відділ |
| ТУ МО | технічні умови міністерство оборони |
| УМВС | Управління Міністерства внутрішніх справ |
| УІМ | Укрінмаш |
| ЦРАУ | Центральне ракетно-артилерійське управління |

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

| А |
| --- |
| – автоматична пожежна сигналізація | АПС |  |
| – автоматична установка пожежної сигналізації | АУПС |  |
| – автоматична установка пожежогасіння | АУПГ |  |
| Б |
| – боєприпаси | БП |  |
| – бойова частина | БЧ |  |
| В |
| – вибухові матеріали | ВМ |  |
| – вибухові речовини | ВР |  |
| – вибухонебезпечні предмети | ВНП |  |
| Г |
| – горюча рідина | ГР |  |
| З |
| – запасні інструменти та пристрою | ЗІП |  |
| – запобіжник | ЗП |  |
| – засоби ініціювання | ЗІ |  |
| – зенітні керовані ракети | ЗКР |  |
| – зенітно-ракетна технічна база | ЗРТБ |  |
| Л |
| – лакофарбне покриття | ЛФП |  |
| – легкозаймиста рідина | ЛЗР |  |
| Н |
| – некерована авіаційна ракета | НАР |  |
| – непорушні запаси | НЗ |  |
| О |
| – озброєння та військова техніка | ОВТ |  |
| – оперативне командування | ОК |  |

ВСТУП

Сучасний етап реформування ЗС України характеризується кардина-льним скороченням їх чисельності, парку озброєнь і військової техніки. Зав-дання ускладнюється тим, що на арсеналах, базах і складах МО України все ще зосереджені величезні запаси ракет та боєприпасів, що очікують на ути-лізацію. Наявність цих запасів, обмежені можливості з їх знищення є не просто складним завданням, але й являє собою небезпеку для суспільства (держави) в національному, регіональному та глобальному масштабах.

На сьогодні порядок утилізації на Україні здійснюється згідно з по-становою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. № 469 «Поря-док утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин» – К., 2010 р.

Відповідно цій постанові – контроль за організацією та проведенням робіт з утилізація ракет, боєприпасів і вибухових речовин, що зберігаються на арсеналах, базах і складах ЗСУ, базах і складах інших формувань здій-снюється підрозділами та спеціалізованими підприємствами ДСНС, а саме:

Міноборони України:

– здійснює контроль за технічним станом боєприпасів;

– планує заходи з утилізації боєприпасів та здійснює контроль за їх виконанням за участю ДСНС;

– забезпечує здійснення підготовки боєприпасів до утилізації на під-приємствах, що належать до сфери його управління;

– розробляє за погодженням з ДСНС нормативні документи з питань утилізації боєприпасів;

– укладає державні контракти (договори) з утилізації боєприпасів за погодженням з територіальними органами ДСНС;

– здійснює контроль за проведенням робіт з утилізації боєприпасів, зокрема із залученням військових представництв.

Державними замовниками створення та модернізації виробничих по-тужностей з утилізації боєприпасів є Мінпромполітики та ДКА (Державне космічне агентство), які:

– здійснюють замовлення науково-дослідних і дослідно-конструктор-ських робіт з розроблення технології утилізації боєприпасів;

– організовують і здійснюють контроль за проведенням робіт з утилі-зазації боєприпасів на підприємствах, що належать до сфери їх управління;

– забезпечують розроблення нормативних документів з питань утилі-зації боєприпасів за погодженням з ДСНС;

– здійснюють контроль за обігом вибухонебезпечних продуктів утилі-зації в місцях її проведення за участю ДСНС;

– забезпечують науково-технічний супровід робіт з утилізації боєпри-пасів.

Перевезення боєприпасів до місць утилізації здійснюється з дотри-манням вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів, з інформуванням територіальних органів ДСНС та у разі потреби – із залу-ченням їх представників.

У разі неможливості розбирання боєприпасів на елементи через кон-структивні особливості або тип вибухових речовин вони підлягають зни-щенню шляхом підриву чи спалювання, що здійснюються із залученням представників ДСНС.

Як бачимо, коло обов’язків працівників ДСНС України – як фахівців з утилізації вибухонебезпечних предметів ДСНС розширився.

Дане дослідження має метою допомогти представникам ДСНС у вив-ченні порядку організації утримання і зберігання ракет і боєприпасів, їх комплектуючих елементів, ЗІП на арсеналах, базах і складах МО України, що здійснюють їх зберігання у стаціонарних умовах.

Зрозуміти:

– основні положення (правила) з організації: утримання та охорони і оборони баз, дотримання режиму таємності; виробництва на базах і облаш-тування цехів; транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт, прий-мання та відправлення, збереження ракет і боєприпасів;

– основні положення (правила) відповідно до вимог нормативно-пра-вових актів з охорони праці, діючих в Україні, які є обов’язковими для виконання всіма підрозділами Міністерства оборони, ДСНС, підприємства-ми, організаціями незалежно від форм власності, що проводять утилізацію боєприпасів і їх елементів, не придатних для подальшого використання та зберігання;

– організацію утилізації та знищення ракет і боєприпасів на арсена-лах, базах та складах.

Вивчення розширеного круга питань дасть можливість фахівцям ДСНС на професійному рівні розбиратися в питаннях утилізації ВНП і тим самим контролювати роботу арсеналів баз і складів та давати дозвіл на виконання робіт з утилізації будь-яких ВНП.

.

РОЗДІЛ 1

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА В УКРАЇНІ, ЩО ВИЗНАЧАЄ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ УТИЛІЗАЦІЇ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

1.1 Короткий історичний нарис розвитку утилізації ВНП у країнах ближнього і далекого зарубіжжя, а також в Україні

В часи існування СРСР усі роботи, що були пов’язані з експлуатацією ВНП, з моменту надходження боєприпасів із заводів-виробників і до мо-менту відправки у військові частини для подальшого використання за при-значенням (збирання, приведення у закінчено споряджений стан, ремонт, розбирання на елементи та знищення) проводилися на арсеналах, базах і складах МО. Було відпрацьовано систему організації усіх робіт, норматив-но-правову базу, технологічні процеси, підготовку фахівців всіх рівнів. На-очний приклад всьому – перемога у ВВВ і могутність СРСР.

З розпадом СРСР було зруйновано всю систему, але ВНП нікуди не зникли. Навпаки, з часом вони стають ще більш небезпечними.

Розкриємо причину, що привели до необхідності утилізації ВНП:

Боєприпаси після їх виготовлення на підприємствах промисловості і проведення різних випробувань закладаються на зберігання на складах, ба-зах і арсеналах. При цьому призначається гарантійний термін зберігання (ГТЗ), протягом якого забезпечується збереження їх технічних характери-стик та бойових властивостей. У процесі зберігання здійснюються контроль якісного стану і регламентні роботи, в тому числі й ремонт боєприпасів, по-в’язаний з видаленням корозії з металевих деталей корпусів, заміною ма-стила, а також ремонт дерев’яного закупорювання (укупорки) та ін.

Досвід зберігання боєприпасів показує, що їх чутливість до зовнішніх впливів із часом підвищується, що пов’язано зі зміною властивостей вибу-хових речовин (ВР), якими споряджені боєприпаси. Незважаючи на лако-фарбові покриття поверхонь корпусів, що стикаються із зарядом ВР, з пли-ном часу можуть відбуватися взаємодія ВР з матеріалом корпуса боєпри-пасів та утворення більш чутливих, в порівнянні з вихідною ВР, сполук, що підвищує небезпеку подальшого зберігання боєприпасів.

Зміна фізико-хімічних властивостей ВР у процесі зберігання може іс-тотно вплинути на терміни зберігання боєприпасів.

У процесі старіння виробів протягом гарантійного терміну зберіган-ня (ГТЗ) відбуваються накопичення продуктів розпаду, їх взаємодія з лако-фарбовим покриттям (ЛФП) і конструкційним матеріалом. Глибина пере-творення залежить як від умов і часу зберігання, так і від конструктивних особливостей виробів. Порушення технології виробництва ВР, підвищення в основному продукті домішок кислот і лугів навіть на частки відсотка мо-жуть істотно змінювати характеристики спорядження боєприпасів, підви-щувати вибухопожежну небезпеку при їх тривалому зберіганні.

Разом з тим теорію тривалого зберігання боєприпасів до сьогодні в достатній мірі не розроблено. Не встановлено кількісного зв’язку між хі-мічною стійкістю ВР і гарантійним терміном зберігання боєприпасів. Тому на практиці терміни зберігання встановлюють емпірично за результатами контрольних випробувань, у процесі яких визначаються збереження боє-припасів та їх бойові властивості. Прийняті на сьогодні терміни зберігання, після закінчення яких боєприпаси підлягають списанню, багато в чому за-нижені, призначені з гарантованою обережністю. Тим часом деякі боєпри-паси, споряджені тротилом, виготовлені за часів Другої і Першої світової війни, зберегли свої вибухові властивості, незважаючи на корозію, а іноді і руйнування корпуса. Про це свідчить досвід суцільного розмінування тери-торій, на яких відбувались бойові дії або які зазнали бомбардувань і арт-обстрілів.

Після закінчення гарантійного терміну зберігання боєприпаси підля-гають списанню. Списані боєприпаси переводяться в інші сховища: заборо-нено зберігати їх поряд зі справними боєприпасами, термін зберігання яких ще не вийшов.

Списані боєприпаси вимагають більш ретельного контролю при по-дальшому зберіганні. Терміни контрольних випробувань скорочуються, під-вищується трудомісткість регламентних робіт, необхідні більш кваліфіко-вані фахівці, тому витрати на зберігання списаних боєприпасів зростають. При цьому терміни подальшого зберігання стають невизначеними. Якщо, наприклад, списана техніка може зберігатися досить довго і практичний збиток від цього є невеликим, оскільки цінність являє собою, головним чи-ном, металобрухт і витрати на його зберігання є малими, то боєприпаси не можна залишити без надійної охорони, організованої протипожежної служ-би, системи контролю якісного стану боєприпасів і т.д.

Таким чином, зменшення запасів боєприпасів за рахунок списання їх частини, що відслужила гарантійні терміни зберігання, не лише не скоро-чує, а навпаки, збільшує витрати на зберігання. Це стосується як окремого складу боєприпасів, так і системи їх зберігання в цілому.

Попередні оцінки показують, що витрати на зберігання списаних боє-припасів можуть зрости на 10–20 %, в порівнянні з витратами на зберігання боєприпасів, у яких ГТЗ не закінчився.

Максимальне скорочення термінів зберігання списаних боєприпасів шляхом їх утилізації може істотно зменшити витрати та знизити вибухо-пожежонебезпечність зберігання.

Таким чином, всі викладені вище негативні аспекти утримання списа-них боєприпасів свідчать про те, що просте знищення списаних боєприпасів є недоцільним, а у великих масштабах – неприпустимим.

Тому в нашій країні і за кордоном основним напрямом зниження за-пасів застарілих боєприпасів є їх утилізація і, головним чином, розрядження бойових частин, особливо споряджених великими масами ВР.

На сьогодні накопичили десятки тисяч умовних вагонів боєприпасів, технічно непридатних або заборонених до бойового застосування. Зброй-ним силам не потрібні величезні запаси боєприпасів, які були накопичені в попередні роки. Тому дуже актуальною стала проблема утилізації боєпри-пасів.

Однією зі складових проблеми національної безпеки в України є за-вантаження складів боєприпасами з вичерпаним гарантійним терміном збе-рігання. Нині на базах і арсеналах МО України скупчилися тисячі тонн різноманітних боєприпасів, списаних або тих, що підлягають списанню. До них відносяться авіабомби, ракети, вага ВР в яких досягає сотень і навіть тисяч кілограмів, а також артилерійські постріли, інженерні міни та заряди з масою ВР до декількох кілограмів (звичайно не більше 10 кг).

На складах і базах обмежені ємності сховищ не дозволяли дотримува-тися необхідних умов зберігання, тому допускалося, наприклад, боєприпаси тримати на відкритих майданчиках у штабелях під навісом або брезентом. Таке тимчасове зберігання часто залишалося постійним. Для будівництва нових сховищ із дотриманням безпечних відстаней потрібні нові площі і території, а будівництво заглиблених або підземних сховищ боєприпасів по-в’язане з великими матеріальними витратами, тому сховища будувалися не-достатніми темпами. У цих умовах на відкриті майданчики для подальшого зберігання перевозилися боєприпаси з вичерпаним терміном зберігання та, отже, з підвищеною вибухо- та пожежонебезпекою. Почастішали вибухи та пожежі на складах боєприпасів (в Артемівську – 2004 р., в Новобогданівці – в 2004–2006 рр., в Лозовій – у 2008 р.). Постала проблема, вирішити яку можна було тільки шляхом скорочення запасів боєприпасів. Нова оборонна доктрина, скорочення Збройних сил, і в т.ч. звичайних озброєнь, також при-вели до необхідності скорочення запасів боєприпасів. Цьому сприяло і мо-ральне старіння боєприпасів.

Останніми роками зростає актуальність проблеми зберігання, пере-робки й утилізації боєприпасів на складах України.

З ряду причин Україна після розпаду СРСР перетворилася на величез-ний арсенал. Боєприпаси залишилися у спадок від Першої і Другої світових воєн і післявоєнної гонки озброєнь. Зараз на складах зберігається 2,5 млн тис. тонн боєприпасів, з яких 500 тис. тонн потребують термінової утилі-зації. З кожним роком кількість таких боєприпасів зростає. Боєприпаси з вичерпаним терміном зберігання являють собою постійну загрозу несанк-ціонованих вибухів і пожеж, що може призводити до катастрофічних на-слідків, пов’язаних із загибеллю людей і непоправним збитком природі.

З іншого боку, застарілі боєприпаси є державним резервом цінних вторинних матеріалів. Наприклад, артилерійський постріл містить високо-якісну корпусну сталь, латунну гільзу, вибухову речовину (ВР) розривного заряду і порохи метального заряду. Але наявні в Україні спеціалізовані ви-робництва дозволяють утилізувати не більше 30–50 тис. тонн боєприпасів у рік. Виходячи з цього, виникає необхідність швидкого впровадження нових високоефективних технологій утилізації боєприпасів.

1.1.1 Російські і зарубіжні розробки у сфері утилізації боєприпасів

До сьогодні знищення технічно непридатних боєприпасів проводило-ся Міноборони України методами підриву, спалювання або затоплення. Це призводило до безповоротних втрат цінних, дефіцитних матеріалів і значно-го забруднення навколишнього середовища. Зараз як загальний підхід до проблеми ліквідації запасів непридатних боєприпасів обрані методи їх ути-лізації й розрядження.

У зв’язку з цим дуже актуальним є завдання створення на території України екологічно чистих виробництв з демонтажу, розряджанню і пере-робки елементів боєзапасів.

Утилізація боєприпасів є роботою підвищеної небезпеки, вимагає на-явності висококваліфікованих фахівців, оригінального технологічного ус-таткування, виробничих і складських приміщень, що відповідають умовам вибухопожежобезпеки.

Всьому комплексу вимог, що задовольняють «Правилам пристроїв підприємств з виготовлення і переробці вибухових речовин, порохів, ра-кетних палив тощо» і «Правилам експлуатації виробництв при виготов-ленні, застосуванні і переробці вибухових речовин, порохів, ракетних палив і т.д.», відповідають тільки спеціалізовані підприємства.

Виходячи з цього всі роботи з утилізації боєприпасів повинні вико-нуватися тільки на спеціалізованих підприємствах або у спеціально облад-наних пунктах на арсеналах за обов’язкової участі і контролі розробників боєприпасів і технологій спорядження.

Передача і продаж боєприпасів для їх утилізації неспеціалізованим організаціям і підприємствам категорично заборонена.

При утилізації боєприпасів повинні бути досягнуті наступні цілі:

– повернути народному господарству значну кількість цінних матеріа-лів і продуктів (кольорові і чорні метали, ВР, порохи і т.д.), що містяться в боєзапасах;

– підвищити живучість і вибухопожежобезпечність арсеналів, складів і баз;

– скоротити витрати на зберігання і ремонт боєприпасів;

– виключити екологічно шкідливі способи знищення боєприпасів (ви-палюванням, підривом, похованням або затопленням);

– забезпечити максимальну економічну ефективність;

– зберегти висококваліфіковані кадри і виробничі потужності зі спо-рядження і збірки боєприпасів в умовах різкого скорочення обсягів замов-лень Міноборони України на виробництво нових боєприпасів з урахуван-ням переведення підприємств у перспективі на сучасні технології.

Проблема розряджання й утилізації боєприпасів має базуватися на наступних основних принципах:

– безпеці на всіх етапах роботи;

– комплексності виробництва, тобто розряджання всіх елементів боє-припасів;

– екологічній чистоті всього технологічного процесу;

– обліку боєприпасів, їх елементів і одержуваних при розряджанні вибухових матеріалів на всіх етапах розряджання, що являє собою особливу соціальну небезпеку, і вживанні заходів із виключення їх несанкціонованих втрат;

– економічній доцільності при виборі тих або інших методів розряд-жання.

В цілях скорочення транспортних перевезень створюються регіональ-ні центри на основі розвиненої інфраструктури оснащувальних і порохових виробництв, баз і арсеналів з утилізації всіх типів (різновидів) боєприпасів.

Практика показала, що максимальної економічної ефективності про-грам утилізації боєприпасів можна досягти тільки при більш глибокій пере-робці матеріалів і сировини, одержаних при утилізації, в народногосподар-ську продукцію й реалізації цих матеріалів і продукції на комерційній осно-ві, у тому числі і за кордоном.

Для забезпечення максимальної економічної ефективності робіт з ути-лізації боєприпасів створюється головна організація, якій доручається здій-снювати:

– виробничу і комерційно-посередницьку діяльність з утилізації боє-припасів і реалізації одержуваних матеріалів і продуктів після утилізації;

– переведення (спрямування) фінансових коштів від прибуткових ви-робництв збитковим;

– координацію робіт, що виконуються підприємствами у галузі ути-лізації, із зарубіжними фірмами;

– експортно-імпортні операції з одержуваною при утилізації продук-цією, а також з розробленими технологіями і устаткуванням з утилізації боєприпасів.

Створення комплексних підприємств з утилізації боєприпасів пов’яза-не з вирішенням наступних основних науково-технічних проблем:

– видалення ВР із корпусів боєприпасів;

– переробка видаленої ВР у промислові вибухові речовини;

– переробка порохів як у промислові ВР, так і в інші продукти і виро-би;

– створення спеціальних печей для екологічно чистого спалювання підривників, капсульних втулок, трасерів, тощо;

– переробка закупорювання та інших допоміжних матеріалів в госпо-дарську продукцію (вироби);

– забезпечення екологічних вимог при утилізації.

Комплексна утилізація запасів застарілих і непридатних боєприпасів дозволить одержати тисячі тонн чорних і кольорових металів, вибухових речовин, порохів і твердих палив, деревини.

Очевидно, що вирішення всього комплексу завдань, пов’язаних з ути-лізацією боєприпасів, вимагає не тільки значних фінансових витрат, але і часу для їх реалізації.

До вирішення ряду наукових, технічних, фінансових і організаційних завдань з утилізації, з метою виключення або зменшення екологічного збит-ку в діючих виробництвах, до сьогодні – утилізувалися найбільш прості боєприпаси, споряджені переважно тротилом: артилерійські осколково-фу-гасні снаряди, протитанкові міни і деякі інші.

Такі елементи боєприпасів, як підривники і капсульні втулки, існуючі методи утилізації яких пов’язані зі шкідливою екологічною дією, накопи-чуються до створення екологічно чистого і надійного устаткування для їх переробки.

Одне з основних завдань утилізації – вилучення ВР з боєприпасів. Відсутність універсального способу розряджання боєприпасів змушує фа-хівців для кожного конкретного типу боєприпасів, з урахуванням економіч-ної доцільності і рівня екологічного захисту, розробляти свою технологію витягання і переробки ВР.

Ці технології умовно об’єднані в три групи:

1. Для боєприпасів, споряджених тротилом та іншими плавкими ВР на основі тротилу, в першу чергу артилерійських снарядів, – різні варіанти неконтактної і контактної виплавки парою, парафіном, тротилом або гаря-чою водою, використання індукційного нагріву корпуса боєприпасів, вими-вання струменем води високого тиску.

2. Великогабаритні боєприпаси, споряджені сумішевими плавкими ВР, розряджають різними способами вимивання: висококиплячими інертни-ми рідинами, струменем води високого тиску.

3. Для боєприпасів, споряджених, головним чином неплавкими ВР типу А-1Х-1, А-1Х-2 пресуванням у корпусі, застосовуються різні способи механічного руйнування розривного заряду, зокрема струменем води.

Не викликає складнощів витягання ВР (розривного заряду) з боєпри-пасів, споряджених роздільно-шашковим способом на плавкому закріплю-вачі (цирозині). При підігріві корпусів таких боєприпасів закріплювач пла-виться і розривний заряд легко витягується.

У 1992 р. в умовах значного скорочення виробництва боєприпасів на ряді підприємств були організовані дослідно-експериментальні ділянки з утилізації боєприпасів і на них було розпочато практичні роботи. На цих ділянках в основному розряджались боєприпаси, споряджені тротилом і роздільно-шашковим способом на плавкому закріплювачі.

Зміни у військово-політичній обстановці, що стались у країнах Євро-пи за останні роки, привели до нових поглядів у військовій політиці на структуру озброєних сил країн НАТО. Договір про звичайні озброєні сили в Європі (ОВСБ) і рішення урядів країн Західної Європи про зменшення чисе-льності своїх озброєних сил, терміни їх реалізації різко загострили пробле-му ліквідації надлишків озброєння і бойової техніки. Складність цієї проб-леми полягає у відсутності виробничих потужностей з розряджання боє-припасів, ракет, демілітаризації й утилізації бойової техніки і озброєння, а також з переробки вибухових речовин. Розгортання виробництв з утиліза-ції і знищення боєприпасів вимагає великих, практично безповоротних вит-рат.

У багатьох зарубіжних країнах широкомасштабній практичній роботі з утилізації звичайних видів боєприпасів передували значна організаційна робота і наукові розробки зі всіх аспектів проблеми, в результаті чого було вироблено концепції програм і розроблено основоположні документи. Про-цес утилізації в цих країнах достатньою мірою, на відміну від Росії, під-тверджений законодавчою базою, що забезпечує виконання наступних ос-новних вимог:

– єдиний підхід і керівництво в оцінці стану боєзапасів;

– єдині основні принципи в підході до процесів утилізації;

– ступінь демонтажу і розрядження визначаються економічними ас-пектами і вимогами захисту навколишнього середовища;

– процес ліквідації боєприпасів здійснюється поетапно: аналіз стану; оцінка можливості використання компонентів; розряджання або знищення; утилізація або знищення компонентів;

– методи утилізації мають бути безпечними, економічними й еколо-гічно чистими, перевага віддається методам, які дозволяють утилізувати, а не знищувати матеріали;

– утилізація вибухових матеріалів (ВМ) та інших компонентів має сенс тільки у випадках, коли для повторного використання не вимагається створення складних виробничих процесів або в цілях витягання дорогих компонентів;

– всі органічні матеріали, утилізацію яких реалізувати технічно склад-но або економічно недоцільно, підлягають контрольованому спалюванню;

– захист навколишнього середовища є дорогим елементом програми демілітаризації, у зв’язку з чим доходи від реалізації утилізованих матеріа-лів не можуть покрити витрати на утилізацію або знищення;

– утилізація боєприпасів є в цілому збитковою, і для покриття витрат на неї потрібні значні дотації з бюджету.

У поняття утилізації військового майна зарубіжні фахівці включають широкий спектр технологічних процесів – від переробки побутових відхо-дів гарнізонів до розрядження і знищення ракет, боєприпасів, підводних човнів, а також переробку компонентів техніки, озброєння і боєприпасів для промислового використання.

У країнах Західної Європи основне навантаження із проведення ути-лізації і реалізації військового майна покладено на приватні і комерційні структури.

За заявою фахівців США, у зв’язку зі скороченням і виведенням вій-ськ з територій інших держав на території США скупчилася велика кіль-кість озброєння, спеціальних і звичайних боєприпасів. Озброєні сили США в Європі тримають на складах і в частинах 471600 тис. тонн боєприпасів.

Для Німеччини стан погіршується передачею на озброєння бунде-сверу військового майна колишньої ГДР і виведенням іноземних військ з її території.

Дещо кращим є положення з ліквідацією надлишків військового май-на і боєприпасів в арміях інших країн Західної Європи. З їх складу підляга-ють утилізації боєзапаси, зняті з озброєння.

За висновком зарубіжних фахівців, утилізація боєприпасів включає декілька процесів, основними з яких є:

– визначення категорії придатності до подальшого використання, спи-сання озброєння і передача на утилізацію, реалізація через посередників або знищення;

– розрізання і розділення на компоненти;

– переробка компонентів боєприпасів для промислового використан-ня.

Серйозною проблемою для військових відомств і промисловості зару-біжних країн є завдання утилізації та знищення боєприпасів і вибухових ре-човин. Особливої гостроти ця проблема набуває у країнах Західної Європи, що володіють малою територією і високою щільністю населення. Склад-ність вирішення задачі утилізації боєприпасів посилюється їх високим сту-пенем небезпеки і відсутністю спеціалізованих виробництв великої потуж-ності.

При докладному вивченні проблеми утилізації боєприпасів керівниц-тво військових відомств і фахівці промисловості Німеччині розробили ряд вимог для організації робіт з їх знищення:

– розгортання високопродуктивних виробництв з розрядження й ути-лізації компонентів боєприпасів, а також їх переробки для промислового застосування що є одним з пріоритетних напрямів промисловості Німеччи-ни;

– всі заходи щодо знищення боєприпасів і ВР мають проводитися на території східних земель Німеччини в місцях дислокації складів і підпри-ємств з їх обслуговування;

– широке залучення до розгортання процесів розрядження, утилізації та знищення боєприпасів і вибухових пристроїв фахівців колишньої ГДР, що мають досвід поводження з ними;

– безумовна, повна і нешкідлива для навколишнього середовища ней-тралізація або знищення всіх компонентів після розрядження боєприпасів.

Вивчення й аналіз методів і способів утилізації всіх видів боєприпа-сів, вживаних зарубіжними країнами, показали, що в умовах країн Західної Європи найбільш доцільними є:

– розрядження з подальшим знищенням і переробкою компонентів боєприпасів;

– знищення методом дроблення і спалювання у спеціально обладна-них печах;

– переробка для промислового комерційного застосування.

Відповідно до обґрунтованих вимог і обраних напрямів утилізації за-рубіжними фірмами розроблено ряд технологій утилізації боєприпасів (ри-сунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Схема основних процесів, застосованих при утилізації боєприпасів

1.1.2 Історія розвитку проведення утилізації на Україні

Із самого початку утилізацією боєприпасів в Україні зацікавилися де-кілька великих бізнес-груп, що спеціалізуються на операціях з кольоровим металом. Решта всіх продуктів утилізації їх не цікавила. Вони були стур-бовані не стільки вирішенням національної проблеми, скільки боротьбою за найсолодший шматок пирога – латунь, і взагалі – кольорові метали.

Це такі фірми, як «Еллаент-Київ», пізніше «Співдружність», група підприємців з Чернігова та інші. Хитрі, спритні бізнесмени користувалися перевагами «дикого періоду» утилізації, знаходячи обхідні шляхи для отри-мання надприбутку. Діяльність сумісної американо-української фірми «Ел-лаент-Київ» (засновники – держава й американські інвестори у співвідно-шенні 50/50) взагалі стала ганьбою для України. Ця фірма вагонами законно вивозила латунні гільзи за кордон (гільзи після відновлення можна викори-стовувати: латунні – 5–6 разів, сталеві – до 2–3 разів), залишаючи найне-безпечніше, порох і вибухівку, які їм були не потрібні через невисоку вартість, на складах. Тим часом колишній начальник артилерійської бази під Новобогданівкою, звільнившись, очолив філіал фірми «Співдружність» у Мелітополі. Природно, він знав, що де лежить, мав всі контакти з військо-вою базою, і для його фірми не складало труднощів здійснювати різні ма-хінації під час утилізації боєприпасів. Найчастіше йшлося про неповне ви-конання контракту, коли забирався кольоровий метал, а порох залишався на базі. Фірма «Співдружність» встановлювала оригінальні взаємини з війсь-ковою базою. Саме ці особливості їх діяльності стали однією з причин ви-бухів, що згодом сталися на Новобогданівській військовій базі. Проблема загострилася ще більше, коли ці бізнесмени пішли у велику політику. Тоді вони вже не як керівники підприємств, а в ролі «даху» патронували процеси утилізації на всіх арсеналах та базах України. Іншими словами, просували, тиснули, шукали прискорені методи отримання найціннішого – кольорових металів, які завжди були високоліквідними як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Процес будь-якими шляхами прискорювався, тому що ресурс є обмеженим. Частина боєприпасів, придатних для прибуткової ути-лізації, від їх загальної кількості в Україні становить – 15–20 %. Все інше – це збиткові, витратні для утилізації боєприпаси. Наприклад, собівартість утилізації боєприпасів, що містять гексоген, є вищою за вартість самої ви-бухівки. Як наслідок, продукція такої утилізації є неконкурентоспромож-ною на ринку.

Держава в цілому не займалася цією проблемою, залишаючи в «за-ручниках» Міністерство оборони України. А бізнесмени діяли за законами бізнесу, причому більшість з них нічого протиправного не робила.

Монополіст у галузі української кольорової металургії – Артемівсь-кий завод з переробки кольорових металів (АЗЦМ). Бізнесмени, які його контролювали, безумовно, були зацікавлені в тому, щоб одержати від пере-робки боєприпасів найцінніше – латунні гільзи.

А де були контролюючі органи в той момент, коли комерційні струк-тури вивозили за кордон кольорові метали, а все непотрібне залишали на базах. Адже той же «Еллаент-Київ» пропрацював в Україні, з початку 1994 р., майже 7 років.

Якусь частину коштів вони, звичайно, перераховували до бюджету, але оцінити їх реальні доходи дуже складно. Існує думка, що йдеться про значні суми. Крім того, військові бази могли безпосередньо укладати з приватними фірмами контракти на утилізацію, керуючись законом «Про господарську діяльність Міністерства оборони», який дозволяв подібне. Хоча, військові взагалі не повинні цим займатися. У колишніх соціалістич-них країнах, в яких зіткнулися з подібною проблемою, військові не зай-малися утилізацією. По-перше, у військового відомства немає промисло-вих потужностей для цих цілей; по-друге, утилізація – дуже великий тягар, який відволікає Збройні сили від їх прямих обов’язків – захисту країни.

Проблема утилізації боєприпасів в Україні полягає в тому, що нам дісталося у спадок не просто дуже багато цього добра, воно ще і в дуже по-ганому стані. Сьогодні вже декілька сотень тисяч тонн боєприпасів є просто небезпечними для зберігання. З кожним роком цей обсяг неухильно збіль-шується. У більшості боєприпасів вже вийшов термін придатності.

У 2005 році бартерну систему утилізації боєприпасів було замінено на систему держзамовлення. Також було створено спеціальну державну компа-нію «Укроборонлізінг», яка за 10 % комісійних продає продукти утилізації. Система держзамовлення кардинально не змінить ситуацію, оскільки проб-лема утилізації все одно залишається у відповідальності Міноборони, яке, взагалі не повинно займатися утилізацією. До того ж якщо задіювати усі наявні потужності в Україні, у тому числі і приватних компаній, то вийде не більше 40–50 тисяч тонн у рік. А це означає, що на утилізацію боєприпасів такими темпами піде більше 30 років. Темп старіння боєприпасів перевищу-ватиме темп утилізації.

Таке завдання під силу тільки державі в цілому. Тому існує думка, що весь процес утилізації повинна координувати і контролювати під егідою уряду міжвідомча структура зі спеціальними повноваженнями, а не окреме міністерство.

Утилізації передує дуже витратний підготовчий процес. Адже кожен боєприпас хтось повинен узяти в руки і перенести його з одного місця в інше, часто з ризиком для життя. Тут бульдозер не застосуєш. А це мільйо-ни одиниць. Хто це повинен робити? Потім цей боєприпас потрібно розі-брати, теж нерідко з ризиком для життя. Сотні тисяч тонн боєприпасів вже не можна перевозити територією України від військових баз і складів до заводів, які можуть займатися утилізацією. Декілька десятків тисяч тонн боєприпасів вже є небезпечними просто для переміщення. І все це міна сповільненої дії. От чому необхідно залучати крупних іноземних інвесторів, які б створювали нові виробничі потужності і технології утилізації й бажано – поблизу військових баз, щоб не возити через всю Україну цей найнебез-печніший вантаж. Це дуже великі стартові витрати. Якою сьогодні є полі-тична ситуація в нашій країні, її інвестиційний клімат, ми знаємо. Іншими словами, на сьогодні крупні іноземні інвестори не проявляють особливого ентузіазму у вирішенні проблеми утилізації боєприпасів в Україні.

Програму утилізації було забуто, її фінансування практично не прово-дилося – всього за 7 років (з 1995 по 2003 рр.) на утилізацію було витрачено близько 10 млн грн. На жаль, у той час пріоритети з фінансування дер-жавних програм розподілялися залежно від політичної кон’юнктури і більш актуальних викликів того часу. Наприклад, у 2003 році, на утилізацію і за- безпечення вибухопожежобезпеки військових баз і арсеналів Міністерство оборони України мало всього 1,5 млн грн. на рік, а коли рвонули склади під Новобогданівкою, з резервного фонду Кабміну одночасно довелося виділя-ти 5 млн грн. для усунення наслідків. І гроші, природно, були знайдені. Такою була дивна арифметика.

Зараз утилізація боєприпасів здійснюється з урахуванням положень «Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєпри-пасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, на 2008– 2017 роки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 940, зі змінами 29.06.2011 р. № 698 – К., 2011 р.

На жаль в Україні, з 2004 року і до сьогодні, утилізація ВНП не про-водиться, якщо проводиться – на поодиноких підприємствах і у незначно-му обсязі.

1.1.3 Утилізація ВНП представниками ДСНС на 61-му арсеналі, після надзвичайної події 27.08.08 року

На сьогодні представниками ДСНС продовжуються роботи з лікві-дації наслідків надзвичайної ситуації, яка сталася 27.08.08 р. на території 61-го арсеналу, м. Лозова, а саме:

– знищення ВНП методом підриву;

– вивезення уламків боєприпасів з технічної території на майданчик металобрухту військової частини А0829, організований за межами техніч-ної території, де відбувається його сортування за видами (чорний та кольо-ровий металобрухт).

При проведенні цих робіт виявлено такі недоліки:

1. Серед металобрухту є уламки від артилерійських снарядів, мін, ручних гранат, що містять у своєму складі вибухову речовину – залишки гексогену, тротилу, амотолу. Уламки артилерійських гільз також містять у своєму складі капсульні втулки, які не вигоріли, та залишки артилерійсько-го пороху. Щоб металобрухт був безпечним для подальшої передачі в на-родне господарство, його потрібно, згідно технологічних процесів, розі-брати на елементи – викрутити або виконати прострілювання капсульних втулок з гільз, спалити артилерійський порох, довипалити вибухову речо-вину (амотол, тротил та ін.), розділити та відсортувати чорний і кольоровий металобрухт (відповідну технологічну документацію, порядок ведення облі-ку, розбирання на елементи, знищення артилерійського пороху відпрацьо-вано на арсеналах і базах Міністерства оборони України).

2. Для виконання цих технологічних операцій має бути навчений пер-сонал, розроблено та затверджено відповідну технологічну документацію, розроблено інструкції на робочі місця з охорони праці, визначено місця для проведення цих робіт – тільки потім здійснюється вивезення металобрухту на майданчик металобрухту. Представники ДСНС мають відпрацьовану до-кументацію, а її персонал навчений тільки методам і способам знищення ВНП. Що стосується розбирання – відсутня відпрацьована документація.

3. До цього часу майно (артилерійські, мінометні постріли, ручні гра-нати, ПТКРСи, патрони до стрілецької зброї тощо) знищено під час надзви-чайної події 27.08.08 р., вважається таким, що перебуває на обліку за вій-ськовою частиною в Міністерстві оборони України як боєприпаси 1 та 2-ї категорії (немає інспекторського посвідчення), але залишки майна вже зни-щуються представниками ДСНС, що прикомандировані для ліквідації над-звичайної події 27.08.08 року.

4. Не визначений порядок передачі уламків від артилерійських снаря-дів, мін, ручних гранат, що не містять у своєму складі вибухової речовини, на облік військової частини від працівників ДСНС.

Яскравим прикладом є проблеми, що залишились в Новобогданівці піс-ля проведення робіт працівниками ДСНС (залишився металобрухт, який міс-тить у своєму складі залишки вибухової речовини, – роботу не закінчено, тепер потрібні додаткові кошти для проведення відповідних робіт зі зни-щення вибухової речовини та передачі металобрухту цивільному підприєм-ству).

5. Конкретно не визначено, які уламки боєприпасів відносяться до чорного металу – вид 508 (різні частини одного снаряда мають різну марку сталі), де проводити зважування, як ставити на облік металобрухт, що з’я-вився внаслідок проведених відповідних робіт представниками ДСНС. Улам-ки боєприпасів до цього часу стоять на обліку в Міністерстві оборони Украї-ни як боєприпаси 1-ї та 2-ї категорії і рахуються за військовою частиною та знаходяться на відповідальному зберіганні у начальника відділу зберігання військової частини А0829.

6. Органи прокуратури, представники КРУ звертали увагу (навіть засо-би масової інформації) на прорахунки, які мали місце при вилученні ме-талобрухту представниками корпорації «Співдружність» в період з 01.11.2009 р. по 01.03.2010 р. у веденні обліку металобрухту чорного – вид 508 та кольорового, оформлення відповідних документів, порядок зважуван-ня та передача металобрухту в народне господарство на переробку.

Тому всі ці питання потрібно ретельно відпрацювати, визначити кон-кретно: за що відповідають представники ДСНС, а за що – представники Міністерства оборони України в особі командира військової частини, щоб після проведення відповідних робіт представниками ДСНС на території арсе-налу не залишився жодний уламок від артилерійських боєприпасів, що міс-тять у своєму складі залишки вибухової речовини. А найбільш важливо, щоб всі роботи по зачищенню територій арсеналу від уламків боєприпасів про-водились без травм і людських жертв.

1.2 Проблема утилізації ВНП – її актуальність сьогодні, перспективи розвитку утилізації в Україні

Утилізація боєприпасів здійснюється з урахуванням положень «Дер-жавної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєпри-пасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, на 2008– 2017 роки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 940, зі змінами 29.06.2011 р. № 698 – К., 2011 р.

На сьогодні порядок утилізації на Україні визначений постановою КМ України № 812 від 7.06.06 р. в редакції постанови КМ України № 469 від 16.06.10 р. «Порядок утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин» – К., 2010 р.

Контроль за організацією та проведенням робіт з утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин, що зберігаються на арсеналах, базах і складах ЗСУ, базах і складах інших формувань підрозділами та спеціалізо-ваними підприємствами ДСНС.

Організація та проведення робіт з розмінування місцевості на терито-рії України проводяться підрозділами та спеціалізованими підприємствами ДСНС.

Боєприпаси, що підлягають утилізації згідно з постановою КМУ № 469 від 16.06.2010 р. «Порядок утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин» – К., 2010 р., які за своїм технічним станом не придатні для вико-ристання, а також надлишкова частина боєприпасів: артилерійські, міно-метні, гранатометні постріли; набої до стрілецької зброї; ручні гранати; реактивні снаряди, протитанкові керовані реактивні снаряди; боєприпаси допоміжного призначення; морські та авіаційні засоби ураження; засоби ураження протиповітряної оборони; тактичні та оперативно-тактичні раке-ти; вибухові речовини.

Державним замовником робіт з утилізації боєприпасів Збройних Сил та інших військових формувань є Міноборони України.

Перевезення боєприпасів до місць утилізації здійснюється з дотри-манням вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів, з інформуванням територіальних органів ДСНС та у разі потреби, із залучен-ням їх представників.

У разі неможливості розбирання боєприпасів на елементи через кон-структивні особливості або тип вибухових речовин вони підлягають зни-щенню шляхом підриву чи спалювання, що здійснюються із залученням представників ДСНС.

1.2.1 Міста проведення утилізації ВНП в Україні

Зараз на багатьох арсеналах і базах розрядження (утилізація) боєпри-пасів продовжує проводитися найбільш «універсальним» методом підриву або спалювання на спеціальних майданчиках. При цьому відбувається пов-на втрата вторинних матеріалів, включаючи порохи, використовувані при випалюванні ВР, і навіть сталі корпуса при його підриві.

На окремих арсеналах практикувалася виплавка заряду гострою па-рою через гніздо корпуса снаряда. Розплав ВР разом із конденсатом зливав-ся на землю, а потім спалювався.

Застосування таких способів утилізації є неприйнятним з погляду еко-логічної безпеки й економічної доцільності. У зв’язку з тим, що при спалю-ванні і підриві повністю втрачаються цінні матеріали і в атмосферу по-ступає велика кількість викидів, що містять токсичні речовини, а при ви-плавці утворюється конденсат, що містить розчинену і зважену ВР, яка, по-трапляючи у ґрунтові води, забруднює великі території, та наносить значну шкоду навколишньому середовищу.

За сучасними вимогами утилізація боєприпасів полягає у виведенні їх з бойового стану і вилученні вторинних матеріалів з їх елементів. Питання утилізації металевих частин боєприпасів не викликає додаткових труднощів для металургійної промисловості, а утилізація ВР потребує вдосконалення процесів і устаткування. Це обумовлено тим, що через новизну проблеми утилізації у світовій практиці немає єдиного науково обґрунтованого під-ходу до її вирішення. Окрім цього, сильно різняться склад ВР у різних боє-припасах, також змінюються їх властивості під час зберігання і в процесі утилізації. Більшість параметрів тротилу, що утилізується, є гіршими за первинні.

Донецький казенний завод хімічних виробів (ДКЗХВ) є одним з під-приємств України, які здійснюють безпосередньо розряджання артилерій-ських снарядів і мін, протитанкових мін, авіабомб та бойових частин ракет. На ДКЗХВ створені і введені в експлуатацію такі потужності з утилізації боєприпасів: виплавка тротилових артилерійських снарядів середніх калі-брів методом контактної виплавки гарячою водою; виплавка тротилових артилерійських снарядів середніх калібрів методом неконтактної виплавки парою; виплавка артилерійських снарядів, споряджених роздільно-шашко-вим методом; утилізація протитанкових тротилових мін шляхом розрізання корпуса з подальшим подрібненням продукту; утилізація осколково-фу-гасних артилерійських снарядів калібру 122–152 мм, що містять гексоген, методом розпилювання; розряджання кумулятивних снарядів калібру 100–125 мм шляхом розбирання з подальшим видаленням продукту А-ІХ-1; технологічний потік утилізації протипіхотних мін; технологічний потік розбирання на складові елементи снарядів з готовими вражаючими еле-ментами; технологічний потік утилізації головних частин реактивних снаря-дів калібру 160–240 мм методом безконтактної виплавки.

У Державному науково-дослідному інституті хімічних продуктів (м. Шостка), що спеціалізується на розробках технологій і нестандартного оснащення для виготовлення нітроцелюлози, пороху різних видів, проми-слових вибухових речовин, у тому числі отриманих із продуктів утилізації, а також є головним в Україні з проектування і розробки боєприпасів до ар-тилерійсько-стрілецького озброєння в повній комплектації, проводиться утилізація ВНП (остання робота була пов’язана з розбиранням тактичних ракет 9М21).

Також утилізацію організовано на Павлоградському хімічному заводі (ПХЗ) – створені і введені в експлуатацію і потужності з утилізації боєпри-пасів: виплавка тротилових артилерійських снарядів середніх калібрів ме-тодом контактної виплавки гарячою водою.

На сьогодні жодне з підприємств в Україні не проводить утилізації у зв’язку з відсутністю коштів.

2.1 Нормативно-правова база в Україні, що визначає порядок проведення утилізації ВНП на арсеналах, базах та складах

Утилізація боєприпасів – проведення підготовчих, організаційних, наукових, технічних, виробничих та інших робіт, спрямованих на безпечну та екологічно чисту зміну їх якісних, фізичних, хімічних та інших власти-востей для унеможливлення використання за призначенням, результатом яких є отримання виробів спецхімії, вибухопожежобезпечних елементів, у тому числі металобрухту, вторинної сировини, що можуть бути використані в національній економіці

Іншими словами, це організація проведення робіт, конкретних опера-цій з ВНП. Важливо правильно організувати і захистити, на законодавчому рівні, життя людей при проведенні цих небезпечних операцій.

Утилізація боєприпасів здійснюється з урахуванням положень «Дер-жавної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєпри-пасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, на 2008– 2017 роки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 940, зі змінами 29.06.2011 р. № 698 – К., 2011 р. (далі – Програми).

Мета Програми полягає в забезпеченні комплексної утилізації боє-припасів, зокрема шляхом концентрації необхідних для цього фінансових і матеріально-технічних ресурсів, виробничого та науково-технічного потен-ціалу, а також зосередженні зусиль центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління.

На першому етапі (2008–2012 роки) передбачається проведення ути-лізації 249,3 тис. тонн боєприпасів.

На другому етапі (2013–2017 роки) має завершитися розробка нових технологій, введення в експлуатацію створених виробничих потужностей і має бути проведена утилізація 224,9 тис. тонн боєприпасів.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити проведення у визначені строки утилізації близько 474,2 тис. тонн боєприпасів.

Загальний обсяг витрат, пов’язаних з проведенням утилізації 474,2 тис. тонн боєприпасів, становить орієнтовно 4,016 млрд гривень, у то-му числі 3,827 млрд гривень – з державного бюджету та 0,189 млрд гривень – за рахунок коштів міжнародної фінансової допомоги.

На сьогодні у цьому напряму майже нічого не робиться, кошти на утилізацію боєприпасів не виділяються, кількість ВНП зростає.

На сьогодні порядок утилізації на Україні здійснюється згідно з по-становою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. № 469 «Поря-док утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин» – К., 2010 р.

Контроль за організацією та проведенням робіт з утилізація ракет, боєприпасів і вибухових речовин, що зберігаються на арсеналах, базах і складах ЗСУ, базах і складах інших формувань здійснюється підрозділами та спеціалізованими підприємствами ДСНС.

2.1.1 Перелік документів, які необхідно відпрацювати та погодити перед початком проведення утилізації

- Довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;

- Свідоцтво про державну реєстрацію;

- Документ, що підтверджує право власності суб’єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення, де здійснюватиметься відповідний вид господарської діяльності;

- Дозвіл (висновки) на початок (продовження) виконання робіт під-вищеної небезпеки і на експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устат-кування підвищеної небезпеки, а також довідка про проходження працівни-ками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, відпо-відного навчання;

- Відомості за підписом керівника заявника про наявність матеріа-льно-технічної бази і персоналу відповідної кваліфікації, наявність системи якості і нормативно-технічної документації для здійснення відповідного ви-ду господарської діяльності;

- Наказ про створення служби охорони праці або призначенні від-повідального працівника;

- Акт про прийом в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту;

- Дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними від-ходами (якщо у власності або користуванні є такі об’єкти);

- Акт про підтвердження перевірки стану екологічно небезпечного об’єкта (якщо у власності або користуванні є такий об’єкт);

- Наказ про проведення мобілізаційних заходів (якщо заявник має мобілізаційні завдання, замовлення);

- Договори обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути завдана пожежами і ава-ріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебез-печні об’єкти і об’єкти, господарська діяльність на яких може привести до аварій екологічного і санітарно-епідемічного характеру;

- Узгоджений і затверджений План локалізації і ліквідації аварій (якщо у власності або користуванні є об’єкти підвищеної небезпеки);

- Акт про приймання в експлуатацію автоматичних систем пожежо-гасіння;

- Дозвіл органу державного пожежного нагляду на здійснення гос-подарської діяльності знов створеними підприємствами;

- Акт про приймання в експлуатацію локальної (об’єктною) систе-ми виявлення загрози і сповіщення на випадок виникнення надзвичайної си-туації, яка також забезпечує сповіщення чергових служб місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів управління з питань надзвичай-них ситуацій і аварійно-рятувальних служб;

- Договори на обов’язкове обслуговування державною аварійно-ря-тувальною службою;

- Позитивний висновок державної експертизи щодо техногенної безпеки, наданий відповідним органом державного нагляду у сфері цвіль-ного захисту;

- Ліцензія на збір, первинну обробку відходів і лому дорогоцінних металів, коштовних каменів, коштовних каменів органогенного утворення, напівкоштовних каменів (у разі утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї, що містять дорогоцінні метали);

- Ліцензія на заготівлю, переробку, металургійну переробку лому кольорових і чорних металів (у разі утилізації озброєння, військової техні-ки, військової зброї і боєприпасів до неї, що містять кольорові метали);

- Документи, що підтверджують внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держа-ви (у разі здійснення господарської діяльності у сфері розробки (модерніза-ції) озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї);

- Інструкції щодо організації пропускного і внутрішньооб’єктного режиму на виробництві.

2.1.2 Перелік та основні розділи керівних документів щодо організації утилізації ВНП

Проведення утилізації ВНП в основному відбувається на арсеналах, базах і складах ЗСУ. Ця робота проводилася і раніше, тому саме ці об’єкти пристосовані для виконання робіт з утилізації, хоча самі місця та облад-нання потребують модернізації та оновлення. Доцільно проводити роботи саме там, де зберігаються ВНП. В часи СРСР було відпрацьовано систему організації усіх робіт, нормативно-правову базу, технологічні процеси, ве-лась підготовка фахівців усіх рівнів.

При організації всіх видів робіт, пов’язаних з утилізацією ВНП, не-обхідно керуватися документацією та нормативно-правовими актами з охо-рони праці, поданими у списку літератури до цього навчального посібника.

Постанова КМУ № 469 від 16.06.10 р. «Порядок утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин»

«Порядок утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин» затверд-жена постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. № 812 (812-2006-п) в редакції постанови КМ України № 469 від 16.06.10 р.– К., 2010 р.

Порядок утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин (далі –Порядок)

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин, що зберігаються на арсеналах, базах і складах Збройних Сил, базах і складах інших військових формувань (далі – боєприпаси).

У разі, коли згідно з міжнародними договорами утилізації підляга-ють окремі види боєприпасів, вона здійснюється за процедурою, визначе-ною у таких договорах.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) боєприпаси, що підлягають утилізації, – артилерійські, мінометні та гранатометні постріли, набої до стрілецької зброї, ручні гранати, реак-тивні снаряди систем залпового вогню, протитанкові керовані ракети, боє-припаси допоміжного призначення, морські та авіаційні засоби ураження, засоби ураження протиповітряної оборони, тактичні та оперативно-тактичні ракети, вибухові речовини, які за своїм технічним станом не придатні для використання, а також надлишкова частина боєприпасів;

2) виконавці робіт – суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, які мають власні або орендовані потужності з утилізації боєпри-пасів, сертифіковані та атестовані відповідно до законодавства, проводять згідно з отриманими ліцензіями роботи з утилізації боєприпасів, розробля-ють технології, модернізують існуючі, створюють нові потужності з утилі-зації боєприпасів;

3) надлишкова частина боєприпасів – закріплені за військовими час-тинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил, інших військових формувань, придатні для використання і подальшого зберігання боєприпаси за умови їх відновлення (ремонту), але такі, що вивільняються у зв’язку з реформуванням (скороченням) Збройних Сил та інших військових формувань або зняттям з озброєння відповідних систем;

4) передача боєприпасів на утилізацію – комплекс заходів, пов’язаних з передачею боєприпасів, їх вибухопожежонебезпечних та інших елементів, у тому числі виробів спецхімії, виконавцю робіт;

5) продукти утилізації боєприпасів – елементи боєприпасів, які міс-тять металобрухт, вторинну сировину, вироби спецхімії, що підлягають по-дальшій переробці, знищенню чи використанню в національній економіці;

6) утилізація боєприпасів – проведення підготовчих, організаційних, наукових, технічних, виробничих та інших робіт, спрямованих на безпечну та екологічно чисту зміну їх якісних, фізичних, хімічних та інших власти-востей для унеможливлення використання за призначенням, результатом яких є отримання виробів спецхімії, вибухопожежобезпечних елементів, у тому числі металобрухту, вторинної сировини, що можуть бути використані в національній економіці;

7) реалізація продуктів утилізації боєприпасів – господарська опера-ція, що проводиться виконавцем робіт або уповноваженим підприємством (організацією) згідно з договорами купівлі-продажу, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу у власність продуктів утилізації боєприпасів на платній основі.

3. Суб’єкт господарювання може проводити роботи з утилізації боє-припасів за наявності відповідної ліцензії.

4. Утилізація боєприпасів може здійснюватися:

– за державним оборонним замовленням;

– за процедурою закупівлі товарів, робіт і послуг з утилізації боє-припасів за державні кошти;

– за рахунок власних коштів виконавців робіт з подальшою випла-тою їм компенсації за рахунок коштів державного бюджету;

– із залученням інших джерел фінансування, зокрема інвестицій (в тому числі іноземних), коштів трастових фондів, міжнародних організацій, коштів, що надходять у рамках технічної допомоги.

5. Державним замовником робіт з утилізації боєприпасів Збройних Сил та інших військових формувань є Міноборони України.

6. Міноборони України:

– здійснює контроль за технічним станом боєприпасів;

– планує заходи з утилізації боєприпасів та здійснює контроль за їх виконанням за участю ДСНС;

– забезпечує здійснення підготовки боєприпасів до утилізації на під-приємствах, що належать до сфери його управління;

– розробляє за погодженням з ДСНС нормативні документи з питань утилізації боєприпасів;

– укладає державні контракти (договори) з утилізації боєприпасів за погодженням з територіальними органами ДСНС;

– здійснює контроль за проведенням робіт з утилізації боєприпасів, зокрема із залученням військових представництв.

7. Державними замовниками створення та модернізації виробничих потужностей з утилізації боєприпасів є Мінпромполітики та ДКА (Держав-не космічне агентство), які:

– здійснюють замовлення науково-дослідних і дослідно-конструктор-ських робіт з розроблення технології утилізації боєприпасів;

– організовують і здійснюють контроль за проведенням робіт з утилі-зазації боєприпасів на підприємствах, що належать до сфери їх управління;

– забезпечують розроблення нормативних документів з питань утилі-зації боєприпасів за погодженням з ДСНС;

– здійснюють контроль за обігом вибухонебезпечних продуктів утилі-зації в місцях її проведення за участю ДСНС;

– забезпечують науково-технічний супровід робіт з утилізації боєпри-пасів.

8. Генеральні конструктори зі створення вибухових речовин і боєпри-пасів, а також техніки для потреб оборони та безпеки держави проводять:

– науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи із забезпечен-ня утилізації боєприпасів;

– дослідні роботи з вибору оптимальних схем безпечного транспорту-вання складових частин боєприпасів з наданням відповідних рекомендацій;

– оцінку якісного (технічного) стану боєприпасів у місцях зберігання з метою визначення їх придатності для безпечного транспортування;

– розроблення техніко-економічного обґрунтування запланованих ро-біт з утилізації боєприпасів, а також конструкторської, технологічної та ін-шої документації;

– оцінку можливостей підприємств для виконання державного обо-ронного замовлення на утилізацію боєприпасів з наданням рекомендацій з оптимального розміщення виробничих приміщень.

9. Контроль за проведенням робіт з утилізації боєприпасів у межах наданих повноважень здійснюють Міноборони України та інші органи ви-конавчої влади, яким законодавчими актами надано повноваження з кон-тролю за таким видом діяльності.

Підготовка боєприпасів до утилізації

10. Підготовка боєприпасів до утилізації може включати розсекречу-вання відповідних матеріальних носіїв секретної інформації, розконсерву-вання, пакування, проведення вантажно-розвантажувальних робіт, переве-зення боєприпасів до місць утилізації, а у разі потреби – приведення у не-остаточно споряджений вид або розбирання боєприпасів на елементи.

11. Підготовка боєприпасів до утилізації може здійснюватися на арсе-налах, базах і складах Збройних Сил, а також базах і складах інших військо-вих формувань.

12. Приведення у неостаточно споряджений вид та/або розбирання боєприпасів на елементи, що перебувають у готовому до використання стані, можуть здійснюватися за рішенням Міноборони України у виробни-чих приміщеннях (спеціалізованих цехах) арсеналів, баз і складів Збройних Сил.

На складах Збройних Сил, базах і складах інших військових форму-вань можуть проводитися лише пакування і вантажно-розвантажувальні ро-боти.

13. Перелік послуг з підготовки боєприпасів до утилізації на арсена-лах, базах і складах Збройних Сил, базах і складах інших військових фор-мувань та розмір плати за їх надання визначаються у договорах, що укла-даються з виконавцями робіт, у межах коштів, виділених на зазначені цілі.

14. Розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації, до яких належать окремі види боєприпасів, здійснюється відповідно до зако-нодавства.

15. Перевезення боєприпасів до місць утилізації здійснюється з дот-риманням вимог законодавства з питань перевезення небезпечних ванта-жів, з інформуванням територіальних органів ДСНС та у разі потреби – із залученням їх представників.

16. У разі неможливості розбирання боєприпасів на елементи через конструктивні особливості або тип вибухових речовин вони підлягають знищенню шляхом підриву чи спалювання, що здійснюються із залученням представників ДСНС.

Знищення боєприпасів здійснюється у спосіб, що забезпечує безпеку персоналу, навколишнього природного середовища і населення від шкідли-вого впливу виробничих процесів та продуктів утилізації.

Утилізація боєприпасів

17. Утилізація боєприпасів здійснюється з урахуванням положень «Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєпри-пасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, на 2008– 2017 роки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 940 (940–2008-п), зі змінами 29.06.2011 р. № 698 – К., 2011 р. (Офіційний вісник України – 2008 р., – № 82. ст. 2765) (далі – Дер-жавна програма утилізації боєприпасів).

18. Міноборони України, відповідно до Державної програми утиліза-ції боєприпасів, визначає і подає Кабінетові Міністрів України на затверд-ження перелік боєприпасів, що підлягають утилізації. На підставі затверд-женого переліку Міноборони України щороку складає План утилізації боє-припасів.

19. Затверджений Кабінетом Міністрів України Перелік боєприпасів, що підлягають утилізації, є підставою для здійснення процедури відбору виконавців робіт та укладення з ними державних контрактів (договорів) про утилізацію боєприпасів.

20. У державних контрактах (договорах) про утилізацію боєприпасів обов’язково зазначаються: кількість, номенклатура та категорія боєприпа-сів, які підлягають утилізації; вартість і строк проведення робіт з утилізації боєприпасів; планований вихід продуктів утилізації боєприпасів (вторинних ресурсів); вартість продуктів утилізації боєприпасів.

21. Передача боєприпасів для утилізації здійснюється за нарядами, що видаються службами забезпечення Збройних Сил та інших військових фор-мувань на підставі державних контрактів (договорів) про утилізацію боє-припасів.

22. У разі виявлення на арсеналах, базах і складах Збройних Сил, ба-зах і складах інших військових формувань боєприпасів, технічний стан яких зумовлює необхідність невідкладної утилізації, або у разі вивільнення боє-припасів внаслідок реорганізації Збройних Сил, реформування військових  частин, переозброєння, планового поновлення боєзапасу чи з інших причин Міноборони України подає Кабінетові Міністрів України не частіше ніж один раз на квартал додатковий перелік боєприпасів, що підлягають утилі-зації. Додатковий перелік боєприпасів, що підлягають утилізації, затверд-жується відповідним Урядовим комітетом.

23. Строк дії акта Кабінету Міністрів України про затвердження пере-ліку боєприпасів, що підлягають утилізації, становить п’ять років. Додатко-ві переліки боєприпасів, що підлягають утилізації, є чинними до закінчен-ня строку дії переліку боєприпасів, що підлягають утилізації, затвердженого актом Кабінету Міністрів України.

24. Міноборони України складає не пізніше ніж за 30 днів до закін-чення строку дії переліку боєприпасів, що підлягають утилізації, затвердже-ного актом Кабінету Міністрів України, новий перелік боєприпасів, що під-лягають утилізації, та подає Кабінетові Міністрів України.

25. Утилізація боєприпасів здійснюється виключно з використанням технологій, для впровадження яких створено і введено в експлуатацію ви-робничі потужності та які забезпечують безпеку персоналу, навколишнього природного середовища і населення.

26. У разі можливості відновлення (ремонту) боєприпасів, що підляга-ють утилізації, виконавці робіт за погодженням з Міноборони України про-водять комплекс науково-технічних, організаційних та виробничих робіт (заходів) з відновлення справності та ресурсу боєприпасів та їх елементів.

27. Діяльність, пов’язана з переробкою елементів боєприпасів, виго-товленням з них виробів спецхімії, зберіганням чи транспортуванням вибу-хових речовин під час проведення робіт з утилізації боєприпасів, здійснює-ться з дотриманням вимог законодавства, зокрема з питань охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, охорони навколишнього природного се-редовища, промислової безпеки та діяльності, пов’язаної з об’єктами під-вищеної небезпеки.

28. Утилізація боєприпасів, що містять дорогоцінні метали та дорого-цінне каміння, здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцін-них металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» № 637/97 від 18.11.97 р.) – К.1997 р.– 22 с., інших нормативно-правових актів.

Особливості проведення робіт з утилізації боєприпасів за державним оборонним замовленням

29. Державне оборонне замовлення складається на:

1) проведення: науково-дослідних та дослідно-конструкторських ро-біт зі створення нових технологій утилізації боєприпасів та їх елементів; робіт з утилізації особливо небезпечних боєприпасів, що потребують не-відкладної переробки або знищення, а також боєприпасів, утилізація яких з урахуванням коштів, отриманих від реалізації продуктів утилізації, є збит-ковою; пошукових науково-дослідних, дослідно-конструкторських та експе-риментальних робіт з метою визначення безпечних режимів поводження з боєприпасами під час вилучення з них у процесі утилізації виробів спец-хімії, термін зберігання яких закінчився; робіт, пов’язаних з утилізацією боєприпасів, перелік  яких затверджений Кабінетом Міністрів України;

2) розроблення нових технологій утилізації конкретних типів боєпри-пасів та їх елементів;

3) створення необхідного для утилізації  боєприпасів обладнання;

4) підготовку нових проектів та внесення змін до чинних норматив-них документів;

5) створення нових чи модернізацію існуючих виробничих потужно-стей.

Вибір виконавців робіт, підготовка пропозицій щодо проведення ро-біт, пов’язаних з утилізацією боєприпасів за державним оборонним замов-ленням, і фінансування таких робіт здійснюються відповідно до законодав-ства.

Особливості утилізації боєприпасів за договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг з утилізації боєприпасів за державні кошти

30. Договори про закупівлю товарів, робіт і послуг з утилізації боє-припасів за державні кошти згідно із затвердженим Кабінетом Міністрів України переліком боєприпасів, що підлягають утилізації, укладаються Міноборони України з виконавцями робіт, визначеними на конкурентних засадах, відповідно до законодавства.

У разі подання однакових тендерних пропозицій під час відбору вико-навця робіт перевага надається вітчизняним суб’єктам господарювання.

Особливості виконання робіт з утилізації боєприпасів за рахунок коштів виконавців робіт з подальшою виплатою їм компенсації за рахунок коштів державного бюджету

31. Договори про утилізацію боєприпасів із залученням власних кош-тів виконавців робіт укладаються з виконавцями, визначеними на конку-рентних засадах, згідно із затвердженим Кабінетом Міністрів України пере-ліком боєприпасів, що підлягають утилізації.

Основними критеріями для відбору Міноборони України виконавців робіт із залученням власних коштів є:

– наявність ліцензії на виконання робіт з утилізації боєприпасів та власних або орендованих виробничих потужностей з утилізації боєприпасів,  що сертифіковані відповідно до законодавства;

– пропонування найнижчої вартості робіт відповідно до законодав-ства.

32. За результатами конкурсного відбору Міноборони України укла-дає з виконавцями робіт державні контракти (договори), в яких обов’язково зазначаються:

– кількість, номенклатура боєприпасів, які передаються виконавцю для проведення робіт з утилізації боєприпасів;

– строк і порядок передачі боєприпасів для проведення робіт з ути-лізації;

– планований вихід продуктів утилізації, строк їх реалізації та очіку-ваний обсяг доходів від реалізації таких продуктів.

33. Вартість робіт з утилізації боєприпасів із залученням власних коштів їх виконавців не може перевищувати  вартості продуктів утилізації.

Вартість продуктів утилізації визначається відповідно до законодав-ства з питань проведення оцінки майна, майнових прав та професійної оці-нної діяльності.

34. Кошти, отримані від реалізації продуктів утилізації, крім витрат з утилізації та витрат, пов’язаних з організацією реалізації продуктів утилі-зації боєприпасів, перераховуються у п’ятиденний строк виконавцями робіт на спеціальний реєстраційний рахунок Міноборони України, зараховуються до державного бюджету та використовуються на потреби Збройних Сил.

35. Вартість робіт з утилізації боєприпасів із залученням власних коштів їх виконавців враховується у дохідній та видатковій частинах дер-жавного бюджету в порядку, визначеному Державним казначейством разом з Мінфіном і Міноборони України.

Реалізація продуктів утилізації боєприпасів

36. Реалізація продуктів утилізації боєприпасів здійснюється виконав-цями робіт та/або організаціями, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на реалізацію військового майна на внутрішньому ринку.

37. Боєприпаси, вибухові речовини, порохи (продукти спецхімії) під-лягають знищенню, якщо їх використання та/або переробка не можливі, оскільки не відповідають правилам безпеки і заборонені відповідними орга-нами виконавчої влади з урахуванням їх фізико-хімічних характеристик.

38. Ціни (тарифи) на проведення робіт з утилізації боєприпасів зат-верджуються державним замовником на підставі калькуляції, складеної ви-конавцем робіт, у встановленому порядку.

39. Планований вихід продуктів утилізації боєприпасів у натуральних показниках визначається виконавцями робіт відповідно до технологічних процесів за погодженням з державними замовниками, зокрема із залучен-ням їх військових представництв.

40. Фактичний вихід продуктів утилізації боєприпасів визначається шляхом натуральних вимірювань їх кількості, які проводять служби техніч-ного контролю виконавців робіт  за погодженням з представниками замов-ника, та відображається в актах виконання робіт.

41. Реалізація продуктів утилізації боєприпасів здійснюється в уста-новленому порядку за цінами, визначеними на основі результатів аналізу рівня поточних ринкових цін за  погодженням  з державним замовником.

42. Державне казначейство здійснює попередню оплату робіт з утилі-зації боєприпасів на строк не більш як три місяці у межах коштів, перед-бачених на ці цілі відповідними бюджетними програмами і визначених державними контрактами (договорами) про утилізацію боєприпасів.

2.2 Керівні документи, що регламентують правила безпеки під час утилізації ВНП

На Україні більша частина всіх ВНП, що зберігаються на арсеналах, базах і складах, які необхідно утилізувати, залишилася від часів існування СРСР. Усі роботи, що пов’язані з експлуатацією ВНП, з моменту надход-ження боєприпасів із заводів промисловості до моменту відправки у війсь-кові частини для подальшого використання за призначенням (збирання, приведення у закінчено споряджений стан, ремонт, розбирання на елементи та знищення) проводяться на арсеналах, базах і складах МО України.

Тому нижче подано основні керівні документи, що регламентують правила безпеки під час проведення ремонту з розбиранням на елементи та знищення боєприпасів часів СРСР:

1. «Руководство для арсеналов, баз и складов ракет и боеприпасов», частина 1-а і 2-а – М., 1973 р.;

2. «Руководство по ремонту боеприпасов». МО СССР. – М., 1986 р.;

3. «Инструкция по разрядке и уничтожению боеприпасов на арсена-лах, базах и окружных складах». МО СССР. – М, 1986 р.;

4. «Правила техники безопасности при хранении, сборке и ремонте боеприпасов на артиллерийских арсеналах, базах и складах». МО СССР. – М., 1975 р.;

5. «Инструкция по техническому осмотру боеприпасов на арсеналах, базах и окружных складах». МО СССР. – М., 1978 р.;

На сьогодні на базі вказаних вище документів розроблені нормативні документи, що регламентують правила безпеки під час проведення утиліза-ції на Україні.

Зараз розглянемо основні розділи, що містить основний документ – «Руководство для арсеналов, баз и складов ракет и боеприпасов», частина 1-а – М., 1973 р.:

- Організація арсеналів, баз і складів ракет і боєприпасів;

- Вимоги до будівель і приміщень баз;

- Організація виробництва на базах і налагодження цехів;

- Вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування ракет і боє-припасів;

- Прийом і відправка ракет і боєприпасів;

- Зберігання ракет і боєприпасів;

- Контроль за технічним станом ракет і боєприпасів;

- Облік і звітність;

- Організація на базах контролю за контрольно-випробувальною апаратурою, вимірювальними приладами і контрольно-вимірювальним ін-струментом;

- Правила техніки безпеки при роботах з ракетами і боєприпасами;

- Організація охорони, оборони, режиму і дотримання секретності;

- Протипожежна охорона баз;

- Організація боротьби з біологічними шкідниками.

Додатки:

– таблиця допустимих інтервалів (відстаней) між будівлями;

– характеристика приміщень і рекомендованих виконань електро-двигунів, пускової апаратури, освітлювальної апаратури, проводок і бли-скавкозахисту;

– групи займистості і мінімальні межі вогнестійкості основних будіве-льних конструкцій в годинах;

– норми освітленості на робочих поверхнях;

– журнал огляду сховища і озброєння;

– журнал технічних і контрольних оглядів озброєння;

– таблиця мінімальних інтервалів (відстаней) між вантажно-розванта-жувальними майданчиками (платформами) з боєприпасами і оснащувально-складальними і ремонтними цехами, а також між пунктами робіт і схови-щами (штабелями) з боєприпасами;

– таблиця розподілу боєприпасів і ВР за розрядами для сумісного збе-рігання в одному сховищі;

– таблиця допустимих граничних норм завантаження сховищ по ВР і норм мінімальних інтервалів (відстаней) між сховищами з граничним заван-таженням по ВР залежно від розподілу боєприпасів за групами вибухоне-безпеки;

– таблиця мінімально допустимих безпечних інтервалів (відстаней) між сховищами (навісами, майданчиками, платформами) різної місткості залежно від їх завантаження по ВР;

– штабельний ярлик;

– паспорт сховища;

– покажчики.

Примітка. Зараз цей документ має обмежений допуск, але на під-ставі цього документа був розроблений Проект «Керівництва для арсе-налів, баз і складів ракет і боєприпасів» обговорений і ухвалений на за-сіданні секції науково-технічної ради управління проблем живучості і ви-бухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів зберігання ракет і боєприпасів (м. Київ, протокол № 4 від 12 квітня 2005 р.). Тому у цьому томі навчально-го посібника всі посилання узято з Проекту «Керівництва для арсеналів, баз і складів ракет і боєприпасів».

Другий найважливіший керівний документ є – «Правила техники бе-зопасности при хранении, сборке и ремонте боеприпасов на артиллерий-ских арсеналах, базах и складах» МО СССР. – М., 1975 р., складається з таких розділів:

1. Загальні положення;

2. Правила безпеки при зберіганні боєприпасів;

3. Правила безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах і тран-спортуванні ракет і боєприпасів;

4. Правила безпеки при виконанні робіт з боєприпасами у цехах і на пунктах робіт у відділах зберігання;

5. Правила безпеки для контрольних лабораторій боєприпасів;

6. Основні правила безпеки при експлуатації блискавкозахисних при-строїв.

Додатки:

– обов’язки посадовців по організації техніки безпеки і виробничої санітарії та їх відповідальність за стан цих служб;

– навчання працівників правилам техніки безпеки і проведення ін-структажу;

– журнал обліку нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом;

– звіт про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з виробниц-твом, і освоєння засобів на заходи щодо охорони праці за звітний рік (фор-ма 7-т);

– акт про нещасний випадок на виробництві (форма Н-1);

– перелік чинних правил з техніки безпеки і виробничої санітарії в окремих галузях промисловості;

– правила видачі письмового допуску на виконання робіт з підвище-ною небезпекою;

– норми гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в по-вітрі робочої зони виробничих приміщень;

– схема розташування розвантажувальних пунктів і майданчиків під штабелі для зберігання боєприпасів на сортувальному майданчику;

– схема перетину залізничних шляхів з автомобільними дорогами на технічній території бази;

– контрольний лист. Проходження інструктажу з техніки безпеки;

– журнал інструктажу з техніки безпеки;

– журнал триступеневого контролю стану техніки безпеки і виробни-чої санітарії.

Перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці, які регламентують порядок проведення утилізації ВНП, подано у списку літе-ратури.

Розглянемо НПАОП 29.6-1.01-07 (наказ Державного комітету Украї-ни з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду № 45 від 12.03.07 р. «Правила безпеки під час утилізації звичайних видів боєприпа-сів») – К., 2007 р. (далі – Правила).

Ці Правила розроблені відповідно до вимог нормативно-правових ак-тів з охорони праці, чинних в Україні, і є обов’язковими для виконання всі-ма підрозділами Міністерства оборони України, підприємствами, організа-ціями незалежно від форм власності, що проводять утилізацію боєприпасів та їх елементів, не придатних для подальшого використання та зберігання.

Дія цих Правил поширюється на технологічні процеси, устаткування, механізми, будинки, споруди, площадки та місця зберігання боєприпасів і їх елементів, на прилади контролю, інструменти і пристрої, технологічне ос-нащення, столи, тару, вантажопідіймальні механізми, транспортні засоби, вентиляцію, опалення, водопостачання та каналізацію.

Під час розробки проектно-конструкторської, технічної та технологіч-ної документації на будівництво нових або реконструкцію виробництв з утилізації звичайних видів боєприпасів повинні бути передбачені заходи промислової безпеки, електробезпеки, заходи для захисту від статичної електрики, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища.

Ці Правила передбачають вимоги до експлуатації, ремонту, монтажу і налагодження устаткування і механізмів, транспорту, збереження, обліку, прийому і видачі боєприпасів та їх елементів, утилізованого продукту.

Вимоги інших нормативно-правових актів з охорони праці визначаю-ться залежно від виду виконуваної роботи, та вимог, викладених у норма-тивних документах, що регламентують правила безпеки під час проведення ремонту з розбиранням на елементи та знищення боєприпасів часів СРСР.

Заходи захисту від статичної електрики визначаються нормативно-технічними документами.

Ці Правила можуть бути доповнені та змінені залежно від зміни тех-нологічного процесу, виду боєприпасів та їх елементів.

Винні в порушенні цих Правил несуть відповідальність згідно з чин-ним законодавством України.

До виконання робіт з утилізації боєприпасів та їх елементів допускає-ться навчений, проінструктований персонал, який повинен мати досвід ро-боти в даному виробництві.

Усе обладнання, технологічне оснащення, інструменти і пристрої, що використовуються у технологічному процесі утилізації, мають відповідати вимогам проектно-конструкторської, технологічної документації, норматив-но-правовим актам з охорони праці.

Розбиранню й утилізації підлягають боєприпаси:

– не придатні для подальшого використання і зберігання через недо-цільність їх ремонту на базах і арсеналах, підприємствах промисловості;

– призначені для утилізації відповідно до переліку заборонених до за-стосування або затверджених актів технічного стану;

– зняті із забезпечення Збройних Сил України й не призначені для по-дальшого застосування та передані на утилізацію за рішеннями відповідних органів.

Небезпечними в обігу вважаються і не допускаються до утилізації боєприпаси та їх елементи за наявності дефектів, визначених зовнішнім ог-лядом, у тому числі:

– боєприпаси в остаточно спорядженому вигляді, які потрапили під дію вибуху, вогню під час пожежі або які побували в аваріях під час пере-везень повітряним, залізничним, водним або автомобільним транспортом;

– ручні і протитанкові гранати з уставленими в них запалами;

– детонатори, запальні трубки й підривні шашки з уставленими в них капсулями-детонаторами;

– боєприпаси з дефектами, вказаними в технічній документації на них;

– боєприпаси зі зведеними підривниками (якщо це можна визначити за зовнішніми ознаками);

– боєприпаси з дистанційними трубками, не встановленими на ЗП, як-що воно є;

– боєприпаси зі слідами ударів бойка по капсулю основного запаль-ного заряду;

– боєприпаси зі слідами нарізів на провідних пасках;

– підривники, які мають механічні пошкодження, зі знятими гермети-зуючими ковпачками, із зім’ятими, проколотими, розірваними або відсутні-ми мембранами;

– підривники, які надійшли насипом у позаштатному упакуванні;

– порох і ВР, вилучені з боєприпасів, які не відповідають вимогам за показником «хімічна стійкість».

Методом підриву і спалюванням знищуються боєприпаси, не придат-ні для розбирання й утилізації.

Боєприпаси повинні перевозитися і зберігатися у справній тарі.

Реактивні боєприпаси, що не піддаються розгвинчуванню, підлягають знищенню методом підриву.

Розбирати реактивні боєприпаси зі підривниками необхідно тільки в бронекабінах.

Під час розбирання пострілів спочатку необхідно вилучити засоби іні-ціювання (підривники тощо), потім вилучити засоби запалювання (капсуль-ні втулки, піропатрони). Після цього необхідно відокремити пороховий за-ряд від снаряда і вилучити інші елементи. Допускається розпатронування пострілів з невилученими засобами підривання й запалювання проводити дистанційно, у бронекабінах.

Примітка. На відміну від пострілу як явища, «постріл» становить частину артилерійської системи і складається з двох основних елементів – снаряду та бойового заряду.

Постріл – комплект боєприпасів, необхідних для виконання одного пострілу з артилерійських гармат, мінометів и пускових установок. По-стріли бувають: унітарного заряджання, роздільно-гільзового заряджання та картузного заряджання.

Боєприпаси – предмети артилерійського озброєння, призначені для заряджання артилерійських гармат і для стрілянини з них, до них відносять-ся: підривники, снаряди, гільзи, бойові заряди, засоби ініціювання, засоби запалювання (капсульні втулки, піропатрони), трасери та допоміжні еле-менти.

Закупорювання – це тара, у якій зберігаються боєприпаси; вона ви-готовляється на заводах промисловості під конкретний тип боєприпасів і буває: дерев’яна, металева, у вигляді коробів, пеналів або ґратчаста.

Вигвинчування підривників і капсульних втулок з пострілів унітар-ного заряджання дозволяється проводити одночасно в кабіні, дистанційно. Не дозволяється бити ключем по капсульній втулці.

Розпатронування пострілів унітарного заряджання без засобів запалю-вання і підривників необхідно виконувати на спеціальних механічних вер-статах, установлених у кабіні, дистанційно або за захисним екраном.

Розпатронування пострілів з підривниками унітарного заряджання проводиться в кабінах дистанційно.

Розбирання касетних боєприпасів і вкладних елементів касетних боє-припасів має виконуватися в різних спорудах.

Дозволяється проводити цю роботу вручну, якщо маса боєприпасів не перевищує 20 кг.

Утилізація боєприпасів методом підриву здійснюється електропідри-вачем. Для електропідривання використовують спеціальні підривні заряди (шашки або пакети ВР), електродетонатори миттєвої й уповільненої дії.

Інструменти, столи, тара, що застосовуються, повинні відповідати кресленню, а маркування – технологічній документації, розміщуватися та зберігатися у спеціальних місцях.

Основні й запасні виходи в будівлях мають бути вільними.

Швидкість руху залізничного рухомого складу з вибухо-, й пожежо-небезпечним вантажем на території підприємства не повинна перевищувати 15 км/год. Швидкість під час маневрування або руху вагонами вперед по-винна бути не більше, ніж 10 км/ год.

Вантажно-розвантажувальні роботи з небезпечними вантажами ма-сою більше, ніж 20 кг, повинні бути механізовані.

2.3 Правила пожежної безпеки в Україні, що мають виконуватись при здійснені утилізації

Правила пожежної безпеки нерозривно пов’язані з правилами безпе-ки, яких необхідно дотримуватись під час утилізації ВНП.

Основними керівними документами, що регламентують правила по-жежної безпеки в Україні, яких необхідно дотримуватись під час утилізації, є:

1) Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.93 р. № 3747-XII (3747-12) – К., 1993 р.;

2) наказ МНС № 126 від 19.10.2004 р. «Правила пожежної безпеки в Україні». (3745-12) – К., 2004 р. і НАПБ А.01.001–2013. «Правила пожежної безпеки в Україні» – К., 2013 р.;

3) наказ МОУ № 710 від 29.12.10 р. «Норми пожежної небезпеки ар-сеналів, баз та складів зберігання ракет і боєприпасів» – К., 2010 р.

Детальніше розглянемо Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.93 р. № 3747-XII (3747-12) – К., 1993 р.

Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.93 р. № 3747-XII (3747-12) – К., 1993 р. (введений в дію постановою ВР № 3747-12 від 17.12.93 р., ВВР 1994, № 5, ст.22) (із змінами, внесеними згідно із Законами № 618/97-ВР від 05.11.97 р., ВВР, 1998, № 2, ст.12 № 642/97-ВР від 18.11.97 р., ВВР, 1998, № 10, ст.36).

Забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища. Цей Закон визначає загальні пра-вові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на те-риторії України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізич-них осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності.

Стаття 2. Забезпечення пожежної безпеки

Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, органі-зацій та підприємців. Це повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств, установ та організацій.

Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на їх керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не пе-редбачено відповідним договором.

Стаття 5. Обов’язки підприємств, установ та організацій щодо за-безпечення пожежної безпеки

Власники підприємств, установ та організацій або уповноважені ними органи (далі – власники), а також орендарі зобов’язані:

– розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної без-пеки, впроваджувати  досягнення науки і техніки, позитивний досвід;

– відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у ме-жах підприємства, установи та організації, здійснювати постійний кон-троль за їх додержанням;

– забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов  органів державного пожежного нагляду;

– організовувати навчання працівників правил пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;

– у разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для забез-печення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;

– утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх вико-ристання не за призначенням;

– створювати у разі потреби відповідно до встановленого порядку пі-дрозділи пожежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріаль-но-технічну базу;

– подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та доку-менти про стан пожежної безпеки об’єктів і продукції, що ними виробляє-ться;

– здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів вияв-лення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автома-тики;

– своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожеж-ної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

– проводити службове розслідування випадків пожеж.

Стаття 6. Обов’язки громадян щодо забезпечення пожежної безпеки

Громадяни України, іноземні  громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України, зобов’язані:

– виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм належать за правом особистої власності, первинними засобами гасіння по-жеж і протипожежним інвентарем, виховувати у дітей обережність у по-водженні з вогнем;

– повідомляти пожежну охорону про виникнення пожежі та вживати заходів до її ліквідації, рятування людей і майна.

Стаття 8. Вивчення правил пожежної безпеки

У загальноосвітніх і професійних навчально-виховних закладах, ви-щих навчальних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів організовується вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та в побуті, а також навчання дій на випадок пожежі.

Стаття 9. Погодження нормативних, нормативно-технічних доку-ментів і проектної документації

Стандарти, технічні умови, інші нормативно-технічні документи на пожежонебезпечні технологічні процеси та продукцію повинні включати вимоги пожежної безпеки і погоджуватися з органами державного пожеж-ного нагляду. Погодженню підлягають також проектні рішення, на які не встановлено норми і правила.

Вимоги пожежної безпеки, що містяться у відомчих нормативних ак-тах, не повинні суперечити державним стандартам, нормам і правилам.

Усі види пожежної техніки та протипожежного устаткування, що за-стосовуються для запобігання пожежам та для їх гасіння, повинні мати дер-жавний сертифікат якості.

Стаття 15. Види пожежної охорони

Пожежна охорона поділяється на державну, відомчу, сільську та до-бровільну.

Стаття 26. Відомча пожежна охорона

На об’єктах міністерств, інших центральних органів державної вико-навчої влади, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, створюються підрозділи відомчої пожежної (пожежно-сторожової) охоро-ни, які здійснюють свою діяльність згідно з положеннями, погодженими з Міністерством внутрішніх справ України.

Підрозділи відомчої пожежної охорони, що мають виїзну пожежну техніку, залучаються до гасіння пожеж у порядку, який встановлюється державною пожежною охороною.

Ці підрозділи у питаннях підготовки особового складу та організації гасіння пожеж керуються нормативними актами, що діють у державній по-жежній охороні.

Стаття 34. Гасіння пожеж

Гасіння пожеж пожежною охороною здійснюється безкоштовно.

Стаття 35. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки

За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного по-жежного нагляду, невиконання їх приписів винні в цьому посадові особи, інші працівники підприємств, установ, організацій та громадяни притягаю-ться до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Стаття 36. Відшкодування збитків, завданих порушенням законодав-ства про пожежну безпеку

Підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані відшко-дувати збитки, завдані у зв’язку з порушенням ними протипожежних вимог, відповідно до чинного законодавства.

Посадові особи та інші працівники, з вини яких підприємства, уста-нови та організації зазнали витрат, пов’язаних з відшкодуванням завданих збитків, несуть відповідальність у порядку, встановленому чинним законо-давством.

Другим важливим документом, що регламентує правила пожежної безпеки в Україні, є наказ МНС № 126 від 19.10.2004 р. «Правила пожеж-ної безпеки в Україні». (3745-12) – К., 2004 р., зареєстрований в Міністер-стві юстиції України 4 листопада 2004 р. за № 1410/10009.

Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки, чинність яких поширюється на підприємства, установи, організації та інші об’єкти (будівлі, споруди, технологічні лінії тощо), а також житлові будинки, що експлуатуються, будуються, реконструюються, технічно переоснащуються і розширюються, за винятком підземних споруд та транспортних засобів, вимоги до яких визначаються у спеціальних нормативних документах.

Забезпечуючи пожежну безпеку, слід також керуватися стандартами, будівельними нормами, «Правилами улаштування електроустановок. Елек-троустаткування», Мінпаливенерго України, – К., 2010 р. (далі – ПУЕ) та ДНАОП 0.00-1.32-01 (v0272203-01) «Правилами улаштування електроуста-новок. Електрообладнання спеціальних установок» – К., 2001 р., нормами технологічного проектування та іншими нормативними актами, виходячи зі сфери їх дії, які регламентують вимоги пожежної безпеки.

Початок роботи новоствореного підприємства, введення в експлуата-цію нових, реконструйованих виробничих, житлових та інших об’єктів, упровадження нових технологій, передання у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень без дозволу органів державного пожежного нагляду забороняється, крім випадків, коли ведення господарської діяльності мож-ливе за декларативним принципом, що визначається законодавством про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

Видача дозволу здійснюється відповідно до постанови Кабінету Мі-ністрів України № 150 від 14 лютого 2001 року «Про затвердження По-рядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень» – К., 2001 р. (пункт 2.8 наказу МНС № 126 від 19.10.2004 р. «Правила пожежної безпеки в Україні». (3745-12)) – К., 2004 р. зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 128 (z0413-08) від 18.02.2008 р.).

На кожному підприємстві має бути створена загальнооб’єктова ін-струкція про заходи пожежної безпеки та інструкції для всіх вибухопоже-жонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій тощо).

Ці інструкції мають вивчатися під час проведення протипожежних ін-структажів, проходження пожежно-технічного мінімуму, а також у системі виробничого навчання і вивішуватися на видних місцях.

На підприємстві має бути встановлений порядок (система) оповіщен-ня людей про пожежу, з яким необхідно ознайомити всіх працівників.

У приміщеннях на видних місцях біля телефонів слід вивішувати таб-лички із зазначенням номера телефона для виклику пожежної охорони.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, протипожежного ін-структажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

У загальноосвітніх і професійних навчально-виховних закладах, ви-щих навчальних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів повинно проводитися вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та в побуті, а також навчання діям на випадок по-жежі.

Усі будівлі, приміщення і споруди повинні своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів виробництва і постійно утримуватися в чистоті.

Терміни очищення встановлюються технологічними регламентами або інструкціями.

Евакуаційні шляхи і виходи мають утримуватися вільними, нічим не захаращуватися і у разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд.

Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) повинні відповідати вимогам чинних Правил обладнання електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок спожи-вачів (далі – ПТЕ), Правил техніки безпеки під час експлуатації електро-установок споживачів (далі – ПТБ), ДНАОП 0.00-1.32-01 (v0272203-01) «Правил улаштування електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» – К., 2001 р. (далі – ДНАОП 0.00-1.32-01) та інших нормативних документів.

Будівельну частину електроустановок слід виконувати відповідно до протипожежних вимог будівельних норм та ПУЕ «Правил улаштування електроустановок. Електроустаткування», Мінпаливенерго України – К., 2010 р. та ДНАОП 0.00-1.32-01.

Перед початком опалювального сезону котельні, теплогенераторні й калориферні установки, печі та інші опалювальні прилади мають бути ста-ранно перевірені й відремонтовані. Несправні опалювальні пристрої не по-винні допускатися до експлуатації.

Кожне підприємство має бути забезпечене необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння (виходячи з вимог будівельних норм та ін-ших нормативних документів).

Промислові підприємства

Технологічне обладнання за нормальних режимів роботи повинно бу-ти пожежобезпечним, а на випадок небезпечних несправностей та аварій не-обхідно передбачати захисні заходи, що обмежують масштаб та наслідки пожежі. Обладнання, призначене для використання пожежонебезпечних та вибухонебезпечних речовин і матеріалів, має відповідати конструкторській документації.

Технологічні процеси необхідно проводити відповідно до регламентів та іншої, затвердженої у встановленому порядку, нормативно-технічної та експлуатаційної документації.

На всі застосовувані в технологічних процесах речовини й матеріали повинні бути дані про показники їх пожежної небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Но-менклатура показателей и методы их определения» – М., 1991 р.

Характеристики пожежної небезпеки застосовуваних або вироблюва-них (отримуваних) речовин та матеріалів повинні бути вивчені з обслуго-вуючим персоналом. Персонал зобов’язаний дотримуватися під час роботи з пожежовибухонебезпечними речовинами та матеріалами вимог маркуван-ня і попереджувальних написів, які нанесені на упаковках або наведені у вказівках щодо їх застосування.

Спільне застосування (якщо це не передбачено технологічним проце-сом), зберігання й транспортування речовин та матеріалів, котрі внаслідок взаємодії один з одним викликають займання, вибух або утворюють горючі і токсичні гази (суміші), не дозволяється.

У вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщеннях (дільницях, майстернях, цехах тощо) та на устаткуванні, що становить не-безпеку вибуху або займання, необхідно вивішувати знаки, які забороня-ють користування відкритим вогнем, а також знаки, що попереджають про обережність за наявності займистих та вибухових речовин відповідно ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности» – М., 1976 р.

Власник (орендар) підприємства зобов’язаний ознайомити всіх пра-цівників зі значенням таких знаків.

Виробництво, де перебувають в обігу пожежовибухонебезпечні речо-вини і матеріали, повинно бути оснащене автоматичними засобами контро-лю параметрів, значення яких визначають пожежовибухонебезпечність про-цесу, сигналізацією граничних значень і системами блокувань, які пере-шкоджають виникненню аварійних ситуацій.

Не допускається виконувати виробничі операції на обладнанні, уста-новках, верстатах з несправностями, які можуть спричинити займання та пожежу, а також коли відключені контрольно-вимірювальні прилади, за якими визначаються технологічні параметри (температура, тиск, концен-трації газів, парів тощо).

Профілактичний огляд, планово-попереджувальний та капітальний ремонт технологічного обладнання повинні здійснюватися в терміни, вста-новлені відповідними графіками, з урахуванням виконання заходів щодо за-безпечення пожежовибухобезпеки, передбачених проектом, технологічним регламентом, технічними умовами.

Ремонт устаткування, яке перебуває під тиском, набивання й підтягу-вання сальників на працюючих насосах та компресорах, а також ущільнен-ня фланців на апаратах і трубопроводах без зниження (стравлювання) тиску в системі не дозволяється.

Технологічні лінії, машини та апарати, котрі виконують первинну пе-реробку волокнистих матеріалів, твердих горючих речовин у подрібненому вигляді, повинні мати пристрої для вловлювання (відділення) сторонніх предметів: магнітний захист, каменеві пастки тощо.

Конструкції витяжних пристроїв (шаф, фарбувальних, сушильних ка-мер тощо), апаратів, трубопроводів повинні запобігати накопиченню поже-жонебезпечних відкладень та забезпечувати можливість їх очищення поже-жобезпечними способами. Роботи з очищення мають проводитися система-тично згідно з технологічними регламентами та фіксуватися в журналі.

Технологічне устаткування, апарати і трубопроводи, в яких утворюю-ться речовини, що виділяють пожежовибухонебезпечні пари, гази та пил, повинні бути герметичними.

Двері та люки пилозбиральних камер і циклонів під час їх  експлуата-ції мають бути зачинені, горючі відходи, зібрані в камерах та циклонах, тре-ба своєчасно видаляти.

У вибухопожежонебезпечних приміщеннях (цехах, дільницях тощо) слід застосовувати інструмент, виготовлений з безіскрових матеріалів або у відповідному вибухопожежобезпечному виконанні.

Покриття підлог у приміщеннях категорій А, Б і покриття територій у межах вибухонебезпечних зон класу І та ІІ згідно з ДНАОП 0.00- 1.32-01 (v0272203-01) «Правил улаштування електроустановок. Електрообладнан-ня спеціальних установок» – К., 2001 р. мають виконуватися з негорючих і таких, що при ударах не дають іскор, матеріалів.

Конструкція вікон, фрамуг, дверей, металевих майданчиків, містків і сходів у таких вибухопожежонебезпечних приміщеннях і вибухонебезпеч-них зонах класу І та ІІ згідно з ДНАОП 0.00- 1.32-01 (v0272203-01) «Правил улаштування електроустановок. Електрообладнання спеціальних устано-вок» – К., 2001 р. має унеможливлювати іскроутворення.

У виробничих та складських приміщеннях, у яких застосовуються, виробляються або зберігаються речовини й матеріали, здатні утворювати вибухонебезпечні концентрації газів і парів, повинні встановлюватися авто-матичні газоаналізатори для контролю за станом повітряного середовища.

За відсутності газоаналізаторів, які випускаються серійно, необхідно здійснювати періодичний лабораторний аналіз повітряного середовища.

У приміщеннях, де застосовуються легкозаймисті горючі рідини та гази, має передбачатися централізоване подавання їх до робочих місць. До-ставка цих рідин у невеликих кількостях дозволяється в безпечній него-рючій тарі спеціальної конструкції.

Тара повинна бути виготовлена з неіскроутворюючих металів і щіль-но закриватися.

Порядок дій у разі виникнення пожежі

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний громадянин зобов’я-заний:

– негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону. При цьо-му необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

– вжити (по змозі) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

– якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї керівни-ка чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового на об’єкті;

– у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (ме-дичну, газорятувальну тощо).

Основні вимоги наведені у додатках:

– до інструкцій про заходи пожежної безпеки;

– щодо оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння;

– щодо порядку сумісного зберігання речовин та матеріалів;

– щодо оформлення наряд-допуску на виконання тимчасових вогне-вих робіт.

Третім важливим документом є наказ Міністра оборони України від 29.12.10 р. № 710 «Норми пожежної небезпеки арсеналів, баз та складів зберігання ракет і боєприпасів» – К., 2010 р.

Норми пожежної безпеки арсеналів, баз та складів зберігання ракет і боєприпасів (далі – Норми) розроблено на підставі вимог Закону України «Про пожежну безпеку» від 17.12.93 р. № 3747-XII (3747-12) – К., 1993 р.

Ці Норми використовуються на стадії проектування, будівництва, розширення, модернізації, реконструкції, технічного переоснащення буді-вель, споруд, приміщень і територій на арсеналах, базах та складах (далі – базах) зберігання ракет, їх елементів та ЗІП (далі – ракет), боєприпасів ство-льної і реактивної артилерії, боєприпасів до гранатометів, боєприпасів стрі-лецької зброї та засобів ближнього бою, піротехнічних засобів, інженерних та авіаційних боєприпасів, мінно-торпедного озброєння, їх елементів, поро-хів та вибухових речовин тощо (далі – боєприпасів).

Будівельні матеріали та конструкції, які використовуються, повинні відповідати вимогам ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна без-пека об’єктів будівництва» (зі змінами наказ Мінбуду України від 23.01. 2007 року № 18 з наданням чинності з 01.06.2007 року) – К., 2003 р. (далі – ДБН В.1.1-7-2002).

Категорування споруд, будівель, приміщень баз, у яких відсутні раке-ти і боєприпаси чи знаходяться ракети і боєприпаси (їх елементи), які не містять вибухових речовин, порохів, піротехнічних засобів та виробів з них проводиться шляхом визначення категорій вибухопожежної і пожежної небезпеки відповідно до НАПБ Б.03.002-2007 «Норм визначення категорій приміщень, будівель і зовнішніх установок за вибухопожежною і пожеж-ною небезпекою» – К., 2007 р. (далі – НАПБ Б.03.002-2007).

Вибір протипожежних заходів під час проектування електроустано-вок, водопостачання, вентиляції, опалення і кондиціону повітря, установок сигналізації та зв’язку, вибір будівельних конструкцій приміщень, елемен-тів конструкції всієї будівлі або споруди, улаштування їх захисту, розта-шування на місцевості виконується згідно з категоріями небезпеки та вибу-хопожежонебезпеки, визначеними наказом Міністра оборони України від 29.12.10 р. № 710 «Норми пожежної небезпеки арсеналів, баз та складів зберігання ракет і боєприпасів» – К., 2010 р.

Пожежне депо має розміщуватися на АГТ. Під час розміщення по-жежного депо необхідно враховувати, щоб відстань від нього до найдаль-ших будівель і споруд, розташованих на технічній території бази, має бути не більше ніж 2,5 км, виміряних по дорозі.

Для усіх типів обвалування передбачається: нормальний варіант обва-лування, коли вал будується на всю довжину або ширину сховища та пере-криває сховище на 0,5 м по вершині вала. Траверс повинен перекривати вал на 1,0 м по вершині вала.

Із підземних, арочних та бетоноблочних сховищ з категорією небез-пеки Е2, Е5, Е6, Е7 дозволяється обладнувати один вихід за умов, що від-стань від найбільш віддаленої точки сховища до виходу не перевищує 25 м.

У приміщеннях, категорія небезпеки яких Е3, Е4, з метою зменшення руйнування несучих конструкцій від дії вибуху передбачаються легкі ви-бивні поверхні, що не є несучими конструкціями (дах, що легко скидається, вікна, вибухозапобіжні клапани, шахти з легким перекриттям тощо). Зовні будівель (споруд), в яких розміщені ці приміщення, проти вибивних кон-струкцій на відстані 10–15 м зводяться вали чи відбійні стіни.

На технічній території бази для пожежогасіння необхідно передба-чати:

– зовнішній протипожежний водогін, обладнаний пожежними гідран-тами;

– пожежні водойми (резервуари);

– внутрішній протипожежний водогін, обладнаний пожежними гід-рантами;

– автоматичні установки пожежогасіння (далі – АУПГ).

Пожежні гідранти мають бути розміщені на відстані 50–125 м від об’єктів зберігання ракет та боєприпасів, виробничих будівель (споруд) і не більше 2,5 м від доріг.

Загальний об’єм води в пожежних водоймах (резервуарах) визначає-ться із розрахунку 50 м3 на кожні 100 вагонів ракет або боєприпасів (для баз інженерних боєприпасів – 100 м3 на кожні 1000 т боєприпасів у тротилово-му еквіваленті).

Будівлі, споруди та приміщення бази обладнуються АУПГ та АУПС відповідно до наказу МОУ № 372 від 25.06.2007 р. «Правила пожежної без-пеки для військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України» – К., 2007 р., ДБН В.2.5-13-98 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд», СНіП 2.04.02-84 Водо-снабжение. Наружные сети и сооружения» – М., 1985 р., будівельних норм, правил, стандартів, Переліку об’єктів Збройних Сил України, які під-лягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та по-жежної сигналізації, затвердженому наказом Міністра оборони України № 85 від 14 лютого 2006 року «Перелік об’єктів Збройних Сил України, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації» – К., 2006 р. (далі – Перелік).

Комплектація будівель, споруд і приміщень бази первинними засоба-ми пожежогасіння здійснюється за нормами належності, які встановлюю-ться НАПБ Б.03.001-2004 р. наказом Міністерства України з питань над-звичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно-бильської катастрофи від 02.04.2004 р. № 151 «Типовими нормами належ-ності вогнегасників» зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 р. за № 554/9153 – К., 2004 р., НАПБ 02.007-06 наказом МО України № 185 від 10.04.2006 р. про затвердження «Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України» (зі змінами наказ МОУ № 658 від 17.10.2013 р) – К., 2006 р. (далі – Положення), відповідними наказами та нормативними документами.

На технічній території бази біля кожної будівлі, споруди, прицехової вантажно-розвантажувальної платформи на відстані 15–35 м від будівель (споруд) встановлюються стаціонарні пожежні щити.

Біля місць зберігання інженерних боєприпасів стаціонарні пожежні щити допускається розміщувати на відстані 10–15 м від них.

Вздовж залізничних шляхів пожежні щити встановлюються через кожні 100 м.

Ручні пожежні сповіщувачі встановлюються вздовж доріг на відстані не більше 150 м один від одного і 10–35 м від об’єктів.

Під час проектування блискавкозахисту і захисту від статичної елек-трики будівель і споруд на технічній території та сортувальному майданчи-ку бази необхідно керуватися:

– Всесоюзними будівельними нормами (ВСН 58-87) «Инструкцией по проектированию, устройству и эксплуатации молниезащиты и защиты от статического электричества зданий и сооружений Министерства обороны». МО СССР. – М., 1987 р.;

– ДСТУ-Б-В.2.5-38-2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Обладнання блискавкозахисту будівель і споруд» Мінрегіонбуд України (IEС 62305:2006, NEQ) Мінрегіонбуд України – К., 2008 р.

Категорія (рівень), зона та система блискавкозахисту будівель та спо-руд бази визначаються згідно із ВСН-58-87.

2.4 Основні висновки до розділу І

Зараз, відповідно до вимог керівних документів, представники ДСНС:

– здійснюють контроль за виконанням заходів з утилізації ракет та боєприпасів підприємствами МО України;

– погоджують нормативні документи (технологічні процеси) з питань утилізації боєприпасів;

– погоджують укладені МО України державні контракти (договори) з утилізації боєприпасів;

– здійснюють контроль за проведенням робіт з утилізації боєприпасів, зокрема із залученням військових представництв.

– здійснюють контроль за обігом вибухонебезпечних продуктів утилі-зації в місцях її проведення;

– залучаються, у разі потреби, до перевезення боєприпасів до місць утилізації;

– залучаються, у разі неможливості розбирання боєприпасів на еле-менти через конструктивні особливості або тип вибухових речовин до знищення шляхом підриву чи спалювання.

РОЗДІЛ 2

ОРГАНІЗАЦІЯ АРСЕНАЛІВ, БАЗ І СКЛАДІВ. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ВНП НА АРСЕНАЛАХ, БАЗАХ І СКЛАДАХ УКРАЇНИ

2.1 Типова організаційна структура арсеналу, бази. Призначення та функції структурних підрозділів арсеналів, баз і складів

2.1.1 Головне завдання арсеналів, баз і складів ракет і боєприпасів. Вимоги до розташування арсеналів, баз і складів

Загальні положення

Головним завданням арсеналів, баз і складів ракет і боєприпасів Мі-ністерства оборони України є забезпечення надійного збереження та висо-кого рівня технічного стану ракет і боєприпасів, що зберігаються, а також постійної готовності до виконання робіт у будь-який час доби і за будь-яких обставин.

Для успішного виконання всіх цих завдань бази повинні мати відпо-відним чином обладнані земельні ділянки, матеріально-технічну базу, мате-ріальні, трудові і фінансові ресурси, організаційну структуру, яка відповідає характеру і обсягу виконуваних завдань.

# Призначення та функції структурних підрозділів арсеналів, баз і складів

Бази Міністерства оборони України призначаються для:

- прийому від заводів промисловості і військ, комплектації, збері-гання і збереження ракет, боєприпасів та їх елементів;

- складання ракет (в обсязі, передбаченому конструкторською й експлу-атаційною документацією);

- проведення регламентних робіт з ракетами;

- складання і приведення в остаточне спорядження боєприпасів;

- відправки ракет і боєприпасів за призначенням;

- ремонту бойових і навчальних ракет;

- ремонту боєприпасів, їх елементів і закупорювання;

- розбирання і розряджання ракет, боєприпасів та їх елементів;

- підготовки до утилізації та знищення ракет і боєприпасів та їх еле-ментів.

За профілем виробничо-господарської діяльності бази є спеціалізова-ними підприємствами. За способом діяльності бази є госпрозрахунковими і бюджетними.

Госпрозрахункові бази будують свою діяльність на основі майнової забезпеченості і господарської самостійності, що виявляється у сфері ви-робництва, планування, постачання, збуту тощо, самооплатності виробни-чих витрат, використанні наданих у їх розпорядження засобів виробництва, матеріальної відповідальності за свої дії і отримання заохочень за результа-тами роботи.

Бюджетні бази – усі витрати, пов’язані з виробничо-господарською діяльністю, здійснюють за рахунок коштів державного бюджету.

Бази є юридичними особами. База в особі командира частини може укладати договори з іншими юридичними особами, користуватися послу-гами банків.

Для поштових повідомлень базі надається умовне найменування.

Для залізничних відправлень кожна база має залізничні реквізити.

Вимоги до розташування арсеналів, баз і складів

Райони дислокації баз встановлюються Генеральним штабом ЗС Ук-раїни.

Земельні ділянки для будівництва баз обираються відповідно до чин-них «Вказівок про вибір місця для будівництва військових об’єктів» з ура-хуванням природоохоронного законодавства України.

При виборі ділянок мають бути враховані специфічні вимоги, що ви-пливають з необхідності забезпечення тривалого зберігання ракет і боєпри-пасів, безпеки і високої оперативності баз.

Після вибору земельної ділянки та оформлення Державного акта на право користування землею відповідно до технічного завдання розробляєть-ся Генеральний план бази.

При будівництві нових баз необхідно керуватися вимогами норматив-них документів Міністерства оборони України. При цьому особлива увага повинна приділятися захисту баз від засобів масового ураження.

На ділянці бази створюються (рисунок 2.1):

– технічна територія для відправки, зберігання, складання, ремонту ракет і боєприпасів, регламентних, вантажно-розвантажувальних і тран-спортних робіт з ними;

– охоронний периметр технічної території й сортувального майдан-чика;

– підривне поле (майданчик) для знищення непридатних і небезпеч-них у службовому поводженні боєприпасів і вибухонебезпечних елементів ракет;

– гелікоптерний майданчик для відправки (прийому) ракет і боєпри-пасів;

– адміністративно-господарська територія для розміщення управлін-ня, енергомеханічного, деревообробного і ремонтно-будівельного цехів, електростанцій, котелень, будинку пожежної команди, насосних станцій, парків автомобільної техніки, матеріальних складів, акумуляторної зарядної станції, гаража мотовозів і тепловозів та інших будівель і споруд допоміж-них служб;

– містечко для розміщення частини, що здійснює охорону;

– житлово-побутове містечко для розміщення житлових будинків, гуртожитків, медичних і дитячих установ, шкіл, клубів, стадіонів, їдалень, магазинів, лазне-пральних та інших будівель.

Усі будівлі житлово-побутового містечка і містечка для розміщення частини, що здійснює охорону, розташовуються не ближче 400 м від зов-нішнього дротового огородження технічної території та сортувального май-данчика.

Рисунок 2.1 – Типова схема розміщення об’єктів на ділянці арсеналу (бази)

На всіх нережимних і режимних базах допускається розміщення дію-чих на адміністративно-господарчій території житлових приміщень, гурто-житків, медичних і дитячих установ, школи, клубу, їдальні, магазина, лазні з дотриманням вимог режиму таємності і зазначених у Проекті «Керівниц-тва для арсеналів, баз і складів ракет і боєприпасів» (м. Київ, протокол № 4 від 12 квітня 2005 р.) відстаней від всіх інших будівель (далі – Керівниц-тва).

Розміщення котелень на технічній території забороняється. Дозволяє-ться експлуатація існуючих котелень на технічній території з дотриманням правил, викладених у розділі «Теплопостачання» цього Керівництва.

На технічній території розміщується комплекс будівель для збері-гання, складання, ремонту, ремонту з розбиранням на елементи, розряджан-ня, підготовки до утилізації, проведення регламентних, вантажно-розванта-жувальних і транспортувальних робіт з ракетами і боєприпасами, а також протипожежних засобів, технічних засобів зв’язку і сигналізації.

Технічна територія обладнується під’їзними залізничними коліями і ґрунтовими дорогами. На дорогах установлюються відповідні дорожні зна-ки.

Розвиток доріг визначається Генеральним планом бази, виходячи із за-даного вантажообігу бази, забезпечення проїзду пожежних автомашин і під’їздів до будівель.

Загальний порядок використання залізничних колій бази розробляє-ться й уточнюється на місцях відповідно до конкретних умов лінійними органами військових з’єднань МО України разом з командуванням бази.

Перевезення на території бази забезпечуються залізничним, автомобі-льним і гужовим транспортом. Схема перетину залізниць з автомобільними шляхами на технічній території бази наведена у додатку 5 до навчального посібника.

Подача і прибирання вагонів та маневрові роботи на залізничних ко-ліях здійснюються за допомогою тепловозів, мотовозів, що працюють на рідкому паливі. Маневрові роботи із залізничними вагонами, що є власні-стю бази, проводяться згідно з технічними інструкціями, погодженими з місцевим відділенням залізниці.

Сортувальний майданчик організовується на окремій території чи на ділянці, що прилягає до технічної території. При цьому зберігання ракет і боєприпасів та проведення робіт з ними на сортувальному майданчику мо-жуть бути організовані на відстані не менше 200 м від розташованих на тех-нічній території цехів і сховищ із вибухонебезпечним майном. Ці ділянки позначаються на місцевості покажчиками. Розмір площі встановлюється Генеральний планом бази.

Сортувальний майданчик обладнується сховищами, навісами чи май-данчиками для зберігання майна, дорогами і залізничними коліями, водой-мами, пожежною сигналізацією, технічними засобами охорони, телефонним зв’язком.

Схема руху автотранспорту по сортувальному майданчику і технічній території затверджується командиром бази.

Охорона сортувального майданчика здійснюється нарівні з технічною територією.

Охоронні периметри технічної території бази і сортувального май-данчика обладнуються за відповідними проектами і повинні мати:

– огорожу з необхідною кількістю воріт;

– технічні засоби охорони, електроосвітлення і постову сигналізацію;

– контрольно-перепускні пункти;

– спостережні вишки, постові грибки і будки;

– вартові приміщення;

– засоби зв’язку.

Огорожа охоронного периметра технічної території і сортувального майданчика повинна складатися з двох рядів дротяної огорожі заввишки не менше 2 м, змонтованої, як правило, на залізобетонних стовпах. Внутрішня огорожа установлюється від сховищ не ближче 40 м. Зовнішня огорожа роз-ташовується на відстані не менше 50 м від внутрішньої. Обладнання охо-ронного периметра наведено на рисунку 2.2.

Влаштування охоронного периметра

МПП – малопомітна перешкода	ПК – підземний кабель

КСС – контрольно-слідова смуга	СКВС – система контролю вартової служби

МПС – малопомітна сигналізація

Смуга між зовнішньою і внутрішньою дротяними огорожами є охо-ронною зоною. В охоронній зоні споруджуються спостережні вишки, посто-ві грибки і будки, лінії електропередач і сигналізації, а також дорога уздовж периметра.

Вартові приміщення на базах, що будуються, розташовуються на охо-ронному периметрі біля зовнішнього огородження не ближче 70 м від вну-трішньої дротяної огорожі.

Можуть застосовуватися спеціальні види огорож периметра, виконані за типовими проектами.

Смуга місцевості завширшки 400 м, розташована навколо зовнішньої огорожі технічної території, є забороненою зоною. Кордони забороненої зо-ни позначаються вказівними стовпами, встановленими на видних місцях, з відповідними написами.

На смузі місцевості завширшки 50 м, розташованій навколо зовніш-ньої огорожі території, дерева повинні бути розріджені, чагарник вируба-ний, гілля прибране, нижні гілки дерев підрублені на висоту не менше 2,5 м для забезпечення огляду підходів до дротяної огорожі.

У забороненій зоні забороняється зводити будівлі і споруди, не перед-бачені Генеральним планом бази. У межах забороненої зони, за узгоджен-ням з місцевими органами влади, можуть бути встановлені обмеження щодо пересування людей, руху транспорту і проведення робіт.

Магістральні дороги державного значення мають проходити на від-стані не менше 1000 м від зовнішньої огорожі технічної території.

З метою забезпечення безпеки, крім забороненої зони, навколо зов-нішньої огорожі бази встановлюється заборонений район завширшки до 5 км.

У межах забороненого району забороняється зводити будівлі, споруди і виконувати роботи, що можуть створити загрозу безпеці бази. При вирі-шенні всіх питань, пов’язаних зі зведенням будівель і споруд, а також при встановленні обмежень у заборонених зонах і заборонених районах треба керуватися вимогами чинних нормативно-правових документів.

Підривні поля (майданчики) організовуються й обладнуються відпо-відно до вимог чинної «Инструкции по разрядке и уничтожению боепри-пасов на арсеналах, базах и окружных складах». МО СССР – М, 1986 р., а також «Правил техники безопасности при хранении, сборке и ремонте бое-припасов на артиллерийских арсеналах, базах и складах». МО СССР. – М., 1975 р. та природоохоронного законодавства України.

Гелікоптерний майданчик призначається для термінової відправки ра-кет і боєприпасів. Він обладнується для посадки (зльоту) гелікоптерів.

Гелікоптерний майданчик і зльотно-посадковий сектор обираються на відстані не менше 1200 м від зовнішньої дротяної огорожі технічної терито-рії.

Гелікоптерний майданчик з’єднується з базою автомобільними доро-гами. Зльотна (посадкова) смуга гелікоптерного майданчика повинна розта-шовуватися відповідно до напрямку панівних вітрів. Не допускається про-літ над технічною територію гелікоптерів при зльоті та посадці.

Адміністративно-господарська територія, як правило, прилягає до технічної території і відгороджується дротяною огорожею в один ряд з не-обхідною кількістю проїзних воріт і контрольно-перепускних пунктів.

Склади пального і мастильних матеріалів, МТЗ, матеріальні та палив-ні склади розташовуються на адміністративно-господарській території з до-триманням протипожежних відстаней відповідно до чинних Протипожеж-них норм будівельного проектування промислових підприємств і населених місць. Будівельні матеріали та конструкції, які використовуються, повинні відповідати ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» (зі змінами наказ Мінбуду України від 23.01.2007 ро-ку № 18 з наданням чинності з 01.06.2007 року) – К., 2003 р. Категорування споруд, будівель, приміщень баз, у яких відсутні ракети і боєприпаси чи знаходяться ракети і боєприпаси (їх елементи), які не містять вибухових речовин, порохів, піротехнічних засобів та виробів з них проводиться шля-хом визначення категорій вибухопожежної і пожежної небезпеки відпо-відно до НАПБ Б.03.002-2007 «Норм визначення категорій приміщень, бу-дівель і зовнішніх установок за вибухопожежною і пожежною небезпекою» – К., 2007 р. –25 с.

Усі будинки на технічній території бази повинні розташовуватися один від одного на безпечних відстанях.

Знову споруджувані складально-споряджувальні цехи розташовують-ся не ближче ніж 200 м від сховищ із боєприпасами. При відстані між ра-ніше побудованими цехами і сховищами менше 200 м, але не менше 100 м дозволяється використовувати ці сховища для розміщення в них боєпри-пасів групи «Д».

Сховища, віддалені від цехів на відстань менше 100 м, дозволяється завантажувати вибухобезпечними елементами, перелічених для розрядів б/р 1 і б/р 2 (б/р – без розряду).

Ракети та протитанкові керовані реактивні снаряди (ПТКРС) мають зберігатися у сховищах захищеного типу (тут і далі захищеними сховищами будуть називатися сховища, що мають захист від дії ударної хвилі з над-лишковим тиском у фронті не менше 0,05 МПа).

Зберігання їх у сховищах незахищеного типу проводиться за вказів-кою вищих органів управління.

На базах наземні сховища, розташовані на відкритій місцевості, ма-ють бути обваловані.

Обвалування наземних сховищ на знову споруджуваних та існуючих базах у лісистій місцевості проводиться за особливим рішенням, виходячи з умов місцевості і специфіки майна, що зберігається.

Сховища, розташовані в першому ряду від дротяної огорожі і незахи-щені від можливого прострілу кулею з боку периметра, повинні бути обва-ловані або мати захисні екрани. За відсутності зазначеного захисту в цих сховищах дозволяється зберігати таке майно, яке при влученні в нього кулі не загоряється і не вибухає.

Типова організаційна структура арсеналу, бази

Організаційна структура баз залежить від характеру й обсягу зав-дань, що виконуваних ними. Типова організаційна структура бази є трирів-невою з повною централізацією органів управління.

Перший рівень типової організаційної структури являє собою голов-ний орган лінійного і цільового управління виробничою та операційно-складською діяльністю бази.

Він включає в себе командування бази:

– начальник бази;

– головний інженер (заступник начальника бази – начальник штабу бази);

- начальник зберігання (заступник начальника бази зі зберігання ра-кет і боєприпасів);

- начальник відділу технічного контролю (ВТК);

- начальник інженерної служби;

- помічник начальника бази з матеріально-технічного забезпечення – начальник відділу матеріально-технічного забезпечення.

Другий рівень типової організаційної структури визначає собою функціональні напрями виконання виробничої програми та операційно-складської діяльності бази.

Він включає в себе відділи управління:

– організаційно-плановий відділ;

- відділення кадрів;

- виробничо-технічний відділ;

- відділ технічного контролю;

- обліково-операційний відділ;

- планово-економічний відділ;

- фінансовий відділ;

- служба охорони праці;

- секретне відділення.

Третій рівень типової організаційної структури об’єднує основні під-розділи (безпосередні виробники і постачальники готової продукції, вико-навці робіт операційно-складської діяльності) і підрозділи забезпечення.

До основних підрозділів відносяться:

– цех регламентованого технічного обслуговування виробів;

- цех ремонту бойових (навчальних) виробів;

- цех складання ракет;

- цех ремонту ракет;

- цех складання боєприпасів;

- цех ремонту боєприпасів;

- цех складання і регламентованого технічного обслуговування ПТКРС;

- цех ремонту гільз;

- відділи зберігання ракет і боєприпасів;

- інженерний відділ;

- лабораторія вимірювальної техніки.

До підрозділів забезпечення відносяться:

- відділ матеріально-технічного забезпечення (МТЗ);

- енергомеханічний відділ (ЕМВ);

- транспортний відділ (ТрВ);

- ремонтно-будівельний цех (РБЦ);

- технічна рота (взвод);

- пожежний підрозділ (ПП);

- підрозділ охорони;

- підрозділ зв’язку;

- машинописне бюро;

- медичний пункт;

2.2 Перелік небезпечних і особливо небезпечних технологічних операцій при розбиранні та утилізації боєприпасів

НПАОП 29.6-2.01-95 (ВНДОП 05-95) Відомчий нормативний доку-мент з охороні праці (ПНОРУ-96) «Тимчасовий перелік небезпечних і особ-ливо небезпечних технологічних операцій при розбиранні та утилізації боє-припасів» – К., 1996 р. (далі – Перелік).

Цей перелік визначає ступінь небезпеки технологічних операцій, які виконуються при розспорядженні й утилізації боєприпасів, призначений для використання в цих виробництвах при розробці організаційно-техніч-них заходів по забезпеченню безпеки працюючих та має рекомендувальний характер до розробки критеріїв згідно урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 940 зі змінами від 29.06.2011 р. № 698. «Про затвердження Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для пода-льшого використання і зберігання, на 2008–2017 роки» – К., 2011 р.

Вказаний в переліку ступінь небезпеки вогневибухонебезпечної тех-нологічної операції враховує можливість аварійного випадку на даній опе-рації і травмування при цьому працюючого. При цьому враховуються вла-стивості речовин, тип виробу, фактична умова ведення операції, наявні за-соби захисту працюючого, характер хімічного перетворення речовини, за-вантаження тощо.

Вказані за «Переліком небезпечних і особливо небезпечних технологіч-них операцій при розбиранні та утилізації боєприпасів» операції виконую-ться вручну або з використанням засобів механізації у присутності працюю-чих.

Особливо небезпечними вважаються операції з вогневибухонебезпеч-ними речовинами (напівфабрикатами, виробами), при виконанні яких мож-ливість вибуху і пожежі, загорання і травмування при цьому працюючих на даних операціях зі смертельними наслідками,  або такими, що призводять до інвалідності є великою.

Небезпечними вважаються операції з вогневибухонебезпечними речо-винами (напівфабрикатами, виробами), при виконанні яких можливість ви-буху, пожежі, загорання і травмування при цьому працюючих на даних опе-раціях зі смертельними наслідками, або такими, що призводять до інвалід-ності є малою.

Безпечними вважаються операції з вогневибухонебезпечними речови-нами (напівфабрикатами, виробами), при виконанні яких імовірність трав-мування працюючих при можливому вибуху, пожежі, загоранні на даних операціях дорівнює нулю.

Можливе травмування працюючого на будь-які операції внаслідок по-рушення вимогам безпеки не є основою для підвищення ступеня небезпеки технологічної операції.

При визначенні категорії небезпеки технологічних операцій при роз-биранні й утилізації боєприпасів, аналогічних технологічним операціям при спорядженні, слід керуватися чинним «Переліком небезпечних і особливо небезпечних технологічних операцій вогневибухонебезпечних виробництв галузі».

Контроль вірності визначення безпечності операцій здійснюється на етапі узгодження техпроцесу.

Пожежна небезпечність об’єкта при проведенні даних технологічних операцій повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безо-пасность. Общие требования» – К., 1992 р.

2.3 Пільги при залученні працівників до виконання небезпечних і особливо небезпечних технологічних операцій при розбиранні та утилізації боєприпасів

Надбавки за шкідливі і небезпечні умови праці

Основним керівним документом, що визначає надбавки за шкідливі і небезпечні умови праці є «Указания Главного финансово-экономического управления Министерства обороны Украины (ГФЭУ МОУ)» від 20.07.94 р. № 146/1/12/265. – К., 1994 р. у якому наведено:

Додаток № 1. «Порядок і розміри встановлення підвищень, доплат і надбавок до посадових окладів (ставкам) працівникам (військовослужбов-цям) ЗС України»

А. Загальні положення:

п.3. Передбачені цим додатком доплати і надбавки нараховуються до посадового окладу (ставці) працівника.

Б. Підвищення посадових окладів:

п.1а. Командирам військових частин встановлювати підвищені мі-сячні оклади робочим залежно від умов праці в тих випадках, коли вони не менше 50 % робочого часу за розрахунковий період зайняті на роботах, передбачених «Переліком» робіт з важкими і шкідливими, з особливо важ-кими і з особливо шкідливими умовами праці, на яких працівникам можуть встановлюватися доплати або підвищуватися посадові оклади (тарифні ставки) за умови праці. (Додаток № 4 до цієї вказівки).

Робочим, місячні оклади яких визначені без урахування умов праці, а також фахівцям і службовцям при їх безпосередній зайнятості (не менше  50 %-ів робочого часу) на роботах, передбачених вказаним «Переліком», встановлюються підвищення (доплати) за умови праці у відсотках до мі-сячних ставок (посадовому окладу) в наступних розмірах:

– 12 % – на роботах з шкідливими умовами праці;

– 24 % – на роботі з особливо шкідливими умовами праці.

Керівникам, фахівцям і службовцям, що не виконують передбачені цим «Переліком» роботи, при їх безпосередній зайнятості (не менше 50 % робочого часу) в структурних підрозділах, де більше половини працівників одержує підвищені місячні оклади або доплати за роботу з шкідливими або особливо шкідливими умовами праці, встановлюються доплати за умови праці у розмірі відповідного 12 %-го або 24 %-го посадового окладу.

Додаток № 4. Перелік № 1 робіт з важкими і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть підвищу-ватися посадові оклади (тарифні ставки) і встановлюватися доплати за умо-ви праці працівникам (невійськовослужбовцям) військових частин, установ, військово-учбових закладів, підприємств і організацій Міністерства оборо-ни України

А. Роботи з важкими і шкідливими умовами праці – 12 %-ву над-бавку

1. Обслуговування, ремонт і зберігання озброєння, військової техніки і військового майна:

1.3. Обслуговування, ремонт і зберігання окремих видів військової техніки, озброєння, боєприпасів (боєзапасів). Робота з порохами і вибухови-ми речовинами;

1.3.1. Дефектація, виготовлення, розвантаження, вантаження, підго-товка до випробувань і випробування, прийомка, виробництво, розбирання, розливання, розспорядження (розбирання), ремонт, збірка (комплектація), транспортування, зберігання усіх видів боєприпасів (боєзапасів), порохів, ВР, зарядів, твердих і рідинних палив, піротехнічних складів і запалювачів, а також ракет, торпед, озброєння, спорядження та їх елементів.

Примітка. На базі, де зберігаються боєприпаси, мають право на 12 %-ву надбавку наступні працівники: завідувачі сховищами, обробники техніч-ного майна, водії, складальники боєприпасів;

1.3.11 Розбирання елементів боєприпасів, озброєння на металолом, пакетування і пресування гільз після випалювання патронів;

1.3.12. Розрядка боєприпасів відстрілом, виплавка, випалювання і вилуговування із них ВР, порохів, піротехнічних складів, очистка корпусів снарядів і інших елементів боєприпасів (боєзапасів) від залишків ВР, по-рохів після виплавки, випалювання вилуговування;

1.3.14. Знищення всіх видів боєприпасів (боєзапасів) і їх вибухонебез-печних елементів підривом і спалюванням;

1.3.16. Зберігання і ремонт озброєння, боєприпасів і військової техні-ки під землею;

20. Експлуатація і ремонт автомобільного транспорту

20.4. Робота на вантажних автомобілях при перевезенні ВР.

21. Монтаж, ремонт і обслуговування засобів зв’язку

21.2. Зарядка і ремонт лужних і кислотних акумуляторів.

23. Експлуатація і обслуговування водопровідного і каналізаційного господарства

23. 6. Обслуговування каналізаційних споруд;

23.7. Обслуговування водопровідних, заглиблених понад 3 м;

23.8. Обслуговування компресорних установок на каналізаційних станціях.

27. Забезпечення учбово-виховного процесу у військово-учбових (уч-бових) закладах, школах, школах-інтернатах, дитячих дошкільних і поза-шкільних учбових закладах)

27.17. Робота за дисплеями на ЕОМ.

29. Інші роботи

29.12. Виконання робіт такелажників;

29.52. Чищення вентиляційних установок;

29.54. Електрозварювання ручне.

Б. Роботи з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці – 24 %-ву надбавку

1. Обслуговування, ремонт і зберігання озброєння, військової техніки і військового майна

1.3.5. Розрізання і змішування бездимних порохів, всі роботи з димни-ми порохами і ВР у відкритому вигляді.

«Перелік робіт № 2 шкідливих для здоров’я вантажів, вантаження і розвантаження яких оплачується по підвищених тарифних ставках – 12 %-ву надбавку.

16. Вибухові речовини і засоби підривання.

Перелік робіт № 3 професій робочих і робіт у виробництвах виробів з пластмас, хімічних і нафтохімічних виробництв військових частин, ус-танов, воєнно-учбових закладів, підприємств і організацій Міністерства оборони України, робота в яких дає право працівникам на підвищення та-рифних ставок (окладів за умовами праці).

А. Виробництва, професії робочих і роботи з важкими і шкідливими умовами праці – 12 %-ву надбавку

1. Хімічне виробництво.

Б. Виробництва, професії робочих і роботи з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці – 24 %-ву надбавку

1. Хімічне виробництво.

Перелік робіт № 4 професій і посад працівників підприємств сі-льського господарства Міністерства оборони України, зайнятих на роботах по захисту рослин від сільськогосподарських шкідників, хвороб і бур’янів, які у зв’язку з шкідливими умовами праці тарифні ставки і посадові оклади підвищуються на 10 %.

Постанова Кабінету Міністрів України № 36 від 16.01.2003 р. «Перелік робіт що дає право на пільгове пенсійне забезпечення», Список № 1 «Виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних робо-тах, на роботах з особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах», Розділ IX. Виробництво вибухових речовин, п. 9.7-3б. Працівники зайняті утилізацією боєприпасів, що містять продукти (ВР, пороху, піротехніч-ного, детонуючого шнура, зарядів та згораючих гільз)» – К., 2003 р., а саме:

Список № 1 «Виробництв, робіт, професій, посад і показників на під-земних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»;

Список № 2 «Виробництв, робіт, професій, посад і показників на ро-ботах з шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний ро-бочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Детально розглянемо у Списку № 1 – Розділ IX. Виробництво вибу-хових речовин, а саме пункти, що стосуються утилізації:

п.2. Відпрацювання і виготовлення вибухових речовин, включаючи промислові вибухові речовини;

п.3. Відпрацювання нових і виробництво усіх видів пороху, зарядів твердого палива, піротехнічних, безгазових і малогазових сполук, вогнесу-мішей, вогнепровідного та детонуючого шнура, зарядів, гільз, які згорають окислювачів різних видів рідкого ракетного палива на основі міцної азотної кислоти, а також напівфабрикатів і композицій на їх основі

п.7. Складання, розбирання, спорядження, ремонт усіх видів боєпри-пасів, бойових частин, споряджених твердопаливних ракетних двигунів, пі-ротехнічних виробів, засобів ініціювання, інших комплектуючих виробів, що містять продукти, зазначені у пунктах 2–3. Утилізація та знищення ра-кет, боєприпасів та їх елементів, споряджених різними видами твердого па-лива, пороху, вибухових речовин і піротехнічних сумішей.

9.7-3а. Працівники, зайняті у технологічному процесі, а також ремон-том у зазначених виробництвах та під час відпрацювання нових технологій цих виробництв.

9.7-3б. Працівники, зайняті утилізацією і знищенням ракет і боєпри-пасів та елементів, споряджених різними видами твердого палива, порохів, вибухових речовин і піротехнічних сумішей.

Примітка. Зразок запису у трудовій книжці:

– для працівників Цехів з утилізації боєприпасів: «Працівники зайняті утилізацією і знищенням боєприпасів та їх елементів, споряджених різними видами твердого палива, ВР, пороху, піротехнічних сумішей, детонуючого шнура, зарядів та гільз, що згорають»;

– для працівників Цехів з утилізації ракет: «Працівники зайняті ути-лізацією і знищенням ракет та їх елементів споряджених різними видами твердого палива, ВР, пороху, піротехнічних сумішей».

Робітник має право на пільгове пенсійне забезпечення на підставі атестації робочого місця (опис роботи, має відповідати постанові Кабі-нету Міністрів України № 36 від 16.01.2003 р. «Перелік робіт що дає право на пільгове пенсійне забезпечення», Список №1 «Виробництв, робіт, про-фесій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах», Розділ IX. Виробництво вибухових речовин, п. 9.7-3б. Працівники зайняті утилізацією боєприпасів, що міс-тять продукти (ВР, пороху, піротехнічного, детонуючого шнура, зарядів та згораючих гільз)» – К., 2003 р. і колективного договору.

На додаткову відпустку, згідно наказу МОУ № 203 від 19.05.98 р. «Про затвердження орієнтовного переліку професій і посад працівників (невійськовослужбовців) Збройних Сил України з ненормованим робочим днем, робота на яких дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці» – К., 1998 р., мають право: обліковець ООВ; інженер з підготовки виробництва; технік з планування; інженер техніч-ного контролю; бухгалтер; завідуючий сховищем (складом).

На додаткову відпустку, згідно Списку № 2, затвердженого постано-вою КМУ № 679 від 13 травня 2003 р. «Про затвердження Списків вироб-ництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» (Додатки 1 і 2 до постано-ви Кабінету Міністрів країни від 17 листопада 1997 р. № 1290 (1290-97-п) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України № 679 від 13 травня 2003 р.) – К., 2003 р., мають право: обробник технічного майна та ремонт-ного фонду; водії, зайняті перевезенням ВНП; стрільці ВОХОР тощо).

На додаткову відпустку, згідно Показників та критеріїв умов праці, затверджених наказом МОЗ України № 383/55 від 31.12.97 р. «Про затверд-ження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться що-річні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів» – К., 1997 р., мають право: лаборант з випробування ракет, приладів і пускових установок; майстер цеху боєприпасів; складальник боєприпасів.

2.4 Класифікація приміщень та виробництв. Характеристика приміщень. Загальні вимоги до споруд

2.4.1 Класифікація приміщень класів: В-1, В-1а і В-1б. Загальні вимоги до споруд

Класифікація споруд за ступенем вибухопожежобезпеки

Усі будинки і приміщення, в яких зберігається вибухопожежонебез-печне майно чи проводяться роботи з ним, класифікуються за такими категоріями:

- особливо вибухонебезпечні, що відповідають класу В-1 ПУЕ «Пра-вила улаштування електроустановок. Електроустаткування» (далі ПУЕ) і ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила улаштування електроустановок. Електро-устаткування спеціальних установок»;

- вибухонебезпечні, що відповідають класам В-1а і В-1б ПУЕ;

- пожежонебезпечні, що відповідають класам П-1 і П-2 ПУЕ;

- безпечні, що відповідають загальним вимогам ПУЕ.

В-1 – особливо вибухонебезпечні будівлі і приміщення

До них відносяться будівлі і приміщення, в яких порох, піротехнічні склади, вибухові речовини знаходяться у відкритому виді і робота з ними супроводжується пилоутворенням.

Поява вогню чи іскри може викликати вибух.

До особливо вибухонебезпечних будівель і приміщень відносяться приміщення, в яких виконуються такі операції:

– виготовлення елементів з димних і бездимних зернистих порохів;

– підготовка піротехнічних складів і виготовлення елементів з них;

– розсвердлення вибухових речовин і шашок ракетних палив;

– перемішування порохів;

– перегляд порохів розсипом;

– оброблення зарядів із зернистих порохів;

– розважування димних порохів;

– підготовка і розважування зарядів артилерійських пострілів;

– спорядження гільз зарядами із зернистих порохів;

– ремонт зарядів артилерійських пострілів у картузах;

– підготовка розривних зарядів і додаткових детонаторів;

– розкупорювання димних і бездимних зернистих порохів і виробів з них, укладених в оболонки з тканин;

– сховища з димними порохами і виробами з них.

В-1а, В-1б – вибухонебезпечні будівлі та приміщення

До них відносяться будівлі і приміщення, де порохи, піротехнічні су-міші і вибухові речовини знаходяться у відкритому виді (у відкритій обо-лонці чи закупорюванні), але робота з ними не супроводжується виділенням пилу.

Поява відкритого полум’я може призвести до займання виробів з по-дальшим вибухом.

До вибухонебезпечних приміщень відносяться приміщення, у яких проводяться такі операції:

– роботи зі снарядами, пострілами і вибухонебезпечними елементами боєприпасів, не передбачені в особливо вибухонебезпечних будівлях і при-міщенях;

– перевірка електровибухових кіл, вмонтованих у ВР і порохи;

– спорядження ракетних двигунів і вузлів ракет пороховими зарядами і розбирання їх (тут і далі, там, де не буде спеціальних застережень, під «по-роховими зарядами» слід розуміти заряди з бездимних порохів і суміші твердого палива);

– обігрів і підготовка порохових зарядів і шашок твердого палива для ракетних двигунів;

– складання ПТКРС і регламентні роботи з ними;

– підготовка, огляд, перевірка й обігрівання піротехнічних вузлів, за-палювачів і підривних пристроїв ракет і боєприпасів, укладених у тверді оболонки, за винятком приміщень, де ці роботи проводяться у бронекаме-рах, бронебункерах, бронекасетах та сховищах, платформах і навісах:

– з вибуховими речовинами, бездимними порохами і сумішевим твер-дим паливом, укладеними в металеву оболонку чи штатне закупорювання;

– з боєприпасами, бойовими частинами і ракетами з пристикованими (вставленими) бойовими частинами.

П-1, П-2 – пожежонебезпечні будівлі і приміщення

До них відносяться будівлі і приміщення, в яких проводяться роботи з ракетами і з елементами ракет, при цьому порохи, шашки сумішевого твер-дого палива, ВР і піротехнічні суміші знаходяться в оболонках.

До них відносяться також будівлі і приміщення, в яких знаходиться особливо дороге майно, пошкодження якого внаслідок пожежі призведе до значних матеріальних втрат.

До пожежонебезпечних будівель і приміщень відносяться:

1) зали регламентних робіт з ракетами всіх типів і класів, у яких здій-снюються:

– випробування ракет із пристикованими бойовими частинами і без них;

– підготовка і стикування бойових частин з ракетами;

– складання ракет і ракетних двигунів після їх спорядження;

2) сховища, платформи і навіси з ракетами без бойових частин, прила-дами, комплектуючими елементами і ЗІП ракет, спорядженими ракетними двигунами у штатному закупорюванні, а також сховища з наземним облад-нанням ракетних комплексів;

3) вантажно-розвантажувальні пункти для ракет і комплектуючих еле-ментів;

4) приміщення для підготовки, огляду, перевірок і обігріву піротех-нічних вузлів, запалювачів і підривних пристроїв ракет і боєприпасів при проведенні цих робіт у бронебункерах, бронекамерах, бронекасетах.

Безпечні будівлі і приміщення

До них відносяться будівлі і приміщення, що не мають ознак, пере-лічених для особливо вибухонебезпечних та вибухонебезпечних приміщень і будівель.

До безпечних будівель і приміщень відносяться:

– лабораторії й пункти автономних випробувань приладів і вузлів, що не містять ВР, піротехнічних сумішей і порохів;

– електромашинні зали цехів випробувань;

– сховища з неспорядженими корпусами ракетних двигунів, що не го-рять, гільзами, що не горять, холостими боєприпасами, снарядами, що не мають розривних зарядів, розміднювачами (свинцевий дріт), верстатним устаткуванням, інструментом;

– виробничі приміщення гільзових цехів;

– енергомеханічні цехи;

– гаражі для акумуляторних навантажувачів і електрокарів (крім при-міщення для заряджання);

– котельні, водонасосні та компресорні станції;

– контрольно-перевірочні лабораторії (КПЛ);

– адміністративно-господарські та житлові будівлі і споруди;

– матеріальні склади, що не містять пальних матеріалів і легкозайми-стих рідин.

У цих випадках стіни між приміщеннями мають бути вогнетривкими, а двері між ними – протипожежними і відчинятися у бік менш небезпечно-го приміщення; при цьому вони повинні бути обладнані пристроями для са-мозачинення (наприклад, за допомогою пружин).

Шибери повинні мати пристрій для самозачинення у випадку пожежі (наприклад, за допомогою порохових кіс). Тамбури і коридори повинні ма-ти розміри, що дозволяють відчиняти чи зачиняти кожні двері незалежно від того, відчинені чи зачинені інші двері.

Приміщення, відділене від вибухонебезпечного глухою вогнетривкою стіною з межею вогнестійкості не менше 1,5 год., є вибухо- і пожежобезпеч-ним.

Пожежонебезпечна зона – простір у приміщенні або за його межами, в якому постійно або періодично знаходяться (зберігаються, використовую-ться або виділяються під час технологічного процесу) горючі речовини як при нормальному технологічному процесі, так і при його порушенні в такій кількості, яка вимагає спеціальних заходів у конструкції електрообладнання під час його монтажу та експлуатації.

Пожежонебезпечні зони класифікуються наступним чином:

Пожежонебезпечна зона класу П-І – простір у приміщенні, в якому міститься горюча рідина, яка має температуру спалаху понад + 61°С.

Пожежонебезпечна зона класу П-ІІ – простір у приміщенні, в якому можуть накопичуватися і виділятися горючий пил або волокна.

Пожежонебезпечна зона класу П-ІІа – простір у приміщенні, в якому містяться тверді горючі речовини та матеріали.

Пожежонебезпечна зона класу П-ІІІ – простір поза приміщенням, в якому розміщені горюча рідина, яка має температуру спалаху понад + 61°С, або тверді горючі речовини.

2.4.2 Класифікація виробництв за ступенем їх небезпеки. Перелік виробничих процесів, фаз і операцій за категоріями небезпеки (А, Ал, Б, В), що визначають категорію приміщень

Розміщення виробництв з розспорядження боєприпасів і утилізації здійснюється на вільних площах підприємств з будівництвом нових, не-обхідних для проведення техпроцесу, будівель і споруд, або в тих, що звіль-нилися в результаті конверсії, відповідних для вказаних цілей будівлях.

Розміщення майстерень з розспорядження реактивних боєприпасів і ракетних двигунів всіх видів повинно проводитися, як правило, на само-стійних майданчиках підприємств, що стоять від його огорожі на відстані не менше 3000 м.

Всі виробничі будівлі і споруди для проведення розспорядження боє-припасів і утилізації рекомендується відносити до другого рівня захисту.

Рівні захисту будівель і споруд визначаються проектом.

Класифікація виробництв за ступенем їх небезпеки

На виробництва розспорядження боєприпасів і утилізації розповсюд-жується класифікація виробництв за ступенем їх небезпеки, прийнята від-повідно до «Правил улаштування підприємств по виготовленню порохів, ракетних твердих палив, ВР, піротехнічних засобів і складів, засобів ініціа-ції і виробів військової техніки на їх основі» – К., 1989 р. (далі – «Правилах улаштування підприємств…»).

Класифікація виробництв за ступенем їх небезпеки проводиться від-повідно до НПАОП 29.6-7.02-95 (ВНД 03-95) Відомчого нормативного доку-мента з охороні праці (РДБОП-96 р.) «Керівного документа по безпечній організації виробництв розснарядження і утилізації боєприпасів» – К.,  1996 р., у якому визначено «Перелік виробничих процесів, фаз і операцій з розподілом їх за категоріями небезпеки, що визначають категорію примі-щень (А, Ал, Б, В, Г)», приведений в додатку 22.

Для речовин і виробів, що підлягають зберіганню при проведенні про-цесів розспорядження боєприпасів і утилізації, категорії небезпеки і гранич-ні завантаження визначаються відповідно до НПАОП 29.6-7.02-95 (ВНД 03-95) Відомчого нормативного документа з охороні праці (РДБОП-96 р.) «Ке-рівного документа по безпечній організації виробництв розснарядження і утилізації боєприпасів» – К., 1996 р. та «Правил улаштування підприєм-ств…» зазначено в додатку 59.

Перелік небезпечних і особливо небезпечних технологічних операцій при розбиранні та утилізації боєприпасів відповідно до НПАОП 29.6-2.01-95 (ВНДОП 05-95) Відомчого нормативного документа з охороні праці (ПНОРУ-96) «Тимчасового переліку небезпечних і особливо небезпечних технологічних операцій при розбиранні та утилізації боєприпасів» – К., 1996 р.».

2.4.3 Характеристика приміщень і рекомендованих виконань електроустаткування, проводок, блискавкозахисту і категорії електропостачання

Виробничі будівлі та побутові приміщення

На будівлі (споруди) і приміщення виробництв розспорядження боє-припасів і утилізації розповсюджується принцип поділу їх за вибуховою і пожежною небезпекою на категорії (А, Ал, Б, В, Г) залежно від розміщу-ваних в них виробничих процесів і властивостей речовин, що знаходяться (що обертаються), а також вимоги до них, викладені у гл.18 «Правила улаш-тування підприємств по виготовленню порохів, ракетних твердих палив, ВР, піротехнічних засобів і складів, засобів ініціації і виробів військової техніки на їх основі» – К., 1989 р. Категорія будівель і приміщень, що не відносяться до виробництв вибухових речовин та їх зберігання, встановлює-ться відповідно до загальносоюзних норм технологічного проектування ОНТП 24-86 МВС СРСР і відомчих норм технологічного проектування ВНТП 02-90, розроблених МОП СРСР на основі ОНТП 24-86/МВД СРСР.

Група виробничих процесів для тих, хто працює у виробництвах роз-спорядження боєприпасів, склад санітарно-побутових приміщень, а також можливість розміщень їх у виробничій будівлі, призначаються відповідно до додатку 3 РДБОП, СНіП 2.09.04-87 «Адміністративні і побутові будівлі» і з урахуванням вимог розділу 20 «Правил улаштування підприємств...».

На електротехнічні пристрої (електроустаткування будівель, споруд, засобів механізації, електропроводку, зв’язок і сигналізацію) і електропо-стачання електроприймачів виробництв розспорядження боєприпасів і ути-лізації розповсюджується дія ПУЕ «Правил улаштування електроустано-вок. Електроустаткування» Електроустаткування», Мінпаливенерго України, Київ, 2010 р., «Вказівок по проектуванню електропостачання промислових підприємств», гл.27 «Правил улаштування підприємств...», СНіП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» – М., 1986 р., СНіП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» – М., 1988 р.

Пожежна безпека виробництв розспорядження боєприпасів і утилі-зації повинна забезпечуватися системами запобігання пожежі і проти- пожежного захисту, зокрема організаційно-технічними заходами. Системи пожежної безпеки повинні забезпечувати пожежну безпеку людей і мате-ріальних цінностей.

Вимоги до захисних споруд, пристроїв, будівель

Захисні споруди та пристрої повинні відповідати проектам і креслен-ням, бути розраховані й випробувані на міцність. Номер креслення захисної споруди та прибудови має бути внесений до технологічної документації.

Обов’язковому захисту (обвалуванню) підлягають будівлі, споруди та об’єкти категорії «А» з нормою завантаження 400 кг і більше за тротиловим еквівалентом.

Усі частини устаткування й механізмів, що обертаються, повинні мати захисні пристрої.

Не дозволяється починати роботу без установки захисного пристрою або у разі його несправності.

Знімати захисний пристрій у випадку ремонту устаткування й меха-нізмів дозволяється тільки після їх повної зупинки і з дозволу майстра або начальника дільниці.

Кожна будівля, споруда, майданчик, призначені для проведення тех-нологічного процесу утилізації боєприпасів та їх елементів, повинні мати проект і бути прийнятими в експлуатацію комісійно в установленому по-рядку; участь представника органів Держгірпромнагляд є обов’язковою.

Не дозволяється пуск в експлуатацію нових та реконструйованих бу-дівель, споруд і об’єктів без акта приймальної комісії. Основні й запасні ви-ходи в будівлях мають бути вільними.

Фарбування евакуаційних виходів повинно відрізнятися від інших дверей будівель і споруд. Евакуаційні двері мають відкриватися назовні, за ходом руху. Їхня кількість повинна бути розрахована і внесена до техно-логічної документації.

Стіни, стелі не повинні мати виступів та западин і бути пофарбова-ними олійною фарбою, що відрізняється від кольору продукту.

Підлога в приміщеннях з технологічним устаткуванням у місцях збе-рігання боєприпасів не повинна мати тріщин і вибоїв. Двері не повинні мати порогів.

Приямки, жолоби, люки для виробничих стоків мають бути постійно закриті кришками або штахетами, зробленими з матеріалу, що виключає на-копичення продукту й не дає іскри під час удару.

Для кожної будівлі, майданчика утилізації боєприпасів та їх елементів мають розроблятись і затверджуватись технологічні плани й розрахункова норма навантаження. Розрахункові норми можуть бути продубльовані й нанесені олійною фарбою на стінах будівлі, на робочих місцях і місцях збе-рігання боєприпасів та їх елементів.

Електропостачання та електробезпека. Загальні положення під’ємності, дати випробування, дати наступного випробування

Вантажопідіймальні механізми повинні бути прийняті інженером з технагляду.

Вантажопідіймальні механізми та пристрої до них повинні, згідно зі встановленими графіками, піддаватися огляду і ремонту відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.03-02 «Правил пристрою і безпечної експлуатації ван-тажопідйомних кранів» – К., 2002 р..

До роботи з вантажопідіймальними механізмами і вантажопідіймаль-ними пристроями повинні допускатися особи, не молодші 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання, перевірку знань і мають посвідчення на право ведення вантажно-розвантажувальних робіт.

Вантажно-розвантажувальні роботи з небезпечними вантажами ма-сою більше ніж 20 кг повинні бути механізовані.

Вантажопідіймальні механізми та допоміжні пристрої, що переміща-ються у вибухопожежонебезпечних приміщеннях і зовнішніх установках для роботи з вибухо-, пожежонебезпечними вантажами, мають відповідати таким спеціальним вимогам:

– має бути виключений вплив електричних іскор і розрядів іскор від технічних засобів і зіткнення на оточуюче устаткування, вибухонебезпечне середовище;

– має бути виключена небезпека взаємодії продукту, що транспортує-ться, з мастильними матеріалами, робочими рідинами гідросистем, якщо така взаємодія призведе до загоряння або вибуху;

– з метою запобігання застоям, залежуванню і защемленню продукту повинні бути відсутні місця, недоступні для очищення;

– матеріали, що застосовуються для виготовлення елементів кон-струкції та машин повинні ураховувати характер агресивного впливу ре-човин, особливості технологічних процесів.

Електроустаткування, пускова апаратура, засоби керування, автома-тизації та інші електротехнічні пристрої, що установлюються на вантажо-підіймальних механізмах і допоміжних пристроях, повинні відповідати ви-могам до вибухо-, пожежонебезпеки приміщень і зовнішніх установок за ПУЕ «Правил улаштування електроустановок. Електроустаткування», Мінпаливенерго України – К., 2010 р. і ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правил улаш-тування електроустановок. Електроустаткування спеціальних установок» – К., 2001 р.

2.5 Блискавкозахист та захист вiд статичної електрики. Протипожежна охорона

Блискавкозахист та захист вiд статичної електрики повинні здійсню-ватися згідно з вимогами вказаними у ДСТУ-Б-В.2.5-38-2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Обладнання блискавкозахисту будівель і спо-руд» (IEС 62305:2006, NEQ) Мінрегіонбуд України – К., 2008 р. (вимоги цього стандарту поширюються на проектування, будівництво, реконструк-цію і експлуатацію блискавкозахисту всіх видів будівель, споруд і про-мислових комунікацій незалежно від відомчої належності та форми влас-ності) та Всесоюзних будівельних нормах (ВСН 58-87) «Инструкции по проектированию, устройству и эксплуатации молниезащиты и защиты от статического электричества зданий и сооружений Министерства оборо-ны». МО СССР – М., 1987 р., обладнання та експлуатації блискавкозахисту й захисту вiд статичної електрики.

Проектні роботи щодо блискавкозахисту споруд та штабелів з раке-тами і боєприпасами, вибуховими матеріалами і засобами ініціювання, як правило, повинні виконувати спеціальні проектні організації.

Усі будiвлi та споруди відповідно до необхідного ступеня блискавко-захисту пiдроздiляються на такі категорії:

- до I категорії блискавкозахисту відносяться наземні, заглиблені, напiвзаглибленi, обсипні сховища та будівлі, у яких зберігаються капсульні вироби, ракети і боєприпаси у відкритому виді, що мають вмонтовані засоби підриву та запали, рiдиннi вибухові речовини, компоненти бінарних сполук (це сполуки, до складу яких входять два різні елементи – оксиди, карбіди, гідриди та ін.) або проводяться роботи з ними, а також ракети і боє-припаси у дерев’яних оболонках чи корпусах; сховища, у яких розміщені горючі та легкозаймисті рідини, горючі речі та мастильні матеріали; ван-тажно-розвантажувальні платформи i майданчики відкритого зберігання ра-кет і боєприпасів;

- до II категорії блискавкозахисту відносяться наземні, напiвзаглиб-ленi, заглиблені, обсипні сховища та будівлі, які мають внутрiшнi подов-жені металеві конструкції та завантаженi ракетами і боєприпасами у мета-левих корпусах, а також сховища з розчинниками, лакофарбовими та палив-но-мастильними матеріалами;

- до III категорії блискавкозахисту відносяться будівлі та споруди, для яких прямий удар блискавки викликає небезпеку виникнення пожеж та механічних руйнувань i створює небезпеку для особового складу, що знахо-диться у них.

Будівлі та споруди I, II та III категорій блискавкозахисту повинні бути захищені вiд прямих ударів блискавки та заносу високих потенцiалiв через наземні та пiдземнi iнженернi комунiкацiї, а всі споруди I та II категорій, крім того, підлягають захисту вiд вторинних проявів блискавок.

У зв’язку з постійним переміщенням ракет і боєприпасів, вибухових матеріалів та засобів підриву на технiчнiй території бази усі сховища, май-данчики відкритого зберігання ракет і боєприпасів, цех ремонту, робочі пункти та вантажно-розвантажувальнi платформи повинні обладнуватись за I категорією блискавкозахисту.

Протипожежна охорона

Протипожежна служба на базах організовується відповідно до Стату-ту внутрішньої служби, наказів Міністра оборони України і Положення про пожежну охорону в Збройних Силах України.

Відповідальність за стан пожежної безпеки та організацію пожежної охорони несе начальник бази.

Виконанням робіт з пожежної безпеки бази керує начальник служби пожежної безпеки або командир пожежного підрозділу, а там, де він не пе-редбачений за штатом, його обов’язки покладаються на одного з офіцерів (прапорщиків) за сумісництвом.

Командири підрозділів, начальники служб, майстерень, цехів, клубів, лабораторій та інших об’єктів відповідають за виконання вимог пожежної безпеки в підпорядкованих їм підрозділах, службах, на об’єктах та за справ-ний стан засобів пожежогасіння.

Вказівки начальника служби пожежної безпеки з питань пожежної безпеки є обов’язковими для всього особового складу бази.

Протипожежні заходи, що вживаються на базі, повинні виключати можливість виникнення пожежі. Особовий склад пожежного підрозділу має бути постійно готовий до швидкої ліквідації пожежі і проведення ряту-вальних робіт.

Виклик пожежної команди в будь-який пункт території бази повинен забезпечуватися електричною пожежною сигналізацією і дублюватися зву-ковою сигналізацією чи телефоном.

Пожежний інвентар розміщується на видних місцях і фарбується в червоний колір.

Для цехів, сховищ і пунктів ведення робіт з ракетами і боєприпасами у складі пожежного інвентарю додатково слід мати (біля кожного щита):

- бочки з водою  – 2 шт.; ящик з піском – 1 шт.;

- швабри (мітли) – 2 шт.; драбина           – 1 шт.

Пожежний інвентар розміщується на щитах зовні або всередині при-міщень. Щити встановлюються біля кожного об’єкта на відстані 10–15 м (рисунок 2.3):

1. Розбірний пожежний щит встановлюється в польових умовах.

2. Нижні стійки виготовляються з труб діаметром 32 мм і завдовжки 1300 мм; до них на висоті 600 мм приварюються упори, а на висоті 1200 мм робиться отвір діаметром 10 мм для штиря.

3. Верхні стійки виготовляються з труб діаметром 25 мм і завдовжки 1300 мм. До них на висоті 400 мм і 1300 мм приварюються трубки з вну-трішнім діаметром 10–12 мм і завдовжки 100 мм.

4. Вертикальні стягування кріпляться до горизонтальних болтами М10.

5. Стійки, стягування, ручки інструменту, відра і вогнегасники забар-влюються в червоний колір; всі металеві частини інструменту забарвлюю-ться в чорний колір, інструмент, відра і вогнегасники підвішуються на крю-ках, які приварюються до стійок або стояків.

6. Пожежний щит виготовляється з місцевих матеріалів.

7. Зовні і всередині щит забарвлюється в білий колір вапном.

8. Окантовка щита, ручки інструменту, відра, вогнегасники, гільза і кришка ящика з піском забарвлюються в червоний колір.

9. Всі металеві частини інструменту забарвлюються в чорний колір.

На пожежному щиті має бути розташований інвентар:

– сокира                  – 2 шт.;  багор              – 1 шт.;

– лопата штикова   – 2 шт.;  відро              – 2 шт.;

– драбина                – 1 шт.;  захлести         – 2 шт.;

– лом                       – 2 шт.;  вогнегасник  – 2 шт.

Уздовж лінії залізниці, де систематично виконуються вантажно-роз-вантажувальні роботи, щити з пожежним інвентарем встановлюються через кожні 200 м.

На технічній території бази з метою пожежогасіння створюється запас води з розрахунку не менше 50 м3 на кожні 100 вагонів боєприпасів. Запас води зберігається у водоймах ємністю по 50–100 м3. Водойми будуються на відстані не менше 50 і не більше 200 м від сховищ (цехів), майданчиків і штабелів з боєприпасами з таким розрахунком, щоб забезпечити одночасне подавання води до кожного об’єкта з двох і більше водойм. До водойм об-ладнуються під’їзди, що забезпечують під’їзд пожежних автомашин будь-якої пори року. Пожежні автомашини біля водойми слід встановлювати так, щоб не перекривати дорогу для проїзду іншим автомашинам.

а)

б)

Рисунок 2.3: Пожежні щити: а) стаціонарний пожежний щит з цегли; б) розбірний пожежний щит

Експлуатація пожежних гідрантів

При експлуатації пожежних гідрантів необхідно:

– місцезнаходження гідрантів позначати вказівними знаками відпо-відно до вимог ГОСТУ 12.301-81 (наказ Міністра оборони РФ № 322  від 05.10.1995 р. «Про організацію протипожежного захисту і місцевої оборо-ни в Збройних Силах Російської Федерації») МО СССР. – М., 1995 р.

– у літній час один раз в два місяці і перед утепленням на зиму пе-ревіряти з пуском води;

– перевіряти зовнішнім оглядом один раз на тиждень.

За температури повітря мінус 15 °С і нижче забороняється відкривати кришки колодязів у цілях перевірки технічного стану гідрантів.

У зимовий час кришки колодязів гідрантів утеплюють, а під’їзди до них очищають від снігу. Результати перевірок гідрантів заносять у відомість пожежного наряду; виявлені недоліки усувають силами квартирно-експлуа-таційної служби.

Розміщення пожежного устаткування та інструменту

Розміщення пожежного устаткування та інструменту на об’єктах вій-ськової частини проводиться з урахуванням можливості швидкого їх вико-ристання особовим складом при виникненні пожежі.

Типи і кількість устаткування й інструменту для будівель, приміщень і споруд визначаються за нормою № 1 встановленими відповідно до вимог наказу НАПБ 02.007-06 Наказ МОУ № 185 від 10.04.2006 р. про затверд-ження «Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України» (зі змінами наказ МОУ № 658 від 17.10.2013 р) – К., 2006 р.

Пожежний інструмент і устаткування розміщуються:

– на території військової частини на пожежних щитах (рисунок 2.3, а, б), що встановлюються з розрахунку обслуговування одним щитом групи будівель у радіусі до 200 м, для сховищ – 100 м, і біля кожного сховища (майданчики) з вибухонебезпечним майном;

– усередині будівель (споруд) – на видних і доступних місцях вогне-гасники можуть підвішуватися на висоті 1,5 м від підлоги до днища вогне-гасника або встановлюватися на підлозі на спеціальних підставках.

У польових умовах використовується розбірний пожежний щит (ри-сунок 2.3, б).

Бочки з водою і відра встановлюються по зовнішньому периметру з відступом 0,5 м від кутів і стін будівель, а на території відкритого зберіган-ня лісоматеріалів та іншого майна – на відстані 1,5–2 м від штабелів. Бочки встановлюються на підкладки.

На базі повинна бути схема маршрутів пожежних автомобілів, яка складається таким чином, щоб до найдальшого сховища пожежні машини могли прибути не пізніше ніж через 7хв. з моменту одержання сигналу по-жежної тривоги.

Автотракторна техніка пропускається на технічну територію бази після перевірки її пожежним нарядом. Кожен автомобіль чи трактор, що працює на технічній території, оснащують вогнегасниками, азбестовою тка-ниною і повинен мати справними паливну систему і вихлопний пристрій (глушник).

Забороняється вантажити боєприпаси і ракети на автотранспорт, не обладнаний засобами пожежогасіння.

Щодня призначається добовий наряд зі складу пожежного підрозділу з необхідними за табелями пожежними засобами, автомобілями і споряд-женням.

Під час грози, з метою своєчасного виявлення і ліквідації загоряння, силами особового складу бази організовується спостереження за об’єктами згідно з табелем постів при грозі. Весь особовий склад пожежного підрозді-лу приводиться до бойової готовності, на технічну територію висилається на пожежному автомобілі пост (або декілька постів – визначає керівник об’єкта) і ведеться спостереження з дотриманням постійного зв’язку.

Паління на технічній території бази забороняється. Паління на адміні-стративно-господарській території допускається тільки у спеціально відве-дених і обладнаних для цього місцях.

2.6 Загальні положення щодо порядку зберігання боєприпасів на всіх етапах експлуатації в Україні. Комплектне зберігання боєприпасів на арсеналах, базах і складах. Правила сумісного зберігання боєприпасів. Норми завантаження сховищ

Зберігання боєприпасів на базах організовується, як правило, ком-плектне.

Ракети і боєприпаси, що знаходяться на зберіганні, повинні бути роз-міщені у сховищах. Допускається тимчасове зберігання ракет і боєприпасів (крім ракет і ПТКРС) на вантажно-розвантажувальних платформах чи май-данчиках до завезення їх у сховища чи до відправлення.

В часи СРСР сховища будувались, як правило: аркові напівпідземні, для зберігання ракет і наземні сховища стандартного типу (L=30 м, Ш=12–14 м, h=3,5 м), для боєприпасів. Залежно від майна, яке розміщувалося у сховищі (габаритних розмірів закупорювання), максимальне завантаження сховища сягає 50 вагонів (обчислення у 20-тонних умовних вагонах).

При визначенні кількості пострілів, яку можна зберігати в одному сховищі за завантаженням його вибуховою речовиною, враховують зага-льну масу розривних зарядів чи піротехнічних елементів у снарядах, мінах, головних і бойових частинах і, крім того, половину загальної маси порохо-вих зарядів.

В одному сховищі дозволяється зберігати (норма завантаження по ВР):

- порох бездимний у штатному закупорюванні (з дерев’яними футля-рами)                                                                                         – не більше 500 т;

- порох димний і вироби з нього у штатному закупорюванні —

– не більше 100 т;

- піротехнічні освітлювальні, сигнальні й імітуючі звук пострілу чи розриву засоби                                                                         – не більше 250 т;

- вибухові речовини без оболонок                             – не більше 150 т;

- вибухові речовини в оболонках, РС                        – не більше 120 т;

- вибухові речовини в оболонках і порох при комплектному збе-ріганні в пострілах                                                                  – не більше 150 т.

Як правило, завантаження сховища є меншим за максимально допус-тиму норму, перевантажити його вибуховою речовиною неможливо, у зв’язку з обмеженням у розмірах сховища.

Тому основним обмеженням у кількості розміщення боєприпасів у сховищі – виступає норма вибухової речовини (вибухові речовини в обо-лонках і порох при комплектному зберіганні в пострілах – не більше 150 т).

Що стосується майданчиків відкритого (постійного) зберігання (МВЗ) граничне завантаження по ВР для всіх типів боєприпасів – 240 т, пороху – 500 т, згідно з вимогами вказаними у Тимчасовій інструкції № 2649 «По организации хранения боеприпасов на открытых площадках». МО СССР – М., 1990 р.

Другий обмежувальний фактор при будуванні нових сховищ і МВЗ – це безпечні відстані між об’єктами.

Практичні, холості, лафетопробні та навчальні постріли, а також охо-лощені чи в інертному спорядженні елементи пострілів повинні зберігати-ся в окремих штабелях, а якщо є вільна площа – в окремих сховищах.

Димові, пристрілювальні і займисті снаряди, головні частини та міни зберігаються на рамах, окремо від інших елементів. Зберігання цих боєпри-пасів у закупорюванні допускається з особливого дозволу вищого команду-вання.

При укладанні ракет, комплектуючих елементів і ЗІП у штабелі необ-хідно виконувати такі вимоги:

  - закупорювання і вироби в нижніх рядах не повинні ушкоджуватися від тиску верхніх рядів;

  - висота штабеля визначається вимогами експлуатаційно-технічної документації з урахуванням забезпечення стійкості штабеля і можливості укладання (зняття) виробів, що повністю виключає їх падіння чи ушкод-ження;

  - не допускається розміщення в одному штабелі ракет (комплектую-чих елементів і ЗІП) різних типів;

  - маркування на закупорюванні, покладеному в штабель, має бути по-вернуте убік проходу.

Боєприпаси у сховищах, як правило, укладаються на ґратчасті під-кладки. Дерев’яні підкладки обов’язково обробляються антисептиками чи проварюються в петролатумі. Торці і бічні сторони підкладок, що виходять у бік проходів, повинні бути побілені (рисунок 2.4).

У будь-яких випадках конструкція підкладок і розміщення їх під шта-белями повинні забезпечувати стійкість штабеля, надійність провітрювання в місцевих умовах і зручність застосування засобів механізації.

Штабелі з боєприпасами укладаються рівно (за виском чи косинцем) і стійко. Для стійкості штабелі кріпляться прокладками чи рейками. Крі-плення повинно забезпечувати стійкість штабелів і можливість застосуван-ня засобів механізації при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт. Кожен ряд боєприпасів, що зберігаються в круглому ґратчастому закупорю-ванні, кріпляться в штабелі рейками чи брусками.

Рисунок 2.4 – Штабелі з боєприпасами

Прокладки, рейки і бруски при кріпленні штабелів повинні уклада-тися рівно і врівень з ящиками. Кріплення прокладок, рейок і брусків до за-купорювання забороняється.

При встановленні висоти штабелів з боєприпасами слід керуватися таблицею (від 2,0–3,5 м).

Не допускається укладання штабелів такої висоти, за якої наванта-ження на квадратний метр підлоги сховища перевищує припустиме наван-таження або не забезпечує збереження міцності нижніх ящиків з боєприпа-сами чи рам.

Для забезпечення повітрообміну у сховищах між верхнім рядом шта-беля і стелею (дахом) слід залишати вільний простір не менше 0,5 м.

Забороняється розміщувати майно у проходах і залишати боєприпаси зверху штабелів не покладеними в ящики.

У сховищах з боєприпасами проти кожних дверей улаштовуються ро-бочі проходи завширшки 1,5 м, у середині сховища чи уздовж однієї зі стін – робочі проходи завширшки 1,25–1,5 м, уздовж стін – оглядові проходи завширшки 0,6–0,7 м.

Обмежувальні лінії проходів слід наносити на підлогу фарбою.

При укладанні протитанкових керованих реактивних снарядів чи ін-ших боєприпасів, в закупорюванні яких є силікагель і патрони із силікаге-лем, необхідно передбачити оглядові проходи для контролю і заміни си-лікагелю.

При зберіганні боєприпасів у ящиках завдовжки більше 1 м ширину робочих проходів залежно від довжини ящика дозволяється збільшувати до 3 м.

Дозволяється для зручності застосування засобів механізації вантаж-но-розвантажувальних робіт укладати штабелі з боєприпасами без робочих проходів уздовж сховища, залишаючи робочі проходи завширшки 1,5–3 м тільки проти дверей.

Безпосередньо у сховищі з ракетами дозволяється робити:

  - огляди ракет, візків (стелажів), на яких вони зберігаються;

  - підфарбування незначних подряпин, задирів, потертостей і забоїн захисного покриття;

  - перевірку герметичності закупорювання (контейнерів);

  - заміну балонів зі стисненим повітрям (азотом) на контейнерах і за-міну патронів-індикаторів із силікагелем;

  - відновлення пошкоджених місць захисного змащення.

Всі інші види робіт (комплексні й автономні випробування, збирання і заміна окремих вузлів та їхня подальша перевірка, повне чи часткове пере-фарбування окремих вузлів і агрегатів фарбопультом чи розпилювачем, ре-гулювання тощо) проводяться тільки в цеху (пункті проведення робіт) чи в окремому, виділеному з цією метою, сховищі.

Сховища, призначені для зберігання боєприпасів до стрілецької зб-рої, ручних гранат і вибухових речовин, мають бути обладнані сигналі за-цією, виведеною у караульне приміщення.

Ключі від сховищ здаються і зберігаються у вартовому приміщенні.

У сховищах, призначених для зберігання боєприпасів до стрілецької зброї, ручних гранат і вибухових речовин, встановлюються металеві гратові двері, які замикаються, а на вікнах і вентиляційних люках повинні бути металеві грати та сітка; розмір чарунок металевих грат повинен бути не більше 150х150 мм, а товщина прута – не менше 10 мм. Прути зварюються у кожному перехрещенні.

Боєприпаси до стрілецької зброї, ручні гранати і вибухові речовини, що поступили, вивантажуються і завозяться у сховище в день виванта-ження. Зберігати їх тимчасовому відкритому майданчику заборонено.

Боєприпаси до стрілецької зброї, ручні гранати і вибухові речовини зберігаються у штатному заводському закупорюванні, в ошинованих і оп-ломбованих ящиках.

Після розбирання боєприпасів на елементи в цеху, відділи зберігання приймають від цеху елементи для зберігання за відомістю. Потім, згідно документів на відправку, відвантажують заводам промисловості.

Протипожежні заходи

Всі будівлі, споруди і відкриті майданчики для зберігання боєпри-пасів повинні бути захищені блискавкозахистом згідно з вимогами ВСН 58-87 «Инструкции по проектированию, устройству и эксплуатации молние-защиты и защиты от статического электричества зданий и сооружений Министерства обороны». МО СССР. – М., 1987 р., як об’єкти першої кате-горії.

Будівлі і споруди, в яких зберігаються боєприпаси, повинні бути об-ладнані пожежною сигналізацією (автоматичними установками пожежога-сіння (АУПГ) та автоматичними установками пожежної сигналізації (АУПС)) згідно з вимогами наказу МО України № 710 від 29.12.10 р. «Норми пожежної небезпеки арсеналів, баз та складів зберігання ракет і боєприпасів» – К., 2010 р., які проектуються для будівель та споруд на технічній території бази.

Проектування АУПГ та АУПС для інших будівель та споруд бази здійснюється згідно з вимогами державних та відомчих будівельних норм.

Проектування АУПГ та АУПС здійснюється за технічним завданням замовника та розробника технологічних систем і обладнання, погоджених з органами пожежної безпеки Збройних Сил України.

Будівлі, споруди та приміщення бази обладнуються АУПГ та АУПС відповідно з вимогами вказаними у Правилах, ДБН В.2.5-13-98 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд» – К., 2006 р., СНіП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и соору-жения» – М., 1985 р., будівельних нормах, стандартах, наказі Міністра оборони України № 85 від 14 лютого 2006 року «Перелік об’єктів Збройних Сил України, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації» – К., 2006 р. (далі – Перелік).

Об’єкти, що не визначені у Переліку, обладнуються АУПГ та АУПС відповідно з вимогами вказаними у НАПБ Б.06.004-2005 «Переліку одно-типних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автомати-ними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації», затверд-жено наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2005 р. № 161 – К., 2005 р.

Ручні пожежні сповіщувачі на технічній території і сортувальному майданчику встановлюються на видних місцях біля будівель (сховищ), май-данчиків відкритого зберігання і вантажно-розвантажувальних майданчи-ків із розрахунку не менше одного на кожний цех, котельню і на кожні два сховища, платформу, навіс, майданчик.

Відстань від пожежних сповіщувачів до будівель, споруд і майдан-чиків повинна бути, як правило, 10–35 м (не більше 150 м). Допускається їх встановлення на будівлі, якщо вона не нижче II ступеня вогнестійкості.

Усі будівлі, споруди і відкриті майданчики зберігання боєприпасів для зовнішнього пожежогасіння забезпечуються не менш ніж двома пожеж-ними водоймами, які знаходяться в радіусі, не більшому за 200 м. Відстань від пожежних водойм до будівель, споруд і відкритих майданчиків повинна бути не менше 50 м. Місткість пожежних водойм повинна бути не менше  50 м3.

По охоронному периметру технічної території й сортувальних май-данчиків арсеналів, баз і складів у пожежонебезпечних районах передбачає-ться створення додаткових пожежних водойм ємністю не менше 50 м3 на кожні 400 м периметра.

Усі будівлі, споруди, приміщення і технічні (складські) території військових частин повинні бути забезпечені первинними засобами пожежо-гасіння. Кількість пожежного обладнання та майна для будівель і споруд (об’єктів) частин встановлено спеціальними нормами (додаток 18 до наказу МОУ № 185 від 10.04.2006 р. про затвердження «Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України» (зі змінами наказ МОУ № 658 від 17.10.2013 р.) – К., 2006 р.

Стійки, стяжки пожежних щитів, ручки інструменту, відра і вогнегас-ники фарбуються у червоний колір, а всі металеві частини інструменту – у чорний. Інструмент і вогнегасники підвішуються на гачках, які приварюю-ться до стійок та стояків.

Переносні вогнегасники можуть розміщатися шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до ниж-нього торця вогнегасника або встановлюватися в пожежні шафи поруч з по-жежними кранами та у спеціальні тумби і на підставки.

Кожному вогнегаснику при введенні в експлуатацію присвоюється порядковий номер, який наноситься білою фарбою на корпус вогнегасника.

На ручних пінних вогнегасниках номер ставиться зі сторони сприску на 10 мм вище ранта, на інших видах вогнегасників – на 10 мм нижче тра-фарета; висота цифр – 50 мм, товщина ліній – 3 мм (рисунок 2.5). Під цими номерами вогнегасники реєструються у книзі обліку технічного стану по-жежного обладнання, інструменту і спорядження.

Рисунок 2.5 – Вогнегасник хімічний пінний (ОХП-10) на 10 літрів, склад: 1 – металевий корпус, заповнений лугом (щелочью); 2 – стакан з кислотною частиною заряду; 3 – ручка; 4 – рукоятка з пломбою; 5 – шток; 6 – кришка; 7 – сприск; 8 – клапан

Ведення обліку технічного стану засобів пожежогасіння в установах, згідно з вимогами ст. 195 «Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України», покладається на штатних та позаштатних начальників служб пожежної безпеки, командирів (начальників) пожежних підрозділів частин, установ.

Вогнегасники слід розміщати так, щоб вони були захищені від попа-дання прямих сонячних променів, безпосередньої дії опалювальних прила-дів та атмосферних опадів.

Для контролю за постійною готовністю вогнегасників до дій і наявні-стю в них заряду запірна арматура кожного вогнегасника, незалежно від типу, повинна бути опломбована.

Експлуатація і технічне обслуговування вогнегасників мають здій-снюватися відповідно до паспортів заводів-виробників.

2.7 Обладнання майданчиків відкритого зберігання (МВЗ) згідно норм завантаження за ВР, або за порохом. Мінімальні допустимі відстані між МВЗ. Порядок розміщення штабелів із боєприпасами, максимальна кількість штабелів. Обладнання автомобільними дорогами

Зберігання боєприпасів на відкритому повітрі буває тимчасовим та постійним. Тимчасове зберігання організується на час технічного прийому боєприпасів та підготовку на ремонт. Після ремонту боєприпаси при відсут-ності місць зберігання у сховищах, завозяться на майданчики для постій-ного зберігання (рисунки 2.6, 2.7, 2.8).

В усіх випадках штабелі боєприпасів, що знаходяться на відкритому повітрі, укладаються на підкладки, кріпляться рейками і вкриваються бре-зентами чи іншими матеріалами, що заміняють брезенти.

При тимчасовому зберіганні боєприпасів на відкритому повітрі штабелі складати заввишки не більше 2/3 від установленої максимально допустимої висоти штабелів з такими ж боєприпасами у сховищах. Штабелі мають укладатися рівно, стійко, а також з таким розрахунком, щоб їх верхні ряди утворювали сходинки за профілем даху для забезпечення стоку води в негоду після укриття їх брезентами.

Розміщення боєприпасів на майданчиках відкритого зберігання тех-нічної території проводиться за планом, затвердженим начальником бази.

Зберігання боєприпасів за межами технічної території і сортувального майданчика проводиться тільки з дозволу старшого начальника, якому під- порядкована база.

Місткість майданчиків для відкритого зберігання боєприпасів та їх віддалення від сховищ (навісів) і штабелів боєприпасів визначається відпо-відно типу боєприпасів, що зберігаються.

Забороняється зберігання на майданчиках відкритого зберігання вибу-хових речовин, піротехнічних засобів, боєприпасів до стрілецької зброї, ручних гранат і підривних засобів. Це майно завозиться до сховищ у день прибуття

Рисунок 2.6 – Типова схема обладнання майданчика відкритого (постійного) зберігання (МВЗ) боєприпасів

Майданчики під штабелі перед укладанням на них боєприпасів по-трібно вирівняти, очистити від рослинності і засипати шаром гальки чи ще-беню товщиною завтовшки не менше 5 см. Необхідно передбачати повне обвалування майданчиків, будівництво захисних споруд тощо. Навколо майданчика необхідно зробити водовідводи.

Рисунок 2.7 – Майданчик відкритого зберігання № 158

Рисунок 2.8 – Зразок зберігання боєприпасів на МВЗ

Укладання і кріплення штабелів з боєприпасами на майданчиках про-водяться відповідно з вимогами вказаними у Проекті «Керівництва для ар-сеналів, баз і складів ракет і боєприпасів» (м. Київ, протокол № 4 від 12 квітня 2005 р.), викладених для боєприпасів, що знаходяться у сховищах; при цьому робочі проходи не виділяються.

Організація зберігання боєприпасів на майданчиках відкритого (пос-тійного) зберігання проводиться відповідно до вимог Тимчасової інструкції № 2649 «По организации хранения боеприпасов на открытых площадках». МО СССР. – М., 1990 р.

Розміщення боєприпасів

Боєприпаси на майданчиках укладаються в окремі штабелі з габарит-ними розмірами не більше:

– довжина   – 18 м;

– ширина     – 7,2 м (сім ящиків з 100 мм артилерійськими пострілами, для Т-12 шість ящиків);

– висота штабелю з боєприпасами на МВЗ дорівнює 3,5 м.

Майно в пакетах (контейнерах) 3ЯК23, 3ЯК44 для 125 мм артилерій-ських пострілів укладаються у три яруси.

Штабелі з боєприпасами на майданчиках повинні бути укриті від ат-мосферних опадів уніфікованими каркасами КУ-7,5. Покриття КУ-7,5 по-винне бути виконане з шиферу або іншого негорючого матеріалу. Викори-стовувати для цих цілей руберойд або толь забороняється.

2.8 Порядок обвалування МВЗ

Для зниження дії вражаючих чинників можливого вибуху боєприпа-сів, слід передбачати повне або часткове обвалування майданчиків, улашту-

вання захисних екранів, врізання майданчиків у рельєф місцевості, заглиб-лення майданчиків.

Захисні пристрої слід передбачати в першу чергу для боєприпасів груп А, В.

Обвалування майданчиків здійснюється шляхом зведення навколо них земляного насипу трапецоїдної форми, що оточує майданчик з трьох боків, і траверсу (рисунок 2.9).

Основними параметрами обвалування майданчика є:

Н – висота валу (траверсу) (3,5 м + ∆Н);

У – ширина гребеня (не менше 1 м);

В – ширина підстави валу (траверсу);

А – відстань від штабелю до підстави (основи) валу (не менше 3 м);

β  – кут перевищення валу (траверсу) над штабелем 3o30';

γ  – кут нахилу укосу обвалування до підстави;

∆Н – перевищення валу (траверсу) над штабелем (не менше 1 м).

Розрахунок параметрів валу і траверсу, варіанти улаштування обвалу-вання, захисту майданчиків від прострілу кулею з боку периметра і питання виробництва робіт по обвалуванню викладені в Рекомендації № 2615 «Реко-мендации по обвалованию хранилищ, открытых площадок временного хра-нения боеприпасов и погрузочно-разгрузочных площадках на предприятиях військової частини 64176-Н». МО СССР – М., 1989 р.

Рисунок 2.9 – Варіант обвалування майданчиків з боєприпасами

Відстань від крайніх штабелів до щогли блискавкозахисту повинна бути не менше 5 м.

Відстань від крайніх штабелів до підстави валу повинна бути не мен-ше 3 м. З метою наближення гребеня валу до штабеля виконується улаш-тування підпірних стінок з внутрішньої сторони валу або збільшення кру-тизни укосів залежно від характеристики ґрунту.

Укоси валу рекомендується укріплювати посівом трав по рослинному ґрунту в клітках з горбил, дернуванням, посадкою чагарників. Наявність де-рев допускається тільки на зовнішньому укосі валу за їх висоти, що не пере-вищує полуторної висоти валу.

На смузі місцевості шириною 20 м, зокрема на обвалуванні, повністю видаляється мох, верес, опале листя, хвоя і гілля. Трава в цій зоні, а також в

кюветах і відвідних канавах має повністю виполюватися. Трава навколо штабелів на відстані 1 м виполюється.

Майданчик відкритого зберігання повинен бути обладнаний датчи-ками ДДИ-2МП і сповіщувачами системи АПС-1

Кількість датчиків ДДИ-2МП визначається залежно від розмірів і кон-фігурації об’єктів (штабелів з боєприпасами) виходячи з таких вимог:

– об’єкти, що мають у плані форму трикутника з розмірами 60х25 м і менше, обладнуються двома датчиками;

– об’єкти, що мають у плані складну конфігурацію або розміри, що є більшими за 60х25 м, обладнуються датчиками, число яких визначається з умови знаходження всіх елементів об’єктів в зонах огляду датчиків відпо-відно до вимог Типового проекту АПС-1 (1583 ТП).

Датчики рекомендується встановлювати на відстані 5–10 м від шта-беля з урахуванням забезпечення зони огляду штабеля. Висота установки датчиків повинна забезпечувати перевищення над верхнім рівнем штабеля на 3–4 м (що відповідає 7–8 м над рівнем землі).

Установка датчиків на валах дозволяє зменшити висоту опор.

Сповіщувачі доцільно встановлювати біля в’їздів на майданчики.

2.9 Організація виробництва. Основні види виробництва, спеціалізація виробничих підрозділів

2.9.1 Організація виробництва за методом потокового (крупно-серійного) виробництва. Основні види виробництва, спеціалізація виробничих підрозділів. Організаційна структура управління вироб-ництвом. Спеціалізовані та допоміжні цехи

Технічне обслуговування та ремонт ракет і боєприпасів проводиться з метою усунення  несправностей, що знижують бойові характеристики ракет і боєприпасів, та підтримки їх у стані, який забезпечує зберігання й готов-ність до бойового застосування. З цією метою на базах організовується ви-робництво.

Організація виробництва

Основними видами виробництва на базах є:

  - складання, спорядження та випробування ракет і боєприпасів;

  - ремонт боєприпасів, бойових і навчальних ракет;

  - ремонт артилерійських гільз;

  - виготовлення порохових зарядів і перевірка (випробування) поро-хів;

  - розбирання, розряджання і знищення боєприпасів;

  - розбирання ракет;

  - виготовлення і ремонт закупорювання для боєприпасів;

  - підготовка до знищення та утилізації ракет і боєприпасів та їх еле-ментів;

  - контрольно-технічний огляд ракет.

Основні види виробництва, спеціалізація виробничих підрозділів

Для забезпечення основного виробництва організуються допоміжні дільниці і цехи для ремонту обладнання, виготовлення пристроїв та ін-струменту, підготовки і обробки деревини, виготовлення металевої арма-тури для закупорювання і т.д.

З метою забезпечення найбільшої рентабельності виробництва ство-рюються спеціалізовані цехи:

  - регламентних робіт з ракетами;

  - складання ракет (якщо складання передбачене технологічною схе-мою проходження);

  - ремонту бойових і навчальних ракет;

  - складання пострілів роздільно-гільзового заряджання;

  - складання пострілів унітарного заряджання;

  - складання мінометних пострілів;

  - розбирання пострілів;

  - складання ракетних снарядів;

  - ремонту артилерійських гільз;

  - ремонту боєприпасів;

  - виготовлення і ремонту закупорювання;

  - виготовлення навчально-наочних посібників;

  - виготовлення зарядів;

  - розбирання зарядів;

  - перевірки (випробування) порохів.

У необхідних випадках створюються пункти приведення боєприпасів до остаточно і неостаточно спорядженого виду.

За правильну організацію експлуатації виробничих будівель і споруд, а також верстатного, транспортного, енергосилового та іншого обладнання відповідають начальники відповідних цехів і служб, яким підпорядковані будівлі та обладнання.

2.9.2 Правила утримання цехів. Протипожежні заходи, що мають вживатися у виробничих цехах. Блискавкозахист у цехах, на прицехових платформах. Розміщення ВНП на прицехових платформах

Обладнання та утримання цехів

Будівлі цехів повинні задовольняти таким вимогам:

  - стіни і стелі мають бути оштукатурені, а потім побілені або пофар-бовані у світлі кольори;

  - панелі стін – пофарбовані олійною або іншою незмивною фарбою, що дозволяє їх миття;

  - люки і отвори всередині цеху мають бути обладнані вогнетривкими шиберами, що відкриваються;

  - приміщення, в яких виконуються роботи з димними і бездимними порохами, повинні бути сухими, світлими, підлоги та столи покриті елек-тропровідним лінолеумом, гумою тощо, а стіни і стелі пофарбовані олій-ною фарбою;

  - відкриті дерев’яні конструкції всередині будівель повинні бути ош-тукатурені; дерев’яні конструкції на горищах – оброблені вогнезахисними сумішами і покриттями.

Розміщення верстатно-транспортного і випробувального обладнання в цехах повинно забезпечувати:

  - безперервність потокових ліній;

  - відсутність перехресного руху виробів (за винятком передачі їх під потоками в тунелях і над потоками за допомогою конвеєрів);

  - рівномірність розподілу робочих місць (на кожне робоче місце ви-діляється не менше 0,8 м довжини технологічного потоку);

  - можливість вільного доступу до обладнання для обслуговування і виходу з приміщення;

  - бічний прохід між стіною будівлі і обладнанням або потоком не менше 1 м; окремі верстати та інше обладнання дозволяється розміщати на відстані 0,6 м від стіни будівлі.

  - двометровий вільний прохід між обладнанням двох паралельних потоків, але не менше 4 м між їх осями.

Реконструкція потоків і перестановка верстатів, а також введення в роботу нового штатного обладнання повинні проводитися відповідно до технічної документації, затвердженої начальником бази. Докорінна пере-будова потоків повинна проводитися згідно з технологічним проектом, затвердженим вищим органом управління МО України.

Переробляти штатне верстатно-транспортне і випробувальне облад-нання, призначене для роботи з ракетами і боєприпасами, а також викори-стовувати його не за призначенням можна тільки з дозволу вищого органу управління МО України.

Для збереження робочих приміщень цехів від парів кислот, лугів та інших хімічних речовин відділення хімічного травлення, фосфатування і пасивування повинні бути відокремлені від інших виробничих приміщень і мати примусову вентиляцію.

У цехах, де це передбачено технологічною документацією на вироби, мають бути прилади для визначення температури і відносної вологості.

З метою попередження охолодження виробничих приміщень у зимо-вий час основні входи і виходи обладнуються тамбурами, а в отворах для транспорту обладнуються спеціальні захисні пристрої (фартухи, теплові за-віси тощо), які перешкоджають проникненню в цех холодного повітря.

Тамбури повинні влаштовуватися з вогнетривких матеріалів.

Майданчики, доріжки, переходи і трапи в районі цехів взимку необ-хідно очищати від снігу і посипати піском, шлаком і т.п.

Для снарядів, зарядів і готових пострілів повинні бути обладнані ок-ремі майданчики (платформи).

Дозволяється розміщення на майданчиках (платформах) разом зі сна-рядами детонаторів, трасерів і засобів запалювання, а на майданчиках (платформах) із зарядами – картонажу, флегматизаторів і запальників.

Номенклатура боєприпасів на майданчиках цеху повинна відповідати відомості, передбаченій на складання (ремонт), і кількість їх не повинна пе-ревищувати змінний запас.

Вантажно-розвантажувальні майданчики (платформи) і навіси мають бути справними і придатними для тимчасового зберігання ракет, боєпри-пасів і здійснення вантажно-розвантажувальних робіт із застосуванням за-собів механізації.

Утримання й експлуатація вантажопідйомних механізмів здійснює-ться відповідно до вимог чинних наказів МО України.

Підлоги майданчиків і платформ мають бути рівними і міцними. До-щова вода з дахів не повинна потрапляти на підлоги майданчиків (плат-форм) і навісів.

2.10 Загальні правила перевезення на залізницях, автомашинах, водними шляхами, повітряним транспортом. Правила та норми завантаження боєприпасів

Боєприпаси можуть перевозитися залізничним, водним, автогужовим і повітряним транспортом. При перевезенні боєприпасів необхідно дотри-муватись наступних правил:

– закупорювання має бути справним;

– ящики з боєприпасами необхідно переносити обережно;

– категорично забороняється кидати, кантувати ящики і різко їх штов-хати;

– ящики мають укладатися кришками вгору; у разі падіння ящиків із трубками, підривниками і остаточно спорядженими снарядами їх слід ви-лучити, ізолювати і поступити відповідно до правил, передбачених для не-придатних боєприпасів.

За наявності механізованих засобів вантажно-розвантажувальні робо-ти слід проводити за допомогою цих засобів.

Боєприпаси мають подаватися і перевозитися тільки комплектно, роз-сортованими за видами снарядів і зарядів, а при нагоді – і за номерами пар-тій і роках спорядження і збірки.

Автотранспортні засоби, призначені для перевезення боєприпасів, ма-ють бути технічно справними і укомплектованими індивідуальним ком-плектом штатного спорядження, що возиться.

Кожен автомобіль і артилерійський тягач, завантажений боєприпа-сами, повинен мати у своєму споряджені:

– справний вогнегасник, закріплений із зовні кабіни;

– ємність з піском об’ємом  не менше ніж 0,5 м3;

– азбестову (повстяну) ковдру розміром 1,5х1,5 м;

– червоний прапорець по лівому борту;

– стяжки (ланцюги) бортів;

– трос буксирний або жорсткий буксир.

Водій автотранспорту має бути проінструктований про правила пере-везення боєприпасів.

Вантаження боєприпасів на автомобільний транспорт, закріплення, укриття й ув’язка їх, а також виділення і установка необхідних для ванта-ження і транспортування пристроїв і допоміжних матеріалів (брезентів для укриття боєприпасів, пристроїв для кріплення закупорювання з боєприпа-сами та ін.) проводяться вантажовідправником, а вивантаження боєприпа-сів, зняття кріплень, пристосувань, допоміжних матеріалів – вантажоодер-жувачем.

Укладання боєприпасів у кузов автомобіля (причепа) починається від кабіни рядами на всю висоту вантаження. За масою вантаж розподіляється симетрично щодо поздовжньої осі автомобіля (причепа) і рівномірно за всі-єю площею платформи кузова.

Закупорювання з боєприпасами в кузов слід укладати щільно криш-ками вгору, як упоперек, так і уздовж кузова; при цьому крайні планки дни-ща верхнього ящика повинні розташовуватися чітко між крайніми планками кришки нижнього ящика.

Пакетування боєприпасів проводиться на стандартних або спеціаль-них підкладках або піддонах за допомогою стяжних пристроїв.

Допускається укладання верхнього ряду ящиків з боєприпасами вище за борти кузова не більше ніж на половину висоти закупорювання, а за малої висоти ящиків (до 16 см) – на 1/3 висоти.

Боєприпаси в кузовах автомобілів мають бути укриті брезентами від дії прямих сонячних променів, дощів і пороші. Брезенти необхідно рете-льно закріплювати.

Перевезення боєприпасів автотранспортом здійснюється на швидкос-тях, встановлених інструкціями з експлуатації кожної марки машин і Пра-вилами дорожнього руху.

При проходженні автотранспорту з боєприпасами через населені пункти слід уникати вулиць з інтенсивним рухом.

У кабінах автомобілів, завантажених боєприпасами, дозволяється перебувати тільки особам, що супроводжують вантаж.

У разі виникнення пожежі на автомобілі або тягачі слід терміново вживати заходів до її ліквідації. При неможливості ліквідувати пожежу транспорт слід відігнати від колони і швидко розвантажити.

Перевізні документи (відкриті листи і супровідні) мають бути офор-млені до моменту закінчення вантажно-розвантажувальних робіт.

Боєприпаси, що перевозяться, завжди повинні знаходитися під охоро-ною.

При перевезенні залізницею боєприпаси можна вантажити тільки у криті вагони.

Залізницями ракети транспортуються:

– у спеціальних вагонах з розбірними і нерозбірними кузовами, об-ладнаних пристроями для кріплення ракет;

– у вагонах і піввагонах (при цьому піввагони обладнуються дахами з дерев’яних щитів, укритих толем).

При відправленні ракет і ПТКРС обов’язково оформлюється форму-ляр на кожну ракету, також відправляється комплект ЗІП згідно вимог ек-сплуатаційно-технічної документації.

Розкриття вагонів з ракетами проводиться тільки на технічній тери-торії.

Вагони, подані на вантаження, мають бути справними, заздалегідь оглядатись представником залізниці, очищаються від сміття і залишків ван-тажу.

2.11 Правила та норми завантаження боєприпасів. Вимоги до боєприпасів, що транспортуються. Пожежні заходи, що застосовуються при транспортуванні боєприпасів

Правила завантаження боєприпасів та ракет на автомобільний тран-спорт подані у «Справочнику норм погрузки боеприпасов на автомобили, полуприцепы, прицепы и тягачи». МО СССР. – М., 1980 р. (далі – Довід-ник).

Цей Довідник є допомогою при плануванні і організації робіт по за-безпеченню військ боєприпасами артилерійського, мінометного і реактив-ного озброєння, засобів ближнього бою і протитанковими керованими реак-тивними снарядами.

Довідник складається з двох частин:

Частина I. Норми вантаження боєприпасів.

Чисть II. Схеми вантаження боєприпасів.

Основним засобом підвезення боєприпасів у військовому тилу слу-жить автомобільний транспорт. В особливих випадках для цієї мети можуть бути також використані бойові гусеничні машини-тягачі.

У Довіднику приведені основні правила вантаження, перевезення і розвантаження боєприпасів, короткі технічні дані найбільш поширених у військах вантажних автомобілів, напівпричепів, причепів і тягачів, а також оптимальні норми вантаження і перевезення в них боєприпасів (по шосей-них і ґрунтових дорогах); приведені схеми укладання боєприпасів у кузовах автомобілів, напівпричепів, причепів і тягачів.

У Довіднику приведені також норми вантаження на автомобільний транспорт спакетованих боєприпасів.

Норми і схеми вантаження боєприпасів визначені розрахунковим шляхом (для автомобілів зі стандартним кузовом) і перевірені вибірково практичним вантаженням.

Відправка боєприпасів залізничним транспортом проводиться відпо-відно до вимог «Справочника норм погрузки боеприпасов (готовых выстре-лов) на железнодорожный транспорт». МО СССР. – М., 1983 р.

Боєприпаси при перевезеннях по залізничних дорогах на всьому шля-ху проходження повинні знаходитися під постійною охороною. Перевози-ти боєприпаси без охорони забороняється.

При вантаженні боєприпасів у вагони слід дотримуватися наступних правил:

– кожен вагон завантажувати по змозі комплектно пострілами однієї номенклатури й однієї партії складання. Елементи пострілів вантажити у вагони по заводським чи збірними складськими партіями. Завантаження в один вагон боєприпасів різних партій і номенклатур допускається тільки у випадках, коли боєприпаси однієї партії не вміщуються в один вагон чи коли кількість боєприпасів у партії менше місткості одного вагона. Готові постріли й елементи необхідно відправляти, по змозі не допускаючи роз-дрібнювання партій. При вантаженні в один вагон боєприпасів різних но-менклатур керуватися вказівками про можливість сумісних перевезень боє-припасів.

2.12 Основні висновки до розділу ІІ

Зберігання та проведення робіт з утилізації боєприпасів повинні проводитися тільки на спеціалізованих підприємствах а саме на арсеналах, базах і складах ракет та боєприпасів МО України.

РОЗДІЛ 3

ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

3.1 Вимоги до технічної та технологічної документації. Основні частини типового технологічного процесу, що розробляється при про-веденні утилізації ВНП

Комплект документів є керівним документом при переробці (розроб-ці) підприємствами військової частини 64176-Н технологічної документації на збірку (ремонт, ремонт із розбиранням на елементи, регламентні пере-вірки) боєприпасів і протитанкових керованих реактивних снарядів (ПТКРС).

Примітка. Військова частина 64176-Н, це ГРАУ (Головне ракетно-артилерійське управління МО СРСР).

Типовий технологічний процес розроблений військовою частиною 74889 (м. Рибінськ) у виконанні наказу командира військової частини 64176-Н від 03.10.80 р. № 019 з часів існування СРСР.

Зараз в м. Шостка Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів (ДНДІХП), що спеціалізується на розробках технологій і нестан-дартного оснащення для виготовлення нітроцелюлози, пороху різних видів, промислових вибухових речовин, у тому числі отриманих із продуктів ути-лізації, є головним в Україні по проектуванню і розробці боєприпасів до ар-тилерійсько-стрілецького озброєння в повній комплектації і має право на погодження розроблених на підприємствах України технологічних проце-сів.

Робочі технологічні процеси на арсеналах, базах і складах розробляю-ться представниками технічного відділу на підставі типового технологіч-ного процесу, а також з урахуванням всіх вимог нормативно-правової бази, що діє на території України. Перед початком проведення робіт кожний тех-нологічний процес погоджує директор ДНДІХП.

При розробці комплекту документів необхідно використовувати нас-тупну документацію:

а) Проект «Керівництва для арсеналів, баз і складів ракет і боєприпа-сів» обговорений і ухвалений на засіданні секції науково-технічної ради уп-равління проблем живучості і вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів зберігання ракет і боєприпасів (м. Київ, протокол № 4 від 12 квітня 2005 р.).

б) Рекомендації з комплексного впровадження наукової організації праці у виробництво на основі карт організації праці на робочих місцях, в/частина 74889 (м. Рибінськ) – М.,1973 р. (існує з часів СРСР, не відміне-но).

в) ГОСТ 2.105-95 2.105-79 і ГОСТ 2.105-95. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. «Общие требова-ния к текстовым документам» – введ. в Украине 1997-07-01. – Минск: ИПК Издательство стандартов, 1996 р.

г) Державні стандарти єдиної системи технологічної документації Держстандарт 3.1901-74.

д) Державні стандарти єдиної системи технологічної підготовки ви-робництва Держстандарт 14.312-74.

е) ДСТ 2.104-68 Єдина система конструкторської документації. «Ос-новні написи» – М., 1971 р.

з) ДСТ 2.301-68 Єдина система конструкторської документації. «Формати» – М., 1971 р.

ж) Креслення на боєприпаси та їх елементи.

и) Відомчі нормативні документи (акти) з охорони праці, що діють в Україні:

1) НПАОП 29.6-7.04-95 (ВНАОП 02-95) Відомчий нормативний акт з охороні праці (КДЕСІБ-96р.) «Керівний документ з електростатичної іскро-безпеки виробництв розснарядження і утилізації боєприпасів» – К., 1996 р. (Значення електростатичних характеристик вказуються надалі при органі-зації виробничих процесів та розробці ТУ, ОСТів на пожежовибухонебез-печні речовини, що утилізуються; Заземлення технологічного обладнання; Застосування електропровідних матеріалів; Застосування діелектричних ма-теріалів; Відведення зарядів статичної електрики з людини);

2) НПАОП 29.6-7.02-95 (ВНД 03-95) Відомчий нормативний доку-мент з охороні праці (РДБОП-96 р.) «Керівний документ по безпечній орга-нізації виробництв розснарядження і утилізації боєприпасів» – К., 1996 р визначає:

– умови розміщення виробництв (Перелік виробничих процесів, фаз і  операцій за категоріями небезпеки, що визначають категорію приміщень; Характеристика приміщень і рекомендованих виконань електроустаткуван-ня, проводок, блискавкозахисту і категорії електропостачання; Перелік опе-рацій, приміщень, що підлягають обладнанню установками автоматичного пожежогасіння);

– класифікацію виробництв за ступенем їх небезпеки;

– техніку безпеки (організація виробничих процесів та їх автоматиза-ція);

3) НПАОП 29.6-2.01-95 (ВНДОП 05-95) Відомчий нормативний доку-мент з охороні праці (ПНОРУ-96) «Тимчасовий перелік небезпечних і особ-ливо небезпечних технологічних операцій при розбиранні та утилізації боє-припасів» – К., 1996 р.;

4) НПАОП 29.6-7.01-96 (ВНДОП 04-96) Відомчий нормативний доку-мент з охорони праці «Керівний документ по безпечній експлуатації ви-робництв розбирання і утилізації боєприпасів» – К., 1996 р. (визначає основ-ні заходи безпеки при зберіганні, виконанні вантажно-розвантажувальних робіт і транспортуванні боєприпасів, або їх елементів, які надходять з арсеналів, баз, складів на виробництва з розбирання і утилізації боєпри-пасів, при їх розбиранні, вилученні та переробці вилученої вибухової речо-вини, передачі в народне господарство металобрухту і вибухових речовин);

5) НПАОП 29.6-7.03.00 (ВНД 14-00) Відомчий нормативний документ «Положення по класифікації та порядку розслідування аварій на підприєм-ствах спецхімії» (чотири категорії) – К., 2002 р. (класифікація аварійних випадків, їх розслідування, склад та призначення комісії з розслідування аварійних випадків, порядок технічного розслідування та оформлення ре-зультатів розслідування, аналіз аварійності на підприємствах спецхімії);

6) ВНДОП 15-97 Відомчий нормативний документ з охорони праці «Інструкція про спеціальний режим і дисципліну у вибухо- і пожежонебез-печних виробництвах підприємств спецхімії Міністерства промислової по-літики України» – К., 1997 р. (Всі співробітники, що виконують роботи на виробництвах з вибуховими матеріалами, повинні проходити відповідні інструктажі з охорони праці);

7) НПАОП 29.6-4.01-96 (НДОП 01-96) Нормативний документ з охо-рони праці (ПДБРУ) «Положення про порядок допуску боєприпасів до роз-бирання і Утилізації» – К., 1996 р.;

8) НПАОП 29.6-1.01-07 (наказ Державного комітету України з про-мислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду № 45 від 12.03.07 р. «Правила безпеки під час утилізації звичайних видів боєприпасів») – К., 2007 р.

Основні терміни і визначення:

Технологічний процес – частина виробничого процесу, що містить дії зі зміни і подальшого визначення стану предмета виробництва.

Одиничний технологічний процес – технологічний процес, що відно-ситься до виробів одного найменування, виконань, незалежно від типу ви-робництва.

Типовий технологічний процес – технологічний процес, що характе-ризується єдністю змісту і послідовності більшості технологічних операцій та переходів для групи виробів.

Робочий технологічний процес – технологічний процес, що виконує-ться за робочою технологічною або конструкторською документацією.

Технологічна операція – закінчена частина технологічного процесу, що виконується на одному робочому місці.

Технологічний перехід – частина технологічної операції, що виконує-ться при незмінному закріпленні збираної складальної одиниці.

Збірка – утворення роз’ємних або нероз’ємних з’єднань складових частин виробу.

Ремонт – комплекс операцій з відновлення справності працездатно-сті виробів або їх складових частин.

Ремонт з розбиранням на елементи – комплекс операцій з відновлен-ня справності працездатності виробів або їх складових частин, за потреби у проведенні заміни цілих вузлів або елементів виробів.

Технологічне устаткування – знаряддя виробництва, в яких для вико-нання певної частини технологічного процесу розміщуються вироби (ви-ріб), засоби дії на них, джерела енергії. Прикладами технологічного устат-кування є верстати, конвеєри, випробувальні стенди і т.д.

Технологічне оснащення – знаряддя виробництва, що додаються до технологічного устаткування для виконання певної частини технологічного процесу. Прикладами технологічного оснащення є пристрої, калібри, різаль-ний інструмент і т.д.

Такт випуску – інтервал часу, через який періодично проводиться ви-пуск виробів певного найменування.

Ритм випуску – кількість виробів певного найменування, що випус-каються в одиницю часу.

Склад комплекту технологічних документів

Комплект документів на технологічний процес утилізації (складання, ремонту, регламентних перевірок, розбирання та знищення) повинен включати:

– титульний лист;

– зміст (відомість технологічних документів);

– технологічну відомість (організаційно-технічні вимоги);

– відомість технологічних маршрутів (відомість операцій);

– комплектувальну карту;

– операційну карту;

– карту ескізів;

– відомість оснащення;

– відомість матеріалів;

– відомість устаткування;

– перелік устаткування й приміщень, які експлуатуються в цеху;

– схему технологічного процесу в цеху;

– умовні позначення до схеми цеху;

– схему цеху;

– схему організації робіт;

– аркуш реєстрації змін.

Вказані документи повинні бути зшиті в один альбом.

Крім цього – має бути журнал контролю технологічного процесу.

3.2 Основні висновки розділу ІІІ

Комплект документів є керівним документом при переробці (розроб-ці) підприємствами, а саме арсеналами, базами і складами ракет та боє-припасів МО України технологічної документації на збірку (ремонт, ремонт із розбиранням на елементи, регламентні перевірки) боєприпасів і про-титанкових керованих реактивних снарядів (ПТКРС).

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Аналіз нормативно-правових документів, що регламентують порядок проведення утилізації вибухонебезпечних предметів в Україні та залучення працівників ДСНС до контролю проведення робіт на арсеналах базах і складах ракет і боєприпасів МО України – давати дозвіл на виконання робіт з утилізації будь-яких ВНП довів, що:

1. Утилізувати ВНП шляхом знищення тільки ті, які небезпечні в службовому поводженні.

2. Треба негайно, у масштабах держави, відновити роботу з утилізації ВНП. Повинна бути профінансована державна програма утилізації боєпри-пасів.

3. Створення на території України екологічно чистих виробництв по демонтажу, розпорядженню і переробці елементів боєприпасів.

4. Важливим принципом і вимогою в процесі розробки технологічних процесів і устаткування для утилізації є створення екологічно чистих, маловідходних виробництв і ділянок.

5. Ефективно використовувати устаткування, інструмент та обладнан-ня при проведенні утилізації, весь напрацьований досвід при розробці ро-бочих технологічних процесів на розбирання нових типів боєприпасів, на підприємствах, арсеналах, базах України, де можливо проводити утилізацію ВНП, згідно вимог нормативно правових документів з охорони праці.

6. Області можливого застосування ВР і боєприпасів, що утилізували, дуже різноманітні. Основне значення має використання їх як енергоносіїв для вибухових робіт, в різних пристроях, піротехніці, хімічних виробницт-вах. Вони можуть служити джерелом сировини для промислового вироб-ництва товарів народного споживання, цінних матеріалів, композиційних складів. Обґрунтування економічної ефективності і доцільності утилізації всього спектру боєприпасів, а також можливих областей застосування еле-ментів боєприпасів після розбирання стає важливим державним і народно-господарським завданням.

Є можливість використання металу корпусів, гільз, мін, що вивільняє-ться при переробці. Представляється перспективним виробництво ряду то-варів широкого споживання (наприклад, декоративних і охоронних грат) з гільз, що мають циліндроконічну форму. Можлива утилізація гільз і кор-пусів шляхом переплавлення і рідкофазного відновлення. Ще один спосіб утилізації пов’язаний з переробкою корпусів боєприпасів методом пластич-ної деформації в товари народного споживання і в деталі продукції машино-будування.

7. Треба готувати фахівців в структурі ДСНС, з питань організації і порядку проведення утилізації ВНП, які змогли б на підставі законодавчої бази контролювати роботи з утилізації на підприємствах МО України.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Проект «Керівництва для арсеналів, баз і складів ракет і боєпри-пасів» обговорений і ухвалений на засіданні секції науково-технічної ради управління проблем живучості і вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів зберігання ракет і боєприпасів (м. Київ, протокол № 4 від 12 квітня 2005 р.) – 349 с.;

2. Правила техники безопасности при хранении, сборке и ремонте боеприпасов на артиллерийских арсеналах, базах и складах». МО СССР. – М., 1975 р. – 103 с;

3. Постанова КМ України № 812 від 7.06.06 р. в редакції постанови КМ України № 469 від 16.06.10 р. «Порядок утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин» – К., 2010 р. – 13 с.;

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 940 зі змінами від 29.06.2011 р. № 698. «Про затвердження Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008–2017 роки» – К., 2011 р. – 10 с.;

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 874 «Про затвердження Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива на 2010–2014 роки» – К., 2010 р. – 31 с.;

6. НПАОП 29.6-1.01-07 (наказ Державного комітету України з про-мислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду № 45 від 12.03.07 р. «Правила безпеки під час утилізації звичайних видів боєприпасів») – К., 2007 р. – 25 с.;

7. «Комплект документов на технологический процесс сборки (ре-монта, регламентных проверок, разборки) боеприпасов и ПТУР. Состав и правила оформления» розроблений військовою частиною 74889 (м. Рибін-ськ) – М., 1980 р. – 9 с.;

8. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.93 р. № 3747-XII (3747-12) – К., 1993 р. – 21 с.;

9. НАПБ А.01.001-2004 (наказ МНС № 126 від 19.10.2004 р. «Правила пожежної безпеки в Україні». (3745-12)) – К., 2004 р. – 172 с.;

10. Наказ МОУ № 710 від 29.12.10 р. «Норми пожежної небезпеки ар-сеналів, баз та складів зберігання ракет і боєприпасів» – К., 2010 р. – 34 с.;

11. Наказ МОУ № 372 від 25.06.2007 р. «Правила пожежної безпеки для військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України» – К., 2007 р. – 78 с.;

12. Наказ МОУ № 172 від 04.11.04 р. «Правила пожежної безпеки у Збройних Силах України» – К., 2004 р. – 325 с.;

13. НАПБ 02.007-06 Наказ МОУ № 185 від 10.04.2006 р. про затверд-ження «Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України» (зі змінами наказ МОУ № 658 від 17.10.2013 р) – К., 2006 р. – 18 с.;

14. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.01 р. № 2245-ІІІ, – К., 2001 р. – 11 с.;

15. НПАОП 29.6-7.04-95 (ВНАОП 02-95) Відомчий нормативний акт з охороні праці (КДЕСІБ-96р.) «Керівний документ з електростатичної іскро-безпеки виробництв розснарядження і утилізації боєприпасів» – К., 1996 р. – 8 с.;

16. НПАОП 29.6-2.01-95 (ВНДОП 05-95) Відомчий нормативний до-кумент з охороні праці (ПНОРУ-96) «Тимчасовий перелік небезпечних і особливо небезпечних технологічних операцій при розбиранні та утилізації боєприпасів» – К., 1996 р. – 6 с.;

17. НПАОП 29.6-7.02-95 (ВНД 03-95) Відомчий нормативний докуме-нт з охороні праці (РДБОП-96 р.) «Керівний документ по безпечній органі-зації виробництв розснарядження і утилізації боєприпасів» – К., 1996 р. – 19 с.;

18. НПАОП 29.6-7.01-96 (ВНДОП 04-96) Відомчий нормативний до-кумент з охорони праці «Керівний документ по безпечній експлуатації ви-робництв розбирання і утилізації боєприпасів» – К., 1996 р. – 11 с.;

19. НПАОП 29.6-7.03.00 (ВНД 14-00) Відомчий нормативний доку-мент «Положення по класифікації та порядку розслідування аварій на під-приємствах спецхімії» (чотири категорії) – К., 2002 р. – 15 с.;

20. ВНДОП 15-97 Відомчий нормативний документ з охороні праці «Інструкція про спеціальний режим і дисципліну у вибухо- і пожежонебез-печних виробництвах підприємств спецхімії Міністерства промислової по-літики України» – К., 1997 р. – 13 с.;

21. НПАОП 29.6-4.01-96 (НДОП 01-96) Нормативний документ з охороні праці (ПДБРУ) «Положення про порядок допуску боєприпасів до розбирання і Утилізації» – К., 1996 р. – 5 с.;

22. ГОСТ 2.105-95 2.105-79 і ГОСТ 2.105-95. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. «Общие требова-ния к текстовым документам» – введ. в Украине 1997-07-01. – Минск: ИПК Издательство стандартов, 1996 р. – 37с.;

23. ДСТ 2.104-68 Єдина система конструкторської документації. «Ос-новні написи» – М., 1971 р. – 5 с.;

24. ДСТ 2.301-68 Єдина система конструкторської документації. «Формати» – М., 1971 р. – 5 с.;

25. «Перспективи і проблеми утилізації вибухових речовин на під-приємствах України»: збірник наукових праць ДонНТУ І.В. Кутняшенко, Д.В. Бован серія «Хімія і хімічна технологія», 1995–2005 р. – 110 с.;

26. ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила улаштування електроустановок. Електроустаткування спеціальних установок» – К., 2001 р. – 80 с.;

27. ПУЕ «Правила улаштування електроустановок. Електроустатку-вання», Мінпаливенерго України, – К., 2010 р. – 736 с.

28. Тимчасова інструкція № 2649 «По организации хранения боепри-пасов на открытых площадках». МО СССР. – М., 1990 р. – 40 с.;

29. «Инструкция по техническому осмотру и ремонту боеприпасов в войсках». МО СССР. – М., 1973 р. – 80 с.;

30. «Инструкция по техническому осмотру боеприпасов на арсеналах, базах и окружных складах». МО СССР. – М., 1978 р. – 56 с.;

31. «Справочник норм погрузки боеприпасов на автомобили, полу-прицепы, прицепы и тягачи». МО СССР. – М., 1980 р. – 880 с.;

32. «Справочник норм погрузки боеприпасов (готовых выстрелов) на железнодорожный транспорт». МО СССР. – М., 1983 р. – 191 с.;

33. «Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств в вооруженных силах СССР». Часть II – учет на складах, базах и арсеналах объединений и центрального подчинения. При-ложение 2 к приказу № 260 МО СССР. – М., 18.10.1979 р. – 175 с.;

34. Рекомендації № 2454 «Инструкция по организации хранения бое-припасов на открытых площадках». МО СССР. – М., 1990 р.;

35. Рекомендації № 2615 «Рекомендации по обвалованию хранилищ, открытых площадок временного хранения боеприпасов и погрузочно-раз-грузочных площадках на предприятиях військової частини 64176-Н». МО СССР. – М., 1989 р.;

36. Посібник «Типовая метеорологическая площадка 2482ДМ». МО СССР. – М., 1984 р.;

37. Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 6.01.00 №1644-ІІІ – К., 2000 р. – 15 с.;

38. Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року            № 504/96-ВР, – К., 1996 р. – 19 с.;

39. Закон України «Про охорону праці» № 2694-XII від 14 жовтня   1992 р. – К., 1992 р. – 29 с.;

40. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.93 р. № 3747-XII (3747-12) – К., 1993 р. – 21 с.;

41. Закон України «Про екологічну експертизу» від 09.02.1995 р.         № 45/95-ВР – К., 1995 р. – 24 с.;

42. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.01 р. № 2245-III (2245-14) – К., 2001 р. – 11 с.;

43. Закон України № 1105 від 23.09.99 р. «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», зі змі-нами від 27 березня 2014 року № 1166-VII – К., 1999 р. – 35 с.;

44. Закон України «Про Статут гарнізонної та вартової служби Зброй-них Сил України». м. Київ, 24 березня 1999 року № 550-XIV – К., 1999 р. – 114 с.;

45. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442. «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», наказ Міністерства праці України № 41 від 01.09.92 р. «Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці» – К., 1992 р. –     11 с.;

46. «Про атестацію керівних, інженерно-технічних працівників (не-військовослужбовців) і інших спеціальностей підприємств і організацій МОУ» – К., 1991 р.;

47. «Довідник кваліфікаційних характеристик професій» (функціона-льні обов’язки) Випуск № 1 розділ № 2 – для робітників, розділ № 1 – для керівників та технічних службовців, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 р. № 336 – К., 2004 р. – 141 с.;

48. Постанова КМУ № 679 від 13 травня 2003 р. «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» (Додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів країни від 17 листопада 1997 р. № 1290 (1290-97-п) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679) – К., 2003 р. – 312 с.;

49. Постанова Кабінету Міністрів України № 36 від 16.01.2003 р. «Пе-релік робіт що дає право на пільгове пенсійне забезпечення», Список № 1 «Виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робо-чий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах», Розділ IX. Виробництво вибухових речовин, п. 9.7-3б. Працівники зайняті утилізацією боєприпасів, що містять продукти (ВР, пороху, піротехнічного, детоную-чого шнура, зарядів та згораючих гільз)» – К., 2003 р. – 67 с.;

50. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26.07.2004 р.       № 822, «Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.08.2004 р. за         № 1040/9639 – К., 2004 р. – 54 с.;

51. НПАОП 00.0-6.02-04 «Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1232 – К., 2011 р. – 80 с.;

52. «Утилізування боєприпасів. Правила безпечного проведення ро-біт», затверджені наказом Держспоживстандарту України від 3.12.2005 р. № 32-дск. (ДСТУ В 4491:2005) – К., 2005 р. – 25 с.;

53. Всесоюзні будівельні норми (ВСН 58-87) «Инструкция по проект-тированию, устройству и эксплуатации молниезащиты и защиты от стати-ческого электричества зданий и сооружений Министерства обороны». МО СССР. – М., 1987 р. – 113 с.;

54. «Указания Главного финансово-экономического управления Ми-нистерства обороны Украины (ГФЭУ МОУ)» № 146/1/12/265 від 20.07.94 р. – К., 1994 р. – 92 с.;

55. Наказ МОУ № 203 від 19.05.98 р. «Про затвердження орієнтовно-го переліку професій і посад працівників (невійськовослужбовців) Зброй-них Сил України з ненормованим робочим днем, робота на яких дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці» – К., 1998 р. – 5 с.;

56. Наказ МОЗ України № 383/55 від 31.12.97 р. «Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні до-даткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негатив-ним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів» – К., 1997 р. – 6 с.;

57. Основні процеси та апарати технології промислових вибухових речовин»: Навчальний посібник для вузів. – «Академкнига», 2004 р. – 397 с.;

58. Наказ МО України № 103 від 29.02.13 р. про затвердження «Поло-ження про воєнізовану охорону об’єктів Збройних Сил України, Інструкції з організації та несення вартової служби воєнізованою охороною на об’єктах Збройних Сил України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 березня 2012 р. за № 427/20740 – К., 2013 р. – 210 с.;

59. Рекомендації № 2614 «Рекомендации по молниезащите объектов предприятий войсковой части 64176-Н». МО СССР. – М., 1989 р.;

60. Наказ Міністра оборони України № 85 від 14 лютого 2006 року «Перелік об’єктів Збройних Сил України, які підлягають обладнанню авто-матичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації» – К., 2006 р.;

61. НАПБ Б.06.004-2005 «Перелік однотипних за призначенням об’єк-тів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації», затверджено наказом Міністерства України з пи-тань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2005 р. № 161 – К., 2005 р. – 29 с.;

62. СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» – М., 1985 р.;

63. СНиП 21.01-97 «Довідник протипожежних норм і правил проект-тування будівель і споруд» – М., 1997 р. – 21 с.;

64. ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. По-жежна автоматика будинків і споруд», наказ Мінрегіонбуду України від 22.12.2010 р. № 537 і надано чинності з 01.10.2011 р. – К., 2010 р. – 285 с.;

65. ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», затверджено наказом Держкоммістобудування від 17 квітня 1992 р. № 44 – К., 1992 р. – 142 с.;

66. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 11.02.2004 р. № 70 про затвердження «Положення про добровільні пожежні дружини (команди)» та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2004 за № 221/8820 – К., 2004 р. – 12 с.;

67. «Правила експлуатації вогнегасників», затверджених наказом Мі-ністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту на-селення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 р. № 152 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 р. за № 555/9154. – К., 2004 р. – 7 с.;

68. ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Зага-льні технічні вимоги», затверджений наказом Держспоживстандарту № 86 від 30.04.2004 р. – К., 2004 р. – 49 с.;

69. «Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та пере-вірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України», затвердженого наказом Міністерства України з пи-тань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 р. № 368 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469. – К., 2004 р. – 10 с.;

70. «Про затвердження Типового положення про службу пожежної безпеки», затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичай-них ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 р. № 369 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.12.2003 за № 1121/8442 – К., 2004 р. – 5 с.;

71. «Перелік транспортних засобів і норм їх оснащення вогнегасни-ками», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 року № 1128, зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ України 
 № 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003 р., № 934 ( 934-2009-п ) від 03.09.2009 р. – К., 1997 р. – 3 с.;

72. Наказ МО СРСР № 358 від 19.12.80 р. «Об аттестации руководя-щих, инженерно-технических работников и других специалистов (невоен-нослужащих) предприятий и организаций Министерства обороны» (зі змі-нами наказ МО СРСР № 118 від 10.04.87 р.) – М., 1980 р. – 12 с.;

73. «Єдині правила безпеки при підривних роботах», затверджено Держгіртехнаглядом України від 25 березня 1992 року – К., 1992 р. – 88 с.

74. НАПБ А.01.001-2013. «Правила пожежної безпеки в Україні» – К., 2013 р. – 96 с.;

75. ЄТКД-87 р. (Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник), наказ Мінпраці № 557 від 26.11.2008 р. «Про затвердження Абеткового переліку професій працівників за національними випусками Довідника кваліфіка-ційних характеристик професій працівників із зазначенням професій Єди-ного тарифно-кваліфікаційного довідника та Переліку професій працівників за випусків раніше чинними ЄТКД», зі змінами жовтень 2010 року – К.,   2010 р. – 377 с.;

76. Наказ Міністерства транспорту і зв’язку України від 14.02.06 р. № 136 «Про затвердження Випуску № 69 «Автомобільний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» – К, 2006 р. – 60 с.;

77. Постанова Кабінету Міністрів України від 8.11.2000 р. № 1662 «Про затвердження Переліку професійних захворювань» – К., 2000 р.– 64 с.;

78. НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалі-зації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій», затверджено наказом Держ-наглядохоронпраці України від 17.06.99 р. № 112 (z0424-99), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.06.99 р. за № 424/3717 (зміни: наказ Дер-жавного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірни-чого нагляду від 01.10.2007 року № 224, зареєстровано в Мінюст України 16.10.2007 р. за № 1176/14443 – К., 1999 р.– 29 с.;

79. СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями элек-тропередачи переменного тока промышленной частоты» (на зміну СН 1757-77 «Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности электро-статического поля» – М., 1984 р. – 4 с.;

80. ГОСТ 20.57.501-77 «Входной контроль материалов, полуфабрика-тов и комплектующих изделий» – М., 1977 р. – 4 с.;

81. «Доповнення № 205/2/00568 до списку виробництв, цехів, про-фесій та посад зі шкідливими умовами праці, зайнятість в яких дає право на додаткову відпустку та скорочений робочий день», затверджених постано-вою Держкомпраці СРСР та Президії ВЦСПС № 298/П-22 від 25.10.1974 р. (з останніми змінами травень 1991 року) – М., 1974 р. – 537 с.;

82. «Порядок бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда», затверджених постановою Держкомпраці СРСР та Пре-зидії ВЦРПС № 731/П-13 від 16.12.1987 р. – М., 1987 р. – 7 с.;

83. «Перелік промислових алергенів», затвердженим наказом МОЗ України № 99 від 02.03.2007 р., зареєстрованим в Мін’юсті 28.03.2007 р. за  № 285/13552 – К., 2007 р. – 15 с.;

84. «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини», затвердженим наказом МОЗ України № 7 від 13.01.06 р., зареєстрованим у Мін’юсті 06.02.06 р. за  № 100/11974 – К., 2006 р. – 25 с.;

85. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 року № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» – К., 1994 р. – 4 с.;

86. Наказ МОЗ України № 256 від 29 грудня 1993 року «Про затверд-ження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умова-ми праці, на яких забороняється застосування праці жінок», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.3.1994 р. за № 51/260 – К., 1994 р. – 25 с;

87. Наказ МОЗ України № 46 від 28 липня 1994 року «Про затверд-ження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умова-ми праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх», зареє-стровано в Міністерстві юстиції України 28.07.1994 р. за № 176/385 – К., 1994 р. – 81 с;

88. Наказ МОЗ України № 59 від 22 березня 1996 року «Про затверд-ження граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповно-літніми», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.04.1996 р. за       № 183/1208 – К., 1996 р. – 3 с;

89. Закон України від 1 липня 1993 року № 3356-XII «Про колективні договори і угоди» (зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 17 грудня 1996 року № 607/96-ВР, від 23 січня  1997 року № 20/97-ВР – К., 1993 р. – 8 с;

90. НПАОП 0.00-1.55-77 «Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов этого питания, норм бесплатной выдачи вита-минных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактичес-кого питания»), затверджено постановою Держкомпраці СРСР і Президією ВЦСПС від 7 січня 1977 року № 4/П-1  – М., 1977 р. – 230 с.;

91. Наказ Держнаглядохоронпраці від 28 грудня 1993 р. № 135 «Про типове положенням про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці» – К. 1993 р. – 6 с.;

82. ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» – М.,  1990 р. – 6 с.;

83. ГОСТ 14.312-74 Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. «Основные формы организации техноло-гических процессов» – М., 1974 р.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ

Рекомендовано нові кваліфікаційні вимоги для працівників ДСНС, які навчаються за підготовкою спеціаліста за спеціалізацією: «Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт» спеціальності 7.17020101 «Цивільний захист»

Завдання та обов’язки.

Організовує та здійснює заходи щодо запобігання виникненню над-звичайних ситуацій на потенційно вибухонебезпечних об’єктах, які об-слуговує (зона відповідальності).

Організовує інженерне забезпечення саперних, піротехнічних, та ви-бухових робіт на закріплених об’єктах.

Проводить роботи із знешкодження та ліквідації застарілих боєприпа-сів.

Бере участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію вибухонебез-печних об’єктів, що потребують спеціального обслуговування, та комісій із розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ви-бухами.

Бере участь в обстеженні об’єктів на закріпленій за ним території з метою профілактики виникнення надзвичайних ситуацій. Перевіряє їх на відповідність нормам і правилам безпеки, викладеним у чинних норматив-них і методичних документах.

Аналізує стан техногенної безпеки арсеналів, складів, майстерень, підприємств тощо, де застосовуються (зберігаються) вибухонебезпечні ре-човини, оцінює стан їх противибухового захисту, а також готовність таких об’єктів до проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх нас-лідків.

Організовує виконання робіт на об’єктах за договорами на платній основі щодо надання додаткових платних послуг юридичним та фізичним особам, що не суперечить та не заважає основній діяльності.

Готує проекти планів, наказів, інструкцій, нормативно-методичних документів по запобіганню (профілактиці) виникненню вибухів на потен-ційно вибухонебезпечних об’єктах закріпленого за ним району. Забезпечує створення та ведення інформаційного банку даних про стан вибухонебез-печності об’єктів на закріпленій території. Бере участь у розробці проектів оперативних планів ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з вибуха-ми, а також обґрунтувань, пояснювальних записів та звітів. Прогнозує розвиток сценаріїв виникнення вибухонебезпечних надзвичайних ситуацій в районі обслуговування.

Контролює виконання військовими формуваннями Міноборони Ук-раїни (арсеналами, базами і складами ракет та боєприпасів) заходи з ути-лізації боєприпасів.

Видає дозвіл на виконання робіт з утилізації будь-яких ВНП.

Погоджує нормативні документи з питань утилізації боєприпасів, які розроблені військовими формуваннями Міноборони України (арсеналами, базами і складами ракет та боєприпасів).

Погоджує державні контракти (договори) з утилізації боєприпасів.

Здійснює контроль за обігом вибухонебезпечних продуктів утилізації в місцях її проведення.

У разі потреби залучається до перевезення боєприпасів до місць ути-лізації з дотриманням вимог законодавства з питань перевезення небезпеч-них вантажів.

Залучається, у разі неможливості розбирання боєприпасів на елемен-ти через конструктивні особливості або тип вибухових речовин, до знищен-ня шляхом підриву чи спалювання.

Контролює проведення згідно із законодавством комплексної утиліза-ції боєприпасів на підприємствах оборонно-промислового комплексу, ін-ших підприємствах усіх форм власності.

Здійснює контроль відповідно до законодавства ведення обліку, реа-лізації або знищення продуктів утилізації боєприпасів в місцях її прове-дення.

Повинен знати.

Законодавчо-нормативні акти України з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного харак-теру; статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують функціонування оперативно-рятува-льних служб; правила зберігання, знешкодження, застосування вибухоне-безпечних предметів; техніку та обладнання, які використовуються під час аварійно-рятувальних робіт при вибухах; вимоги чинних правил та інструк-цій із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій вибухового харак-теру; організацію проведення аварійно-рятувальних робіт вибуховим спосо-бом; типові плани реагування на надзвичайні ситуації вибухового характеру (локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій); основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробни-чої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середо-вища; розташування та стан потенційно вибухонебезпечних об’єктів; дже-рела та шляхи ліквідації надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення.

Порядок та правила утилізації вибухонебезпечних предметів; заходи безпеки при поводженні з ракетами і боєприпасами під час проведення робіт з утилізації; організацію утилізації та знищення ракет і боєприпасів на арсе-налах, базах та складах ракет та боєприпасів.

Повинен розбиратися в питаннях утилізації ВНП і тим самим контро-лювати роботу арсеналів баз і складів та давати дозвіл на виконання робіт з утилізації будь-яких ВНП.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професій-ного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом:

Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт І категорії. Стаж роботи за фахом в оперативно-рятувальній службі на посаді інженера ІІ категорії не менше 2 років;

Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт ІІ категорії.

Стаж роботи за фахом в оперативно-рятувальний службі на посаді інженера менше 1 року;

Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт. Без вимог до стажу роботи.

# Footnotes

Далі за текстом – бази

# Text boxes

Охоронне освітлення

Спіраль

Бруно

МПП

Огородження 1-го рубежу охоронної сигналізації Н=2,5–3,5 м

Устаткування 3-го рубежу охоронної сигналізації

(технічних засобів спостереження

Внутрішнє огородження

Н= 2м

Устаткування 2-го рубежу охоронної сигналізації

СКВС

50-ти метрова проти-пожежна полоса

МПС

Автомобільний шлях (стежка наряду)

КСС

КСС

Попереджувальне огородження Н=1,5–2 м

Рисунок 2.2 – Влаштування охоронного периметра