## УДК 681.3

В.А. Дурєєв, к. т. н., доцент, доцент кафедри

Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

РІВНЯННЯ ДИНАМІКИ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ

ТЕПЛОВОГО ПОЖЕЖНОГО СПОВІЩУВАЧА

Сучасні системи пожежної сигналізації (СПС) містять адресно-аналогові пожежні сповіщувачі (СП), у документації до яких не завжди наведено їх основні технічні дані. Для дослідження ефективності роботи СП необхідна інформація про динамічні параметри складових їх елементів, зокрема чутливого елементу (ЧЕ).

Динамічні параметри СП можна визначити, з його математичної моделі, яка враховує матеріал ЧЕ, його конструктивне оформлення, а так само діапазон робочих температур. Таким чином, існує проблема поліпшення технічних даних динамічних параметрів елементів СПС.

Виконано математичний опис ЧЕ СП з термістором в інтервалі робочих температур, з урахуванням конструктивного оформлення ЧЕ [1, 2].

Отримано рівняння динаміки термістора в відносних змінних:

| ; | (1) |
| --- | --- |

| ; , | (2) |
| --- | --- |

де: ТТ – постійна часу термістора, с; КТ – коефіцієнт посилення термістора; ,  – відносні змінні; С – теплоємність матеріалу термістора, Дж∙кг-1∙К-1; m – маса термістора, кг; α – коефіцієнт конвективного теплообміну, Вт∙м-2 ∙К-1; F– площа поверхні термістора, м2; Т – температура термістора, К; τ – час, с; ТВ – температура навколишнього повітря, К; b  – константа, що ураховує матеріал термістора.

З отриманого рівняння випливає, що для зменшення інерційності чутливого елемента сповіщувача, необхідно зменшувати масу термістора і збільшувати його площу. Крім того, для зниження інерційності СП, на чутливому елементі може бути розміщений пластинчастий радіатор.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дуреев В.А. Математическое описание чувствительного элемента максимального теплового пожарного извещателя с терморезистором / В.А. Дуреев, А.Н. Литвяк // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: НУГЗУ. – 2012. № 32 – С. 74–77. Режим доступу:

http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol32/dureev.pdf

2. Дуреев В.А. Математическая модель чувствительного элемента теплового пожарного извещателя с термистором // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: НУГЗУ. – 2016. Випуск 40 – С. 90–93.  Режим доступу:

http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol40/dureev.pdf

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Надзвичайні ситуації: безпека та захист» 20-21 жовтня 2017 року Черкаси-2017

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

Довідка про автора

| 1 | Прізвище, ім’я, по батькові | Дурєєв Вячеслав Олександрович |
| --- | --- | --- |
| 2 | Посада | Доцент кафедри |
| 3 | Науковий ступень, вчене звання | Кандидат технічних наук, доцент |
| 4 | Повна назва організації | Національний університет цивільного захисту України |
| 5 | Поштова адреса організації | 61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94 |
| 6 | Телефон | 050-406-37-50 |
| 7 | E-mail | asbit@nuczu.edu.ua |
| 8 | Номер секції | Секція 2. Технології пожежної та техногенної безпеки. |
| 9 | Назва доповіді | Рівняння динаміки чутливого елементу теплового пожежного сповіщувача |
| 10 | Необхідне технічне забезпечення Поселення | ––––––––––––––––––––––––––––– |