Світлична С.Д., Атаманчук О.О.

Розрахунок на міцність багатошарових резервуарів

для збереження легкозаймистих рідин з урахуванням

початкового неосесиметричного деформування

Постановка проблеми. Розрахунок міцності резервуарів для зберігання легкозаймистих рідин відноситься до актуальних проблем протипожежного захисту об'єктів. З технологічної точки зору зручно виготовляти резервуари циліндричної форми.

Однією з проблем, що виникають при проектуванні таких резервуарів, є точна оцінка напруженого стану їх стінок при внутрішніх імпульсних навантаженнях, що імітують силовий вплив в критичних ситуаціях. Зокрема, може виникнути випадок, коли вогнище ініціювання знаходиться не в центрі резервуара, а на деякій осі. Тоді для початкового періоду деформації можна розглядати неосесиметричне навантаження циліндричної частини резервуару.

Виклад основного матеріалу. В роботі розвивається чисельно-аналітичний підхід до вирішення нестаціонарних задач теорії пружності, описаний в роботах [1-3].

Для того, щоб резервуари витримували великий динамічний тиск, доцільно виготовляти їх із композитних матеріалів, наприклад, у вигляді багатошарової оболонки. Опис деформування циліндричної частини резервуару проводиться за допомогою рівнянь динамічної теорії пружності в циліндричній системі координат [4].

Розглядається нестаціонарне деформування пружного циліндра, що складається з N шарів постійної товщини. Шари знаходяться в умовах жорсткого контакту. Нумерація шарів призводиться в напрямку зростання радіальної координати. На внутрішній граничній поверхні 1-го шару і на зовнішній поверхні шару з номером N задаються радіальні і окружні напруження як функції часу і окружної координати, що моделюють зміну імпульсного тиску на поверхнях резервуара.

Для відділення кутової координати застосовується розкладання функцій, що входять в вихідні рівняння руху пружного середовища і в граничні умови, в ряди Фур'є. Для виключення часової змінної застосовується інтегральне перетворення Лапласа.

Потім побудова рішення зводиться до використання модифікованих функцій Бесселя і виконання оберненого перетворення Лапласа, що забезпечує отримання формул для компонент тензора напружень в просторі оригіналів.

Задоволення граничним умовам призводить до системи інтегральних рівнянь Вольтерра за часом. Для її вирішення застосовується чисельний підхід, що складається в зведенні аналізу інтегральних рівнянь до розв'язання системи алгебраїчних рівнянь за допомогою апроксимації залежних від часу функцій сходинково-постійними аналогами.

Висновки. Дана методика розрахунку забезпечує точне задоволення системам початкових, граничних і контактних умов і дає можливість точно визначити значення компонент тензора напружень, що розвиваються в разі критичної ситуації вибухового характеру в циліндричної частини багатошарового резервуара.

Цитована література

- Гузь А.Н. Гидроупругость систем оболочек / А.Н. Гузь,В.Д. Кубенко, Бабаев  А.Э.–К.: Вища школа, 1984.–208 с.

- Янютин Е.Г. Импульсное деформирование  упругих элементов конструкций / Е.Г. Янютин.–К.: Наук. думка, 1993.–147 с.

- Янютин Е.Г.. Импульсные воздействия на упруго деформируемые элементы конструкций / Е.Г. Янютин, И.В. Янчевский. – Харьков: ХГАДТУ (ХАДИ), 2001.–184 с.

- Ляв. А. Математическая теория упругости / А. Ляв. – М.–Л.: Гостехиздат, 1965.– 674 с.