Ковальов Олександр

НУГЗУ, Харків

РОЗРОБКА НОВИХ ВСЮДИХІДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОКРАЩЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Вступ. Розвиток системи національної оборони України, з урахуванням нових загроз та викликів неможливий без розробки нових видів інженерно-саперної техніки, до яких належать: плаваючі транспортери, інженерно-розвідувальні машини і машини розмінування. Дані транспортні засоби застосовуються при: проведенні інженерної розвідки місцевості та об'єктів; прокладання безпечних маршрутів пересування; перевезення людей і вантажів у будь-яких дорожніх і позашляхових умовах, в тому числі і по воді; проведенні аварійно-рятувальних робіт під час надзвичайних ситуацій (підтоплення, снігові замети, сіли); розмінуванні та розчищення територій від боєприпасів, що не розірвались.

Для успішного виконання поставлених завдань у будь-яких дорожніх і позашляхових умовах інженерні машини повинні мати наступні характеристики рухливості: висока вантажопідйомність, прохідність, маневреність; мінімальний тиск на опорну поверхню; амфибійність. В даний час не існує інженерних машин, які в повній мірі задовольняють всім перерахованим умовам рухливості, тому що вони є взаємовиключними для існуючих ходових систем. Тому актуальною науково-технічною задачею є обґрунтування і розробка нового типу ходової системи для інженерної машини високої рухливості. Ходова система нового типу повинна забезпечити пересування своїм ходом по будь-якій поверхні (дороги загального користування з твердим покриттям, бездоріжжя, водна поверхня та топляк, тонкий лід, снігова цілина, болота тощо), а також забезпечити високу вантажопідйомність при мінімальному тиску на опорну поверхню.

1. Аналіз останніх досягнень і публікацій. До зразків спеціальної техніки відносяться: плаваючі транспортери, інженерно-розвідувальні машини (ІРМ) і машини розмінування. Прикладом зразків інженерно-саперних машин з гусеничним ходом є: ІРМ «Жук» (Рис 1а.), машина розгородження Terrier (Рис. 1б.). Прикладом інженерних машин прокладки маршруту і розмінування з колісним ходом є: машина розмінування «Искатель» (Рис 2а.) та інженерна машина Buffalo (рис. 2б).

а) ІРМ «Жук»			      б) Машина розгородження Terrier

Рис. 1. Інженерно-саперна машина на  гусеничному ходу

а) Машина розмінування «Искатель»		б) інженерна машина Buffalo

Рис. 2. Інженерно-саперні машини на колісному ходу

Прикладом амфібійних машин підвищеної прохідності являються: вантажна амфібія LARC-5 (Рис 3а.) та плаваючий транспортер ПТС-4 (Рис 3б.). Також відомі зразки спеціалізованих машини для використання переважно на водних об'єктах, такі як великі і малі апарати на повітряній подушці (АВП) (рис. 4а) та аероглісери (рис. 4б).

а) грузова амфібія LARC-5			б) ПТС-4

Рис. 3 Амфібійні машини підвищеної прохідності

Використання транспортних машин на повітряній подушці в наземних умовах являє собою надскладну задачу, обумовлену наступними причинами: великі енергозатратами на створення повітряної подушки, складність утримання машини на місці або на курсі при боковому вітрі, на схилах та ін., недостатня маневреність АВП.

а) АВП					б) аероглісер

Рис. 4 Спеціалізовані машини порятунку на водних об'єктах

Для успішного виконання необхідних завдань в будь-яких дорожніх та позашляхових умовах сучасні спеціальні машини повинні мати наступні характеристики рухливості: висока вантажопідйомність, прохідність, маневреність; мінімальний натиск на опорну поверхню, амфібійність.

Виходячи із аналізу фізичних принципів пересування та існуючих типів транспортних движетелів, пропонується використання в якості ходової системи інженерної машини гібридної комбінації повітряної подушки і колісних движетелів з’єднаних з корпусом машини довгоходовими керованими підвісками. Використовуючи керовану повітряну розгрузку опорно-рушійних пристроїв можливі режими руху з повною повітряною розгрузкою (над водною поверхнею, тонким льодом і т.д.), частковою повітряною розгрузкою (по бездоріжжю, болотах і т.д.), без повітряної розгрузки (по дорогах з твердим покриттям).

Роботи зі створення подібного типу транспортних засобів з повітряною розгрузкою (ТЗПР) проводяться в різних країнах в рамках закритих науково-дослідних робіт. На рис. 5. представлена експериментальна модель ТЗПР, яка розроблена у національному дослідному університеті техніки і технологій «Московський державний технічний університет ім. Н.Э.Баумана» (РФ) .

Рис. 5. Експериментальний прототип «Транспортного засобу з повітряним розвантаженням»

Аналогічні проекти проводять у компаніях Aerojet Rocketdyne (США) та Bell Helicopter (США).

2. Постановка задачі та її рішення. Для розробки теоретичних основ і математичної моделі руху ТЗПР необхідно розглянути зовнішні силові фактори, що діють на ТЗПР при русі в режимі часткового розвантаження, і привести їх аналітичні вирази.

Теоретичне дослідження експлуатаційних характеристик ТЗПР пов'язане з побудовою математичної моделі їх руху, яка відповідає різноманітним режимам і умовам експлуатації, і подальшим її доведенням до практичних рішень. У загальній постановці задачі рух ТСВР у тривимірному просторі з урахуванням принципіальної можливості реалізації усіх шести ступенів свободи, може бути відповідним вільному руху твердого тіла, як це робиться в теорії літальних апаратів, а також в теорії апаратів на повітряній подушці (АПП) . При русі над твердим екраном в режимі часткового розвантаження математична модель руху ТЗПР значно спрощується. Загальною особливістю зовнішньої взаємодії ТЗПР, що відрізняє їх від відомих традиційних схем АПП, завдяки здатності рухатися в режимах часткового розвантаження, є наявність додаткових сил взаємодії з екраном, обумовлених контактом тіла машини з опорною поверхнею через контактуючі елементи конструкції (колісні рушії). Тому відповідно до природи зовнішніх сил їх головний вектор має вигляд:

(1)

де:  – гравітаційна сила (сила тяжіння); – головний вектор аеродинамічних сил; – головний вектор сил взаємодії з екраном.

Під силами взаємодії з екраном будемо розуміти нормальну реакцію і сили тертя. Із (1) видно, що сили, які діють зі сторони екрану, займають одне із основних місць в зовнішній взаємодії ТЗПР. При зависанні над горизонтальним твердим екраном в режимі повної розгрузки АПП по відношенню до будь якого можливого горизонтального переміщення  знаходиться в стані байдужої рівноваги, при цьому ускладняються питання  забезпечення керованості і стійкості руху машини по заданому курсу. При зависанні ТЗПР у режимі часткової розгрузки через колісні рушії здійснюється утримуючий зв'язок, реакції якої (сили, які діють зі сторони екрану) можуть бути використані для поліпшення керованості і стійкості руху ТЗПР.

Розглянемо позиційні зовнішні силові фактори, покажемо їх розподіл по корпусу ТЗПР і наведемо їх кількісну оцінку (рис.6).

1. Гравітаційна  сила

Сила тяжіння, прикладена в точці C – точка центра масс,

Qan = mg,					(2)

де: m – маса, g = 9,81 м/с – прискорення вільного падіння тіл.

Проекції на рухомі осі при горизонтальному екрані:

Рис. 6. Розрахункова схема стану динамічної рівноваги ТЗПР

; 		(3)

де Ψ – кут крену ТЗПР; θ – кут дифферента ТЗПР.

Моменти щодо цих осей:

2. Аеродинамічні сили:

Активна сила тяжіння повітряного гвинта T направлена уздовж поздовжньої осі ТЗПР:

(4)

де  – статистична тяга;  – результуючий вектор швидкості потоку повітря, що набігає в напрямку поздовжнього руху ТЗПР:

(5)

де Vвх – проекція вектора швидкості зустрічного потоку повітря на вісь X; 
V1 = const – постійна величина.

Сила T прикладена в точці S (Xs;Ys;0). Проекція на вісь: XT = T, Yt=0, ZT = 0T

(6)

Моменти:

(7)

Розвантажувальна (підйомна) сила P повітряної подушки спрямована перпендикулярно до площини екрану, прикладена в точці D (XD, YD, ZD).

Прийнявши тиск за обсягом подушки постійним, можна рахувати:

(8)

де  – тиск повітряної подушки;  – площа повітряної подушки.

При цьому вектор сили P проходить через центр тяжіння плоскої фігури – проекції повітряної подушки на площину екрану.

Проекції на осі:

Xp = 0, Yp = P cos θ, Zp = - P sin θ.			(9)

Моменти:

Mxp = - YPZD + ZPYD, ; Myp = - ZP XD, ; Mzp = YP XD,		(10)

3. Сили опору:

Проекції вектора повного аеродинамічного опору на осі:

- продольна аеродинамічна сила

(11)

- нормальна аеродинамічна сила

(12)

- поперечна аеродинамічна сила

(13)

де  – коефіцієнти відповідно продольної, нормальної, поперечної аеродинамічних сил опору; ρ – щільність повітря;  – проекції вектора швидкості зустрічного потоку повітря на осі; Sмид – площа миделевого перетину; 
Sбок  – площа бокової проекції тіла ТЗПР на діаметральну площину.

Вираз   – визначає швидкісний напір в напрямку j-той осі.

Моменти щодо осей:

- аеродинамічний момент крену

(14)

- аеродинамічний момент рискання

(15)

- гідродинамічний диферентуючий момент

(16)

де  – координати точок докладання складових Xa, Ya, Za (при рівномірному розподілі швидкісного напору, точки докладання цих сил збігаються з центрами тяжіння плоских фігур з площами Sмид, Sвп, sбок).

Реактивний момент повітряного гвинта має величину

(17)

де N2 – корисна площа аеродинамічного рушія;  ω – кутова швидкість гвинта.

Площина дії  паралельна координатній площині YCZ, тому

(18)

Сила імпульсного опору Rимп прикладена в області отвору прийому повітря, діє в площині, паралельній YCZ, виникає із-за реакції повітря, яке попадає в забірник повітря вентилятора:

(19)

де Q1 – об'ємна витрата повітря, що засмоктується вентилятором.

При симетричному (відносно діаметральної площини) розташуванні вентилятора:

; 		(20)

Моменти:

;  ; 		(21)

де XF, YF, ZF – координати точки F прикладання сили

Сила реакцій повітряних струменів  діє в площині екрана. Складові по осях будуть визначатись:

; 			(22)

де  – об'ємна витрата повітря, яке витікає в місці  стику гнучкого огородження з екраном в напрямку j -той осі.

Згідно рекомендаціям при висінні АПП над твердим екраном можна розрахувати

, 				(23)

де XB, YB, ZB – координати точки B прикладання сили RR;  Qan – інерційні силові фактори повітря, яке протікає по трактам  ТЗПР.

Із цих інерційних сил виділимо коріолісові сили інерції, які виникають при переносному обертанні корпусу ТСВР і відносному поступальному русі повітря.

Коріолісове прискорення в векторній формі

(24)

де  – вектор переносного обертання; – вектор швидкості повітря відносно тіла ТЗПР.

По модулю коріолісове прискорення

(25)

Сила інерції Коріоліса  (направлена протилежно вектору ).

(26)

де mв – маса повітря, що протікає та володіє коріолісовим прискоренням.

При відомому напрямку вектора  і положенні точки докладання K (XК, YК, ZК) проекції і моменти відносно осей визначаються аналогічно попереднім векторам.

4. Реактивні сили, які діють на ТЗПР зі сторони екрану

Нормальні реакції на опорні рушії лівого і правого боку ТСВР Nл, Nпр направлені перпендикулярно до площини екрану. При симетричному розподілі навантаження на всі рушії їх реакції рівні між собою (Nл = Nпр) і епюри контактних тисків на площині рушіїв рівномірні, деформації всіх пружин підвіски однакові: λлi = λпрi = λл = λпр = λ, реакції при цьому по величині рівні.

NЛ = Nпр = ncλ					(27)

де с – коефіцієнт жорсткості пружин підвіски при лінійній пружності (c=const); n – число пружин.

У випадку нелінійної пружності  реакції визначаються співвідношенням

(28)

де с – коефіцієнт жорсткості залежить від деформації пружин: c = c (λ).

Кути крену θ і диференту ψ при симетричному розподілу навантаження вважаємо рівним нулю (θ = 0, ψ = 0). Покажемо, як змінюються реакцій Nл і Nпр при наявності крену і диференту.

При позитивному значенні кута крену (θ > 0) ліва сторона ТЗПР розвантажується, права становиться більш навантаженою. Величини зміни деформації пружин підвіски від крену:

(29)

Тоді реакції опорних рушіїв при лінійній пружності пружин

; 			(30)

Якщо пружність пружин нелінійна, то

; 			(31)

При позитивному куті диферента (Ψ > 0) передні пружини підвіски розвантажуються, задні стають більш навантаженими. Зміна деформації в i-тій пружині при наявності диферента:

(32)

де – відстань пружини до середини опорного рушія.

При лінійній пружності пружини, зусилля в ній складає:

(33)

При цьому необхідно враховувати знак xпрi (відлік xпрi  в напрямку поздовжньої осі ТСВР).

Сумарна реакція опорного рушія при лінійної пружності пружин:

(34)

При симетричному розташуванні пружин щодо осі Z,  і тоді:

Nдв = N0 					(35)

Вважаючи екран плоским, контактний тиск по площі поверхонь опорних рушіїв можна визначити за формулою:

(36)

де PH0 = 2N0 – нормальна сила тиску ТЗПР на екран при симетричному її положенні (діє уздовж осі Y);  Mx, My – моменти відносно осі X та Y;  – площа поверхні  опорних рушіїв (L і b – довжина і ширина);  JX, JZ – моменти інерції площі рушіїв відносно осі X і Z відповідно

(37)

де B – відстань між поздовжніми осями опорних рушіїв; X, Y – координати точки з контактним тиском Gконт.

Приймаючи в будь-якому перетині контактне навантаження рівномірно розподіленим в поперечному напрямку (паралельному осі Z) нехтуючи розміром b, з (36) одержимо вираз її інтенсивності q:

(38)

5. Силові фактори тертя

Наявність контакту ТЗПР з екраном через поверхню опірних рушіїв визначає  додатковий опір руху в поздовжньому напрямку, а також обмежує можливість переміщення його в поперечному напрямку за рахунок виникаючих сил тертя. Крім цього, сили створюють момент, що перешкоджає повороту ТЗПР в площині екрану.

Оскільки контактний тиск на ліві та праві опорні рушії не однакові, то сили тертя слід розглядати для лівих і правих опорних рушіїв окремо. Враховуючи конструктивні особливості опорних рушіїв (радіальний розмір, тип протектора і т.д.), а також специфічні особливості тертя, виникає необхідність врахування двох різних коефіцієнтів тертя: fx - коефіцієнт поздовжнього і fz - коефіцієнт поперечного тертя. Сили тертя приймаємо, що підпорядковуються закону Кулона, і їх величина пропорційна нормальному тиску. Розглянемо силові фактори, що виникають від тертя опорних рушіїв.

Сила поздовжнього тертя:

Для лівих і правих опорних рушіїв:

; 				(39)

Сумарна сила поздовжнього тертя:

(40)

де сила нормального тиску ТЗПР на екран:

PH = Nл + Nпр 				(41)

Аналогічно силі поперечного тертя:

;  ; 			(42)

Момент опору повороту ТСВР від тертя щодо довільної точки M (Хм; Zм) складається із моментів сил поздовжнього і поперечного тертя лівих і правих опорних рушіїв:

(43)

C урахуванням того, що сили поперечного тертя перешкоджають переміщенню точок лівих і правих опорних рушіїв в площині екрану, то момент опору i-того опорного рушія щодо довільної точки площини екрану М визначається за формулою:

(44)

де: 									(45)

Тут в першому випадку знак «+» ставиться до правих опорних рушіїв, а «-» - до лівих опорним рушіїв; у другому випадку знак «+» ставиться до задніх опорних рушіїв, а «-» - до передніх опорних рушіїв. Співвідношення (45) справедливо незалежно від того, чи знаходиться ТЗПР в стані спокою або здійснює поздовжній рух. Момент сил поздовжнього тертя відносно точки M:

(46)

Поворот ТЗПР може відбуватися відносно найбільш навантаженого опорного рушія. Момент опору тертя при цьому на підставі (3,47-3,49) має вигляд:

(47)

У підсумку зазначимо обертальні похідні зовнішніх силових факторів, які слід враховувати при непоступальному русі ТЗПР.

Сили і моменти аеродинамічного опору:

;  ; 		(48)

Сили і моменти рушія

;  ; 		(49)

Сили і моменти від повітряної подушки визначаються:

;  ; 	(50)

Повні моменти крену і диференту складаються з двох складових: демпфуючього та відновлюючого моментів

; 		(51)

Висновки

- Проведено огляд типів рушіїв спеціальних інженерних машин.

- Запропоновано використання в якості ходової системи інженерної машини, комбінації повітряної подушки і колісних рушіїв, з'єднаних з корпусом машини довгоходовими керованими підвісками.

- Показано що раціональним режимом експлуатації, що дозволяє найбільш повно реалізувати всі переваги АВП, є рух з частковим розвантаженням опорно-рушійних пристроїв за допомогою повітряної подушки. При цьому величина розвантаження повинна задаватися водієм в залежності від дорожніх умов.

- Розглянуто зовнішні силові фактори, що діють на ТСВР при русі в режимі часткового розвантаження, і наведено їх аналітичні вирази, необхідні для розробки математичної моделі.

Література

- Проектирование полноприводных колесных машин / [Афанасьев Б.A., Бочаров И. Ф., Жеглов Л. Ф.. и др.]; под ред. Б. А. Афанасьева. — [Том-1]. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999 — 488 с.

- Донской Д.В. Разработка инженерной машины разминирования с воздушной разгрузкой / Д.В. Донской, А.А. Ковалёв // «Проблеми пожежної безпеки»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конф. – Х.: НУЦЗУ, 2016. – С. 277-282

- Демешко Г. Ф. Сферы и проблемы использования современных СВП НТО им. академика А.Н. Крылова. / Демешко Г. Ф.  — Л.: Наука, 1980. - 132с.

- Киркин С.Ф. Амфибийные транспортные машины с воздушной разгрузкой / С.Ф. Киркин // Международный ежегодник. Jane's High-Speed Marine Transportation, London. — 1997. — С. 115—118.

- After Long Deployment, Leaders Praise Navy-Marine Team : (обзорная статья) [Электронный ресурс] / Cheryl Pellerin — American Forces Press Service // Top issues — Science and technology: http // http://www.defense.gov/News/Special-Reports/0715_science-tech.

- Вашкевич К.П. Уравнение движения летательного аппарата на воздушной подушке / К.П. Вашкевич // Труды ЦАГИ. — 1963. — С. 137-174 .

- Агейкин Я.С. Вездеходные колёсные и комбинированные движители / Агейкин Я.С. — М.: Машиностроение ,1972. - 183с.

- Движители транспортных средств высокой проходимости / [Армодеров, Бочаров И.Ф, Филюшкин A.B.. и др.]; под ред. Р.Г. Армодерова. — М.: Изд-во Транспорт, 1972 — 102 с.

Проведено огляд ходових систем спеціальних інженерних машин різних типів. Показана можливість використання в якості ходової системи комбінації повітряної подушки і колісних рушіїв. Розглянуті зовнішні силові фактори, що діють на спеціальну машину з повітряної розвантаженням ходової системи при русі в режимі часткового розвантаження.

Ключові слова: інженерна машина, ходова система, повітряне розвантаження.

The review of systems to ensure the movement special engineering machines of various types. The possibility of use as a ensure propulsion of system of the air cushion combination and wheel propulsion. Considered external force factors acting on a special machine with an air suspension system of trucks when driving in the partial unloading mode.

Keywords: engineering machine, undercarriage systems, air unloading.

# Footnotes

Проектирование полноприводных колесных машин / [Афанасьев Б.A., Бочаров И. Ф., Жеглов Л. Ф.. и др.]; под ред. Б. А. Афанасьева. — [Том-1]. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999 — 488 с.

Донской Д.В. Разработка инженерной машины разминирования с воздушной разгрузкой / Д.В. Донской, А.А. Ковалёв // «Проблеми пожежної безпеки»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конф. – Х.: НУЦЗУ, 2016. – С. 277-282

Демешко Г. Ф. Сферы и проблемы использования современных СВП НТО им. академика А.Н. Крылова. / Демешко Г. Ф.  – Л.: Наука, 1980. - 132с.

Киркин С.Ф. Амфибийные транспортные машины с воздушной разгрузкой / С.Ф. Киркин // Международный ежегодник. Jane's High-Speed Marine Transportation, London. — 1997. — С. 115—118.

After Long Deployment, Leaders Praise Navy-Marine Team : (обзорна стаття) [Електронний ресурс] / Cheryl Pellerin — American Forces Press Service // Top issues — Science and technology: http // http://www.defense.gov/News/Special-Reports/0715_science-tech.

6.	Вашкевич К.П. Уравнение движения летательного аппарата на воздушной подушке / К.П. Вашкевич // Труды ЦАГИ. — 1963. — С. 137-174 .