ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ПРОЦЕССА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ В УКРАИНЕ

Ковалёв А. А.

кандидат технических наук,

доцент кафедры инженерной и аварийно-спасательной техники

Национальный университет гражданской защиты Украины

г. Харьков, Украина

Гарбуз С. В.

преподаватель кафедры пожарной и техногенной безопасности объектов и технологий

Национальный университет гражданской защиты Украины

г. Харьков, Украина

Для надёжной и безопасной эксплуатации резервуаров хранения нефтепродуктов, резервуары выводятся из эксплуатации для проведения плановых, внеплановых и капитальных ремонтных работ, а также для проведения периодической очистки [1]. Самой сложной и экологически опасной технологической операцией выполняемой при выводе резервуаров из эксплуатации, является их дегазация, проводимая в Украине преимущественно путём принудительной вентиляции. Согласно действующим в Украине правилам проведения дегазации резервуаров [2], при выбросе из резервуара газовоздушной смеси, наибольшая концентрация вредных веществ в приземном слое атмосферы не должна превышать максимальной разовой предельно допустимой концентрации, которая составляет 5 мг/м3. Для поддержания концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы в рамках ПДК, экологически опасный процесс дегазации «растягивают» от 2 до 4 суток, разделяя его на 6 стадий, различающихся скоростью подачи атмосферного воздуха и интенсивностью воздухообмена в резервуаре [2-3].

Для определения степени негативного экологического воздействия, а также основных технологических параметров существующего способа принудительной вентиляции резервуаров для хранения светлых нефтепродуктов, был создан экспериментальный стенд геометрически подобный резервуару РВС-5000, объемом 5000 м3, схема которого представлена на рис. 1.

Рис. 1 Принципиальная  схема экспериментальной установки

1 – экспериментальный резервуар; 2 – вентилятор; 3 – линии подачи воздуха; 4 – клапан сброса избыточного давления воздуха; 5 – ротаметр; 
6 – тройник; 7 – штатив; 8 – электронные весы; 9 – емкость с нефтепродуктом; 10 – трубки для отбора проб на газовый анализ; 
11 – разбавитель (РП-1); 12 – сорбционный фильтр (ФС-1); 
13 – газоанализатор универсальный «ГАНК-4»; 14 – кабель для подключения к ПЭВМ; 15 – ПЭВП; 16 – регулируемая заслонка на линии удаления паров (имитация фильтра); 17 – ротаметр;

Исходные данные, используемые в расчетах и результаты проведенного эксперимента представлены в таблице 1.

Таблица 1

Исходные расчётные данные и результаты эксперимента в пересчёте для резервуара РВС-5000

| Параметр вентиляции и выбросов паров нефтепродуктов | Стадия 1 | Стадия 2 | Стадия 3 | Стадия 4 | Стадия 5 | Стадия 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрация паров нефтепродуктов до начала вентиляции (С(0,5 НПВ) | 300 г/м3 | 100 г/м3 | 50 г/м3 | 10 г/м3 | 5 г/м3 | 0,3 г/м3 |
| Концентрация паров нефтепродуктов после вентиляции | 100 г/м3 | 50 г/м3 | 10 г/м3 | 5 г/м3 | 0,3 г/м3 | 0,1 г/м3 |
| Количество газоотводных труб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Диаметр устья трубы | 0,16 м | 0,25 м | 0,25 м | 0,25 м | 0,25 м | 0,25 м |
| Высота трубы | 14,9 + 2 = 16,9 м (14,9 м - высота резервуара; 2 м - высота газоотвода) |
| Производительность вентиляции | 500 м3/ч | 1000 м3/ч | 3000 м3/ч | 5000 м3/ч | 10000 м3/ч | 40000 м3/ч |
|  | 0,14 м3/ч | 0,28 м3/ч | 0,83 м3/ч | 1,4 м3/ч | 2,8 м3/ч | 11,1 м3/ч |
| Скорость выхода газовоздушной среды | 5,6 м/с | 5,6 м/с | 16,8 м/с | 28 м/с | 50 м/с | 50 м/с |

Таблица 1 (продолжение)

| Параметр вентиляции и выбросов паров нефтепродуктов | Стадия 1 | Стадия 2 | Стадия 3 | Стадия 4 | Стадия 5 | Стадия 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность вентиляции | 54 ч. | 17,2 ч. | 11,5 ч. | 2,75 ч. | 1,3 ч. | 4,4 ч. |
| Количество нефтепродуктов, удаляемых в атмосферу | 1000 кг | 250 кг | 200 кг | 25 кг | 23,5 кг | 1,0 кг |
| Выброс паров нефтепродуктов в секунду | 5 г/с | 4 г/с | 3,5 г/с | 2,5 г/с | 1,48 г/с | 0,06 г/с |

Результаты проделанных расчетов показывают значительную экологическую опасность существующего процесса дегазации резервуаров для здоровья человека и прилежащих экосистем. Процесс принудительной вентиляции резервуара РВС-5000 занимает 91,15 часа, при этом в атмосферный воздух поступает 1,5 т. паров нефтепродуктов, вызывая следующие негативные последствия:

- Пары углеводородов высокотоксичны и оказывают отравляющее действие на организм человека и прилегающие экосистемы;

- Пары углеводородов легковоспламеняемы, вытеснение из резервуара значительного количества углеводородных паров повышает пожарную опасность процесса дегазации;

- Прямой экономический ущерб, вследствие потерь нефтепродукта при рассеивании паров углеводородов в атмосфере. При этом, действующий в Украине ВБН В.2.2-58.1-94, только рекомендует, для уменьшения экономических потерь, применение на резервуарах установок улавливания паров нефтепродуктов.

Несмотря на отсутствие залпового выброса углеводородов в атмосферный воздух, опасность для здоровья человека и прилегающих экосистем обусловлена продолжительным временем воздействия относительно малых выбросов, учёт которых обязателен при оценке экологической опасности дегазации, в Европейском союзе (ЕС), США, Канаде и Японии [4-6].

###### Литература:

- Инструкция по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов [Текст] Утв.. ГоскомнефтепродуктомСССР 10.11.89. – Изд. офиц. – М. : Стройиздат. 1990. –41с.

- Временная инструкция по дегазации резервуаров от паров нефтепродуктов методом принудительной вентиляции [Текст] Утв.. Госкомнефтепродуктом РСФСР 08.09.1981 г. – Изд. офиц. – М. : Стройиздат. 1982. – 32 с.

- Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий [Текст] Утв.. Гос. комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды 04.08.86. – Изд. офиц. – СПБ.: ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ. 1986 – 79 с.

- Кулагин А.В. Прогнозирование и сокращение потерь бензинов от испарения из горизонтальных подземных резервуаров АЗС  [Текст] / А.В. Кулагин – Уфа, Спектр, 2003. – 154 с.

- EU (1994). European Parliament and Council Directive 94/63/EC of 20 December 1994 on the control of volatile organic compound (VOC) emissions resulting from the storage of petrol and its distribution from terminals to service stations [Текст] Official Journal L 365. 1994.

- European Commission (2006). Integrated Pollution Prevention and Conon Best Available Techniques on Emissions from Storage, July 2006.